ZW—A型微量振荡器

- 简介：

该微量振荡器广泛适用于各医院、卫生防疫单位的化验室，主要作微量血液分析之用。

- 技术参数：

1、电    源：交流220V    50HZ

2、振荡频率：启动-360次/分可调

3、机    量：1、2KG

4、连续工作：4小时

5、定时范围：5~120分钟

6、振荡幅度：20mm

7、工作方式：水平

使用方法：

将微量多孔板插入动夹具内，逐孔注入所需分析的液体（稀释棒自备）。接通电源，打开电源开关，指示灯亮，将调速旋钮调至合适速度即可。

- 注意事项：

振动台靠弹簧钢丝支撑，切勿重压。为确保安全，电源一定要用接地线。