LB-62综合烟气分析仪

LB-62型烟气综合分析仪是基于国家标准及新版《空气与废气检测方法》，吸取国内外同类仪器之优点，由我公司研发人员精心研制的新一代智能型烟气测试仪，该机技术性能指标符合国家环保局颁布的烟气采样仪的有关规定。适用于各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定。

一：LB-62综合烟气分析仪 执行标准：

JJG968-2002《烟气分析仪》

HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》

广泛用于环保局、监测站、劳动保护、工业卫生、工矿企业等污染源的有毒有害气体浓度测定及烟气的连续性测量~

二：LB-62综合烟气分析仪 产品特点：

1、先进模具成型工艺，操作简单，体积小，重量轻，结构紧凑，便于携带。

2、集成了含氧量传感器，显示含氧量并计算空气过剩系数（基本型）。

3、自动记忆每次输入的参数，下次开机自动采用，实现一键采样。

4、采用进口宽温OLED显示屏，自动背光照明，良好的人机界面图文并茂，省去了调节对比度的麻烦，可在超低温低照度环境中工作。

5、采用进口流量传感器，自动监测采样泵的工作流量，根据烟道内压力的大小自动调整采样泵的功率，使采样流量始终保持恒定。

6、采用进口压力传感器及进口电化学传感器测量结果更加准确，电化学传感与信号模块一体化设计，更换传感器不需标定，且具有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能，保证测量准确性。

7、可测量SO2 、NO、NO2、CO、CO2、H2S（选配）等多种有害气体排放浓度、折算浓度。

8、内置大容量可充电电池，可在无交流电的情况下连续进行工作大于8小时，接通交流电后，仪器自动对电池进行充电，且具有实时时钟。

9、选配手持式烟气预处理器，可对烟气进行除尘、脱水等处理，保证长时间测量精度。

10、采用小体积，大流量烟气隔膜采样泵及电子流量计组合实现可调式流量及恒流采样。

11、集测量多种气体、烟温、流速、烟气流量等工况参数，一机多用。

12、废气上排式设计，有效解决下排气造成的堵塞及废气排在仪器内对仪器造成的损害。

13、可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定，仪器维护及标定需输入密码，保证仪器参数安全。

14、实时显示直读动压、静压、温度、烟温、流速、流量、转速等参数，自动测量大气压。

15、仪器自带存储功能，可存储1000000组数据，可使用微打连接RS232现场打印采样报表。也可使用USB存储器或存储卡存储，连接电脑打印数据报表。

三：LB-62综合烟气分析仪 技术参数：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气温度 | 0-500° | 1℃ | ≤±3℃ |
| 等速吸引流速 | 5～45m/s | 0.1m/s | ≤±5% |
| 烟气静压 | -30～30 kPa | 0.01kPa | ≤±4%FS |
| 烟气动压 | 0～2000 Pa | 1 Pa | ≤±2fs |
| O2(标配) | (0～30)% | 0.1% | 示值误差： 优于±5 %； 重复性：≤2.0 %； 响应时间：≤90s； 稳定性：1小时内 示值变化≤5.0 % 电化学传感器可选配 |
| SO2 | (0～5700/最大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| NO | (0～1300/最大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| NO2 | (0～200/最大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| CO | (0～5000/最大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| CO2 | (0～30)% | 0.01% |  |
| H2S | (0～300/最大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| 烟气传感器使用寿命 | 空气中约2年 |
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(内置) |
| 噪声 | < 50dB(A) |
| 功耗 | <20W |
| 整机重量 | 约3kg |

四：LB-62综合烟气分析仪 实物图片：

感谢您的阅读：关于LB-62综合烟气分析仪，标准配置有四把取样管。左图从下往上分别是：普通烟气取样管，1.5米长皮托管（测量烟温和流速），          烟气预处理器。

如需更多的产品说明，请拨打：青岛路博 莎莎：18561831237微信同号。

五：路博环保风貌展示：

更多产品请咨询  青岛路博间建业环保                           销售经理：矫莎

电话：18561831237微信同号

座机：0532-58717728