美国华瑞PGM-7320 MiniRAE 3000 VOC检测仪

产品类型:泵吸式VOC检测仪

一：美国华瑞PGM-7320 MiniRAE 3000 VOC检测仪 产品描述:

MiniRAE 3000是一款广谱手持式挥发性有机化合物（VOC）气体检测仪，采用RAE最新的第三代光离子化检测器(PID），提高了检测精度和响应时间，检测范围达到0.1-15000ppm，选择无线传输模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。

二：美国华瑞PGM-7320 MiniRAE 3000 VOC检测仪 技术参数：

尺寸: 25.5×7.6×6.4 cm

重量: 738g（含锂电池）

采样方式: 泵吸式

外壳材质: 工程塑料，橡胶外套

防护等级: IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋

抗电磁辐射: EMI/RF等级：EMC Directive 2004/108/EEC

工作温度: -20℃ ～ 50℃

环境湿度: 0% ～ 95%相对湿度（无冷凝）

ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4

UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D

IECEx认证: Ex ia IIC T4

显示屏: 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯

显示语言: 中文/英语+符号

显示内容: 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度燃气除外）、电池电压、时间

按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁

报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警

报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值

数据存储: 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等

采样间隔: 1-3600秒可调

数据通讯: USB（通过底座）、RS232（通过旅行充电器）、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定；可选内置无线模块实现无线数据传输

采样泵流速: 450～550cc/min

电池: 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池，碱性电池盒使用4个AA电池

运行时间: 可连续工作16小时（视工作环境和使用频率）

充电时间: 8小时

标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定

传感器配置: 标配10.6eV紫外灯的PID传感器，检测范围：0.1 ～15000ppm

传感器参数：

分辨率：0.1ppm
响应时间（T90）：2s
检测精度：10-2000ppm异丁烯标定点的±3%

三：美国华瑞PGM-7320 MiniRAE 3000 VOC检测仪 主要特点：
• 第三代PID传感器，响应时间短，检测范围宽
• 大屏幕图文液晶显示，图形菜单显示
• 自动背光显示，内置照明灯，便于黑暗环境使用
• 内置温度湿度压力传感器，自动湿度补偿，保证测量精度
• 无需任何工具快速更换传感器和电池
• 自动识别紫外灯型号
• 传感器和紫外灯自动清洁
• 内置蓝牙和无线传输模块，实现实时无线传输
• 多国语言显示，支持中文
• 防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗
• 内置强力吸气泵
• 使用大容量锂电池和碱性电池
• 支持AutoRAE 自动标定系统

四：美国华瑞PGM-7320 MiniRAE 3000 VOC检测仪 标准配置：
• PGM-7320主机，含传感器及UV灯
• 锂电池、充电/数据下载底座
• 橡胶保护套
• 进气管及水阱过滤器
• 操作说明书
• 资料及软件光盘
• 便携软包

五：美国华瑞PGM-7320 MiniRAE 3000 VOC检测仪 可选配件：
• 碱性电池适配器
• 旅行充电器
• 数据电缆（USB或RS232）
• UV灯清洗套件
• 标定气体

六：美国华瑞PGM-7320 MiniRAE 3000 VOC检测仪 应用领域：
• 工业安全监测
• 室内空气质量检测
• 危险物质检测
• 环境保护监测

七：美国华瑞PGM-7320 Min 3000 VOC检测仪 实物图片：
美国华瑞：常卖的几款voc检测仪型号有：

1:PGM-7300(也叫：MiniRAE Lite),量程：0.1-5000ppm

2：PGM-7320(也叫：MiniRAE 3000），量程：0.1-15000ppm

3：PGM-7340(也叫：ppbRAE 3000），量程：1ppb-10000ppm

4：PGM-7360(也叫：UltraRAE3000特种voc检测，可以单独测苯）

感谢您的阅读：更多详细产品信息，请拨打路博环保 莎莎：18561831237微信同号

更多产品请咨询青岛路博环保                           销售经理：矫莎

电话：18561831237微信同号

座机：0532-58717728