LB-8101型降水降尘自动采样器

一、用途：

该仪器是取代人工采集干沉降、酸雨、降雪样品的自动采样仪器。主要用于环境监测、气象研究等单位，供定量采集雨、雪样品，作酸雨定量成分分析。配备自动雨量传感器可实现自动累计雨量。

二、特点：

1、 智能化设计，操作简单，整机结构设计新颖，运行可靠操作简单，采集样品不挥发，不重复污染。

2、 采用梳状传感器具有恒温加热功能，具备融雪能力，自动判断降雨的情况，决定仪器的工作状态，有效防止鸟粪，雾，露水等误操作，抗干扰能力强，灵敏度高，可靠耐用。

3、 采样系统采用双臂四连杆结构带动齿轮转动的工作原理，动作可靠，采样桶密封性好，取样方便。

4、 具有实时时钟，1000组数据存储，方便用户查询降雨开始结束时间及降雨量等参数，也可通过微型打印机打印采样数据。

5、 仪器内装可充电电池，供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中得掉电时间，并可供用户查询掉电时间。

6、 可设置不同工作模式，自动连续采集保存降雪、降雨、降尘等样品。

7、 配备三只降雨聚乙烯收集器（采样桶）

三、技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 采样高度 | 1.2米 |
| 工作方式 | 连续自动采样 |
| 传感器灵敏度 | 降雨强度0.03mm/min或0.5mm直径雨滴 |
| 雨量计分辨率 | 0.1mm |
| 雨量计直径 | φ200mm |
| 降雨开盖延时 | ≤30s（可设置） |
| 降雨关盖延时 | ≤3min（可设置） |
| 整机功耗 | 无雨状态0.2W；降雨状态平均功率10W |
| 降雨收集器 | 内径300mm |
| 降尘收集器 | 内径150mm |
| 电源电压 | DC24V |
| 整机重量 | ＜20KG |
| 存储数据 | 1000组 |
| 工作环境温度 | （-40～+60）℃ 湿度≤98%RH |

青岛路博公司提供全面的技术支持和完善的售后服务！