2020年江苏省学生公寓床上用品产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的学生公寓床上用品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业抽样

抽样数量为2条。其中1条作为检验样品，1件作为备用样品，抽样基数不得低于20件。抽样人员在事先不通知生产企业的情况下在成品仓库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的待销产品。随机数可使用扑克牌方法产生。抽样人员在受检企业成品仓库或者其确认场所，确定产品批次基数后按照监督抽查实施方案随机抽样，并现场查验样品状态和数量。监督抽查所需检验样品以承检机构名义付费购买。备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买。购买样品的价格原则上按照生产、销售产品的标价；没有标价或虚标价格的，参照同类产品的出厂价格或市场交易价格。备用样品可封存于受检企业。抽样人员须索取购买样品发票、收据等购样凭证。

2.2 学校抽样

抽样数量为2条。其中1条作为检验样品，1件作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。学校如有招标文件、供货合同等材料，抽样人员应复印所采样品的招标文件、供货合同并盖章后带回。若无合同，在采集单备注栏说明。监督抽查所需检验样品以承检机构名义付费购买。备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买。购买检验样品的价格原则上按照生产、销售产品的标价；没有标价或者虚标价格的，参照同类产品的出厂价格或者市场交易价格。备用样品可封存于受检企业。抽样人员须索取购买样品发票、收据等购样凭证。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在受检企业，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。所采样品应得到生产单位的确认。

3.检验依据

表1  床单、被套检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401 相应产品标准 | GB/T2912.1 |
| 2 | pH值 |  | GB/T7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T17592 GB/T23344 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T5713 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c |  | GB/T3920 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T3920 |
| 9 | 断裂强力 |  | GB/T3923.1 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862 相应产品标准 | FZ/T01057、GB/T2910等 |

表2  棉胎检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | GB 18383 4.1.1、4.4.2、4.1.4 | GB 18383 5.1 |
| 2 | 短纤维含量 | GB 18383 4.1.5 相应产品标准 | GB 18383附录A及相应产品标准 |
| 3 | 含杂率 | GB 18383 4.1.6 相应产品标准 | GB 18383附录B及相应产品标准 |
| 4 | 纤维含量 | GB 18383 4.1.7 相应产品标准 | FZ/T01057、GB/T2910等 |
| 5 | 颜色级 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 6 | 重量偏差率 |  | 相应产品标准 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》

GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T22796-2009《被、被套》

GB/T22797-2009《床单》

GB/T 35261-2017《被胎》

GB/T 35932-2018《梳棉胎》

FZ/T81005-2017《绗缝制品》

DB32/T525-2010《学生公寓用纺织品》

DB32/T2128-2016《学生公寓用棉胎》

相应的产品标准

国家法律法规,国家和省有关规定

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求、招标文件、供货合同等

4.2判定原则

a）判定规则

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品标示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验检测报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，优先采用仲裁法。

无法识别产品标准版本的，按新版标准实施，企业提供有效证据的除外。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

b）检验检测报告结论用语

在生产企业抽样的检验检测报告结论用语：

（1）所检项目全部合格：经抽样检验，所检项目符合××标准，检验结论为合格。

（2）一个不合格项目时：经抽样检验，××项目不符合××标准，检验结论为不合格。

（3）有两个不合格项目时：经抽样检验，××项目和××项目不符合××标准，检验结论为不合格。

（4）有两个以上不合格项目时：经抽样检验，××项目、××项目……不符合××标准、××项目、××项目……不符合××标准，检验结论为不合格（应当列出所有不符合项）。

在学校抽样的检验检测报告结论用语：

经检验，所检项目/××项目符合/不符合××标准、××标准，所检样品合格/不合格。

5.异议处理

对不合格产品的异议处理，按以下方式进行：

a）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质、电子或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等证明原结论；

b）对复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对原样进行复检并出具报告；复检按照《江苏省省级产品质量监督抽查实施规范》第61条的有关规定执行。复检原则上不得由原承检机构承担，本省行政区域内仅有1个检验检测机构具备相应资质的除外。原承检机构负责将复检样品送达复检机构，复检机构、原承检机构和受检企业应当共同确认复检样品，做好样品确认、交接等相关记录。受检企业不到复检机构现场确认样品的，在其提供委托书后复检机构可直接进行复检。

c）不进行复检情况：重量偏差率。

d）对样品信息有异议的，核查样品确认情况和生产企业提交证明材料，提出处理建议。