## 岛津气相色谱仪GC-14C产品说明书

GC-14C系列由高性能的柱温箱/灵活多样的进样系统/独立型流量控制单元/高灵敏度检测器及显示器/键盘单元构成，

各单元的设计均追求高性能。有双柱用、分流/无分流用等各种流量控制器，可根据需要增加相应的流量控制器。

产品属性

型号： GC-14C

室温～420℃

柱箱温度： 6路温控

控温精度： 5阶

程序升温： 100℃/min

升温速率： FID TCD FTD FPD

检测限： 最多可同时安装4个检测器

主要特点

一、可根据分析目的选择最为适合的配置

* 有双柱用、分流/无分流用等各种流量控制器，也可配置各种检测器，可根据需要增加相应的流量控制器。

二、最多可同时安装4个检测器。

* 每高灵敏度氢焰离子化检测器(FID)

* 高灵敏度恒流电子捕获检测器(ECD)

* 高选择性火焰热离子检测器(FTD)

* 高灵敏度，高稳定性火焰光度检测器(FPD)

* 操作简单的热导检测器(TCD)

三、使用获得公认的高性能大柱温箱。

* 考虑到气化室或检测器加热所产生的热幅射，柱温箱设计成竖式构造.最高使用温度可达到420℃，适合高沸点样品的分析。

为提高分析效率。更进一步提高了冷却速度(7分钟以内350℃-50℃)

四、根据分析目的，灵活地选择最佳进样方式，最多可同时安装4个进样口，各单元可独立控温，进样口拆装简单。

* 填充柱用进样单元

* 毛细管柱用分流/无分流进样单元

* 冷柱头进样单元

五、GC—14C的显示器信息千富，键盘操作简便，减轻了操作者的负担。

* 明亮易观看的亮背景型液晶显示器

* 简便易懂的键操作

* 根据使用状态，可自定义显示信息

* 分析计数器可提示进样隔膜的更换时间

* 冷媒消耗计数器可提示冷媒储瓶的更换时间