LM15-OPW5土壤快速风干箱

1、 项目背景

近年来，我国土壤环境问题日益凸显，引起社会广泛关注。2016年5月，国务院印发了《土壤污染防治行动计划》（简称《土十条》），明确以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，坚持预防为主、保护优先、风险管控；要求到 2020 年，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；确保到 2020 年，污染地块安全利用率达到 90%以上；到 2030 年，污染地块安全利用率达到 95%以上；提出实施建设用地准入管理，防范人居环境风险。

2018年6月28日生态环保部又新发布了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》等两项标准为国家环境质量标准，将于2018年8月1日开始实施，对土壤检测提出了更高的要求。

2、技术要求

根据HJ/T166-2004《土壤环境监测技术规范》要求：

风干室朝南（严防阳光直射土样），通风良好，整洁，无尘，无挥发性化合物。

3、产品介绍

土壤快速风干箱采用一体式结构，外形紧凑简洁。箱内模拟室内空气流动模式，采用了先进的空气扰动技术，空气通过干燥和过滤净化在恒定温度箱体内进行快速风干，可以完成样品的干燥，样品分室独立存放和干燥，有效避免了样品交叉污染。广泛适用于环保、农业、林业等领域样品的干燥前处理工作。

3.1技术参数：

电源电压：220V，50Hz   功率：300W

干燥空气温度范围：35±5℃

样品室数量：24个

样品室尺寸(mm)：200*120*300（长X高X深）

外形尺寸(mm)：1140*500*1800（长X宽X高）

噪音（dB）：≤60

3.2  本产品具有以下特点：

Ø 采用空气扰动技术，模拟室内空气流动，接近室内环境，达到快速风干的目的。

Ø 采用了先进的空气过滤和吸附技术，防止样品的二次交叉污染。

Ø 箱体内为独立的24位样品室，将样品隔开，防止交叉污染。

Ø 样品室为不锈钢材质，避免化学腐蚀和有机物吸附；易于清理。

Ø 样品室设有观察窗，方便客户随时观察样品状态。

Ø 样品室可配托盘，可以直接放置普通的土壤样品，也可以放置河道底泥等高含水量的样品。

常州蒙特仪器制造有限公司

地址：常州市金坛区华兴路180号

电话：0519—80199588