HYL-1080型激光粒度分布仪

HYL-1080型激光粒度分布仪系统是集光、机、电、计算机为一体的高科技产品，它采用进口半导体激光器，寿命长，单色性好；先进的机械设计与加工工艺和微电子集成电路技术，高灵敏度的光电池接收系统，全程米氏理论作为基础，结合优异的计算方法，使测试数据更加精确，快捷。

HYL-1080型激光粒度分布仪技术参数：

  - 测试范围：0.04(m～500(m；

  - 光    源：半导体激光器（波长635 nm、功率3mw、累积使用寿命25000小时以上）；

  - 测试方式：湿法测试

  - 进样方式:外置循环进样系统与内置微量进样系统。

  - 超声波功率：50W。

  - 循环池容积：500ml。

  - 循环流量：1500ml/分钟

  - 重复性误差：优于1%（国家标准样品D50均方差）；

  - 准确性误差：优于1%（国家标准样品D50均方差）；

  - 独立光电检测单元数：80个；

  - 样品浓度：0.5‰～1%（与样品的比重、颗粒大小、折射率有关）；

  - 测试时间：少于1分钟/次，不含样品分散时间；

  - 扫描速度：2000次/秒；

  - 系统标定:SB-2005标准样品

  - 电源：交流220V±10%  50Hz或60Hz，功率：80W；

  - 环境要求：温度：5℃～35℃；湿度：<85%；

  - 微机接口：标准 RS-232串行接口；

  - 操作系统：可在Windows95及以上版本的操作系统下运行；

应用领域：

可用于测试各类固体粉末或乳液中颗粒的粒度分布。如：

- 各种金属粉末：如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末如氧化铝、氧化锆、氧化镍（磁性粉末除外）等。

- 各种非金属粉末：如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉、铝土矿粉等。

- 各种其它粉末的科研、加工与应用领域：如土壤、染料、硫磺、炸药、西药、中药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙、油滴、气泡、乳浊液等与颗粒相关的固体或液体颗粒等。

HYL-1080型激光粒度分布仪基本特点：

（1）HYL-300型循环送样器(选配件)
HYL-300型循环送样器内制超声、循环、搅拌、超声定时功能.循环系统采用了蠕动泵的方式，不会对样品产生任何污染，保证了测试数据的准确性。HYL-1080型激光粒度仪有微量样品池与循环样品池两种进样方式，微量样品池是针对一些需要用有机溶剂做介质的样品而特殊设计；循环样品池通常用于测试水做介质的样品，而且这两种进样方式无须调换，使用非常方便.

（2）功能强大的软件系统

HYL-1080型激光粒度分布仪系统是集光、机、电、计算机为一体的高科技产品,数据处理有专用的计算机分析系统软件完成，同时由打印机完成测试报告的输出。

- 独特的光路一体化技术

优化的反傅立叶光学变换设计,结合独特的光路一体化结构，使光路更加稳定，长期使用，无须调整；先进的机械设计与加工工艺，使仪器的结构更紧凑合理；流线型的设计，美观大方，使用与维护更为方便；有效的屏蔽与抗干扰技术，使仪器的电气等性能更加稳定。

- 高灵敏大角度光电接收器阵列

独特的光电接收器阵列设计，有效提高了仪器的分辨率。主向光电接收器，共有80个光电池，最大探测角达21.5º；非均匀交叉排列的侧向光电接收器,共5个光电池，其中，最大侧向角度达70º。

- 长久耐用

采用波长635nm,功率3mw半导体激光器，使用寿命在25000个小时以上有效提高了激光粒度分布仪的使用和存放时间。

- 优秀的H.Golub分布反演算法

HYL系列激光粒度测试系统完全采用先进的全Mie散射理论作为基础，并采用优良的H.Golub分布反演算法，结合独特的仪器硬件设计,使您测试的样品无论是单分布的，还是混合的，都能够使测试数据更加精确、快捷。

- 输出结果格式灵活

报告单格式的输出格式灵活，可根据使用者的需要,编辑包括累计粒度分布数据与曲线、区间粒度分布数据与直方图、各种典型粒径值等内容。

- 符合国际标准ISO13320-1

为了满足用户对测试结果的准确性及重复性等可追踪性的要求， HYL系列激光粒度分布仪完全符合ISO13320-1国际标准。每台激光粒度仪都严格经国家标准物质的检验,各项指标完全合格后方可投入市场。

售后服务承诺：

- 免费保修贰年。

- 终身提供维修服务与技术支持。

- 免费安装、调试、培训、送货至客户指定的城市。

- 长期以成本价供应易耗品等零部件。

- 建立每台仪器的跟踪档案，用户可申请查看仪器从生产到申请时的所有生产过程、测试报告、客户反馈信息等所有资料。

- 测试软件可根据用户的合理要求而特殊定制，并且可以终身免费升级。

- 公司技术人员根据客户要求提供上门服务，2日内到达客户指定地点。

- 24小时技术支持热线18641536633，公司技术人员随时为您提供服务。投诉电话18604157878 ，公司领导层将会认真倾听您的电话，并将在两个工作日内对您的合理投诉做出您满意的回复。