磁力搅拌器

磁力搅拌器仪器简介：

一：简介

78-1磁力搅拌器属无噪声，无振动，电子恒温，搅拌效果显著，广泛用于各大中院校，环保，科研，卫生防疫站，石油，化工，医疗等单位，是现代化实验室化验人员的理想必备的仪器。

二：性能

（1） 使用电源：220V，50Hz。

（2） 电机功率：25w，加热功率：200w。

（3） 转速：0∽1600转/分，无级可调。

（4） 控温范围：液体温度∽100℃。

三：使用方法

使用恒温磁力搅拌器时，首先请检查配件是否齐全，然后按顺序先装好夹具，把所需搅拌的溶液放在镀铬盘正中，然后选定你所需的温度，开始搅拌，由低速逐步调至高速，不搅拌时不能加热，仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内。