青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGYQ-3D 多功能（氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物）采样枪

产品概述

RGYQ-3D 多功能（氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物）采样枪主要是用于固定污染源排放物中氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物的采集。该采样枪采用全程加热方式，保证了枪体内不产生冷凝水，采集的气体经过恒温加热的内衬四氟乙烯管的枪体，经过四氟乙烯薄膜过滤器，再经过冲击式吸收瓶，分别采集颗粒态氯化物和气体氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物等。其中颗粒态氯化物用47mm滤膜采集，气态氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物用吸收瓶采集，采样同时可测烟气流速，烟温等参数。

执行标准

GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》HJ/549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》

HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》

HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》

HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》

HJ 67-2001《大气固定污染源废气-氟化物的测定-离子选择电极法》

功能特点

采样枪枪体采用恒温加热，内衬四氟乙烯管，整个采样气路采用聚四氟乙烯材料。

采样枪采用带单向阀的聚四氟乙烯薄膜过滤器过滤，过滤滤膜直径为47mm。

薄膜过滤器采用恒温加热，控制范围（0～120）℃，任意一点，可调。

枪体采用全程加热，控制温度(0～199)℃，任意一点，可调。

配可放置冰水混合物的吸收瓶电制冷箱，控制温度为（3～5）℃。

采样同时，可测量烟气流速和烟温等参数。

枪体长度可按客户需求定做。

配可以调节高度的三脚支架，用于支撑采样枪和吸收瓶。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样枪长度 | 1.5米（可定制） | 枪体加热温度 | （0～199）℃，可调 |
| 皮托管系数 | 0.84 | 烟温传感器（Pt100）温度 | （0～500）℃ |
| 测孔直径要求 | ≥Ф75mm | 薄膜过滤器加热温度 | （0～120）℃，可调 |
| 工作电源 | DC24V/10A | 工作功率 | 220W |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！