青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGK-4 远程控制VOC采样系统（大气）

RGK - 4远程控制VOCs采样系统

产品概述

RGK - 4远程控制VOCs采样系统主要用于大气中VOCs或者其他可挥发性有毒有害气体的远程触发快速采样。有恒流采样和瞬时采样两种方式，可以设定为远程触发采样或定时采样。本系统是用于执法人员接到居民投诉后或VOCs浓度超标时，第一时间通过手机APP或电脑监控界面远程触发已安装的采样器进行采样。

执行标准

HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》

HJ732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》

HJ759-2015《环境空气挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》

功能特点

1.可选择1～4路采样；可以同时采样，也可以分时段采样（常规采用两路采样）。

2.可以选择恒流采样和瞬时采样两种采样方式，两种采样方式可以通过手动阀切换

3.采用无线远程（SIM卡）控制，通过电脑、手机等对其进行远程控制；控制方式分为手动控制和自动定时控制；其中手动控制可以立即触发系统进行采样，自动控制可以定时启动系统进行采样。

4.控制电磁阀具有密封性好，防腐蚀等特点。

5.采用苏玛罐采样。

6.需要防爆场所，需要选配防爆采样机柜。

7.触摸屏显示和操作界面。

技术指标

（1）恒流采样：可选择(0～300)mL/min ，可调

（2）响应时间： ≤30s

（3）采样方式：苏玛罐

（4）环境湿度：≤85%

（5）环境温度：(-20～50)℃

（6）电磁阀：316不锈钢材质

（7）显示方式：触摸显示屏

（8）工作电源：AC220V±10%,50Hz

（9）苏玛罐：可选配3.2L或6L

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！