美国华瑞PGM-7300（VOC）检测仪

2013年6月霍尼韦尔收购华瑞科力恒，拥有霍尼韦尔强大的支持，华瑞会在产品研发和生产、客户服务、销售网络建设等方面越走越远。 同时，拥有您和众多客户的支持，华瑞才能在2017年再创辉煌！关注霍尼韦尔，关注华瑞，关注青岛路博建业环保科技有限公司，2019我们与霍尼韦尔共同成长！！

产品简介：

MiniRAE Lite PGM-7300是一款手持式简化版广谱挥发性有机化合物（VOC）检测仪，采用RAE最新的第三代光离子化传感器(PID），检测范围达到0.1-5000ppm。

主要特点：

高精度PID传感器，响应时间短，检测精度高
大屏幕液晶显示，中文操作界面
装有照明灯，自动背光显示，利于昏暗场所使用
带有温度湿度压力传感器，自动湿度补偿，确保测量精度
传感器和电池更换简单方便
可自动清洁传感器和紫外灯
内置蓝牙和无线传输模块，实现实时无线传输
防护等级高，完全防水防尘，可直接用水清洗
内置强力气体采样泵
采用可充电锂电池和碱性电池盒，电源操作简单。
支持AutoRAE 自动标定系统

应用领域：

室内空气质量检测
环境保护监测

技术参数：

物理指标
尺寸            25.5×7.6×6.4 cm
重量            738g（含锂电池）
基本性能
采样方式        泵吸式
外壳材质        工程塑料，橡胶外套
防护等级        IP66，防水防尘
抗电磁辐射      EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC
环境温度        -20º C ～ 50º C
环境湿度        0% ～ 95%相对湿度（无冷凝）
传感器参数
传感器类型      10.6eV紫外灯的PID传感器
检测范围        0.1 ppm ～5000 ppm
分辨率          0.1 ppm
响应时间       （T90） 2s
检测精度        10-2000 ppm异丁烯标定点的±5%
校正系数        内置超过220种VOC气体
显示及操作
显示屏          大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言        中文/英语+符号
显示内容        实时检测值、峰值、电池电压
按键            1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警参数
报警方式        95dB@30cm蜂鸣器， 红色LED
报警信号        气体超标、电池电压不足、传感器故障
报警点设置      单独设置高/低报警限值
报警点模式      锁定或自动重置
采样泵 
泵方式          内置
泵流速          450～550cc/min
电源
电池            可充电锂离子电池：4.2V/3300mAH
碱性电池盒      4个AA电池
运行时间        可连续工作12小时（视工作环境和使用频率）
锂电池充电时间  8小时
标定
标定方式        零点/扩展标定

产品配置：

PGM-7300主机，含传感器及UV灯
锂电池、旅行充电器
橡胶保护套
进气管及水阱过滤器
操作说明书
资料及软件光盘
便携软包