青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGDN低浓度采样头

产品概述

RGDN系列低浓度采样头主要用于固定污染源排放物中浓度低于50mg/m³ 颗粒物的采集，也适用于固定污染源排放物中浓度低于20 0mg/m³ 的颗粒物的采集 。 该低浓度采样头（低浓度头、滤膜、滤膜托网、铝箔圈）可整体称重，降低称量误差，可靠性高，可重复使用。可应用于各类低浓度系列采样枪。

执行标准

HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》

HJ836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》

功能特点

采样头采用一体化设计，整体称重，误差小。

采样头刻有唯一数字编号，方便记录管理。

采样头刻有条形码，便于机器读取识别。

采样头有不锈钢和钛两种材质可供选择，耐磨耐腐蚀，重量轻。

采样头内外表面经过多道表面处理工艺。

高温去磁处理。

光洁度高，失重小，可重复使用。

配备软PVC采样嘴堵头。

技术指标

| 主要参数 | 采样头高度 | 匹配滤膜 | 重量 | 采样嘴直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数范围 | 110mm | 47mm滤膜 | ≤19g | 4mm、5mm、6mm 8mm、10mm 、12mm |

配件和耗材

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！