青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG-AWS13实验室自动称重系统

产品概述

RG-AWS13实验室自动称重系统是在恒温恒湿实验室房间内，自动完成样品的取放、样品识别、去静电、称量的全自动智能系统。该系统完全克服了称量过程中温湿度变化、四角偏差、人为误差等产生的称量误差，可自动称量滤膜、滤筒、低浓度采样头等多种样品。称量数据可自动计算、存储、查询和导出，并实现称量数据的表格化。自动化程度高、数据准确。整个称量过程严格符合HJ 618-2011、HJ 656-2013和HJ 836-2017等标准要求，是大气及污染源采样样品称重环节的核心设备，可用于大气PM2.5/PM10监测、源解析、超低排放监测等项目的样品精确称量。

工作流程

装样品 → 平衡24小时 → 校准样品称量 → 启动取样品 → 扫描编号 → 去静电→ 天平平衡 → 称重读数 → 数据储存 → 回放样品 →下一个样品称量

主要功能

满足国家HJ 618-2011、HJ 656-2013和HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》对颗粒物采样标准的质控要求。

可以称量47mm滤膜、90mm滤膜、3号滤筒、低浓度采样头、28mm～47mm任意直径滤膜。

样品在传送过程中，采用防抖技术和防滑落技术。

样品放置处采用镀金处理，可将样品静电有效导出，并在外缘涂有防静电涂层。

样品带有人眼可识别的数字码和系统可自动识别的条形码，样品和编号一体化方式，防止样品编号和样品分离；系统可自动读取样品编号。

样品自动称重前，自动进行离子风去静电。

天平具有量程和零点自动校准。

机械手具备微小偏移自动检测功能和自动纠偏功能，具备硬物阻挡自动保护功能。

系统具有停电记忆功能，停电后，机械手臂自动回到原点。

称量不同样品时，无需更换样品盘，能够在任意位置点摆放样品。

天平防风罩密封性好，保证天平不受任何干扰。

天平防风罩可根据称重过程，自动开启和闭合；具备硬物阻挡自动保护功能。

天平采用多级防震措施，减小震动频率。

系统具备远程通讯功能，实现数据的远程监控，可通过电子邮箱方式通知，通过xls文件导出数据。

系统具有机械故障自动报警功能。

技术指标

1、十万分之一天平

量程：0～41g

分辨率：0.01mg

重复性：≤±0.02mg

线性：≤±0.05mg

校准方式：内部校准，外部校准

供货时，提供计量部门关于天平的检定报告

2、机械手机械重复性误差≤0.01mm

3、软件功能：专用称重系统软件；具备手工在圆盘上装载、卸载样品的记录、输入功能；软件支持手工校准天平；系统可根据设置的参数对数据有效性进行判断，并实现数据管理；

满足国家HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》标准的要求，自动生成滤膜平衡与称重记录表（HJ656-2013）、标准滤膜称重记录表（HJ656-2013）

4、样品去静电时间可根据客户要求设置

5、供电电源：AC220V,50HZ，工作功率：≤500W

配置（标准）：

标配：主机，减震系统，系统软件及样品编号识别，去静电模块，自动防风罩，样品载盘1组，摄像头，样品掉落自动检测保护系统

称量对象：φ47mm滤膜   3#滤筒   低浓度采样头   数量：20位

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！