青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGFY-1 固定污染源氟化物采样管

产品概述

RGFY-1 氟化物采样枪主要用于固定污染源排放物中氟化物的采样。该采样枪枪头和枪体均采用恒温加热技术，枪头加热可以保证烟气顺利通过滤筒，枪体加热不产生冷凝水，减少氟化物样品的吸附。采样同时可测量烟气流速和烟温，适用于国产3号滤筒。可广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。

执行标准

HJ/T67-2001《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》

GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》

HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》

功能特点

采样同时测量烟气流速和烟温。

多种规格采样嘴可配套使用，满足不同流速的采集需求。

恒温加热不产生冷凝水，保证氟化物样品顺利通过滤筒，减少氟化物样品的吸附。

配有三个串联的250ml吸收瓶。

配有可调节高度的三脚支架，用于支撑采样枪和吸收瓶。

枪头和枪体采用恒温加热，温度控制范围：（0～199）℃，任意一点可调。

枪体长度可定制，枪体外有刻度标注，可查看伸进烟道的尺寸。

适用国产3号滤筒。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样枪长度 | 1.5米（可定做） | 加热温度 | （0-199）℃，可调 |
| 皮托管系数 | 0.84 | 烟温传感器（Pt100）温度 | （0～500）℃ |
| 测孔直径要求 | ≥φ75mm | 工作电源 | DC24V |
| 采样嘴直径 | 4mm、5mm、6mm、 8mm、10mm、12mm | 工作功率 | 150W |
| 冲击式吸收瓶 | 250ml | 吸收瓶数量 | 3个 |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！