青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGYC-1 含湿量测试仪（重量法）

RGYC-1烟气含湿量测试仪

产品概述

RGYC-1含湿量测试仪用于重量法测定固定污染源烟气含湿量。该测试仪主要是由含湿量采样枪和烟气含湿量测试仪两部分组成。含湿量采样枪前端采用加热方式，确保烟气中水分完全在吸湿管吸收；烟气含湿量测试仪对样品采集前后的吸湿管进行称量，通过无线方式接收采样枪的采样数据，经过对采样数据和称重数据的计算，得到含湿量数据。

执行标准

HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》

功能特点

现场操作简单，5～10分钟可出数据。

国标方法--重量法测含湿量准确可靠，可用来校准传感器法含湿量测试仪。

适应工况范围广，可用于高温等复杂工况。

含湿量采样枪带有加热功能，保证水以蒸汽状态通过烟枪，水分完全在吸湿管吸收。

含湿量采样枪采样数据通过无线数据传输到含湿量测试仪。

含湿量测试仪根据吸湿瓶采样前后的重量差计算水分净重，根据采样数据，自动计算含湿量。

钛过滤芯完全过滤烟气中的颗粒物。

可以选配便携电源箱。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | （0～40）% | 含湿量分辨率 | 0.1% |
| 采样时间 | （5～10）min | 吸湿剂 | 硅胶粒 |
| 流量范围 | （0.5～1.0）L/min | 配套电源 | DC24V/6A |
| 称量分辨率 | 0.001g | 采样枪加热温度 | 120℃ |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！