| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞柯伟业仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-8300A粉末电阻率测试仪 FT-8300B粉末电阻率测试仪 FT-8300C粉末电阻率测试仪 |

FT-8300系列绝缘粉末电阻率测试仪（手动型）

- 概述：

绝缘粉末电阻率测试仪通过分析粉末在不同压强/压力下，表征粉末在不同的空隙率状态下电绝缘性能的变化趋势.从而评估粉末在实际生产，研发，质量提供参考依据.

荷重单元可选择性量程配置，直读粉末压缩位移值，液晶屏同时显示电阻值、电阻率、温度、压强值、单位自动换算， 提供中文或英文两种语言操作界.

二.适用范围：

应用于：塑料粉末，涂料，树脂粉末，化工粉末，橡胶粉等具有类似性质之绝缘粉体颗粒物料的测量与分析.也适应于测量绝缘粉末因压缩过程中内聚力变化从而产生静电测量分析

三．型号及指标：

.

| 规格型号 | FT-8300A | FT-8300B | FT-8300C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.电阻 | 104Ω ～1012Ω | 104Ω～1×1013Ω | 104Ω ～1×1016Ω |
| 2.电阻率范围 | 104 ～ 2.0×1012 Ω-m | 104～ 2.0×1013 Ω-m | 104～2.0×1016 Ω-m |
| 3. 测量电压量程 | 0-500V可设定 | 0-1000V可设定 |
| 4. 基本准确度： | ＜1G ±1% ;≥1G ±3%; ≥1T ±10% ;≥10T ±20% (标准电阻) |
| 5.显示读数 | 液晶显示：电阻值、电阻率、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度，上下限警报 |
| 6.压力选购 | a.200kg； b.300kg； c.500kg； d.1000kg |
| 7.粉末测量装置 | 标配：a.压力200kg和300kg机型模具内径10mm； b. 压力500kg和1000kg机型模具内径20mm； 模具行程高25mm ； 加压方式：手动液压加压测量 |
| 8.高度量程和精度 | 高度测量范围：0.01-10.01mm，测量分辨率0.01mm |
| 9.工作电源 | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗Power consumption：<30W |
| 10.外形尺寸 | 主机Mainframe：约L330mm*D350mm*H120mm ;手动装置about：约H450mm*L200mm*D120mm |
| 11.净重量 | 约35kg |
| 12. 标配外选购 | a.标准校准电阻1-5个； b.计量证书1份 ，c. 高度校准塞规1个 |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.