| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞柯伟业仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-8600自动粉末电阻率及压实密度仪 |

FT-8600系列自动粉末电阻率及压实密度仪

一. 功能描述：

自动加压测量，可实时测量粉末压实过程中电阻率与压实密度的变化关系图谱，压强与压实密度图谱，自动分析样品恒压与泄压后的反弹形变量，及弹性形变过程中电阻率，电导率的变化图谱，自读样品高度测量至0.001mm；触摸屏和PC软件两种操控模式；集成控制系统，报表功能；自动运行，仪器具有自我安全防护和异常警报功能.

二.参照标准：

1.压实密度测量参照：GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料; GB∕T 24533-2019 锂离子电池石墨类负极材料

附录L:粉末压实密度的测试方法

2.四探针测试仪参照GB/T 1551、GB/T1552-1995，ASTM F84美国A.S.T.M 标准。

3.四探针法粉末测试参照GBT 30835-2014《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》中关于粉末电导率的测定方法中用于仲裁方法的四探针法要求制作.

三. 适用范围：

1.用于锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料电阻率的测量；

2.用于需要采用四探针法测量的半导体粉末材料的分析与检测；

3.用于石墨类粉状材料电阻率的测量；

4.应用于企业品质检测；研发部门，大中专院校；科研院所；及质量检测机构.

四.工作原理：

在外力的压缩过程中，随着粉末的移动和变形，空隙被填充，颗粒间接触面积增大，使原子间产生吸引力且颗粒间的机械楔合作用加强，从而形成具有一定密度和强度的压坯.在形成压坯的过程实时测量电阻、电阻率及电导率的变化过程直至平稳.

五. 参数资料

| 测试项目/型号 | FT-8600A | FT-8600B |
| --- | --- | --- |
| 1.电阻范围 | 10-5～2×105Ω/□ | 10-4～1×107Ω/□ |
| 2.电阻率范围 | 10-6～2×106Ω-cm | 10-5～2×108Ω-cm |
| 3. 电导率范围 | 5×10-6～106ms/cm | 5×10-8～105ms/cm |
| 4. 测试电流范围 | 0.1μA ，1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA | 10mA ---200pA |
| 5. 电流精度 | ±0.1% | ±2% |
| 6主压力 | 5吨；传感器：1级 |
| 7样品高度测量 | 0.001mm—25.000mm；自动 |
| 8仪器运行行程 | 0-50mm |
| 9 控制系统 | 液压控制系统 |
| 10.显示方式 | 7寸触摸屏+PC软件 |
| 11. 模具（选配） | 内径：12.8mm或13mm；；高：25mm；精度0.1mm |
| 12.脱模方式 | 自动 |
| 13.保护装置 | 自动诊断、过载保护和急停控制/ |
| 14.温湿度范围 | 常温-50度；湿度：20%-98%/ |
| 15.时间设置 | 0-99.9S |
| 16.密度值 | 99.99999g/cm3 不同样品特性不同密度有所差异；误差：3% |
| 17.形变量 | 可测量弹性材料形变量 |
| 18.天平（选购） | 0.00001g，量程：120g；0.01% |
| 19.位移速度 | 小于15mm/min；0.1mm/min |
| 20.使用环境要求 | 仪器使用环境要求：工作温度：-10℃－40℃，湿度：≤65%RH |
| 21.电源 | 380v |
| 22.整机误差 | 3% | 5%-8%因材料差异造成而定. |
| 23. 选购项目 | a．电脑，打印机 b.其他规格模具 c.电动抽油装置 d.抽真空装置 e.水分仪 f.真密度仪 g.松装密度仪 h.振实密度仪 i.延保服务 |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.