| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞柯伟业仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-102F粉体特性分析仪 |

FT-102F粉末颗粒流动性分析仪（PC软件分析）(原型号FT-104BA)

对粉末和颗粒振实密度、松装密度、堆积密度、安息角（休止角）、质量流速、体积流速项目测量,综合反映粉体流动性和表征特性状况，通过卡尔指数，豪斯纳比指数综合评定物料流动性状况.

参数资料

| 序号/No. | 功能 | 量程 | 分辨率 | 测试方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 松装(自然堆积)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自动记录质量 2.输入体积 |
| 2. | 振实密度 tap density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定质量测试 2.定体积测试 |
| 3. | 安息角（休止角） | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自动计算 2.PC软件过程数据曲线 |
| 4. | 质量流速 | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自动计时并停止 2.自带称重平台 3. PC软件过程数据曲线 |
| 5. | 时间 | 0-999999.99S | 0.01s | 自动 |
| 6. | 称量平台 | 0-2000.0g | 0.01g | 自动 |
| 7. | 漏斗容积 | 200ml |  |  |
| 8. | 量筒选购 | 200ml、250ml、500ml不锈钢材质（标配1个） |  |
| 9. | 圆盘 | 直径100mm |  |
| 10. | 搅拌装置 | 固定转速 | 自动 |
| 11. | 漏斗出口口径mm | 2.5；4.0；5.0；6.0；7.0；8.0；9.0；10；14；15；16；17；18；25（标配5个） | 可更换结构 |
| 12. | 出口配有控制阀门 | 气动控制 | 自动 |
| 13. | 显示器 | 7寸触摸屏 |  |
| 14. | 温湿度范围 | 18-40℃ 相对湿度在35-80% |  |
| 15. | 流动指数 | 自动转化指数数据 | 自动 |
| 16. | 输入电源 | 220V±10% 常温环境下使用 |  |
| 配置PC软件带过程分析和数据管理，电脑和打印机客户自备 |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.