| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-3671四探针测试仪 |

FT-3671系列全量程四探针测试仪

一.概述：

四探针法，可测微欧到兆欧方阻值量程，采用AD芯片控制，恒流输出， PC软件运行，自动数据测量和系数修正，直读方阻，电阻，电阻率和电导率数据；中文或英文语言版本；具有屏蔽功能；参考美国 A.S.T.M 标准。单晶硅物理测试方法

二.适用范围：

1.导电性新材料、铝箔、铜箔、铝涂层、碳纤维材料、电极材料；

2.一般的涂层材料、薄膜、薄片基底材料研究.

3.大学、研究所、R&D部门对新材料宽量程电阻率或电导性能研究使用.

三.参数资料：

| 规格型号 | FT-3671A经济型 | FT-3671B自动型 |
| --- | --- | --- |
| 1.方块电阻范围 | 10^6～2×10^7Ω/□ |
| 2.电阻率范围 | 10^7～2×10^8Ω-cm |
| 3.测试电流范围 | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA, 100nA ,10nA , 1nA |
| 4.电流精度 | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA±0.1% ; 100nA ,10nA , 1nA±2% |
| 5.电阻精度 | 10^2Ω以下量程≤0.5%; 10^2Ω以上量程≤10%; |
| 6.PC软件界面操作 | PC软件界面显示：电阻、电阻率、方阻、电导率、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度、过程图谱，报表生成. |
| 7.测试方式 | 手动测量 | 自动测量 |
| 8.工作电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz功 耗：<100W |
| 9.误差 | 小量程≤4%（标准样片结果）;大量程≤10% |
| 10.校准方式 | 标准电阻和标准样片 |
| 11.测试探头 | 探针间距选购： 2mm；3mm两种规格; 探针材质选购：碳化钨针、镀金磷铜半球形针 |

配套方案：解决各材料状态 --固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量

ROOKO瑞柯仪器-------专注于新材料测量与分析仪器解决方案

----解决材料：

导体、半导体、绝缘材料常温及高温等环境下电性能分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.