青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG-AWS9恒温恒湿称重系统

产品概述

RG-AWS9恒温恒湿称重系统是在恒温恒湿箱体内放置高精度天平， 将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后进行手动称量。该系统克服了实验室环境温湿度变化对样品称量结果的影响,提高了称量结果的准确性。恒温恒湿条件保证了天平称量样品结果的准确性和样品称量数据的稳定性。该产品是用于各种样品称量的高精度设备。

产品特点

(1)天平在高精度恒温恒湿箱体内工作,称量样品在高精度恒温恒湿箱体内平衡,保证了样品称量结果的精准性。

(2)可针对称量样品的种类放置不同样品支架。

(3)恒温恒湿箱体采用上送风下吸风循环方式，保证箱体内温湿度均匀。

(4)箱体上有两个手操入口，人工操作过程中可保证恒温恒湿箱体内温湿度不受影响。

(5)天平工作台具有多级防震处理，保证天平持续平稳工作。

(6)可采用自来水直接供水和纯净水循环供水两种供水方式。

技术指标

1.恒温恒湿箱体温度和湿度

1.1温度控制：15-30℃，分辨率0.1℃,波动小于0.2℃；

1.2 湿度30%RH-70%RH，分辨率0.1%，波动小于0.5%

2供货时，提供主机的温湿度校准报告。

3称量样品

3.1  用于固定污染源47mm 滤膜、3#滤筒、低浓度采样头手工称量

3.2  样品：满足标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》标准要求。

3.3  样品具备可设备识别的条形码。

4系统的功能

4.1 系统选配识别低浓度头等样品的编号的硬件模块和软件功能。

4.2 系统选配去除样品静电的功能的硬件模块和软件功能。

4.3 系统选配自动读取天平数据的功能，数据处理完全满足HJ836-2017标准的要求。

4.4系统具备可以升级为自动称重系统的功能。

4.5 供电电源AC220V,50HZ。

4.6 功率2KW。

4.7系统需要有良好接地和接地标识。

5系统结构

5.1采用上下分体设计，上半部分作为恒温恒湿箱体，下半部分作为机械手控制柜。

5,2制冷箱外置，并可以与主机柜体共处一室，不影响主机工作。

5.3恒温恒湿箱体采用上送风下吸风循环方式，保证箱体内温湿度均匀度。

5.4恒温恒湿箱体内的风速不影响样品存放、取拿等运动。

5.5恒温恒湿箱体采用不锈钢内胆。

5.6恒温恒湿箱体采用大玻璃视窗。

5.7主机箱体带滑轮和自锁功能，便于整机移动和固定。

5.8 箱体上带触摸屏温度湿度控制器，可以方便进行温度、湿度设置和实际温度、湿度显示，并能查询和显示历史数值的曲线

5.9提供满足HJ836-2017标准要求的称量软件，产品厂家具备自主知识产权。

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！