青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGQX-5气象五参数测试仪

产品概述

RGQX-5气象五参数测试仪可测量记录风速、风向、温度、湿度、气压5个气象基本参数，该气象仪具备USB接口，通过U盘可无限量的记录所有参数，记录在U盘上的数据以EXCEL文件格式保存，可在电脑中直接打开进行查询、统计、图形化处理等操作。可将每天的数据进行保存以便查阅、统计。

执行标准

HJ/T194-2005《环境空气质量手工监测技术规范》

功能特点

RGQX-5 气象五参数测试仪配有主机、便携式铝合金箱、充电电源。充电电源采用外接微型太阳能电池板，保证了仪表长期持续运行；数据通过无线通讯方式传到数采仪上（150米之内），数采仪再通过通讯协议与上位机通讯。

技术指标

带有USB接口,可保存1min、5min、10min、30min、60min的数据（可根据需求选择）风速、风向、温湿度、大气压以及参数显示一体化设计便于携带

| 主要参数 | 测量范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- |
| 风速 | 0～40m/s | 0.1m/s |
| 风向 | 0～360° | 5.6° |
| 气压 | 0～120KPa | 0.01KPa |
| 气温 | -30℃～80℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | (0～90)% | 0.1% |
| 雨量 | ≤8mm/min | 0.1mm |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！