全自动大气预浓缩仪
 Air Pre-Concentrator By LN
 
型号： APC-1600LN
产品编号：JCTC-6880 
技术参数:
三级冷阱温控范围：-190℃～室温   温控精度：±0.1℃
捕集阱加热温控范围：室温～400℃   温控精度：±3℃
捕集阱升温速率：>6000℃/min
阀体进样系统：室温~220℃    温控精度：±0.1℃
管线温控范围：室温~220℃    温控精度：±0.1℃
进样体积：4-2000ml
捕集流速：0～100ml/min
烘烤时间：0～999.9min
样品位：16
功率：1000W
电源：AC220V±10%，50Hz
仪器尺寸：55×42×58 (cm)
仪器重量：约35kg
 
仪器特点和主要功能：
设备采用液氮制冷方式
适配苏玛罐、气袋和注射器等气体容器
同步启动气相色谱-质谱、数据处理工作站，也可用外来事件程序启动本装置
一级冷阱采用空管（或玻璃微珠填充），主要用来除水和氧气
二级冷阱采用Tenax填充，对含硫有机化合物的捕集起决定性作用，同时去除二氧化碳
三级冷阱采用硅烷化不锈钢毛细管，用来冷凝聚焦
自动添加标准气体、内标的功能
阳极和阴极气路快速接头，保证气密性
系统自动检漏并形成报告，出错自动报警
触摸屏控制，界面信息丰富、齐全，操作简单
所有管线均为硅烷化不锈钢材质，持久耐腐蚀，最大限度避免样品污染、确保回收完全
配置耐腐采样泵：适用负压或零压取样
冷阱与样品完全隔离，避免交叉污染
12个月保修期：零部件、电子和软件，不包括易损件