万深CountS1型自动数板仪/薄板计数仪/钢板计数仪（Automatic sheets counter）

产品概述：

万深CountS1型自动数板仪（薄板计数仪/钢板计数仪）选用11.6"/4G内存/64G固态硬盘的平板电脑+自动对焦扫描成像，采用业界领先的图像分析技术，配以精准的智能识别算法，高效准确地自动计数各类薄板，显示单次计数结果和累加数。

主要性能参数：

1、自动计数0.5mm以上厚度各类板材（钢板、铝板、铜板等金属板、塑料板、PCB线路板、硬纸板等）；

2、自动数板误差≤±0.25%（要求堆垛的参差不整齐度≤2个板厚。连续测试4小时的平均数板精度不低于99.8%），触屏浏览可快速修正核实100%数板正确；

3、扫描成像+自动数板识别时间≤20秒钟，自动显示板子张数；

4、单次薄板计数总高度290mm内。​可自动计数不同板厚混叠的板材（堆垛不整齐度≤1个板厚）；

5、数板结果和标记图片保存、智能识别灵敏度等特性可在软件设置栏中选定；

6、仪器宽约25cm、总重5kg内（含20Ah电瓶，充电后可用约8h。

供货清单：平板电脑1台、中晶V700扫描仪（含连接板）1台、12V的20Ah电瓶1个

傻瓜式用法：

正对并靠着各类整齐堆叠的钢板、铝板、铜板等金属板、塑料板、PCB线路板、硬纸板等，点【扫描】成像；

再点【计数】获得自动数板结果，触屏浏览可快速修正核实100%数板正确；

若出现极个别的误判，可点【+】/【-】按钮来快速修正，确保数板结果100%正确。