青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGDY-1R 管头加热低浓度烟尘采样管

RGDY-1R 杆头加热低浓度烟尘采样杆

产品概述

RGDY-1R杆头加热低浓度烟尘采样杆采用杆头恒温加热方式保证了烟气顺利通过滤膜，减小采样阻力。该烟杆适用于烟道中高湿度、低温度的采样工况。低浓度采样头采用整体称重方式，减少采样误差。

执行标准

HJ836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》

功能特点

低浓度采样头可整体称重，降低采样误差。

采样杆头部恒温加热可有效烘干滤膜，减小采样阻力。

采样同时可测烟气流速和烟温。

不锈钢外护套，杆体外有刻度标注可查看伸进烟道的尺寸。

适用Φ47mm的标准低浓度采样头。

S型皮托管、铂电阻、采样管一体化设计，结构紧凑。

杆体长度可按客户需求定做。

采样头加热温度（0～199）℃，任意一点可调。

可定制钛材质烟杆，更耐腐蚀、轻便。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样杆长度 | 1.5米（可定制） | 采样头加热温度 | （0～199）℃，可调 |  |
| 皮托管系数 | 0.84 | 烟温传感器（Pt100）温度 | （0～500）℃ |  |
| 测孔直径要求 | ≥Ф80mm | 工作电源 | DC24V |  |
| 采样嘴直径 | 4mm、5mm、6mm | 工作功率 | 50W |  |
|  | 8mm、10mm、12mm |  |  |  |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！