青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

R J - 2 空 气 降 尘 样 品 浓 缩 蒸 干 系 统

产品概述

R J - 2 空 气 降 尘 样 品 浓 缩 蒸 干 系 统 ， 用 于 环 境 空 气 降 尘 测 定 中 样 品 的 浓 缩 和 蒸 干 ，蒸 发 快 速 、稳 定 、无 迸 溅 。整 个 浓 缩 、蒸 干 过 程 全 程 全 自 动 无 人 值 守 ，保 护 人 员 健 康 ，操 作 便 捷 ，降 低 劳 动 强 度 。

执行标准

G B / T 1 5 2 6 5 - 9 4《 环 境 空 气 降 尘 的 测 定 重 量 法 》

认 证 体 系

该 产 品 在I S O 9 0 0 1：2 0 0 8国 际 质 量 管 理 体 系 认 证 范 围 内

技 术 指 标

| 主 要 参 数 | 参 数 范 围 |
| --- | --- |
| 浓 缩 加 热 温 度 | （0～2 3 0） ℃ |
| 蒸 干 加 热 温 度 | （0～2 3 0） ℃ |
| 浓 缩 后 样 品 体 积 | 1 0 ～2 0 m l |
| 控 制 精 度 | ±3℃ |

产 品 特 点

一 键 式 操 作 ， 简 洁 快 速 ， 操 作 难 度 低 ， 全 程 无 人 值 守 ， 安 全 系 数 高 ， 劳 动 强 度 低 。

可 批 量 处 理 ： 浓 缩2个 样 品 、 蒸 干2个 样 品 ， 系 统 自 动 检 测 样 品 状 态 。

设 备 采 用 国 标 方 法 重 量 法 ， 测 定 准 确 可 靠 ， 自 动 监 控 浓 缩 、 蒸 干 样 品 的 状 态 变 化 ， 达 到 标 准 要 求 时 自 动 停 止 ， 无 需 看 护 。

设 备 工 作 过 程 中 可 随 时 中 止 或 恢 复 加 热 任 一 工 位 ， 可 查 看 各 路 当 前 加 热 温 度 ， 烘 干 时 间 可 设 置 。 设 备 具 有 超 温 报 警 、 漏 电 保 护 ， 安 全 可 靠 。

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！