青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGYQ-1 加热除湿烟气采样杆

RGYQ-1 加热除湿烟气采样杆

产品概述

RGYQ-1 加热除湿烟气采样杆主要用于抽取固定污染源的烟气，该烟杆前端过滤器过滤烟尘。采集的气体经过加热的杆体防止冷凝水凝结，并经过降温快速冷却，防止污染源烟气的吸附和流失。可广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。

执行标准

HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》

功能特点

采样杆杆体结构合理，外观简洁。

采样杆采用采样管加热。

采样杆后端采用双级制冷。

采样杆采用胶木手把，方便操作。

3um钛过滤芯完全过滤烟气中的颗粒物，且不吸附SO 2等气体 。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 采样杆长度 | 1.0米 |
| 皮托管系数 | 0.84 |
| 烟温传感器(Pt100)温度 | (0～500)℃ |
| 测孔直径要求 | Ф45mm |
| 采样杆制冷温度 | 4℃ |
| 加热温度 | (130±10)℃，可调 |
| 工作功率 | 240W |
| 工作电压 | 24V |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！