DP70B便携式露点仪

DP70B手持表是瑞士ROTRONIC在中国的OEM产品，是一款性价比特别高的露点仪。它的探头是全不锈钢的，仪表外壳是原装进口铝合金的，非常厚重、结实。无论是技术还是外壳材质全部是原装进口的，价格仅为进口的一半不到。它汇集了当今所有湿度测量的高端技术，把湿度精度提高到了0.5%RH。从而保证露点的测量精度。DP70B具有自校与手校两种功能，从而保证长期的稳定性。当露点发生漂移，只要把探头置于-60℃ Td以下的气体吹扫一下，探头就会自校，自动跟踪原厂数据。或者定期对仪器进行手动偏差修正即可。（操作方法随机器）我们承诺：凡由锂电池氢氟酸造成的探头损坏一年内无理由包换，一年内免费校验探头，真正是终身维护零风险。

特点：

1、零点自动修正动能

2、手动修正功能

3、压力露点转常压露点功能

4、抗油、水、污染功能

5、CE认证/CE-2007/108/EG

技术参数：

露点范围：-80~+20℃

温度范围：-40~85℃

湿度范围：0~100%  RH

显    示：T、RH、Td、PPm

精    度：±2℃、±0.8%RH

压    力：0~20bar

接    口：G1/2

材    质：不锈钢+铝合金