# 闪点分析仪器的维护保养到底有多重要

操作时必须严格按规程操作，严格执行对注意事项，投用仪器前须事前预热，做好事后散热或清洗的。否则，仪器维护再好也不会经久耐用，所以说制定分析仪器完善的保养制度是非常重要的。

北京时代新维全自动闪点仪系列推荐理由：

该仪器在国家标准GB/T 3536规定的条件下，把试样装入试验杯，对装有试验油的试验杯加热，产生的石油蒸气与周围空气形成的混凝合成气体在火焰接触发生闪火时的最低温度作为闪点。仪器根据所采集的温度变化控制加热器，使试验油温度按一定速率上升，当闪火被测出时，仪器停止数据采集，显示闪火温度并打印记录结果，停止加热，试验臂自动抬起，实验结束。

注意事项

- 仪器应该在无腐蚀环境下使用。更换试样时， 油杯必须进行清洗，保持仪器清洁，防止酸碱、油污、潮湿气体等侵蚀

- 仪器不用时，应放置在温度10～40℃、相对湿度80以下且空气中     不含腐蚀气体和有害物质的环境中。

- 做试验时，应将仪器放置在能单独控制空气流的通风柜中，试验时仪器上罩部分热，应避免接触，以利于操作者及仪器的安全使用如果注入试样杯的试样过多，可用移液管或其他适当的工具取出；如果试样沾到仪器的外边， 应倒出试样，清洗试样杯后重新装样。

- 实验前确保无漏气，实验完毕请将调节旋纽逆时针调到终点，关闭电源，拔出电源插头

- 点火前应注意将阀门拧小，以免点火时火焰过大。但由于输气管路细气体移动速度慢，时间可能长一些，请耐心等待

- 仪器出现故障时，应请专业人员修理，切勿乱拆乱卸，也可与我公司联系。