智能六级空气微生物采样器

一、仪器简介：

WYW-6A型智能六级空气微生物采样器，采用国际公认的安德森采样器，采样流量大，稳定性好，电源采用交流型，方便使用，体积小巧，重量轻，是现场微生物采样的有力工具。它能够测定空气微生物的总数，又能区分可吸入(<8mm)和非吸入微生物数。可吸入微生物气溶胶是一个重要的环境参数，只要求测定可吸入与非吸入和细菌总数，用二级采样器最为合适。更适合执行公共场所空调通风卫生规范标准使用。

二、仪器特点：

标准质量流量，采样微机控制直流电机的方式，自动设定时间和流量。目前国内普遍采用玻璃流量计，调节流量，精度和误差都比较差。这一款是我公司新设计，采用单片机控制流量的方式（无玻璃流量计），精度高，流量稳定，技术可靠。3、

三、仪器用途：

1、室内空气质量

2、过滤器和洁净室的效率研究

3、药用产品

4、医院环境

5、食品加工厂

6、细菌生长

四、仪器参数：

1、采样时间可从1分钟-999分钟选择

2、可以配二级或六级采样头

3、可以安装采样平皿和其它方式的样品头1、采样时间可从1分钟-999分钟选择

4、连接AC/DC电源变换器用交流和直流供电

5、采样流量10到30L/min可调

6、重量：2.2kg

7、尺寸：23.6×21.3×8.9cm

五、仪器配置：

1、主机：一套（含真空泵，流量剂，定时器各1个）

2、撞击器：6级撞击器：一台

3、三脚架：一台

4、铝合金手提箱：一个

5、充电器：一只

6、操作手册：一份

​