青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGJ-4降尘样品蒸干机

RGJ-4降尘样品蒸干机

产品概述

仪器用于环境空气降尘测定中样品的蒸干，以水分蒸发速率判断蒸干状态，蒸发快速、稳定、无迸溅。整个蒸干过程全程全自动无人值守，保护人员健康，操作便捷，降低劳动强度。

执行标准

GB/T15265-94《环境空气降尘的测定 重量法》

功能特点

一键式操作，简洁快速。

仪器通过水分蒸发速率判断蒸干状态。

阶梯分段式工作，整个过程分为“快速蒸干”，“稳定蒸干”，“恒温烘干恒重”，

三种状态自动检测切换。

蒸干结束后，系统自动进人105度恒温干燥模式，干燥时间可设定，结束后自动停止。

蒸干全程无人值守，安全方便。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 加热温度 | 0-300℃ |
| 控制精度 | 0.1℃ |
| 天平量程 | 500g |
| 分辨率 | 1mg |
| 恒温烘干时间 | 可设置 |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！