715便携式污泥界面仪

715便携式污泥界面仪为在各种各样的污泥沉淀池中抽查污泥层的标准提供了一种简单且低成本的方法。该电缆卷筒的设计使用户无需额外携带包装袋或清洁用品便可以存储电缆。通过把探头插入沉淀池中来检测污泥层，当可听音改变和LED灯亮时表明探头已到达界面。探头电缆上的标记用来确定污泥层的深度。电缆上的附加标记可预设置污泥层的最高和最低位置。本仪器可直接从盒子表面调节，尽管必要时可从内部无用户调节调整设置点。唯一必需的零件是一个9V电池。污泥界面的可靠检测是有必要让操作者在适当的时候分离污泥层。与人力相比，排空污泥池太频繁的话效率比较低，并对其它部分的污泥处理系统操作有影响。这个仪器可通过沉淀池提供悬浮固体模组的情况，也可用于检测污泥界面。

仪表特性

安装型式：  外壳材质为ABS

保护等级：  主机IP54,探头IP68

适用电极：  PARTECH Soli-Tech侦测器

仪表电源：  9V PP9电池

技术规范

仪表重量：  1.2kg

尺    寸：  280mm×230mm×130 mm

保护等级：  主机IP54探头 IP68

密封材料：  深蓝色尼龙

电缆插口：  通过完整金属环

电缆直径：  5mm

电缆长度：  10米标准长度,最长15米

工作环境：  测量温度主机-20℃~+60℃探头0~40℃
         存放温度主机-20℃~+60℃探头0~40℃

工作地点：  室内或室外

电源电压：  9V PP9电池

电池寿命：  3个月

响应时间：  0.5秒

测量原理：  光散射

波    长：  960nm

传感器选择： 沉淀槽

IR100探头---只用于特殊应用
          IR40探头---WTW澄清池 STW最终沉淀池
          IR15探头---WTW浓缩池 STW初级沉淀池

IR8探头---STW浓缩池

用户界面：   LED指示灯

有声输出：   水中短调污泥中长调

青岛路博为您提供优质的售后服务和技术支持。