土壤热通量站/土壤热通量设备/自动热通量监测站是土壤表层与深层之间的热交换状况的反映，是地表能量平衡中的重要组成部分。土壤热通量的大小以及正负转变直接决定土壤热量的收支，控制土壤水分的蒸发和呼吸，并影响植物根系的生长和呼吸以及对营养物质和水分的吸收。土壤热通量的测量对土壤的生态环境形成以及农业生产、工程建设都有重要意义。

产品组成：土壤热流量传感器、JZ-2R热通量记录仪及测试系统分析软件、通讯系统及供电系统等。（注：如果加配传感器，提前电话沟通。）
 
应用领域：广泛用于农业、林业、建筑、科研院所、质检部门、工业现场、农业温室、材料研究的土壤热通量测量。
 
二、产品特点
1、本仪器为专业测量土壤热通量的仪器，校准全部软件操作，不必采用传统手调方式，克服了运放元器件的零点漂移和时间漂移。
2、大屏幕液晶显示屏。显示方式包括汉字显示和图形显示，显示内容包括热通量瞬时值、小时累计量，日累计量，日期，时间。可一屏显示多路温度，可替代微机实现实时观测，实现了即可与微机同时监测，又可断开微机独立监测的双重功能。
3、采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储数据3个月以上，存储时间可根据用户所需采集密度而设定，轻触薄膜按键，操作简单，实现对各路热流量数据的实时观测。
4、具有停电保护功能，当交流电停电后，由蓄电电池供电，可维持72小时以上，实现数据不丢失，监测不中断。
5、标准RS232接口，可与计算机连接，实时传送采集数据，生成报表，与打印机相连自动打印检测报告。同时可根据用户的具体使用情况选择无线通讯方式，实现不受距离限制通讯。
6、所有模板均采用STD工业控制机结构，具有STD工业控制机的所有优点，全部采用CMOS器件，功耗低，抗干扰能力强，可靠性高。便携式防震结，适合在恶劣工业环境使用。
 
三、技术指标

| 土壤热通量传感器 | JZ-HB | 量程：-500～500 W/m2；分辩率：1W/m2；准确度：±5% | 套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线GPRS | JZ-HB | 无线GPRS传输，精度高，稳定性好，需SIM卡使用 | 套 |
| 风速传感器 | JZ-HB | 量程：0～70m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s | 套 |
| 风向传感器 | JZ-HB | 量程：0～360°；分辩率：1°；准确度：±3° | 套 |
| 太阳辐射传感器 | JZ-HB | 量程： 0～2000W/m2 灵 敏 度 ：7～14μV/W·m-2 | 套 |
| 土壤温湿度传感器 | JZ-HB | 量程：-50～100℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.3℃ 量程：0～100%；分辨率：0.1%；准确度：±3% | 套 |
| 空气温湿度传感器 | JZ-HB | 量程：-50～100℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.2℃ 量程：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±3%RH | 套 |
| 智能环境数据采集仪 | JZ-HB | 多通道数据采集仪，带232和485接口；中文LCD屏带背光，供电方式：220V交流/12V直流并存（含传感器标配数据线） | 台 |
| 野外防护箱 | JZ-HB | 镀锌喷塑，防雨、防尘、防潮； | 套 |
| 安装支架 | JZ-HB | 2.5米支架 | 套 |
| 气象监测软件 | JZ-HB | 可导入导出数据，绘制波形图、报表、数据上传、参数远程配置等功能 | 套 |
| 太阳能供电系统（选配） | JZ-HB | 含太阳能控制器、太阳能电池板、蓄电池)、 供电线，可以持续阴雨天气（无阳光照射）条件下使用 | 套 |