BJPX-Y系列手术室多功能恒温箱技术参数

| 型号 | BJPX-Y200 | BJPX-Y300 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 高端版本 |
| 公称容积（L） | 200 | 300 |
| 额定功率（W） | 1200 | 1450 |
| 温度控制方式 | PT100 |
| 温度控制范围 | 0--100℃ |
| 温度波动（℃） | ±1（@37） |
| 温度均匀性（℃） | ±2（@37） |
| 环境温度（℃） | 5-30，建议25±2 |
| 工作室尺寸（mm） | 518*500*832 | 500*490*1295 |
| 外形尺寸（mm） | 598*797*1475 | 761*606*1900 |
| 隔板 | 标配3块，数量可增加 |
| 电源电压 | AC220/50HZ |
| 显示界面 | 7.0寸触摸屏 |
| 灭菌 | 标配 |
| 照明 | 标配 |
| 电加热钢化玻璃门 | 透明度高可观察性强、防止低温凝露 |

◆适用范围

手术室多功能恒温箱广泛应用于药品，试剂，疫苗储存，透析液加温、生理盐水加温、用于手术室医疗器械保温保存、生理盐水37℃-42℃加温、冲洗液35℃-37℃加温、甘露醇37℃-42℃加温、B超液加温等。

◆产品特点

1、精密的结构设

● 巧妙的一体化结构设计避免破坏不锈钢内胆整体和谐性，大大的提高了产品品质。

● 独特风道的设计，使温度更加均匀。

- ● 防滑脱隔板设计，避免了抽拉隔板时，样本脱落。

● 7.0寸彩色液晶触摸屏可实时监测温度曲线，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

● 可一屏查询运行历史记录,显示屏可中英文切换。

● 可定值运和分段运行，定时范围 1-5999min。

● 三级操作界面权限（管理员、实验员、操作员），防止无关人员操作导致试验中断或设备故障。

● 配带互联 PC 接口，可进行远程操作监控、同时可选手机 APP 控制程序。

2、精确的温度控制

● 内腔各面采用铝箔包裹，优质保温棉填充内胆与隔板空隙，升温快，保温效果好，使温度更加均匀性。

● 温度传感器，采用专用的温度采集技术，超快响应、抗干扰能力强，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。

● 配带微电脑温度控制系统（采用 PT100 精准控温）。

3、无菌性

● 标配紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。

● 内胆均为优质304镜面不锈钢制作，特殊焊接工艺保证内胆不生锈抗老化，方便清洁处理。

4、安全保护

● 对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。

● 对样品的保护——具有超温报警，箱内温度超出设置超温温度将启动报警。

● 对仪器的保护——增加温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害。

● 双层钢化玻璃门——耐高温，可靠性高，全钢化保证操作人员安全。