万深SC-C型纸面蚕种自动计数仪

1、货物名称：SC- C型纸面蚕种自动计数仪

2、主要用途：根据智能识别分析，专用于自动计数牛皮纸面上的蚕种数量。

3、主要性能指标：

配光学分辨率2400×4800的彩色扫描仪来成像（如：紫光M1扫描仪）。具有图像调整、观察特性。

1）．扫描成像时间≤30秒，单个蚕种编号目标区自动计数时间≤9秒

2）．自动计数误差≤±3.5%，少量手动补正可达100%正确。

3）．可扫条码一键化操作，可一次性自动分别计数多达28个蚕种编号目标区。

4）．分析图像结果可保存，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表。

# 4. 供货配置表：

| SC-C型纸面蚕种自动计数仪 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 纸面蚕种自动计数软件及电子版《简明手册》 | 1张 | 光盘，3年免费升级 |
| 软件锁 | 1个 | 1年保换、2年保修 |
| 自动计数仪质量三包卡 | 1张 | 光盘电子文档中 |
| 紫光M1彩色扫描仪 | 1台 | 紫光公司全国联保1年 |

5. 推荐电脑选配（需另配，由投标的经销商在当地找供应商）

台式机电脑（酷睿i5九代以上CPU /8G内存 /128G以上硬盘/ 23”彩显，4个以上USB接口，64位的Windows 10完整专业版）