青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGK-300便携式大气采样器

产品概述

RGK-300便携式吸附管VOCs采样器采用吸附管采样法采集大气中醛酮类污染物和VOCs,固定污染源中VOCs，用来监测挥发性有机物的含量。采样器可以连续定时进行顺序采样，设置一次数据最多可采集12个样品；采集平行样品，设置一次数据最多可采集6组平行样品。仪器整体设计紧凑，小型轻便，方便实用，操作简单。

执行标准

HJ734-2014《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》

HJ644-2013《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附、气象色谱-质谱法》

HJ/T47-1999《烟气采样技术条件》

GB/T6157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

HJ683-2014《环境空气醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法》

功能特点

（1）体积小巧，便于携带，易于使用，适用于现场采样。

（2）4.3寸触摸屏显示，分辨率480*272。

（3）采样器选用吸附管采样，采样模式自由选择：平行采样，序列采样。

（4）采样器每路安装有候补吸附管，用于检测所采集数据是否有效。

（5）采用交直流两用供电电源。当现场不具备AC220V供电条件时，可以用内部电池供电。内部电池在满电状态下至少可供仪器使用2小时。

（6）采样时，泵控制的采样流量为（10～200）ml/min之间，保持恒定采样。

（7）流量采用质量流量计控制，精确度高，误差低于5%。

（8）吸附管连接采用四氟乙烯材料，防止材料挥发或吸附有机物。

（9）可顺序采集12个样品，或平行采集6组样品。

（10）采样枪带有加热保温功能，保证烟气顺利通过枪体

（11）采样枪带有制冷功能，将烟气中的水分快速冷却，由蠕动泵将水排出

（12）采样枪使用3μm钛过滤芯，完全过滤颗粒物，且不吸附SO.等气体

（13）符合国家EPA标准

技术指标

|  | 吸附管法醛酮采样器 | 吸附管法大气和污染源VOCs采样器 |
| --- | --- | --- |
| 主机参数 | 参数范围 |
| 流量范围 | （10～1000）ml/min | （10～200）ml/min |
| 采样流量显示误差 | ≤±5％ |
| 采样流量重复性 | ≤2％ |
| 采样流量稳定性 | ≤5％ |
| 环境湿度 | ≤85％ |
| 环境温度 | （-10～40）℃ |
| 吸附管链接材质 | 四氟乙烯 |
| 显示方式 | 触摸屏显示 |
| 工作电源 | （AC220V±10％）/50HZ内置锂电池24V/6AH |
| 采样管 | 吸附管 |
| 过滤芯 | 3μm钛 |
| 加热温度 | （0～199）℃，可调 |
| 制冷温度 | （0～9）℃建议4℃ |
| 采样管长度 | 1米 |
| 流量范围 | （1.5～2）L/min,可调 |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！