低温冷却液循环泵DLSB-5/20

工作原理 本产品是利用全封闭压缩机机械制冷，冷却槽内壁盘有冷却铜盘管，制冷剂（氟利昂）通过水槽内壁的盘管不断循环，对槽内冷媒进行冷却，并通过内置循环泵、外接循环管路将冷媒输送到配套设备夹层或冷凝盘管内，间接为反应器内物料进行降温、对冷凝管接触蒸汽进行冷却、液化， 本产品一般可连接双层反应釜的夹层、旋转蒸发器、反应釜的冷凝盘管使用，也可将需冷却的物体或容器直接放入浴槽内进行反应。 从本产品的下出口管路连接到釜体或冷凝器的下方进口管路，循环液再从上循环口出来通过管路回到本产品的进口，形成一个完整的循环空间。

技术参数

| 名称 | 低温冷却液循环泵 |
| --- | --- |
| 型号 | DLSB-5/20 |
| 使用温度范围 | -20 ~室温 |
| 最佳环境温度 | 5 ~35 ℃ |
| 环境湿度 | ≤70％通风 |
| 电 源 | 单相220V/50HZ |
| 安 全 保 护 | 延时、过电流、过热 |
| 显示屏 | 液晶屏显示、按键操作 |
| 控温精度 | ±0.1℃ |
| 传感器 | PT100 |
| 整机总功率 | 887W |
| 制冷量 | 2324W |
| 压缩机 | 规格 | 1P |
|  | 数量 | 1 |
|  | 功率 | 735W |
|  | 制冷量 | 2324W |
| 循环泵 | 功率 | 100W |
|  | 扬程 | 4-6M |
|  | 流量 | 20-40L/min |
|  | 压力 | ≤0.4MPa |
| 风冷冷凝器 | 功率 | 52W |
|  | 换热面积 | 4.2㎡ |
|  | 风量 | 760m³/h |
| 制冷剂 | R22 |
| 冷凝盘管 | Φ8铜管镀镍 |
| 机体材质 | 冷板喷塑防腐 |
| 水槽容积尺寸 | Φ220×180H(mm) | 6.8L |
| 水槽内可用尺寸 | Φ185mm |
| 上盖开口 | Φ200mm |
| 外循环接口 | 宝塔接头外径Φ12mm (面向机器左侧） |
| 机器占空间 | 423 ×485×（760+立杆400）mm宽深高 |
| 机器净重 | 46KG |
| 外包装尺寸 | 570×460×790mm 纸箱0.21m³ |
| 包装重量 | 50KG |