政府采购公开招标文件

招标编号：M4400000707008822001

项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务

采 购 人：中山市水务工程建设管理中心

采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司

2021年3月

温馨提示

- 本项目采用网上参与投标的方式，供应商须在中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn）上注册登记并通过审核，才能参与本项目的投标。

中山市公共资源交易网注册具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引/资料下载”栏目相关信息，咨询电话（综合收件窗口）：0760-88331782、0760-89817167。

- 已注册登记的供应商应当在采购公告规定时间内，自行登录中山市公共资源交易网，使用数字证书（CA）通过“业务系统登录”进入“政府采购交易系统”完成网上参与投标。

中山市公共资源交易网具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网>>服务指南>>资料下载”栏目相关信息，咨询电话（综合收件窗口）：0760-88331782、0760-89817167。

- 本项目采用线上缴费领购招标文件，供应商须在广咨电子招投标交易平台（http://www.gzedid.cn）上注册登记并通过审核，才能进行线上缴费操作。

广咨电子招投标交易平台具体操作方法请浏览“广咨电子招投标交易平台>>平台服务>>办事指南>>网上注册指南”，咨询方式：网站客服(QQ)：3151435402，热线电话：400-150-3001。

- 参与投标的单位必须按要求提交投标保证金，投标保证金以转账的形式提交。

- 参与投标的单位应在投标截止时间前，登录“中山市公共资源交易平台>>政府采购交易系统>>交易列表>>在相应项目处点击‘管理’”上传投标文件和点击“确认投标”等操作。

- 本项目为线上参与投标、提交保证金，递交纸质投标文件，现场开标。

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。投标截止时间止，采购代理机构不接收投标人的任何相关投标资料、证明文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写报价表。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组名称必须对应。投标文件应按顺序编制页码和目录。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望领购了招标文件而决定不参加本次投标的单位，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 参加开标的投标人代表应在投标截止时间前完成签到，签到方式有：①.使用指纹或身份证签到或使用“粤省事”居民身份电子凭证签到（相关人员指纹或身份信息需提前在交易中心综合业务窗口办理系统录入。使用“粤省事”居民身份电子凭证其居民身份证签发地需为广东省内， 具体操作详见中山市公共资源交易中心关于启用“粤省事”居民身份电子凭证开标签到功能的通知，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167）的，以投标截止时间前完成指纹或身份证签到或电子凭证签到确认投标文件递交的有效性；②.使用企业数字证书签到的，以投标截止时间前完成企业数字证书签到确认投标文件递交的有效性；使用粤商通移动CA签到的，以投标截止时间前完成粤商通移动CA签到确认投标文件递交的有效性；③.如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

- 为响应国家节能环保的号召，请投标人尽量采用双面打印投标文件（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒，如有不一致，以招标文件为准）。

- 本项目所有相关公告会在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn）、广咨电子招投标交易平台（http://www.gzebid.cn）、中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn）上公布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知，有关此次招标事宜，也可向采购代理机构查询。

- 请各投标人在本项目完成前登录广东省政府采购网（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn）进行投标人/供应商注册，注册过程中如有疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：020-83726197、83188500、83345601。（如有注册信息更新，请及时处理）

目  录

第一部分  投标邀请函	4

第二部分　用户需求书	10

第三部分　投标人须知	149

第四部分  开标、评标、定标	161

第五部分  合同书格式	176

第六部分　投标文件格式	184

第一部分  投标邀请函

第一部分  投标邀请函

项目概况

中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务 招标项目的潜在投标人应在 广东省机电设备招标有限公司-广咨电子招投标交易平台(http://www.gzebid.cn)线上缴费 获取招标文件，并于 2021 年 04 月 21 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：442000-2021-03356

项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务

预算金额：100,665,660.08元（三个包组的采购预算合计）

最高限价（如有）：80,532,528.06元（三个包组的最高限价合计）

采购需求：

1、标的名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务

2、标的数量：3个包组

3、简要技术需求或服务要求：

（1）项目内容：第三方试验检测服务（具体技术、服务要求详见招标文件“用户需求书”），本项目分三个包组采购，其中：

包组1：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）第三方试验检测服务，本包组采购预算为¥46,117,942.08元，最高限价（包组采购预算下浮20%）为¥36,894,353.66元。

包组2：中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域）第三方试验检测服务，本包组采购预算为¥34,141,726.00元，最高限价（包组采购预算下浮20%）为¥27,313,380.80元。

包组3：中山市未达标水体综合整治工程（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务，本包组采购预算为¥20,405,992.00元，最高限价（包组采购预算下浮20%）为¥16,324,793.60元。

投标人可选择一个包组或多个包组进行投标，但必须对所投包组内的全部内容进行投标。同一投标人最多只能中标一个包组。（具体定标方法见招标文件第四部分）

（2）招标编号：M4400000707008822001

（3）本次采购的货物（服务）必须是产自中华人民共和国境内的货物（服务）。

（4）本项目不接受备选方案，不允许挂靠、转包或违法分包。

4、合同履行期限：暂定24个月，所有检测项目须自合同签订之日起至竣工验收前完成并提交最终检测报告。

5、本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格（投标人资格）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：不属于专门面向中小企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1、投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，独立于采购人及采购代理机构。（按投标文件格式提供《资格声明函》）

3.2、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2019年度财务报表或2020年7月或之后任意一个月的财务报表复印件（财务报表须包含资产负债表、利润表））

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2020年7月或之后内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件复印件）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（按投标文件格式提供《资格声明函》）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（按投标文件格式提供《资格声明函》）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.3、投标人须具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书且在有效期内，检测范围必须包含：（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（1）地基及复合地基承载力静载检测；（2）桩身完整性检测（低应变法、钻孔取芯法、声波透射法）；（3）桩的承载力检测（高应变法）；（4）混凝土强度检测（回弹法、钻芯法）；（5）水泥物理力学性能检验；（6）钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；（7）砂、石常规检验；（8）混凝土、砂浆性能检验（混凝土性能检验、砂浆性能检验）；（9）简易土工试验（路基路面土工试验、土壤试验）。

3.4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于提交投标文件之日在“信用中国”网站及中国政府采购网的查询结果为准，并将查询的投标人信用记录提供给评审现场，投标人可无需提供相关资料。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（按投标文件格式提供《资格声明函》）

3.6、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；（按投标文件格式提供《资格声明函》）

3.7、本项目不接受联合体投标。

3.8、投标人须在中山市公共资源交易网完成网上参与投标并到采购代理机构领购招标文件。

三、获取招标文件

时间：2021年04月01日至2021年04月20日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广东省机电设备招标有限公司中山分公司（详细地址：中山市兴中道5号颐和中心708室），广咨电子招投标交易平台（http://www.gzebid.cn）

方式：线上缴费领购招标文件

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年04月21日09时30分（北京时间，投标截止时间前40分钟开始受理纸质投标文件及签到）

开标时间：2021年04月21日09时30分（北京时间）

地点：中山市公共资源交易中心（中山市博爱六路22号行政服务中心二楼D区，详见开标当天开标室安排）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目招标文件公示期自2021年04月01日至2021年04月08日（五个工作日），招标文件电子版在广东省政府采购网（http://zhongshan.gdgpo.com/）或中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn）自行下载。

2、符合资格的供应商应当在投标截止时间前完成网上参与投标。

（1）本项目采用网上参与投标的方式，供应商须先在中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn）上注册登记后，才能参与本项目的投标。

参与投标注册具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网→服务指南→办事指引→中山市公共资源交易系统用户自主注册办理指引”栏目相关信息，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167。

（2）已注册登记的供应商应当在采购公告规定时间内，登录“中山市公共资源交易平台”完成网上参与投标，上传投标文件和确认投标等操作。

具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网→服务指南→资料下载→政府采购系统（企业）用户手册（10.30更新）”栏目相关信息。

（3）本项目采用线上缴费领购招标文件，供应商须在广咨电子招投标交易平台（http://www.gzedid.cn）上注册登记并通过审核，才能进行线上缴费操作。

广咨电子招投标交易平台具体操作方法请浏览“广咨电子招投标交易平台>>平台服务>>办事指南>>网上注册指南”，咨询方式：网站客服(QQ)：3151435402，热线电话：400-150-3001。

3、参与本项目的投标人应在投标截止时间前提交投标保证金：包组1：¥400000.00元（人民币肆拾万元整）、包组2：¥300000.00元（人民币叁拾万元整）、包组3：¥250000.00元（人民币贰拾伍万元整）。

投标保证金以转账的形式提交，未按时提交投标保证金的，其投标不予受理。投标人在提交投标保证金后应及时查询投标保证金到账情况，如有问题请及早向市公共资源交易中心及有关金融机构查询解决。投标保证金以到账时间时间为准，投标人应提前提交投标保证金，提交投标保证金时，投标人必须按“缴纳投标保证金通知书”中的收款账号填写完整，如因收款账号填写不完整造成保证金不能按时到账导致废标的，后果由投标人自行承担。

①、投标保证金以银行转账形式提交，必须从投标人银行账号汇出并在投标截止时间前到达中山市公共资源交易中心指定账户上，否则为无效保证金。投标保证金账号由投标人通过交易系统申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳投标保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过。具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>政府采购交易系统>>交易列表‘管理’>>子账号申请>>缴款通知书”。（同时投标多个包组的，应按包组分别申请子账户进行缴纳。）

②、如出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

4、参加开标的投标人代表应在投标截止时间前完成签到，签到方式有：①.使用指纹或身份证签到或使用“粤省事”居民身份电子凭证签到（相关人员指纹或身份信息需提前在交易中心综合业务窗口办理系统录入。使用“粤省事”居民身份电子凭证其居民身份证签发地需为广东省内， 具体操作详见中山市公共资源交易中心关于启用“粤省事”居民身份电子凭证开标签到功能的通知，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167）的，以投标截止时间前完成指纹或身份证签到或电子凭证签到确认投标文件递交的有效性；②.使用企业数字证书签到的，以投标截止时间前完成企业数字证书签到确认投标文件递交的有效性；使用粤商通移动CA签到的，以投标截止时间前完成粤商通移动CA签到确认投标文件递交的有效性； ③.如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

5、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 国家发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中山市水务工程建设管理中心

地址：中山市石岐区民生路38号民生办公区9楼

联系人：王俊，电话：0760-85226373

2.采购代理机构信息

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：中山市兴中道5号颐和中心708室（中山分公司）

联系人：李小姐，电话：0760-88819798

电子邮箱：gdjdzb_zs@126.com

3.项目联系方式

项目联系人：李小姐（采购代理机构）

电　话：0760-88819798

发布人：广东省机电设备招标有限公司

发布日期：2021年3月31日

# 第二部分　用户需求书

第二部分  用户需求书

一、总则

1、本项目为中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务，本项目分为三个包组，分别是：

包组1：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）第三方试验检测服务

包组2：中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域）第三方试验检测服务

包组3：中山市未达标水体综合整治工程（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务

2、由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

3、中标人不得转包或违法分包本项目。

4、本项目投标报价已包含设备、仪器、工具使用费，配套附属材料费，全部数据采集（包括测量）、整理与计算费，人员工资，工地住房和生活开支、交通费、管理费、利润及税收等用户需求书规定的服务内容的所有费用。

5、招标文件中凡标有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应的指标要求，投标人必须对此作出具体、明确响应并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效投标。

6、本项目不接受联合体投标。

7、报价说明：

（1）本项目分包组报价，投标报价精确至小数点后两位，投标报价仅作为计算价格分的依据。投标报价与以投标费率计算的结果不一致时，按投标报价修正费率。

（2）投标费率有效范围：0%＜投标费率≤100%（费率不得为0%或负数）数值精确至小数点后两位，必须为固定值，不得存在区间值（如75～80%），对所投包组分别报一个统一的投标费率，不接受有选择性报价，且所报的投标费率应当适用于该包组的所有采购内容，且在合同期内费率不作调整。投标人须对本项目的采购内容进行整体报价，任何只对包组内其中一部分内容进行报价或对包组内的不同内容提供有差异的费率报价的均视为无效投标。

（3）投标人的投标费率将作为其中标后签订合同的依据，在合同期内，包组内各采购内容的结算单价为《试验检测汇总表》中对应检测项目的单价最高限价×中标单位的投标费率。

（4）投标人应以《试验检测汇总表》数据作为报价基础，结合投标人自身能力因素及市场价格变动趋势进行充分考虑，并愿意承担由此带来的风险，保证中标后能提供满足采购人所需的服务，所有项目定价后不能够因为市场价格上涨的因素或其他理由暂停或终止服务。

二、包组1需求内容

## （一）项目概况

1、中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）项目位于东凤镇、阜沙镇、港口镇的中南村和下南村，项目建设范围为中山市行政区域内五乡、大南联围流域内所有河涌。

2、项目建设范围为中山市行政区域内五乡、大南联围流域内所有河涌。建设内容包括：截污工程（包括截污管网、分散式一体化处理工程）、管道检测与修复工程、清淤工程、河涌养护工程、水务信息化建设工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程、生态修复工程、单座预处理系统、人工湿地处理系统等内容。项目检测与修复管道55.22km，新建污水截污管总长542.35km，其中东凤镇截污管长252.00km，港口镇截污管长76.85km，阜沙镇截污管长201km，最大管径DN1000，结合管道埋深与实际情况采用开挖和顶管施工；项目新建、保留及技改泵站最大排水流量约380.16万m³/d。项目总投资670012.73万元，其中建筑安装工程费为463870.61万元，勘察费4638.71万元，设计费9433.01万元，运营费用102537.68万元。

具体河涌见下表：

（1）东凤镇河涌一览表

| 序号 | 河涌名称 | 起止地点 | 河长（km） | 平均宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 止 |  |  |
| 1 | 二埒西河 | 二埒西水闸 | 9队华光庙 | 1.688 | 12.9 |
| 2 | 安乐一队河 | 二埒西河 | 6队桥头 | 0.46 | 7 |
| 3 | 安乐4队河 | 3队厂房 | 4队桥头 | 0.38 | 2 |
| 4 | 3队河 | 清乐社头 | 6队桥头 | 1.15 | 8.4 |
| 5 | 5队河 | 4队桥头 | 5队物业楼 | 0.3 | 5.6 |
| 6 | 8队河 | 8队涌尾 | 10队105国道 | 0.62 | 6.5 |
| 7 | 安乐10队河 | 安乐市场 | 10队钟九屋边 | 0.55 | 4.2 |
| 8 | 12队河 | 8队桥头 | 15队远江屋边 | 1.1 | 5.6 |
| 9 | 华光庙 | 安乐分界河 | 8队河 | 0.6 | 5 |
| 10 | 13队河 | 10队105国道涌口 | 13队民乐桥头 | 0.93 | 9 |
| 11 | 直河 | 11队涌口 | 安乐市场 | 0.75 | 9 |
| 12 | 同兴河 | 大联货栈 | 四浖河口 | 0.72 | 8.2 |
| 13 | 三埒河 | 陆孔光宅边 | 民乐幼儿园 | 1.05 | 5.5 |
| 14 | 三中河 | 旧三中 | 民乐幼儿园 | 0.9 | 9.4 |
| 15 | 永兴河 | 25区社头 | 三埒河口 | 0.84 | 6.8 |
| 16 | 21队河 | 梁满昌宅边 | 三埒河口 | 0.75 | 5.5 |
| 17 | 4、5队河 | 中心河口 | 陈家显宅边 | 0.62 | 6.4 |
| 18 | 联益河 | 二埒河口 | 三埒河口 | 0.8 | 6.5 |
| 19 | 万兴河 | 2区万兴社头 | 中心河口 | 0.9 | 5.5 |
| 20 | 楼环直河 | 楼环闸头 | 东吉路 | 2.1 | 18.5 |
| 21 | 堤边涌 | 主帅庙 | 排灌站 | 0.8 | 7 |
| 22 | 壳涌 | 中心河 | 主帅庙 | 1.2 | 4.6 |
| 23 | 大军横涌 | 中心河 | 大军涌 | 0.74 | 7.7 |
| 24 | 大军涌 | 大军口 | 20大军尾涌 | 1.1 | 6.2 |
| 25 | 大军尾涌 | 中心河 | 二军涌尾桥 | 1.4 | 9 |
| 26 | 二军涌 | 二军口水闸 | 大军涌尾桥 | 1.25 | 5.5 |
| 27 | 分界河 | 中心河 | 增九涌闸头 | 1.3 | 6.5 |
| 28 | 楼尾河 | 中心河尾 | 增九涌闸头 | 0.8 | 11 |
| 29 | 二楼河 | 中心河涌 | 二楼围边 | 1.3 | 4.5 |
| 30 | 下横河 | 楼环涌 | 一楼社公 | 1 | 5.5 |
| 31 | 上横河 | 楼环涌 | 中心河涌 | 0.5 | 3.5 |
| 32 | 铁埒涌 | 中心河 | 围堤边涌 | 1.8 | 4.8 |
| 33 | 一楼河 | 中心河 | 围堤边 | 1.2 | 6 |
| 34 | 三楼河 | 二楼涌电站 | 围堤边 | 0.5 | 7 |
| 35 | 壁中河 | 下横河 | 中心河 | 0.8 | 4.3 |
| 36 | 西罟10队河 | 中心河 | 楼尾涌 | 0.8 | 9.5 |
| 37 | 分界横涌 | 中心河尾 | 分界涌 | 0.6 | 8 |
| 38 | 二军尾河 | 大军尾涌桥 | 直河尾 | 0.5 | 8.5 |
| 39 | 三军涌 | 三军口 | 分界涌 | 1.3 | 7.2 |
| 40 | 荒田涌 | 二军涌 | 三军涌 | 0.5 | 5.5 |
| 41 | 猪坊涌 | 大军涌 | 二军涌 | 0.4 | 6 |
| 42 | 锦添涌 | 中心河 | 大军涌 | 0.49 | 7.3 |
| 43 | 沙二坟涌 | 大军涌 | 二军涌 | 0.6 | 6 |
| 44 | 骚九涌 | 壳涌 | 指天河 | 0.6 | 19 |
| 45 | 指天河（中心河） | 横沥涌 | 楼尾涌 | 2.82 | 7 |
| 46 | 东罟直河 | 四楼水闸 | 14队水闸 | 2.52 | 12.5 |
| 47 | 婆蓬河 | 西罟水闸 | 18队三丫冲口 | 1.5 | 13.3 |
| 48 | 鹅眉河 | 东罟市场 | 鹅眉水闸 | 2.73 | 15 |
| 49 | 牛角围河 | 15队水闸 | 18队尾 | 1.64 | 15.7 |
| 50 | 15队河 | 15队水闸 | 15队尾 | 0.9 | 9 |
| 51 | 16队河 | 16队桥头 | 16队尾 | 0.7 | 6.2 |
| 52 | 1、2队河 | 鹅眉河 | 鹅眉河 | 1.5 | 5.8 |
| 53 | 深涌 | 东罟直河 | 1、2队河 | 1.4 | 5 |
| 54 | 6、7、8、9队河 | 全兴桥头 | 西罟水闸 | 1.3 | 4.5 |
| 55 | 东罟十队河 | 东罟十队节制闸 | 婆蓬河 | 1 | 8 |
| 56 | 高涌 | 四丫冲口 | 牛根对面冲 | 1.76 | 8.5 |
| 57 | 9、10、12、14、27小区河 | 村府桥头 | 14队水闸 | 2.5 | 6.3 |
| 58 | 吉昌正河 | 吉昌闸头 | 4队高速桥底 | 0.7 | 8.7 |
| 59 | 阜安正河 | 阜安闸头 | 吉昌排灌站 | 1.85 | 9.6 |
| 60 | 上横河 | 吉昌排灌站 | 4队高速桥底 | 0.95 | 8 |
| 61 | 银河仔 | 4队高速桥底 | 13队水闸 | 1.1 | 6 |
| 62 | 吉昌1队河 | 银河仔 | 1队围堤边 | 0.65 | 8.5 |
| 63 | 11队河 | 11队横沥涌边 | 9队桥头边 | 0.3 | 7 |
| 64 | 大坳河 | 同安水闸 | 同安35队 | 2.51 | 11.3 |
| 65 | 安乐分界河 | 同安13队 | 同安29队 | 1.22 | 10.1 |
| 66 | 二埒东河 | 二埒东水闸 | 中心河 | 2 | 11.8 |
| 67 | 3队二埒河 | 同安3队 | 同安3队 | 1 | 11.4 |
| 68 | 4队河 | 同安4队 | 同安4队 | 0.5 | 7.9 |
| 69 | 同安中心河 | 二埒涌（5队段） | 北闸河 | 1.2 | 9 |
| 70 | 6、11队河 | 二埒涌（同安段） | 安乐分界河 | 1.5 | 6 |
| 71 | 7队河 | 同安7队 | 同安7队 | 0.55 | 8.2 |
| 72 | 17队河 | 北闸头 | 10队河 | 0.48 | 6.8 |
| 73 | 同安10队河 | 105国道 | 大坳河 | 0.77 | 6.8 |
| 74 | 18队河 | 大坳市场 | 同安19队河 | 0.95 | 7.5 |
| 75 | 19队河 | 同安19队 | 同安20队 | 0.7 | 7.5 |
| 76 | 24队河 | 同安24队 | 同安24队 | 0.52 | 5.7 |
| 77 | 30队河 | 同安30队 | 同安30队 | 0.5 | 8.3 |
| 78 | 31队河 | 同安31队 | 同安31队 | 0.98 | 9.6 |
| 79 | 北闸河 | 北闸头 | 同安11队河 | 0.55 | 9.2 |
| 80 | 三埒涌 | 兄弟庙 | 叶馀恩住宅 | 0.85 | 9 |
| 81 | 十五队泵站新开涌 | 四埒支河 | 三埒涌处 | 0.29 | 11 |
| 82 | 四埒支涌 | 四埒泵站 | 3队旧砖厂涌口 | 0.3 | 9.2 |
| 83 | 六队河 | 一队涌口 | 七队桥头处 | 0.85 | 8.2 |
| 84 | 新开涌 | 和泰闸头 | 13队添华住宅处 | 0.9 | 8.9 |
| 85 | 九队涌仔 | 八队彭铨桥头 | 七队河涌处 | 0.6 | 5.5 |
| 86 | 七队河 | 七队桥头 | 东角河 | 1.4 | 10.4 |
| 87 | 东角河 | 七队河 | 十队牛口处 | 0.5 | 7 |
| 88 | 南角河 | 八队拱桥 | 五队猪肉公饭店 | 1.5 | 5.5 |
| 89 | 直河 | 十一队同和社 | 十队牛口处 | 1.5 | 9.9 |
| 90 | 六队茧站涌 | 旧茧站 | 强人厂边 | 0.6 | 9 |
| 91 | 花稔坑河 | 东阜路 | 五队盛福处 | 0.8 | 5.5 |
| 92 | 和平东河 | 宝生闸 | 天成闸 | 1 | 5 |
| 93 | 和平西河 | 东阜路华泰厂 | 五队桥头 | 1.1 | 5 |
| 94 | 下侧河 | 11队桥头 | 排灌站 | 1.44 | 5 |
| 95 | 牛发塘河 | 下侧河 | 薛裕祥尾 | 0.3 | 7 |
| 96 | 东西横河 | 和平10队桥 | 西河尾 | 0.4 | 4 |
| 97 | 兄弟庙河 | 中心河 | 西河尾 | 0.65 | 8 |
| 98 | 宝生河 | 牛发塘河 | 横沥涌 | 0.94 | 10 |
| 99 | 宝生横河 | 兄弟庙 | 宝生河 | 0.7 | 9 |
| 100 | 和平1队河 | 中心河 | 东阜路1队段 | 0.72 | 8 |
| 101 | 和平4队河 | 4队球场 | 天德河 | 0.68 | 2 |
| 102 | 永益直河 | 永益闸头 | 东凤中心河 | 1.3 | 10 |
| 103 | 永中河 | 接仁龙河 | 横沥河 | 2.4 | 6 |
| 104 | 仁龙河 | 东凤中心河 | 接永中河 | 1 | 10 |
| 105 | 西丫涌 | 西丫桥 | 6小区新桥 | 1.2 | 12 |
| 106 | 下十字河 | 永中河 | 永南河 | 1.3 | 9.5 |
| 107 | 永南河 | 直河 | 横沥河 | 1.9 | 8.5 |
| 108 | 伯公直河 | 中心河 | 东兴牌坊 | 2.45 | 8.3 |
| 109 | 小沥三河 | 小沥闸头 | 小沥6队尾通中心河 | 1.26 | 8 |
| 110 | 小沥二河 | 小沥四队 | 小沥5队尾通中心河 | 1.41 | 3 |
| 111 | 上闸河 | 穗成水闸 | 镇中心河 | 0.559 | 9 |
| 112 | 上横河 | 直河 | 格美琪生活区河 | 0.51 | 5 |
| 113 | 格美琪生活区河 | 和泰11队 | 小沥6队 | 0.43 | 7 |
| 114 | 直河 | 上闸河 | 镇中心河 | 1.5 | 7 |
| 115 | 天穗河 | 下闸河 | 和穗横河 | 1.27 | 7 |
| 116 | 和穗横河 | 天穗河 | 和平闸头 | 0.52 | 7 |
| 117 | 新开涌 | 天成水闸 | 天穗河 | 0.5 | 8 |
| 118 | 下闸河 | 穗成电排站 | 九亩河 | 0.78 | 7 |
| 119 | 九亩河 | 下闸河 | 和平1队 | 0.55 | 12 |
| 120 | 穗成中心河 | 直河 | 下闸河 | 0.84 | 12 |
| 121 | 河仔头河 | 上闸河 | 穗成中心河 | 0.63 | 7 |
| 122 | 四埒涌 | 四埒西水闸 | 四埒东水闸 | 4.8 | 16 |
| 123 | 中心排河 | 二埒东河 | 横沥涌 | 7.1 | 15 |

（2）阜沙镇河涌一览表

| 序号 | 河涌名称 | 起止地点 | 河长（km） | 平均宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 止 |  |  |
| 1 | 九十亩河 | 万阜公路边（闸仔） | 中心河 | 0.51 | 7 |
| 2 | 西河 | 万阜公路边 | 西闸 | 1.47 | 6 |
| 3 | 东河 | 万阜公路边（闸仔） | （新开涌）河尾 | 2 | 7 |
| 4 | 七姓祠涌 | 万阜公路边 | （新开涌）河尾 | 2.49 | 10 |
| 5 | 地字河 | 万阜公路边 | （横河）河尾 | 3.35 | 8 |
| 6 | 万阜路围边河 | 九十亩 | 阜东东闸 | 5.03 | 8 |
| 7 | 牛角正河 | 牛角北闸 | 牛角南闸 | 4 | 12 |
| 8 | 横朗颈涌 | 正河 | 万阜公路边 | 0.84 | 6 |
| 9 | 牛角14队围边河 | 牛角南闸 | 南强闸仔 | 0.65 | 6 |
| 10 | 牛角河仔 | 横朗颈涌 | 南强围边涌 | 3.5 | 8 |
| 11 | 寒字号涌 | 万阜公路边 | 南强闸仔 | 3.9 | 8 |
| 12 | 张字号涌 | 万阜公路边 | 寒字号涌尾 | 2.8 | 8 |
| 13 | 横河 | 寒字号涌 | 九队涌 | 0.6 | 7 |
| 14 | 九队涌 | 东闸 | 横河 | 1.7 | 10 |
| 15 | 大河皮（7、8队） | 万阜路 | 张字号涌 | 1.22 | 8 |
| 16 | 新中心河 | 卫民九十亩 | 阜东东闸 | 3.8 | 13 |
| 17 | 排灌站河 | 牛角一泵站 | 过底梪 | 0.5 | 11 |
| 18 | 澳尾涌 | 澳尾水闸 | 牛角涌 | 1.5 | 9 |
| 19 | 中心排灌河 | 牛角过底梪 | 罗一泵站 | 2.58 | 8 |
| 20 | 罗二排灌河 | 罗二泵站 | 阜港西路 | 1 | 6 |
| 21 | 罗松16队横涌 | 排灌站河 | 澳尾涌 | 1.3 | 4 |
| 22 | 罗松15队涌 | 罗松16队横涌 | 涌尾 | 0.55 | 5 |
| 23 | 罗松4队水利河 | 浮圩垄涌 | 涌尾 | 0.5 | 4 |
| 24 | 阜沙5队涌 | 阜沙涌 | 阜沙7队涌 | 0.52 | 6 |
| 25 | 阜沙7队涌 | 8队农桥 | 涌尾 | 1 | 5 |
| 26 | 阜沙9队涌 | 阳光水闸 | 涌尾 | 0.43 | 8 |
| 27 | 阳光涌 | 阜沙10队尾吊闸 | 涌尾 | 2.1 | 8 |
| 28 | 横迳围边河（上涌） | 阳光排灌站 | 10队尾吊闸 | 1.75 | 3 |
| 29 | 横迳围边河（下涌） | 阜南大道桥底 | 涌尾 | 2.35 | 3 |
| 30 | 阜沙14队横涌 | 14队吊闸 | 石榴涌 | 0.28 | 5 |
| 31 | 石榴涌 | 横河仔 | 涌尾 | 1.85 | 4 |
| 32 | 横河仔（阜沙13队上南4、5队） | 横迳围边河 | 北闸水闸 | 0.82 | 4 |
| 33 | 横河涌 | 阜沙涌 | 涌尾 | 2.3 | 9 |
| 34 | 闸洞涌 | 岗地 | 阜沙涌 | 0.9 | 8 |
| 35 | 四沙涌 | 横河涌 | 二扁涌 | 1.77 | 6 |
| 36 | 会安涌 | 阜沙涌 | 大南沙 | 1.7 | 8 |
| 37 | 中安涌 | 阜沙涌 | 涌尾 | 1.7 | 8 |
| 38 | 二横河 | 北闸涌 | 石基涌 | 2.7 | 8 |
| 39 | 一横河 | 北闸涌 | 会安涌 | 1.4 | 6 |
| 40 | 北闸涌 | 阜沙村 | 上南西闸 | 2.2 | 10 |
| 41 | 上南11队横河 | 横河涌 | 北闸涌 | 0.45 | 6 |
| 42 | 上南6队涌 | 北闸涌 | 二扁涌 | 0.8 | 5 |
| 43 | 大有一涌 | 阜沙涌 | 五乡联围干堤 | 2.9 | 10 |
| 44 | 大有正河 | 大有北闸 | 二顷七围边河 | 2.65 | 9.5 |
| 45 | 一涌河仔 | 观音庙涌 | 二顷七围边河 | 1.45 | 7 |
| 46 | 大有8队涌 | 阜沙大道边 | 大有一涌 | 0.4 | 8.5 |
| 47 | 观音庙涌 | 大有一涌 | 大有正河 | 0.9 | 8.5 |
| 48 | 大有上丫尾涌 | 围边涌 | 观音庙涌 | 1.2 | 6 |
| 49 | 大有下丫尾涌 | 围边涌 | 上丫尾 | 0.75 | 6 |
| 50 | 西角涌 | 一涌水闸 | 永红街 | 0.7 | 3 |
| 51 | 二顷七围边河 | 大有一涌水闸 | 三涌 | 2.1 | 4 |
| 52 | 丰联横河 | 大有东闸 | 大有正河 | 1.1 | 10 |
| 53 | 二涌河仔 | 对撑围边河 | 二顷七围边河 | 2.65 | 8 |
| 54 | 三涌 | 东闸 | 二顷七围边河 | 1.65 | 10 |
| 55 | 中围涌 | 三涌 | 三涌河仔 | 0.65 | 4 |
| 56 | 大有丰联围边河 | 大有东闸 | 潮西社 | 2.9 | 4 |
| 57 | 三涌河仔 | 大有东泵站 | 中围农桥 | 1.4 | 5 |
| 58 | 横迳涌 | 横迳水闸 | 下三丫桥 | 2.4 | 25 |
| 59 | 牛角涌 | 牛角北闸 | 阜东东闸 | 2.8 | 20 |
| 60 | 浮圩垄涌 | 浮圩头水闸 | 上三丫桥 | 2.1 | 18 |
| 61 | 阜沙涌 | 阜东东闸 | 下三丫桥 | 1.6 | 36 |
| 62 | 鸦雀尾涌 | 下三丫桥 | 鸦雀尾水闸 | 2.8 | 36 |

（3）港口镇的中南村和下南村河涌一览表

| 序号 | 河涌名称 | 起止地点 | 河长（km） | 平均宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 止 |  |  |
| 1 | 中心排灌河 | 上南三眼闸 | 大南尾水闸 | 11.28 | 25 |
| 2 | 白花涌 | 白花水闸 | 白花尾 | 1.66 | 20 |
| 3 | 大孖涌 | 白花水闸 | 莲花3队\大孖尾 | 2.86 | 15 |
| 4 | 莲池涌 | 莲池水闸 | 莲花4队\莲花6队 | 3.2 | 20 |
| 5 | 老河涌 | 河口水闸 | 中心排灌河 | 2.38 | 18 |
| 6 | 老河一队涌 | 老河1队桥 | 莲花4队 | 1.82 | 15 |
| 7 | 石基新涌 | 石基7队 | 老河1队 | 1.69 | 5 |
| 8 | 老河耕作区涌 | 老河4队 | 老河2队 | 1.06 | 5 |
| 9 | 西桠涌 | 石基涌 | 中心排灌河 | 1.58 | 8 |
| 10 | 老河尾涌 | 河口水闸 | 老河1队 | 1.48 | 10 |
| 11 | 大崩涌 | 大崩水闸 | 公平9队\莲花1队\横河1队\公平7队 | 0.8 | 10 |
| 12 | 良涌涌 | 良涌水闸 | 前进3、7队\前进2、8队 | 5.97 | 20 |
| 13 | 六顷涌 | 六顷水闸 | 良涌口 | 2.29 | 15 |
| 14 | 急流涌 | 急流水闸 | 中心排灌河 | 1.23 | 15 |
| 15 | 藤蛇涌 | 藤蛇水闸 | 中心排灌河 | 0.8 | 15 |
| 16 | 横河倒插涌 | 横河5队 | 横河6队 | 2.24 | 15 |
| 17 | 前进猛流、茂盛涌 | 大崩水闸 | 前进1队 | 1.04 | 5 |
| 18 | 公平大汕尾涌 | 福源大桥底 | 公平大汕尾 | 2.01 | 15 |
| 19 | 惠民涌尾 | 中心排灌河 | 惠民2、9队 | 0.75 | 8 |
| 20 | 贼公滘涌 | 石岐河 | 贼公滘涌尾 | 1.13 | 8 |

3、本包组试验检测分为专项检测、见证取样检测、功能性检测等部分，专项检测包括：项目建设范围内的调蓄池工程（大、小调蓄池、一体化处理站）桩基检测；污水厂工程桩基检测；截污管道工程开挖管道处理土地基检测；顶管工作井（接收井）桩基检测、截流井、检查井等地基检测；新建挡墙及挡墙恢复基础桩检测；调水活水泵站桩基检测；一体化提升泵站地基检测；一体化污水处理站桩基检测、房屋保护桩基检测等。见证取样检测包括：水泥物理力学性能检验，钢筋（含焊接与机械与机械连接）力学性能检验，混凝土、砂浆性能检验，砂、石常规检验，沥青、沥青混合料检验（沥青检验、沥青混合料检验），简易土工试验（路基路面土工试验，土壤试验）等。功能性检测包括：新建污水管道 CCTV 检测；现有管道修复段CCTV检测；满水试验；闭水试验；水压试验；消化池气密性试验等。具体检测项目以最终设计需求及施工图为准。

4、检测方案以工程质量监督部门确认的为准，工作量以实际实施为准。

- 包组1 《试验检测汇总表》

1、见证取样检测计划

（1）原材料、试件检测计划

| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 检测数量 | 执行相关标准 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截污工程 | 1 | 截污管道安装 （开槽埋管、 涌内架管） | 中粗砂（换填、垫层、管两侧） | m³ | 148372.5 | 中粗砂 | 砂筛分 | 使用火车、船、汽车方式运输时，同产地、同规格，以400m3 或600t抽检不少于 1 次。使用小型运输工具运输时，以 200m3 或 300t 抽检 不少于 1 次。 | 371 组 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 | 160.00 |
|  |  |  | 碎石（换填） | m³ | 115427.5 | 碎石 | 石筛分 |  | 65 组 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 表观密度 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  | 块石（抛石挤淤） | m³ | 192379.2 | 块石 | 抗压强度 |  | 26 组 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 | 400.00 |
|  |  |  | HDPE 中空壁塑钢缠绕 管安装 | m | 9074 | DN300 DN400 DN500 管材 | 颜色、外观 | 内径≤500mm 不超过60t 为一批，内径＞ 500mm 不超过 300t 为一批。 | 39 组 | CJ/T270-2007 | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 规格尺寸 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 环刚度率 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能率 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 环柔性 |  |  |  | 320.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烘箱试验率 |  |  |  | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 蠕变化率 |  |  |  | 800.00 |
| 截污 工程 |  |  | 钢筋混凝土管 | m | 158803 | DN300 | 外观质量 | 10 根受检管子中，A类项目必须全部合格， B 类项目的超差不超 过两根，B 类超差不超过两项。 | 220 组 | GB/T11836-2009 | 400.00 |
|  |  |  |  |  |  | DN400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN500 DN600 |  |  |  | GB/T16752-2017 GB/T15345-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  | DN800 | 尺寸偏差 |  |  | GB/T11837-2009 | 400.00 |
|  |  |  |  |  |  | DN1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN1200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN1650 | 外压裂缝荷载 |  |  |  | 1600.00 |
|  |  |  |  |  |  | 管材 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 球墨铸铁管，C30 | m | 13612 | DN400 | 拉伸试验 | DN350-600，100 根一组 DN700-1000,50 根一组 | 230 组 | GBT26081-2010 | 400.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向抗弯强度 |  |  |  | 400.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 径向刚度 |  |  |  | 200.00 |
|  |  |  | PE100 管道，SDR26(泵站输水压力管道） | m | 22686 | DN50DN100 DN200 DN300 DN400管材 | 颜色外观 | 同一批原料、配方、同一工艺、统一规格，每批抽检不少于一组。 | 65 组 | GB/T58361-2018 GB/T16800-2008 | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 规格尺寸 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 炭黑含量、颜料和炭黑分散/氧化诱导时间 |  |  |  | 1120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 静液压强度/熔体流动速率 |  |  |  | 800.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  | 320.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐候性、卫生性能 |  |  |  | 160.00 |
|  |  |  | UPVC | m | 99819 | DN110DN160DN200DN250管材 | 芯层发泡硬聚氯乙烯/硬质聚氯乙烯管材：外观 | 同一批原料、配方、同一工艺、统一规格，每批抽检不少于一组。批抽检不少于一组。 | 52 组 | GB/T58361-2018 GB/T16800-2008 | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  |  | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 微卡软化温度 |  |  |  | 200.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 落锤冲击试验 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 拉伸屈服强度 |  |  |  | 320.00 |
|  |  |  | 混凝土管道基座(钢筋混凝土管) | m³ | 63521.2 | C15 混凝 土 | 抗压强度 | 1、拌制 100 盘不超过100m³ 的同配合比的砼，取样不得少于一次； 2、每工作班拌制的同配合比的砼不足 100 盘时，其取样不得少于一次； 3、连续浇筑超过 1000m³时，同一配合比的混凝土，每200m³取样不得少于一次。 | 2117 组 | GB/T 50081-2002 | 48.00 |
|  |  |  | 混凝土垫层（涌内架管） | m³ | 258.9 | C20 混凝 土 | 抗压强度 |  | 50 组 | GB/T 50081-2002 | 48.00 |
|  |  |  | 混凝土支墩（涌内架管） | m³ | 857.6 | C30P6 混 凝土 | 抗压强度 |  | 50 组 | GB/T 50081-2002 | 48.00 |
|  |  |  | 混凝土管道支墩二期（涌内架管） | m³ | 60 | C25 混凝土 | 抗压强度 |  | 13 组 | GB/T 50081-2002 | 48.00 |
|  |  |  | 混凝土支墩（涌内架管） | m³ | 857.6 | C30P6 混 凝土 | 抗渗强度 | 同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 | 26 组 | JGJ/T193-2009 GB/T 50082-2009 | 400.00 |
|  |  |  | 钢筋（涌内架管） | t | 533.8 | C14 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每 60t为一验收批。 | 13 组 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 | 120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  | 混凝土中氯离子 | m³ | 65231.4 | C15/C20/ | 氯离子检测 | 根据混凝土工程量及质量控制要求确定批量 | 110 组 | JGJ/T 322-2013 | 800.00 |
|  |  |  |  |  |  | C25/C30 |  |  |  | GB 50164-2011 |  |
|  |  |  |  |  |  | 混凝土 |  |  |  | GB 50010-2010 |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂（防水剂） | t | 30 | 防水剂等 | 含固量 | 同厂家、同品种、同批号，掺量大于 1%的外加剂以 100t 为一批，掺量小于 1%的以 50t为 1 批 | 13 组 | GB8067-2008 JG/T223-2007 GB/T8077-2012 | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 密度 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  |  | 120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH 值等 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  | 土工布 | ㎡ | 625232.4 | 土工布 | 单位面积质量 | 按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批 | 13 组 | GB/T17638-2017 | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵横向撕破强力 |  |  |  | 400.00 |
| 截污 工程 | 2 | 预制检查井φ1000*6413座 φ1250*635 座 φ1500*423 座 | 100mm 厚C15 素混凝土垫层 | m³ | 2878.8 | 混凝土 | 抗压强度 C15 | 拌制 100 盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 | 60 组 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
|  |  |  | 水泥砂浆 | m³ | 60 | M15 水泥砂浆 | 抗压强度 | 250m3 砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 30 组 | JGJ/T 70-2009 | 40.00 |
|  |  |  | 预制件井筒、井座构件 | 个 | 7471 | 混凝土抗压强度回弹法（抽检） | 抗压强度 | 随机抽检，每个施工许可抽取 10 个。 | 130 个 | JGJ/T 23-2011 | 480.00 |
|  |  |  | 井筒安全网（含截流井等） | 张 | 12552 | 安全平网 | 耐冲击性能 | 批量≤500 张，取 6张/组；501～5000 张，取 10 张/组；≥5001 张，取 16 张/组。 | 13 组 | GB 5725-2009 | 1280.00 |
|  |  |  | 井盖（轻型、重型， 含截流井、顶拉管井） | 套 | 12552 套 | 球墨铸铁 井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500 套为一批。 | 26 组 | GB/T 23858-2009 | 720.00 |
| 截污工程 | 3 | 砖砌小方井（500x500*2662 座） | 混凝土实心砖 | 块 | 459420 | MU10 混 凝土实心砖 | 抗压强度 | 同厂家、同品种、同规格、同等级，且≤10 万块的产品，抽检不少于1 次。 | 13 次 | GB/T 21144-2007 | 240.00 |
|  |  |  | 砌筑砂浆 | m³ | 25.8 | M10 水泥砂浆 | 抗压强度 | 250m3 砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 26 次 | JGJ/T 70-2009 | 40.00 |
|  |  |  | 小方井井盖 | 套 | 2662 套 | 球墨铸铁 井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500 套为一批。 | 13 次 | GB/T 23858-2009 | 720.00 |
| 截污工程 | 4 | 传统截流井（720 座） 1.8*2.4m（I型）*480 座 3.0*3.6 m（III 型）*240 座 | 100mm 厚C15 素混凝土垫层 | m³ | 604.8 | 混凝土 | 抗压强度 C15 | 拌制 100 盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 | 26 次 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
|  |  |  | 井底、井身、盖板钢筋（1.11*720t） | t | 799.2 | Φ6、Φ 10、C12、 C14、C16、 C18、C20、 C22、C25 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每 60t为一验收批。 | 120 组 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 | 120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  | 井底、井身、盖板砼 | m3 | 7200 | 混凝土 | 抗压强度 C30 | 拌制 100 盘不超过 100m³的同配比砼，取样一次。每 500m³应留置一组，且每项工程不得少于2 组。 | 100 组 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 | 48.00 |
|  |  |  | 井底、井身、盖板砼 | m3 | 7200 | 混凝土 | 抗渗强度 P6 | 同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 | 39 组 | JGJ/T193-2009 GB/T 50082-2009 | 400.00 |
| 截污工程 | 5 | 渠道、管道截流井（83 座） 2.5*4.2m（VI 型）*80 座 2.3*2.55m*2 座1.8*2.4m*1 座 | 100mm 厚C15 素混凝土垫层 | m³ | 77.2 | 混凝土 | 抗压强度 C15 | 拌制 100 盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 | 20 组 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
|  |  |  | 底板、墙身钢筋 | t | 92.1 | Φ6、C12、 C16、C22、C25 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每 60t为一验收批。 | 13 组 | GB/T 1499.2-2018 | 120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  | 底板、墙身混凝土 | m³ | 830 | 混凝土 | 抗压强度 C30 | 拌制 100 盘不超过 100m³的同配比砼，取样一次。每 500m³应留置一组，且每项工程不得少于2 组。 | 40 组 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 | 48.00 |
|  |  |  | 底板、墙身混凝土 | m³ | 830 | 混凝土 | 抗渗强度 P6 | 同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 | 26 组 | JGJ/T193-2009 GB/T 50082-2009 | 400.00 |
| 截污工程 | 6 | 顶拉管结构 （工作井/接收井φ 2000*2139 座 2800x2200*10 69 座 φ2800*1069 座） | Φ500@350 护壁高压旋喷咬合止水桩 （2139*78*0.1t） | t | 33368.4 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥 200t 一批。 | 167 组 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性 |  |  |  | 120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  |  | 120.00 |
|  |  |  | 聚乙烯实壁管（顶拉管） | m | 149729 | DN400 | 颜色、外观 | 内径≤500mm 不超过 60t 为一批，内径＞ 500mm 不超过 300t 为一批。 | 39 组 | T/GDSTT1-2020 | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 规格尺寸 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 环刚度率 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能率 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 环柔性 |  |  |  | 320.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 烘箱试验率 |  |  |  | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 蠕变化率 |  |  |  | 800.00 |
|  |  |  | 顶拉管井砌体 | 块 | 918840 | MU15 混 凝土实心砖 | 抗压强度 | 同厂家、同品种、同规格、同等级，且≤10万块的产品，抽检不少 于 1 次。 | 15 组 | GB/T 21144-2007 | 240.00 |
|  |  |  | 顶拉管井砌体砂浆 | m³ | 51.6 | M7.5 砂浆 | 抗压强度 | 250m3 砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 30 组 | JGJ/T 70-2009 | 40.00 |
|  |  |  | 井身、底板钢筋 | t | 4278 | Φ10、 C12、C16、 C20、C22 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每 60t为一验收批。 | 72 组 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 | 120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  | 井身、底板砼 | m3 | 34224 | C35P6 | 抗渗强度 P6 | 同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 | 26 组 | JGJ/T193-2009 GB/T 50082-2009 | 400.00 |
|  |  |  | 井身、底板砼 | m3 | 34224 | 混凝土 | 抗压强度 C35 井身砼/抗压强度 C25 水下底板砼 | 拌制 100 盘不超过 100m³的同配比砼，取样一次。每 500m³应留置一组，且每项工程不得少于2 组。 | 684 组 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
| 截污工程 | 7 | 道路恢复 村道混凝土路面*312423m2市政混凝土路面*59840m2 沥青路面 *17073m2 | 4%水泥稳定级配碎石层原材 | m3 | 11968 | 材料配合比设计 | 水泥、碎石、中粗砂材料性能，掺量 | 原则上每个施工许可证不少于 1 个，同时施工的施工许可项目可以共用 | 20 组 | JTGE1-2009（检） JTG/T20-2015（检） | 2800.00 |
|  |  |  | 5%水泥稳定级配碎石层原材 | m3 | 74452.6 | 材料配合比设计 | 水泥、碎石、中粗砂材料性能，掺量 | 原则上每个施工许可证不少于 1 个，同时施工的施工许可项目可以共用 | 13 组 | JTGE1-2009（检） JTG/T20-2015（检） | 2800.00 |
|  |  |  | 4%水泥稳定级配碎石层 | m2 | 59840 | 水泥稳定级配碎石 层 | 7 天无侧限抗压 | 每 2000m²抽检 1 组 | 30 组 | JTGE1-200（检） JTG/T20-2015（检） | 400.00 |
|  |  |  | 5%水泥稳定级配碎石层 | m2 | 372263 | 水泥稳定 级配碎石层 | 7 天无侧限抗压 | 每 2000m²抽检 1 组 | 200 组 | JTGE1-200（检） JTG/T20-2015（检） | 400.00 |
|  |  |  | 路面混凝土 | m3 | 70597.7 | 混凝土 | 抗折强度 4.5MPa | 拌制 100 盘不超过 100m³的同配比砼，取样一次。 | 800 组 | GB/T 50081-2019 | 240.00 |
|  |  |  | 路面混凝土 | m3 | 80500 | 混凝土 | 抗压强度 C35/C30/C15 | 拌制 100 盘不超过 100m³的同配比砼，取样一次。 | 900 组 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
|  |  |  | 玻璃纤维土工格栅 | m2 | 17073 | 玻璃纤维土工格栅 | 网眼尺寸、网眼数目 | 同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产的一定数量的单位产品为一 个检查批。 | 13 组 | GB/T 21825-2008 | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 断裂强力 |  |  |  | 320.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 宽度和长度、外观质量 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  | 黏层沥青 | m2 | 17073 | 乳化沥青 | 破乳速度 | 同品种、同批次检查不少于 1 次 | 13 组 | CJJ1-2008 | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粒子电荷 |  |  |  | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 筛上残留物 |  |  |  | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 黏度 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 蒸发残留物 |  |  |  | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粗集料的粘附性 |  |  |  | 120.00 |
|  |  |  | 路面沥青混凝土 | ㎡ | 2902.4 | 沥青配合比设计 | 改性沥青混凝土 AC-13C/AC-20/AC -25 | 原则上每个施工许可证不少于 1 个，同时施工的施工许可项目可 以共用 | 13 组 | JTG E20-2011(检） JTG F40-1004（评） | 8000.00 |
| 截污工程 | 8 | 路缘石 | C30 混凝土预制 | 件 | 96096 | 路缘石/道牙 | 外观质量 | 同一类别、同一型号、同一 规格、同一等级，每 20000 件为一批；不足 20000 件，亦按一批计；超过 20000件， 批量由供需双方商定。 | 13 组 | JC/899-2016 | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  | 160.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  |  | 240.00 |
| 截污工程 | 9 | 智能截流井电气及自控 | 规格：YJV22-0.6/1KV-5x10*2490m 电缆安装（包含泵站、一体化污水处理设施、以及污水处理厂的外电接入等） | m | 2490 | 电缆 | 标志 | 单位工程同一厂家各 种规格产品总量 10%，且不小于两种规格。 | 26 组 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  |  | 320.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  |  | 600.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  | 横跨道路电缆管 C15 混凝土垫层 | m3 | 200 | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 拌制 100 盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 | 13 组 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
|  |  |  | 拉线手井 C15 混凝土垫层 | m3 | 200 | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 拌制 100 盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 | 13 组 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
|  |  |  | 拉线手井MU10 砖砌体 | 块 | 50000 | 蒸压灰砂实心砖 | 抗压强度 | 同厂家、同品种、同等级，且≤10 万块的产品抽检不少于 1 次。 | 13 组 | GB/T 11945-1999 | 240.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  |  | 240.00 |
|  |  |  | 拉线手井 M10 水泥砂浆 | m3 | 14.4 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 每一楼层或250m³砌体的各种标号制作一组。 | 13 组 | JGJ/T 70-2009 | 40.00 |
| 岸线修复工程 | 10 | 挡墙修复修复长度 35000m | M20 水泥砂浆 | m³ | 2000 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 250m3 砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 100 组 | JGJ/T 70-2009 | 40.00 |
|  |  |  | MU30 块石 | m³ | 103000 | 块石 | 抗压强度 | 每批次，400 m³不少于1 次 | 260 组 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 | 400.00 |
|  |  |  | 混凝土挡墙压顶 | m³ | 1000 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制 100 盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 | 26 组 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
| 水系循环及补水工程 | 11 | 补水口 DN400 管道包封估计，补水口 30 个。 | 补水口结构钢筋 | t | 30 | Φ6、C14、 C16、C20、 C22 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每 60t为一验收批。 | 25 组 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 | 120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  | 补水口混凝土 | m³ | 100 | C30 P6 | 抗压强度 | 拌制 100 盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。每 500m³应留置一组，且每项工程不得少于2 组 | 39 组 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
|  |  |  | 补水口混凝土 | m³ | 100 | C30 P6 | 抗渗强度 | 同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 | 13 组 | JGJ/T193-2009 GB/T 50082-2009 | 400.00 |
| 泵闸工程（泵站 60个，每个泵站高压旋喷桩 9根，单桩长度10m） | 12 | 复合地基处理 | D700 水泥土搅拌桩 | t | 1102.5 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥 200t 一批。 | 13 组 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性 |  |  |  | 120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  |  | 120.00 |
|  | 13 | 泵闸结构、调蓄池、底泥处理厂 | 墙身、底板钢筋 | t | 66.6 | Φ8、C10、 | 重量偏差 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每 60t为一验收批。 | 40 组 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  | C12、C14、 C16、C18、 C20、C22 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 |  |  |  | 120.00 |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 5000 | 钢筋接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的 300 个同牌号、同直径接头作为一批。当不足 300 个接头，可在一周内累计计算 | 39 组 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  |  | 64.00 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 600 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个；硬化混凝土一组 3 个试件。 | 26 组 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 | 800.00 |
|  |  |  | 墙身、底板砼 | m³ | 600 | 混凝土 | 抗压强度 C30 | 拌制 100 盘不超过100m³的同配比砼，取 样一次。 每 500m³应留置一组，且每项工程不得少于2 组。 | 26 组 | GB/T 50081-2019 | 48.00 |
|  |  |  | 墙身、底板砼 | m³ | 600 | 混凝土 | 抗渗等级 P6 | 同一工程，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 | 26 组 | JGJ/T193-2009 GB/T 50082-2009 | 400.00 |
|  |  |  | 高压旋喷桩 | t | 900 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥 200t 一批。 | 13 组 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性 |  |  |  | 120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  |  | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  |  | 120.00 |
| 厂站工程 （污水处理 厂、 泵房等） | 14 | 砖砌体结构 | 混凝土实心砖 | 块 | 800000 | 混凝土实心砖 | 抗压强度 | 同厂家、同品种、同规格、同等级，且≤10 万块的产品，抽检不少于 1 次。 | 30 组 | GB/T 21144-2007 | 240.00 |
|  |  |  | M15 水泥砂浆 | m³ | 335 | M15 水泥砂浆 | 抗压强度 | 250m3 砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 39 组 | JGJ/T 70-2009 | 40.00 |

（2）土工检测计划

| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 检测数量 | 执行相关标准 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截污工程 | 1 | 沟槽回填 | 中粗砂垫层（换填、垫层、管两侧，开槽长度 240474m） | m2 | 384758.4 | 土工试验 | 击实试验 | 每 1000m2 做 2组。 | 770组 | GB/T50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 | 640.00 |
|  |  |  | 碎石屑（回填） | m2 | 384758.4 | 土工试验 | 击实试验 | 每 1000m2 做 2组。 | 770组 | GB/T50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 | 640.00 |
|  |  |  | 素土（回填） | m2 | 384758.4 | 土工试验 | 击实试验 | 每 1000m2 做 2组。 | 770组 | GB/T50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 | 640.00 |
|  |  |  | 中粗砂回填（管道中心线以下两侧） | m2 | 384758.4 | 压实度≥95% | 灌砂法 | 每层按 1000 ㎡取样 3 点，且每层不少于 1组 | 2000 组 | GB50268-2008 | 360.00 |
|  |  |  | 中粗砂回填（管道中心线以上两侧） | m2 | 384758.4 | 压实度≥90% | 灌砂法 | 每层按 1000 ㎡取样 3 点，且每层不少于 1组 | 2000 组 | GB50268-2008 | 360.00 |
|  |  |  | 碎石屑回填（管顶以上500mm） | m2 | 384758.4 | 压实度≥90% | 灌砂法 | 每层按 1000 ㎡取样 3 点，且每层不少于 1组 | 2000 组 | GB50268-2008 | 360.00 |
|  |  |  | 素土回填（管顶 500mm 以上） | m2 | 384758.4 | 压实度≥90% | 灌砂法 | 每层按 1000 ㎡取样 3 点，且每层不少于 1组 | 3000 组 | GB50268-2008 | 360.00 |
| 截污工程 | 2 | 智能截流井电气及自控管道长度 2490m | 电缆管中粗砂垫层 | ㎡ | 2490 | 压实度≥90% | 灌砂法 | 每层按 1000 ㎡取样 3 点，且每层不少于 1组 | 13 组 | GB50268-2008 | 360.00 |
|  |  |  | 电缆管石屑回填（每层 30cm,共计 2 层） | ㎡ | 2490 | 压实度≥95% | 灌砂法 | 每层按 1000 ㎡取样 3 点，且每层不少于 1组 | 26 组 | GB50268-2008 | 360.00 |
| 截污工程 | 3 | 道路恢复道路恢复 村道混凝土路面 *312423m2 市政混凝土路面 *59840m2 沥青路面*17073m2 | 路基回填土 | m2 | 389338 | 压实度≥ 92%/93%/96% | 灌砂法 | 每层按 1000 ㎡取样 3 点，且每层不少于 1组 | 778 组 | GB50268-2008 | 360.00 |
|  |  |  | 4%水泥稳定碎石 | m2 | 59840 | 水泥稳定级配碎石层 | 压实度 | 每 1000 ㎡、每压实层抽检 1点 | 80 点 | CJJ1-2008 | 120.00 |
|  |  |  | 5%水泥稳定碎石 | m2 | 372263 | 水泥稳定级配碎石层 | 压实度 | 每 1000 ㎡、每压实层抽检 1点 | 390 点 | CJJ1-2008 | 120.00 |
|  |  |  | 沥青路面马歇尔击实试验 | m2 | 17073 | 沥青混凝土 AC-13C/AC-2 0C/AC-25C | 马歇尔击实试验 | 同一品种、同一现场做 1 组 | 39 组 | CJJ1-2008 JTGF80/1-200 4 | 64.00 |
|  |  |  | 沥青路面 | m2 | 17073 | 沥青混凝土 AC-13C/AC-2 0C/AC-25C | 压实度 | 城镇道路每 1000m2 测 1 点 | 51 点 | CJJ1-2008 | 120.00 |
|  |  |  | 沥青路面钻芯 | m2 | 17073 | 沥青混凝土 AC-13C/AC-2 0C/AC-25C | 厚度 | 城镇道路每 1000m2 测 1 点 | 60 点 | CJJ1-2008 | 400.00 |
|  |  |  | 沥青路面基层混凝土钻芯 | m2 | 17073 | C15/C35 | 厚度 | 城镇道路每1000m2 测 1 点 | 40 点 | CJJ1-2008 | 400.00 |
|  |  |  | 混凝土路面钻芯（抽检） | ㎡ | 372263 | C30 | 强度 | 抽检 | 40 组 | CJJ1-2008 | 400.00 |
|  |  |  | 混凝土路面钻芯 | ㎡ | 372263 | C30 | 厚度 | 城镇道路每1000m2 测 1 点 | 450 点 | CJJ1-2008 | 400.00 |

（3）功能性试验

| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 检测数量 | 执行相关标准 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截污工程 | 1 | 功能性试验 | 管道闭水试验 | m | 431038 | 闭水试验 | 渗水量 | 全检，以 m 计算 | 431038m | GB50268-2008 | 12.00 |
| 补水活水工程 |  |  | 管道承压试验 | m | 22686 | 水压试验 | 压力降 | 全检，以 m 计算 | 22686m | GB50268-2008 | 20.00 |
| 调蓄工程 |  |  | 调蓄池满水试验 | 个 | 7 | 满水试验 | 渗水量 | 全检，以灌水日历天计算 | 56 天 | GB50141-2008 | 2000.00 |
| 厂站工程 |  |  | 水池满水试验 | 个 | 15 | 满水试验 | 渗水量 | 全检，以灌水日历天计算 | 120 天 | GB50141-2008 | 2000.00 |
|  |  |  | 消化池气密性试验 | 个 | 13 | 气密性试验 | 气压降 | 全检，以闭气日历天计算 | 13 天 | GB50141-2008 | 2000.00 |

2.第三方试验检测

| 序号 | 检测部位 | 检测部位特征描述 | 检测项目 | 工程数量 | 检测频率 | 检测数量 | 单价最高限价（元） | 单位 | 检测依据 | 取费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调蓄池工程（一共17个，大型调蓄池：7个，小型调蓄池：10个同一体化处理站合建） | 支护桩 | 钻孔灌注桩 | 1.双排钻孔灌注桩，桩径D 800 mm，桩长 20 m； 2.单个调蓄池442 根。 | 低应变法 | 3094根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于10根 | 619根 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1(灌注桩) |
| 2 |  |  |  |  | 钻芯法 |  | 总桩数的3%，且不少于3根 | 93根 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长 20m) |
| 3 |  |  |  |  | 声波透射法 |  | 不少于总桩数的 10% | 310根 | 24.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.5-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.12(桩长20m每桩2根测管考虑) |
| 4 |  |  | 双管法高压旋喷桩（止水帷幕） | 1.高压旋喷桩，桩径D 800 mm，桩长 15 m； 2.单个调蓄池550根3.孔径尺寸 101 mm，单桩钻芯 1 个孔。 | 钻芯法 | 3850根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 39根 | 224.00 | 元/ m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长 15m) |
| 5 |  |  | 单管法高压旋喷桩（坑内土加固） | 1.桩径D 600 mm，桩长 6 m；2.孔径尺寸 101 mm，单桩钻芯1 个孔。3.单个调蓄池根数2068根 | 钻芯法 | 14476根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 145根 | 224.00 | 元/ m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长 6m) |
| 6 |  | 基础桩 | PHC500-B型预应力管桩 | 1. PHC500-B型预应力管桩，桩径500 mm，桩长 35 m， 单桩承载力设计特征值 600kN；2.单个调蓄池 442 根； | 低应变法 | 3094根 | 不少于总桩数的 30%，且不少于20根 | 929根 | 240.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.6-2 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1300(管桩)500（灌注桩） |
| 7 |  |  |  |  | 高应变法 |  | 不少于总桩数的 5%，且不少于5根 | 155根 | 1800.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.6-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知【2015】8 号 1.10(承载力R：R≤1000kN 时，4500 元/根) |
| 8 | 污水厂（2个）截污管道工程 | 基础桩 | PHC500-B型预应力管桩 | 1.PHC500-B型预应力管桩，桩径500 mm，桩长 35 m， 单桩承载力设计特征值 1000kN 2.单个污水厂2964 根；3.地基基础设计等级为乙级 | 低应变法 | 2964根/个水厂×2=5928 | 不少于总桩数的 20%，且不少于10根 | 1186根 | 240.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.6-2 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1300(管桩)500（灌注桩） |
| 9 |  |  |  |  | 高应变法 | 2964根/个水厂×2=5928 | 不少于总桩数的 5%，且不少于5根 | 297根 | 1800.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.6-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.10(承载力R：R≤1000kN时，4500 元/根) |
| 10 |  | 支护桩 | 钻孔灌注桩 | 单个污水厂90根（深基坑仅一个，其余池体较浅，放坡或拉森钢板桩支护） | 低应变法 | 90根/个水厂×2=180根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 36根 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1300(管桩)500（灌注桩） |
| 11 |  |  |  |  | 钻芯法 | 90根/个水厂×2=180根 | 总桩数的3%，且不少于3根 | 6根 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长 6m) |
| 12 |  |  | 水泥土搅拌桩（止水帷幕） | 单个污水厂2270根 | 钻芯法 | 2270根/个水厂×2=4540根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 46根 | 224.00 | 元/ m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长 6m) |
| 13 |  | 顶管井止水帷幕（井数9700个） | 水泥搅拌桩/高压旋喷桩（单井20根) | 1.高压旋喷桩，桩径D 600mm，平均桩长暂按 7 米。 | 钻芯法 | 194000根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 1940根 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长 7m) |
| 14 |  | 顶管井地基处理顶管工作井（工作井7m2，4850个，接收井5m24850个 | 面积=4850*7+4850*5=58200 | 平板荷载试验 | 58200m2 | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 130点 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费 22%） |
| 15 |  | 处理土地基 （长度112km，宽度1.4m沟槽） | 天然地基为素填土或淤泥，处理地基采用砂石换填或抛石挤淤；加载值Q≤400kN；地基承载力 80kPa。 | 平板荷载试验 | 112000×1.4=156800㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 314 点 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 16 |  |  | 圆锥动力触探试验 | 圆锥动力触探试验 | 156800m2 | 每 200 ㎡不应少于 1 孔， 且不得少于10 孔， 基槽每 20 延米不得少于1 孔 | 5600孔 | 160.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019之3.2.7-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.18.3 （轻型，本次检测按0.3m 考虑） |
| 17 |  | 管井总数15100个，∅1000 | Φ1000，15100个总面积11854㎡2.检查井符合地基承载力80kPa。 | 平板荷载试验 | 11855㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点（每个单位工程不少于3个点） | 40点 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 18 |  | 截流井（井数1500个） | 1.2.4*1.8 1050个总面积4536㎡，3.0*3.6 405个总面积4374㎡，4.2*2.5 45个总面积472.5㎡；2.截流井符合地基承载力100kPa。 | 平板荷载试验 | 4536+4374+472.5=9382.5㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点，且每单位工程不少于3点 | 50点 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 19 | 新建挡墙与恢复 | 处理土地基 | 1.采用4m 长φ120 松木桩，6根/m； 2.复合地基承载力130kPa；总长35000m，平均宽度1.5m | 平板荷载试验 | 52500㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点 | 105点 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之 3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 20 | 调水活水泵站（30个，D3000）一体化提升泵站（ 30个，每个 10㎡） | 基础桩 | 1.泵井φ2m，单个面积3.14㎡； 2、高压旋喷桩桩长 10 m， 3、单个泵站9根。 | 平板荷载试验 | 30×7.1=211.95㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点 | 90点 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之 3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 21 |  |  |  | 钻芯法 | 30×9=270根 | 不少于总桩数的 10% | 27根 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之 3.3.5-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长 10m) |
| 22 |  | 处理土地基 | 1.单个面积10㎡ 2.处理土地基承载力100kPa 3. 高压旋喷桩复合地基 | 平板荷载试验 | 300㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点 | 90点 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之 3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 23 |  | 基础桩 | φ500高压旋喷桩复合地基。桩间距1 m，桩长6m，桩数12根 | 钻芯法 | 360根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 36根 | 224.00 | 元/ m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之 3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长 6m) |
| 24 | 房屋保护 | 支护桩 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 2.房屋保护总长度暂按23700m考虑 | 钻芯法 | 60000根 | 不应少于总桩数的0.5%， 且不得少于 3 根 | 300根 | 224.00 | 元/ m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之 3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径：101mm，桩长 6m) |
| 25 | 新建截污管道CCTV检测 | 1.新建管453724m 2.全检 | CCTV 检测 | 453724m | 全检 | 453724m | 23.42 | 元/m | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008之3.2.3 | 《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额 |
| 26 | 管道检测与修复工程 | 1.管道检测总长57580米 2.镇区管道维护较差，暂按检测总长15%考虑 | CCTV 检测 | 57580×15%=8637米 | 修复按检测长度15%计 | 57580×15%=8637米 | 23.42 | 元/m | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008之3.2.3 | 《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额 |
| 27 | 一体化污水处理站（ 10个，每个 150㎡） | 处理土地基 | 1.单个面积150㎡ 2.处理土地基承载力100kPa 3. 高压旋喷桩复合地基 φ500高压旋喷桩复合地基。桩间距1.2m，桩长6m，桩数105根 | 平板荷载试验 | 1500㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 30点（10*3） | 6246.40 | 元/点 | 《给水排水管道工程施工及验收规 范 》 GB 50268-2008 之 3.2.3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 28 |  | 基础桩 |  | 钻芯法 | 1050根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 105根 | 224.00 | 元/ m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之 3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长6m) |

## ★（三）检测能力要求

投标人须具有有效期内的省级或以上人民政府计量行政主管部门颁发的 CMA 计量认证合格证书，提供的计量认证证书附表中须同时包含：（提供证明材料复印件并加盖投标人公章）

（1）混凝土管：外压裂缝荷载 ；

（2）化学管材：环刚度、冲击性能、氧化诱导、环柔性、落锤冲击试验、拉伸屈服强度；

（3）钢筋原材：重量偏差、抗拉强度、屈服强度、弯曲；

（4）水泥原材：标准稠度、凝结时间、安定性，抗折、抗压强度；

（5）管道检测：缺陷（管道潜望镜检测）、缺陷（电视检测）；

（6）闭水试验；

（7）圆锥动力触探。

备注：若CMA证书上的检测项目文字描述与上述描述不完全一致，但检测技术能力、检测对象、含义均一致的，视为符合。

（温馨提示：为便于评审，建议投标人在以上证明材料的对应检测范围作明显标志。）

## （四）检测技术要求

1、钻芯法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

2、声波透射法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

3、高应变法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

4、桩基低应变检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范)（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

5、平板荷载试验法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

6、圆锥动力触探试验检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

7、CCTV法检测技术要求

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

8、混凝土强度检测技术要求

依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03:2007）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

9、混凝土管检测技术要求

依据《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》（GB/T 16752-2017）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

10、化学管材检测技术要求

依据《热塑性塑料管材环刚度的测定》（GB/T 9647-2015）、《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》（GB/T 19472.1-2019）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

11、钢筋原材检测技术要求

依据《钢筋混凝土用钢》（GB/T1499.1-2017 ）（GB/T1499.2-2018）、《焊接接头拉伸试验方法》（GB/T 2651-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

12、水泥原材检测技术要求

依据《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（ GB/T 1346-2011）、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T 17671-1999）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

13、闭水试验检测技术要求

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

14、检测试验必须按照设计单位的技术要求以及试验检测汇总表执行，所有项目的检测结果必须达标。

## （五）拟投入本包组人员要求

1、(1)投标人拟投入本项目的人员须包含：项目负责人（1人）、技术负责人（1人）以及现场作业技术人员（9人），其中市政类或建筑类中级及以上职称或工程检测专业中级及以上职称人员至少3人），每个现场作业技术人员须持有含以下在有效期内检测项目的检测员证（除项目负责人和技术负责人外）：

① 高应变法测桩；

② 低应变法测桩；

③ 地基基础静载试验；

④ 声波透射法测桩；

⑤ 钻芯法验桩（机长）；

⑥ 原位测试；

⑦ 钻芯法验桩（编审）。

含高应变法测桩项目的证书不少于2个，含低应变法测桩项目的证书不少于2个，含地基基础静载试验项目的证书不少于4个；含声波透射法测桩项目的证书不少于2个；含钻芯法验桩（机长）项目的证书不少于2个；含钻芯法验桩（编审）项目的证书2个；含原位测试项目的证书2个。

- 投标人须投入至少6名项目质量安全控制人员现场驻点，人员须为市政类或水利类或建筑类或检测类中级及以上职称（给排水专业至少2人），根据招标人要求进行工程现场质量安全管理工作，每天对施工面进行至少一次质量安全巡查，发现问题并及时报给招标人，监督施工单位对所发现的质量安全问题进行整改。每周对质量安全检查情况形成周报，报送至招标人。每月至少开展一次项目质量安全检查，发现并督促施工单位整改落实，并及时反馈给招标人。

注：（1）、（2）的投入人员不能重复。

2、中标人须在签订合同前配备齐全以上所有人员，并将人员资料报采购人审批确认后方可作业，否则采购人将取消其中标资格。中标人必须根据检测任务需要进行配置，确保满足检测需要，数量只增不减。

## （六）工期要求

暂定24个月，所有检测项目须自合同签订之日起至竣工验收前完成并提交最终检测报告。

## （七）付款方式

1、各检测项目按实际完成工作量结算，单价按中标单价计取。

2、费用支付：按《关于规范中山市市级财政性资金投资项目合同价款支付比例问题的通知(中财建[2020] 3号）》执行：按照实际完成工作量支付50%的进度款。待完成相关报告并结算审定后（以经确认相关成果计算为准）一次性支付余款。

3、款项需经财政局审批同意后支付，如因政策影响使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行（或不完全履行）合同规定的义务。

## （八）结算说明

1、计价方式：根据粤价函【2012】1490号文《广东省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试检验收费问题的复函》、粤建检办【2015】8号文《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》、CCTV检测费参照《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额2019》的有关规定，按中标单价及实际发生工程量办理结算。即：结算总价=中标单价×实际完成工作量。

2、本项目按实际完成工作量结算，计价按以下两种方式计取：（1）采购预算清单已有的检测项目按（中标单价×实际完成工作量）计取；（2）采购预算清单以外的检测项目按【收费标准基准价×中标费率×实际完成工作量】计取，变更、修改的检测内容中标人不得拒绝承担。最终结算总价不得超过本包组的最高限价，即本包组结算总价超过¥36,894,353.66元的，则以¥36,894,353.66元进行结算。

注：中标单价＝《试验检测汇总表》对应检测项目的单价最高限价×中标费率

## （九）材料及设备要求

1、检测过程中所需之材料及设备，由中标人自行采购。

2、投标人须保证按投标文件承诺的设备（投标文件中《检测仪器设备配备表》）投入到本项目中，并满足于项目检测的需要，否则，愿意接受采购人对投标人处以合同金额10%的违约金。（按投标文件格式提供“检测仪器设备配备表及承诺书”）

## （十）保险

成果在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

## （十一）对中标人的其他要求

★1、投标人未在中山市住房和城乡建设局办理单项进入备案手续的，投标时须承诺中标后五个工作日内完成备案手续，否则采购人有权取消其中标资格。按中山市建设主管部门要求中标人所试验检测的数据软件须能接入中山市建设工程质量追踪及动态监管平台，材料及桩基检测数据满足中山建设工程质量监督站对其实时上传的监督要求，其余外检项目需满足监督站上传要求。因满足上述监管要求所产生的软件采购、软件端口接入、其他等一切费用由中标人自行承担。（未备案的需提供承诺函，已备案的提供备案证明）。

2、中标人应根据招标文件及合同要求，收集资料、现场踏勘（勘察现场所发生的费用及安全问题由中标人自己承担），在签订委托合同后7个工作日内向采购人及监理单位提交详细的《检测方案》，方案经批准后，方可进行检测作业。

3、中标人必须服从采购人和监理单位的管理，进度计划必须服从采购人及监理单位的安排，必须满足工程施工进度的需要。

4、中标人按合同约定派出足够的检测技术人员和检测设备，完成采购人所委托的本合同约定检测范围内的业务。

5、中标人严格按照有关规范、规程、标准的要求进行检测，出具客观、准确、公正、真实的检测报告，并要对检测结果负责，对检测结果保密。

6、中标人提供的检测报告等文件，应符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同的定的内容和质量要求。检测结束后，在规定的时间内提供专业的检测报告。

7、中标人负责检测全过程资料和报告的整理、打印、复印、装订等工作，中标人向采购人提供各项成果报告一式六份。中标人提交的检测报告/成果必须完全满足国家和地方有关规范、规程和有关标准的要求，并对其检测结果负责。

8、中标人负责按照《中山市住建和城乡建设局关于加强全市建筑工程质量检测报告防伪溯源管理工作的通知》的要求进行工作。

## （十二）竣工资料归档要求

中标人的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在检测过程应及时做好收集、汇总和整理工作，并在工程竣工后提交给采购人。

## （十三）后续服务

1、免费服务期限：所有检测项目完成后一年，中标人对数据维护提供免费服务。

2、免费服务期限内服务人员接到通知后到场时间：24小时。

3、免费服务期内中标人负责所有因服务质量问题而产生的费用。

4、响应时间：投标人投标时须承诺中标后接到采购人通知、按采购人要求及时到场。如因中标人自身原因未按时到场，每次应当减收合同金额的1‰。

## （十四）其他

中标人不得转包或违法分包本项目，且必须保证在施工期间，现场检测的人员和单位必须具备相应资质，中标人将对此承担全部责任。如果中标人因违反本项要求导致事故的发生，中标人将承担全部责任和赔偿相应损失。

二、包组2需求内容

## （一）项目概况

1、中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域）项目建设范围为小隐涌流域（火炬开发区内）的所有河涌，包括但不仅限于六节涌等30条河涌。

2、中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域）项目建设内容包括：截污工程（包括截污管网、分散式一体化处理工程）、管道检测与修复工程、清淤工程、河涌养护工程、水务信息化建设工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程、生态修复工程等内容。项目污水截污管总长115.53公里，最大管径DN1000，结合管道埋深与实际情况采用开挖和顶管施工，项目新增截留井265座；新建DN200~DN1000污水截污管73.25公里，DN1200~DN1500补水管道4.3公里，泵闸新（重、扩）建工程泵站排洪最大流量约172.8万m3/d，循环最大流量43.2万m3/d，重建泵站5座，新建补水泵站1座、二级压力泵站1座、节制闸2座，新开渠道500m；清淤30.21万m3，新建污泥处理厂1座，生态修复整治系统模块125套，臭气处理系统11套。项目新增水务信息化系统多套，亲水滨岸工程若干。项目总投资额为430720.98万元，其中建筑安装工程费为319977.70万元，勘察费为4799.67万元，设计费为6745.91万元，运营费为54006.43万元。

具体河涌见下表：

火炬开发区河涌一览表

| 序号 | 河涌名称 | 起止地点 | 河长（km） | 平均宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 止 |  |  |
| 1 | 张家边涌 | 八公里河 | 张家边闸 | 3.9 | 15 |
| 2 | 八公里河 | 白庙 | 灰炉 | 8.2 | 22 |
| 3 | 私盐涌 | 八公里河 | 私盐涌闸 | 2.1 | 25 |
| 4 | 孖涌 | 八公里河 | 孖涌闸 | 2.2 | 28 |
| 5 | 同安涌 | 沿江东三路 | 同安闸 | 0.65 | 33 |
| 6 | 永安涌 | 联鸿路与环茂路交汇处 | 永安闸 | 1.68 | 36 |
| 7 | 玻璃涌 | 民康东路 | 玻璃围闸 | 0.95 | 22 |
| 8 | 同兴涌 | 联茂西路 | 同兴围闸 | 0.68 | 32 |
| 9 | 茂生涌 | 沿江路 | 横门水道 | 0.29 | 22 |
| 10 | 白雾涌 | 沿江路 | 白雾闸 | 0.4 | 8.5 |
| 11 | 三涌 | 沙边村口 | 三涌闸 | 2.4 | 11 |
| 12 | 关帝涌 | 城北大道 | 东河水闸内河连接段 | 0.75 | 14 |
| 13 | 下顷九涌 | 宏业路 | 下顷九闸 | 2.28 | 15 |
| 14 | 东利涌 | 世纪三路南侧 | 东利村 | 2.1 | 10 |
| 15 | 下岐涌 | 黎村 | 小隐涌 | 1.5 | 12 |
| 16 | 神涌 | 东桠村 | 神涌村 | 1.42 | 11 |
| 17 | 江尾头涌 | 大岑村 | 江尾头村 | 3.22 | 11 |
| 18 | 上顷九涌 | 五村市场 | 上顷九闸 | 0.6 | 11 |
| 19 | 二洲涌 | 二洲 | 玉泉路 | 1.37 | 13 |
| 20 | 灰炉涌 | 小隐涌 | 环茂公路 | 1.4 | 8 |
| 21 | 沙边涌 | 沙边村 | 濠头涌 | 2.8 | 9 |
| 22 | 六节涌 | 东祥路 | 濠头涌 | 2.17 | 6 |
| 23 | 白庙涌 | 孙文东路五星建材市场 | 濠头涌 | 1.95 | 9 |
| 24 | 濠头涌 | 天奕国际 | 濠头水闸 | 6.89 | 30 |
| 25 | 八公里河小隐涌连接段（婆涌） | 八公里河 | 小隐涌 | 0.47 | 22.5 |
| 26 | 大环涌 | 君华新城 | 小隐涌 | 1.1 | 5 |
| 27 | 茂生村内河涌 | 茂源街海堤路口 | 白雾涌 | 0.44 | 4.5 |
| 28 | 小隐涌 | 博爱七路 | 小隐水闸 | 11 | 40 |
| 29 | 长江水库排洪渠 | 长江水库排洪渠西（福获路旁） | 博爱七路 | 2.44 | 30 |
| 30 | 滘仔涌 | 沿江东二路 | 二洲涌 | 0.49 | 10 |

3、本包组试验检测分为专项检测、见证取样检测、功能性检测等部分，专项检测包括：项目建设范围内的调蓄池工程（大、小调蓄池、一体化处理站）桩基检测；污水厂工程桩基检测；截污管道工程开挖管道处理土地基检测；顶管工作井（接收井）桩基检测、截流井、检查井等地基检测；新建挡墙及挡墙恢复基础桩检测；调水活水泵站桩基检测；一体化提升泵站地基检测；一体化污水处理站桩基检测、房屋保护桩基检测等。见证取样检测包括：水泥物理力学性能检验，钢筋（含焊接与机械与机械连接）力学性能检验，混凝土、砂浆性能检验，砂、石常规检验，沥青、沥青混合料检验（沥青检验、沥青混合料检验），简易土工试验（路基路面土工试验，土壤试验）等。功能性检测包括：新建污水管道 CCTV 检测；现有管道修复段CCTV检测；满水试验；闭水试验；水压试验；消化池气密性试验等。具体检测项目以最终设计需求及施工图为准。

4、检测方案以工程质量监督部门确认的为准，工作量以实际实施为准。

## （二）包组2 《试验检测汇总表》

1、见证取样检测计划

（1）原材、试件检测计划

| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 检测数量 | 单价最高限价（元） | 执行相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岸线修复工程 | 1 | 绿化给水管道安装 | PE管安装 | m | 8000 | DN25、DN32、DN50、DN63、DN90、DN100PE管材 | 尺寸 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组。 | 6组 | 80.00 | GB/T 13663.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲性能 |  |  | 240.00 |  |
|  |  | 土工膜（非织造布复合土工膜） | 岸坡防护 | ㎡ | 55000 | 取样：每批产品随机抽取3卷，切取3m长整幅宽样品。(如有不合格项复检，取双倍样品) | 单位面积质量 | 以同一牌号的原料、同一配方、同一规格、同一生产工艺的产品为一批，每批数量不超过500卷，不足500卷以5日产量为一批；委托单必须写明型号、规格、幅宽、标称厚度等必要信息。 | 10组 | 80.00 | GB/T17642-2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵横向撕破强力 |  |  | 400.00 |  |
|  |  | 土工布（长丝纺粘针刺非织造土工布） | 岸坡防护 | ㎡ | 55000 | 取样：每批产品随机抽取2%~3%，但不少于2卷，切取3m长整幅宽样品。(如有不合格项复检，取双倍样品) | 单位面积质量 | 同一班次生产的同一规格的产品为一批，批量较小时可累计400卷为一批，但一周产量仍不满400卷时，则以一周内产量为一批；交付验收的产品应以同一品种、同一规格、同一工艺的一个交货批划分检验批；委托单必须写明型号、规格、幅宽、单位面积质量等必要信息。 | 10组 | 80.00 | JT/T519-2004、GB/T17639-2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵横向撕破强力 |  |  | 400.00 |  |
|  |  | 钢筋焊接网片（钢筋石笼网） | 堤脚防护 | ㎡ | 10000 | 随机抽取一张网片，在纵、横向 钢筋上各截取 2 根试样，分别进 行拉伸和冷弯试验；在同一根非 受拉钢筋上随机截取 3 个抗剪试样。每个试样应含有不少于一 个焊接点，长 30～40cm。（拉伸：2 支 冷弯：2 支 抗剪：3 支） | 拉伸、冷弯 | 每批应由同一厂家生产的，受力主筋 为同一直径的焊接网组成，以 30t 为一 批。 | 10组 | 120.00 | JGJ/T114-2014 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗剪 |  |  | 160.00 |  |
| 截污工程 | 2 | 塑料检查井 | 沿河截污工程 | 个 | 3800 | 在合格批中随机抽取2件样品进行检验 | 外观、颜色 | 同一原料、配方和工艺条件下生产的同意规格塑料检查井为一批次，最多不超过100个，在该批次中随机抽取2件样品进行检验 | 38组 | 40.00 | CJ/T326-2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环刚度 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环柔性 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  |  | 240.00 |  |
| 岸线修复工程 | 3 | 宾格网 | 岸坡防护工程 | m³ | 25000 | 每批次随机抽取带有边丝的网片 1～1.5 平方米，并提供同批次同规格的未编织网丝 2 米（如石笼网网丝为包塑石笼网，所提供网丝也需为同规格批次包塑未编织网丝）。 | 表面质量 | 有同一生产厂家、相同网丝/边丝丝直径、相同网孔尺寸、相同材料的石笼网为一批次。 | 10组 | 80.00 | YB 4190-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 网孔尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 附着力(缠绕试验) |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 边/网丝直径 |  |  | 22.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 边/网丝抗拉强度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 盐雾实验（4h） |  |  | 64.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 镀层均匀性 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 聚合物厚度 |  |  | 80.00 |  |
| 截污工程 | 4 | 截污管道安装（开槽埋管、涌内架管 | 中粗砂（换填、垫层、管两侧） | m³ | 400496 | 中粗砂 | 砂筛分 | 5000m³为一个检验批，抽检不少于1次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 90组 | 160.00 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 碎石（换填） | m³ | 45000 | 碎石 | 颗粒级配 | 使用火车、船、汽车方式运输时，同产地、同规格，以400m3 或600t 抽检不少于1 次。使用小型运输工具运输时，以200m3 或300t 抽检不少于1 次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 38组 | 160.00 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 表观密度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | 块石（抛石挤淤） | m³ | 320000 | 块石 | 抗压强度 | 使用火车、船、汽车方式运输时，同产地、同规格，以400m3 或600t 抽检不少于1 次。使用小型运输工具运输时，以200m3 或300t 抽检不少于1 次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 900组 | 400.00 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 中粗砂回填（换填、垫层、管两侧，开槽长度） | ㎡ | 500620 | 土工试验 | 击实试验 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 550组 | 640.00 | GB/T 50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 |
|  |  |  | 碎石屑（回填） | ㎡ | 150000 | 土工试验 | 击实试验 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 160组 | 640.00 | GB/T 50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 |
|  |  |  | 素土（回填） | ㎡ | 500620 | 土工试验 | 击实试验 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 550组 | 640.00 | GB/T 50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 |
|  |  |  | HDPE中空壁塑钢缠绕管安装 | m | 50000 | DN300、DN400、DN500管材 | 颜色、外观 | 内径≤500mm不超过60t为一批，内径＞500mm不超过300t为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 100组 | 40.00 | CJ/T270-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 规格尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环刚度 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环柔性 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烘箱试验 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 蠕变化率 |  |  | 800.00 |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土管安装 | m | 150000 | DN300、DN400、DN500、DN600、DN1000、DN1500管材 | 外观质量 | 由相同原材料，相同生产工艺生产的同一种规格,同一种接头型式,同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批。10根受检管子中，A类项目必须全部合格，B类项目的超差不超过两根，B类超差不超过两项，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 40组 | 400.00 | GB/T11836-2009 GB/T16752-2017 GB/T15345-2017 GB/T11837-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  | 400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外压裂缝荷载 |  |  | 1600.00 |  |
|  |  |  | 球墨铸铁管，C30 | m | 10000 | DN400、DN200、DN300 | 拉伸试验 | DN350-600，100根一组，DN700-1000,50根一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 51组 | 400.00 | GBT26081-2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向抗弯强度 |  |  | 400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 径向刚度 |  |  | 200.00 |  |
|  |  |  | 双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管 | m | 5000 | DN300、DN400、DN500 | 环刚度 | 材内径≤500mm时，每批数量不超过60t。管材内径≥500mm时每批量不超过300t(不足按一批量计算) | 15组 | 240.00 | GB/T19472.1-2019 GB/T9647-2015 GB/T8806-2008 GB/T14152-2001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击强度 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环柔性 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 蠕变比例 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 缝的拉伸强度 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  | 挂管-UPVC | m | 9000 | DN110 DN160 DN200 DN250 管材 | 外观 | 同一批原料、配方、同一工艺、统一规格，每批抽检不少于一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 40.00 | GB/T58361-2018 GB/T16800-2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 微卡软化温度 |  |  | 200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 落锤冲击试验 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拉伸屈服强度 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  | 混凝土管道基座（钢筋混凝土管） | m³ | 54000 | C15混凝土 | 抗压强度 | 1、拌制 100 盘不超过 100m³ 的同配合比的砼，取样不得少于一次； 2、每工作班拌制的同配合比的砼不足100 盘时，其取样不得少于一次；3、连续浇筑超过 1000m³ 时，同一配合 比的混凝土，每 200m³ 取样不得少于一 次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 1800组 | 48.00 | GB/T 50081-2002 |
|  |  |  | 混凝土垫层（涌内架管） | m³ | 600 | C20混凝土 | 抗压强度 |  | 60组 | 48.00 | GB/T 50081-2002 |
|  |  |  | 混凝土支墩（涌内架管） | m³ | 1200 | C30混凝土 | 抗压强度 |  | 60组 | 48.00 | GB/T 50081-2002 |
|  |  |  | 混凝土中氯离子 | m³ | 55800 | C15/C20/C25/C30混凝土 | 氯离子检测 | 根据混凝土工程量及质量控制要求确定批量，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 80组 | 800.00 | JGJ/T 322-2013、GB 50164-2011、GB 50010-2010 |
|  |  |  | 土工布 | ㎡ | 1760000 | 土工布 | 单位面积质量 | 按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 80.00 | GB/T17638-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵横向撕破强力 |  |  | 400.00 |  |
|  |  | 预制检查井 | 100mm厚C15素混凝土垫层 | m³ | 3000 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 300组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 水泥砂浆 | m³ | 500 | M15水泥砂浆 | 抗压强度M15 | 250m³砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 30组 | 40.00 | JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  | 预制件井筒、井座构件 | 个 | 10000 | 混凝土抗压强度回弹法（抽检） | 抗压强度 | 考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 200件 | 480.00 | JGJ/T 23-2011 |
|  |  |  | 井筒安全网（含截流井等） | 张 | 10000 | 安全平网 | 耐冲击性能 | 批量≤500 张，取6 张/组；501～5000 张，取10 张/组；≥5001 张，取16 张/组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 1280.00 | GB 5725-2009 |
|  |  |  | 井盖 | 套 | 10000 | Φ700球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500套为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 30组 | 720.00 | GB/T 23858-2009 |
|  |  | 砖砌小方井 | 混凝土实心砖 | 块 | 10000 | MU15混凝土实心砖 | 抗压强度 | 同厂家、同品种、同规格、同等级，且≤10 万块的产品，抽检不少于1次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 40组 | 240.00 | GB/T 21144-2007 |
|  |  |  | 砌筑砂浆 | m³ | 1000 | M10水泥砂浆 | 抗压强度 | 250m3 砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 40组 | 40.00 | JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  | 井盖 | 套 | 10000 | Φ500球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500套为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 10组 | 720.00 | GB/T 23858-2009 |
|  |  | 传统截流井 | 井筒安全网（含截流井等） | 张 | 10000 | 安全平网 | 耐冲击性能 | 批量≤500 张，取6 张/组；501～5000 张，取10 张/组；≥5001 张，取16 张/组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 1280.00 | GB 5725-2009 |
|  |  |  | 100mm厚C15素混凝土垫层 | m³ | 2000 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 200组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 井底、井身、盖板钢筋 | t | 18000 | Φ6、Φ10、C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 450组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  | 渠道、管道截流井（座） | 井底、井身、盖板砼 | m3 | 22000 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 1100组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 22000 | 混凝土 | 抗渗强度P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 550组 | 400.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 井盖 | 套 | 8000 | Φ700球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500套为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 720.00 | GB/T 23858-2009 |
|  |  |  | 井筒安全网（含截流井等） | 张 | 8000 | 安全平网 | 耐冲击性能 | 批量≤500 张，取6 张/组；501～5000 张，取10 张/组；≥5001 张，取16 张/组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 1280.00 | GB 5725-2009 |
|  |  |  | 100mm厚C15素混凝土垫层 | m³ | 2200 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 44组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 底板、墙身钢筋 | t | 4600 | Φ6、C12、C16、C22、C25 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 300组 | 120.00 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 底板、墙身混凝土 | m³ | 22000 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 220组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m³ | 22000 | 混凝土 | 抗渗强度P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 44组 | 400.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  | 井盖 | 重型DN400 | 套 | 4500 | 球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500套为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 10组 | 720.00 | GB/T 23858-2009 |
|  |  |  | 轻型DN250 | 套 | 3500 | 球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500套为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 10组 | 720.00 | GB/T 23858-2009 |
|  |  |  | 井筒安全网（含截流井等） | 张 | 8000 | 安全平网 | 耐冲击性能 | 批量≤500 张，取6 张/组；501～5000 张，取10 张/组；≥5001 张，取16 张/组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 1280.00 | GB 5725-2009 |
|  |  | 顶拉管结构 | 水泥（咬合止水桩） | t | 25000 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 125组 | 40.00 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性 （雷式法） |  |  | 120.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  | 120.00 |  |
|  |  |  | 聚乙烯缠绕实壁排水管 | m | 30000 | DN300、DN400 | 外观 | 内径≤500mm不超过60t为一批，内径＞500mm不超过300t为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 40.00 | T/GDSTT1-2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 接口 |  |  | 480.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环刚度 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能、 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  | 160.00 |  |
|  |  | 顶管结构 | F型钢筋混凝土管 | m | 10000 | DN400 | 外观质量、尺寸 （10 根） | 每2500根为一批次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 10组 | 400.00 | GB/T11836-2009 GB/T16752-2017 GB/T15345-2017 GB/T 11837-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土强度 |  |  | 400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外压荷载 |  |  | 1600.00 |  |
|  |  | 顶拉管及顶管井结构 | 井身、底板钢筋 | t | 1200 | Φ8、φ10、C12、C16、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 100组 | 120.00 | GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 10000 | 各类型号 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 34组 | 80.00 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  | 64.00 |  |
|  |  |  | 井身 | m3 | 8400 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 84组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 8400 | 混凝土 | 抗渗等级P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 17组 | 400.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 底板 | m3 | 8400 | 混凝土 | 抗压强度C25 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 84组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 8400 | 混凝土 | 抗渗等级P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 17组 | 400.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 垫层 | m3 | 1700 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 17组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 18500 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 800.00 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  |  | 道路恢复 | 4%和5%水泥稳定级配碎石层 | ㎡ | 24000 | 水泥稳定级配碎石层 | 7天无侧限抗压 | 每2000m²抽检1组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 50组 | 400.00 | JTGE1-200（检） JTG/T20-2015（检） |
|  |  |  |  | m³ | 12000 | 水泥稳定级配碎石层 | 压实度 | 基 层、底基层、沥青面层-每 1000 ㎡、每压实层抽检 1 点，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 50组 | 360.00 | TGE1-2009（检） JTG/T20-2015（检） CJJ 1-2008 JTG F80/1-2017 JTG F40-2004 JTG/T F20-2015 JTG/T F30-2014 |
|  |  |  |  | ㎡ | 24000 | 厚度 | 钻孔取芯 | ①按城镇道路1000m2抽测 1 点；② 按公路每 200m 测 2 点考虑，满足各分批报建项目不少于1组 | 50组 | 400.00 | TGE1-2009（检） JTG/T20-2015（检） |
|  |  |  | 路面混凝土 | m3 | 9500 | 混凝土 | 抗折强度4.5MPa | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 95组 | 240.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  | m3 | 9500 | 混凝土 | 抗压强度（抽检） | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 95组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  | ㎡ | 39584 | 厚度 | 钻孔取芯 | ①按城镇道路每 1000m2抽测 1 点；② 按公路每 200m 测 2 点。考虑满足各分批报建项目不少于1组，结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件。 | 95组 | 400.00 | CJJ 1-2008 JTG F80/1-2017 JTG F40-2004 JTG/T F20-2015 JTG/T F30-2014 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 9500 | 混凝土 | 氯离子 |  | 15组 | 800.00 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  |  |  | 路面沥青混凝土 | ㎡ | 54000 | AC-13C沥青配合比 | / | / | 10组 | 8000.00 | JTGE20-2011(检） JTGF40-2004（评） |
|  |  |  |  | ㎡ | 54000 | AC-20C沥青配合比 | / | / | 10组 | 8000.00 | JTGE20-2011(检） JTGF40-2004（评） |
|  |  |  |  | ㎡ | 54000 | 沥青面层 | 厚度 | ①按城镇道路1000m2抽测 1 点；②按公 路每 200m 测 2 点。且考虑满足各分批报建项目不少于1组。 | 108组 | 400.00 | CJJ 1-2008 JTG F80/1-2017 JTG F40-2004 JTG/T F20-2015 JTG/T F30-2014 |
|  |  |  |  | m2 | 54000 | 沥青混凝土 | 马歇尔击实试验 | 同一品种、同一现场做1组 | 10组 | 64.00 | CJJ1-2008 JTGF80/1-2004 |
|  |  |  |  | ㎡ | 54000 | 沥青面层 | 压实度 | 基 层、底基层、沥青面层-每 1000 ㎡、每压实层抽检 1 点，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 108组 | 360.00 | CJJ 1-2008 JTG F80/1-2017 JTG F40-2004 JTG/T F20-2015 JTG/T F30-2014 |
|  |  | 智能截流井电气及自控 | 箱变低压系统-截流井电控柜 规格：YJV-1，5*10 电缆安装 | m | 50000 | 电缆 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。且考虑满足各分批报建项目不少于1组。 | 10组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | 电控柜-1#电动闸门规格：YJV-1,5*2.5 电缆安装 | m | 30000 | 电缆 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。且考虑满足各分批报建项目不少于1组。 | 10组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | 电控柜-2#电动闸门 规格：YJV-1,5*2.5 电缆安装 | m | 10000 | 电缆 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。且考虑满足各分批报建项目不少于2组。 | 5组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | 电控柜-UPS 规格：YJV-1,3*4 电缆安装 | m | 10000 | 电缆 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。且考虑满足各分批报建项目不少于2组。 | 5组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 360.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 192.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | UPS-RTU 规格：YJV-1,3*4 电缆安装 | m | 10000 | 电缆 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。且考虑满足各分批报建项目不少于2组。 | 5组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 360.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 192.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | UPS-1#超声波液位计 规格：YJV-1,3*2.5 电缆安装 | m | 8000 | 电缆 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。且考虑满足各分批报建项目不少于2组。 | 5组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 360.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 192.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | UPS-2#超声波液位计规格：YJV-1,3*2.5电缆安装 | m | 8000 | 电缆 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。且考虑满足各分批报建项目不少于2组。 | 5组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 360.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 192.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | 规格YJV-1，5*16 电线安装 | m | 2860 | 配线 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。 | 5组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | 规格：YJV-4*50+1*25电线安装 | m | 500 | 配线 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。 | 5组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | 规格：ZR-YJV-4*50+1*70电线安装 | m | 500 | 配线 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格。 | 5组 | 40.00 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  |  | 600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度 |  |  | 320.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护套厚度 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  | 1. 材料：镀锌钢管 2.规格：SC50 | m | 10000 | 钢管 | 拉伸性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 | 5组 | 400.00 | GB/T 8162-2018 GB/T 8163-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A)外径≤76mm，并且壁厚≤3mm：400根/批 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B)外径＞351mm：50根/批 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C)其它尺寸：200根/批 |  |  |  |
|  |  |  | 1. 材料：镀锌钢管 2.规格：SC32 | m | 10000 | 钢管 | 拉伸性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 | 5组 | 400.00 | GB/T 8162-2018 GB/T 8163-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A)外径≤76mm，并且壁厚≤3mm：400根/批 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B)外径＞351mm：50根/批 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C)其它尺寸：200根/批 |  |  |  |
|  |  |  | 1.材料：镀锌钢管2.规格：RC100 | m | 10000 | 钢管 | 拉伸性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 | 10组 | 400.00 | GB/T 8162-2018 GB/T 8163-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A)外径≤76mm，并且壁厚≤3mm：400根/批 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B)外径＞351mm：50根/批 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C)其它尺寸：200根/批 |  |  |  |
|  |  |  | 2. 1.1.材料：聚氯乙烯硬质管2. 2.规格：PC100 | m | 8000 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组 | 10组 | 40.00 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  | 3. 1. 1.材料：聚氯乙烯硬质管 2.规格：PC80 | m | 6000 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组 | 10组 | 40.00 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  | 4. 1. 1.材料：聚氯乙烯硬质管 2.规格：PC65 | m | 4000 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组 | 10组 | 40.00 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  | 5. 1. 1.材料：聚氯乙烯硬质管 2.规格：PC50 | m | 2000 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组 | 5组 | 40.00 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  | 6. 1. 1.材料：聚氯乙烯硬质管 2.规格：PC32 | m | 1000 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组 | 5组 | 40.00 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  | 7. 1. 1.材料：聚氯乙烯硬质管 2.规格：PC25 | m | 1500 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组 | 5组 | 40.00 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  | 横跨道路电缆管C15混凝土垫层 | m3 | 3000 | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 | 30组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 拉线手井 C15混凝土垫层 | m3 | 2000 | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 | 20组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 拉线手井MU10砖砌体 | 块 | 10000 | 蒸压灰砂实心砖 | 抗压强度 | 同厂家、同品种、同等级，且≤10万块的产品抽检不少于1次。 | 30组 | 240.00 | GB/T 11945-1999 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  | 拉线手井M10水泥砂浆 | m3 | 400 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 每一楼层或250m³砌体的各种标号制作一组。 | 10组 | 40.00 | JGJ/T 70-2009 |
| 岸线修复工程 | 5 | 挡墙修复 | MU10水泥砂浆 | m³ | 1700 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 每一楼层或250m³砌体的各种标号制作一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 10组 | 40.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | MU30块石 | m³ | 20000 | 块石 | 抗压强度 | 每批次，400m³且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 60组 | 400.00 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 混凝土挡墙压顶 | m³ | 4500 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 45组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
| 水系循环及补水工程 | 6 | 补水口 | 补水口结构钢筋 | t | 19000 | Φ6、C14、C16、C20、C22钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 475组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 3000 | C20、C22钢筋 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 15组 | 80.00 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  | 64.00 |  |
|  |  |  | 补水口混凝土 | m³ | 9000 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 90组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗渗强度 |  |  | 400.00 | GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m³ | 9000 | 混凝土 | 抗压强度 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 18组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗渗强度 |  |  | 400.00 | GB/T 50082-2009 |
| 构筑物 | 7 | 复合地基处理 | D700水泥土搅拌桩 | t | 10000 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 50组 | 40.00 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性 （雷式法） |  |  | 120.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  | 120.00 |  |
|  |  | 泵闸结构 | 墙身、底板钢筋 | t | 3800 | Φ8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 95组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 15000 | 接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 50组 | 80.00 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  | 64.00 |  |
|  |  |  | 墙身、底板砼 | m3 | 2200 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 44组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 2200 | 混凝土 | 抗渗等级P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 44组 | 400.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 2200 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 10组 | 800.00 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  |  |  | 高压旋喷桩 | t | 1250 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 12组 | 40.00 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性 （雷式法） |  |  | 120.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  | 120.00 |  |
|  |  | 底泥处理厂（1个） | 混凝土 | m3 | 800 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 16组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗渗 |  |  | 400.00 |  |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 800 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 800.00 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  |  | 房屋保护 | 高压旋喷桩 | t | 2500 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 43组 | 40.00 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性 （雷式法） |  |  | 120.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  | 120.00 |  |
|  |  | 濠头涌调蓄池主体工程 | 侧墙700厚（800）含暗柱；内墙1900x900，C35抗渗等级P8 | m³ | 1215.767 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 13组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  | m³ | 1215.767 | 混凝土 | 抗渗等级P8 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 560.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 顶板厚300,底板厚800；C35抗渗等级P8 | m³ | 3146 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 32组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  | m³ | 3146 | 混凝土 | 抗渗等级P8 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 7组 | 560.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 顶板梁500x1200，柱500x500，C35 | m³ | 591.75 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 6组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 顶板梁500x1200，柱500x500，C35 | m³ | 591.75 | 混凝土 | 抗渗等级P8 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 2组 | 560.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 素砼找坡C15素砼找坡 | m³ | 604.08 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 7组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | C20填充 | m³ | 257.4 | 混凝土 | 抗压强度C20 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 进水井、格栅及沉砂池C35混凝土，200厚 |  | 238.23 | 混凝土 | 抗压强度C20 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 潜水泵阀门井C35混凝土，200厚 | m³ | 25.46 | 混凝土 | 抗压强度C20 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 1组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 主体结构钢筋 | t | 747.64 | Φ6、Φ10、C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 130组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 24000 | C18、C20、C22、C25接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 80组 | 80.00 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  | 64.00 |  |
|  |  | 濠头涌调蓄池桩基础 | C35水下混凝土，114根，单根桩长25m，直径1000，含进水井处抗浮桩 | m³ | 2238.38 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 114组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 桩基础钢筋，114根，单根桩长25m，直径1000，含进水井处抗浮桩 | t | 268.61 | Φ10、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 钢筋接头，114根，单根桩长25m，直径1000，含进水井处抗浮桩 | 组 | 2280 | C20、C22、C25接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 8组 | 80.00 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  | 64.00 |  |
|  |  | 濠头涌调蓄池基坑工程 | A型灌注桩∅1000@1200 L=20，水下C30，158根 | m³ | 2480.6 | 混凝土 | 抗压强度水下C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 158组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | B型灌注桩∅1000@1200 L=16水下C30，30根 | m³ | 376.8 | 混凝土 | 抗压强度水下C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 30组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | C型灌注桩∅1000@1200 L=12，水下C30，20根 | m³ | 188.4 | 混凝土 | 抗压强度水下C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 灌注桩钢筋(HPB300) | t | 30.47 | Φ10钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 1组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 灌注桩钢筋(HRB400) | t | 365.68 | C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 21组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 钢筋接头，A型灌注桩∅1000@1200 L=20、158根，B型灌注桩∅1000@1200 L=16、30根，C型灌注桩∅1000@1200 L=12、20根。 | 组 | 3760 | C20、C22、C25接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 13组 | 80.00 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  | 64.00 |  |
|  |  |  | 围护桩外侧∅600@1200双重管旋喷桩 L=12.89（水泥） | t | 600 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 40.00 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性 （雷式法） |  |  | 120.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  | 120.00 |  |
|  |  |  | ∅1000灌注桩（立柱桩）L=15.0，水下C30，22根 | m³ | 259.05 | 混凝土 | 抗压强度水下C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 22组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 灌注桩（立柱桩）钢筋(HPB300) | t | 2.59 | Φ10 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 1组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 灌注桩（立柱桩）钢筋(HRB400) | t | 28.51 | C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 支撑混凝土，C30 | m³ | 800.8 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 12组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 支撑钢筋 | t | 96.1 | C12、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 8组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 冠梁混凝土 | m³ | 301.2 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 5组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 冠梁钢筋 | t | 36.144 | C12、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 4组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 腰梁混凝土 | m³ | 219.9 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 12组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 腰梁梁钢筋 | t | 26.388 | C12、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 8组 | 120.00 | GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 底板100厚C15垫层 | m³ | 301.2 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 4组 | 48.00 | GB/T50081-2019 |
|  |  |  | 喷射混凝土C20 | m³ | 215.6 | 喷射混凝土 | 抗压强度C20 | 每 50 m3 混合料或混合料 小于 50m3的独立工程，不得小于一组 | 5组 | 48.00 | GB50086-2015 |
|  |  |  | 挂网钢筋 | t | 38.8 | Φ8、Φ10 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 2组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 顶板回填（回填厚度2.0m） | ㎡ | 4391.195 | 土工试验 | 击实试验 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 5组 | 640.00 | GB/T 50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 |
|  |  |  | 顶板回填（回填厚度2.0m，每层30cm,共计7层）） | m³ | 8782.389 | 压实度≥90% | 灌砂法 | 每层按1000㎡取样3点，且每层不少于1组 | 105点 | 64.00 | GB50202-2002 |
|  |  | 濠头涌调蓄池 | 混凝土氯离子（C30、C30水下、C35水下、C35P8、C35） | m3 | 12943.83 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件。 | 5组 | 800.00 | JGJ/T322-2013、GB50164-2011、GB50010-2010 |
|  |  | 沙边涌调蓄池主体工程 | 侧墙700厚（800）含暗柱；内墙1900x900，C35抗渗等级P8 | m³ | 779.91 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 8组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  | m³ | 779.91 | 混凝土 | 抗渗等级P8 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 2组 | 560.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 顶板厚300,底板厚800；C35抗渗等级P8 | m³ | 1350.36 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 14组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  | m³ | 1350.36 | 混凝土 | 抗渗等级P8 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 560.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 顶板梁500x1200，柱500x500，C35 | m³ | 244.5 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 顶板梁500x1200，柱500x500，C35 | m³ | 244.5 | 混凝土 | 抗渗等级P8 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 1组 | 560.00 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 素砼找坡C15素砼找坡 | m³ | 174.55 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 2组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | C20填充 | m³ | 257.4 | 混凝土 | 抗压强度C20 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 进水井、格栅及沉砂池C35混凝土，200厚 | m³ | 190.58 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 2组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 潜水泵阀门井C35混凝土，200厚 | m³ | 25.46 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 1组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 主体结构钢筋 | t | 375.28 | Φ6、Φ10、C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 63组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 18000 | C18、C20、C22、C25接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 60组 | 80.00 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  | 64.00 |  |
|  |  | 沙边涌调蓄池桩基础 | C35水下混凝土，60根，直径1000 | m³ | 1178.1 | 混凝土 | 抗压强度C35 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 60组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 桩基础钢筋，60根，直径1000 | t | 141.37 | Φ10、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 20组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 钢筋接头，60根，直径1000 | 个 | 1500 | C20、C22、C25接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 5组 | 80.00 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  | 64.00 |  |
|  |  | 沙边涌调蓄池基坑工程 | A型灌注桩∅1000@1200 L=17，水下C30，39根 | m³ | 520.455 | 混凝土 | 抗压强度水下C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 39组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | B型灌注桩∅1000@1200 L=14，水下C30，91根 | m³ | 1000 | 混凝土 | 抗压强度水下C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 91组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | C型灌注桩∅1200@1000 L=9，水下C30，19根 | m³ | 134 | 混凝土 | 抗压强度水下C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 19组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 灌注桩钢筋(HPB300) | t | 16.56 | Φ10钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 1组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 灌注桩钢筋(HRB400) | t | 198.67 | C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 12组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 钢筋接头，A型灌注桩∅1000@1200 L=20、158根，B型灌注桩∅1000@1200 L=16、30根，C型灌注桩∅1000@1200 L=12、20根。 | 组 | 3725 | C20、C22、C25接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 13组 | 80.00 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  |  | 64.00 |  |
|  |  |  | 围护桩外侧∅600@1200双重管旋喷桩 L=12.89（水泥） | t | 600 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 40.00 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性 （雷式法） |  |  | 120.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  |  | 80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  |  | 120.00 |  |
|  |  |  | ∅1000灌注桩（立柱桩）L=15.0，水下C30，8根 | m³ | 94.2 | 混凝土 | 抗压强度水下C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 22组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 灌注桩（立柱桩）钢筋(HPB300) | t | 0.94 | Φ10 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 1组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 灌注桩（立柱桩）钢筋(HRB400) | t | 10.37 | C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 支撑混凝土，C30 | m³ | 321.6 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 5组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 支撑钢筋 | t | 38.59 | C12、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 4组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 冠梁混凝土 | m³ | 213.6 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 4组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 冠梁钢筋 | t | 25.632 | C12、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 4组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 腰梁混凝土 | m³ | 170 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 4组 | 48.00 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 腰梁梁钢筋 | t | 20.4 | C12、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 4组 | 120.00 | GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 底板100厚C15垫层 | m³ | 176.53 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 2组 | 48.00 | GB/T50081-2019 |
|  |  |  | 喷射混凝土C20 | m³ | 131.5428 | 喷射混凝土 | 抗压强度C20 | 每 50 m3 混合料或混合料 小于 50m3的独立工程，不得小于一组 | 3组 | 48.00 | GB50086-2015 |
|  |  |  | 挂网钢筋 | t | 23.67 | Φ8、Φ10 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 2组 | 120.00 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  |  | 40.00 |  |
|  |  |  | 顶板回填（回填厚度2.0m） | ㎡ | 1287 | 土工试验 | 击实试验 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 2组 | 640.00 | GB/T 50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 |
|  |  |  | 顶板回填（回填厚度2.0m，每层30cm,共计7层）） | m³ | 2574 | 压实度≥90% | 灌砂法 | 每层按1000㎡取样3点，且每层不少于1组 | 42点 | 64.00 | GB50202-2002 |
|  |  | 沙边涌调蓄池 | 混凝土氯离子（C30、C30水下、C35水下、C35P8、C35） | m3 | 6654.715 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件。 | 5组 | 800.00 | JGJ/T322-2013、GB50164-2011、GB50010-2010 |

（2）土工检测计划

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 检测数量 | 单价最高限价（元） | 执行相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截污工程 | 中粗砂垫层（200mm厚） | m | 220000 | 压实度 | 灌砂法 | 每层按100m取样1组，且每层不少于1组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 4889组 | 360.00 | GB50202-2002 |
|  |  | 中粗砂回填（管道中心线以下两侧） | ㎡ | 500620 | 压实度 | 灌砂法 | 每层按1000㎡取样3点，且每层不少于1组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 5006组 | 360.00 | GB50202-2002 |
|  |  | 中粗砂回填（管道中心线以上两侧） | ㎡ | 325400 | 压实度 | 灌砂法 | 每层按1000㎡取样3点，且每层不少于1组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 3254组 | 360.00 | GB50202-2002 |
|  |  | 碎石屑或素土回填（管顶以上500mm） | ㎡ | 500620 | 压实度 | 灌砂法 | 每层按1000㎡取样3点，且每层不少于1组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 2503组 | 360.00 | GB50202-2002 |
|  |  | 路基回填土（管顶50cm至水稳层） | ㎡ | 500620 | 压实度 | 灌砂法 | 每层按1000㎡取样3点，且每层不少于1组 | 2503组 | 360.00 | GB50202-2002 |
| 2 | 电气及自控 | 电缆管中粗砂垫层（每层30cm,共计2层） | m | 38000 | 压实度 | 灌砂法 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 38组 | 360.00 | GB50202-2002 |
|  |  | 电缆管石屑回填（每层30cm,共计2层） | m | 38000 | 压实度 | 灌砂法 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 38组 | 360.00 | GB50202-2002 |
| 3 | 构筑物 | 土方回填（每层不超过30cm） | m³ | 14000 | 压实度 | 灌砂法 | 每层按1000㎡取样3点，且每层不少于1组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 70组 | 360.00 | GB50202-2002 |
| 4 | 砂浆抗压强度 | / | m³ | 1300 | M7.5砂浆试块 | 抗压强度 | 应取龄期相近的同楼层、同品种、同等级砌筑砂浆且不大于250m³ 砌体为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 25组 | 40.00 | JGJ/T70-2009 |
| 5 | 砂浆抗压强度 | / | m³ | 1200 | M10砂浆试块 | 抗压强度 | 应取龄期相近的同楼层、同品种、同等级砌筑砂浆且不大于250m³ 砌体为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 25组 | 40.00 | JGJ/T70-2009 |
| 6 | MU15砖 | 工作井，MU15非黏土实心砖 | 块 | 4000 | 检验从外观质量合格的试样中抽取10块进行试验 | 抗压强度 | 每3.5万～15万块为一批，不足3.5万块的按一批计，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 30组 | 240.00 | GB/T5101-2017 |
| 7 | MU20砖 | 小方井MU20非黏土实心砖 | 块 | 2000 | 检验从外观质量合格的试样中抽取10块进行试验 | 抗压强度 | 每3.5万～15万块为一批，不足3.5万块的按一批计，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 30组 | 240.00 | GB/T5101-2017 |
| 8 | MU10砖 | 砌检查井流槽 | 块 | 5000 | 检验从外观质量合格的试样中抽取10块进行试验 | 抗压强度 | 每3.5万～15万块为一批，不足3.5万块的按一批计，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 30组 | 240.00 | GB/T5101-2017 |
| 9 | 透水砖 | 人行道铺砌 | 块 | 23500 | / | 抗压 | 每3.5万～15万块为一批，不足3.5万块的按一批计，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 30组 | 240.00 | GB/T5101-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 抗折 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 耐磨 |  |  | 480.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗冻、透水 |  |  | 240.00 |  |
| 10 | 路缘石 | C30混凝土预制 | 件 | 8800 | / | 外观质量 | 同一类别、同一型号、同一 规格、同一等级，每 20000 件为一批；不足 20000 件， 亦按一批计；超过 20000件， 批量由供需双方商定，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 30组 | 160.00 | JC/899-2016 |
|  |  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  |  | 160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  |  | 240.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 吸水率 |  |  | 240.00 |  |

（3）功能性试验

| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 检测数量 | 单价最高限价（元） | 执行相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截污工程 | 1 | 功能性试验 | 管道闭水试验 | m | 220000 | 闭水试验 | 渗水量 | 全检 | 220000 | 12.00 | GB50268-2008 |
| 补水工程 |  |  | 管道水压试验 | m | 28000 | 水压试验 | 渗水量 | 全检 | 28000 | 20.00 | GB50268-2008 |
| 调蓄工程 |  |  | 濠头涌调蓄池满水试验 | 天 | 8 | 满水试验 | 渗水量 | 全检 | 1座 | 16000.00 | GB50141-2008 |
| 调蓄工程 |  |  | 沙边涌调蓄池满水试验 | 天 | 8 | 满水试验 | 渗水量 | 全检 | 1座 | 16000.00 | GB50141-2008 |

2.第三方试验检测

| 序号 | 检测部位 | 检测部位特征描述 | 检测项目 | 工程数量 | 检测频率 | 检测数量 | 检测数量 | 单价最高限价（元） | 计价单位 | 检测依据 | 取费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调蓄池工程（濠头涌调蓄池） | 支护桩 | 混凝土桩 | 1.钻孔灌注桩，桩径D 1000 mm，桩长 20 m158根，桩长16m30根，桩长12m20根，桩长15m22根； 2.单个调蓄池230 根。 | 低应变法 | 230 根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 46根 | 46 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号1.11.1(灌注桩) |
| 2 |  |  |  |  | 钻芯法 | 230 根 | 总桩数的3%，且不少于3根 | 7根 | 110.25 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号 1.13(孔径：101mm，按平均桩长15.75m) |
| 3 |  | 基础桩 | 水泥土搅拌桩 | 1、水泥土搅拌桩，桩径D800 mm，总根数1080根，单桩空搅长度12m，实搅长度15m； 2、复合地基承载力不小于120kPa | 钻芯法 | 1080根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 11根 | 165 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号 1.14(孔径：101mm，桩长15m) |  |
| 4 |  |  |  |  | 平板荷载试验 | 50×57=2850m2 | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 6点 | 6 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号 1.3（承载力Q≤500kn 时，6400 元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 5 | 调蓄池工程（张家边调蓄池） | 支护桩 | 混凝土桩 | 1.钻孔灌注桩，桩径D 1000 mm，桩长 30 m209根，桩长15m22根； 2.单个调蓄池231 根。 | 低应变法 | 231根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 47根 | 47 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号1.11.1(灌注桩) |  |
| 6 |  |  |  | 1.钻孔灌注桩，桩径D 1000 mm，桩长 30 m209根，桩长15m22根； 2.单个调蓄池231 根。复合地基承载力不小于120kPa。 | 钻芯法 | 231 根 | 总桩数的3%，且不少于3根 | 7根 | 210 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径：101mm，桩长30m) |  |
| 7 |  |  | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩，桩径D800mm，桩长20 m； 2.单个调蓄池209根 3.孔径尺寸101mm，单桩钻芯 1个孔。 | 钻芯法 | 209根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 6根 | 120 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长20m) |  |
| 8 |  | 基础桩 | 水泥土搅拌桩 | 1、水泥土搅拌桩，总根数1080根，单桩空搅长度12m，实搅长度15m； 2、复合地基承载力不小于120kPa。 | 钻芯法 | 1080根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 11根 | 165 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长15m) |  |
| 9 |  |  |  |  | 平板荷载试验 | 40×70=2800m2 | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 6点 | 6 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 10 | 调蓄池工程（沙边涌调蓄池） | 支护桩 | 混凝土桩 | 1.钻孔灌注桩，桩径D 1000 mm，桩长 17 m39根，桩长 14 m91根，桩长 9 m19根，（立柱桩）桩长 15m 8根； 2.单个调蓄池 157根。 | 低应变法 | 157根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 32根 | 32 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1(灌注桩) |  |
| 11 |  |  |  |  | 钻芯法 | 157 根 | 总桩数的3%，且不少于3根 | 5根 | 72.5 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长14.5m) |  |
| 12 |  | 基础桩 | 水泥土搅拌桩 | 1、水泥土搅拌桩，桩径D 600 mm总根数648根，单桩空搅长度12m，实搅长度15m； 2、复合地基承载力不小于120kPa | 钻芯法 | 648根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 7根 | 105 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长15m) |  |
| 13 |  |  |  |  | 平板荷载试验 | 40×32=1280m2 | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 3点 | 3 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 14 | 钢坝闸（3座） | 基础桩 | 1. ∅1000钻孔灌注桩，根数45根，钻孔灌注桩单桩长度约20m。 2.单桩承载力 KN。 | 低应变法 | 45根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 9根 | 9 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1(灌注桩) |  |
| 15 |  |  |  | 钻芯法 | 45根 | 总桩数的3%，且不少于3根 | 3根 | 60 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长 20m) |  |
| 16 |  |  |  | 声波透射法 | 45根 | 不少于总桩数的 10% | 5根 | 300 | 24.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.5-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.12(桩长20m，每根桩按3条管) |  |
| 17 |  |  |  | 高应变法 | 45根 | 不少于总桩数的 5%，且不少于5根 | 5根 | 5 | 3600.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.3.6-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号1.10(孔径： 101mm，桩长 20m) |  |
| 18 |  |  |  | 平板荷载试验 | 3×600=1800m2 | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 4点 | 4 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 19 | 截污管道工程 | 顶管井室支护 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩，桩径D 600mm，平均桩长暂按 6m米。(顶管井约1250座，单座面积9㎡和16㎡两种，单座井高压旋喷桩根数分别为48根和64根） 2、地基承载力≥100Kpa | 钻芯法 | 1250×64=80000根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 800根 | 4800 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径：101mm，桩长 6m) |  |
| 20 |  |  |  |  | 压板试验 | 1250×16=20000㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 40点 | 40 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 21 | 截污管道工程 | 开挖管道处理土地基 | 1.天然地基为素填土或淤泥，处理地基采用换填块石； 2.加载值Q≤500KN； | 平板荷载试验 | 165000×1.6=264000㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 581点 | 581 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 22 |  |  | 3.地基承载力 80Kpa。（新建沿河截污管道开槽165km，非开挖式75公里，沟槽宽度平均1600mm） | 圆锥动力触探试验 | 165000m | 每200 ㎡不应少于 1 孔， 且不得少于10 孔，每个独立柱不得少于 1 孔，基槽每 20 延米不得少于1 孔 | 8250孔 | 2475 | 160.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.7-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.18.3（轻型，本次检测按0.3m/孔考虑） |  |
| 23 |  | 污水检查井（井数5850座） | 1.Φ1000，单个井的面积3.14㎡； 2.检查井地基承载力100kPa。 | 平板荷载试验 | 3.14×5850=18369㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点 | 41点 | 41 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤500kn 时，6400元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 24 |  | 截污管道 | 1.新建管 240000m | CCTV 检测 | 240000米 | 全检 | 240000米 | 240000 | 23.42 | 元/m | 《给水排水管道工程施工及验收规 范 》 GB 50268-2008 之3.2.3 | 《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》定额 |  |
| 25 | 挡墙恢复 | 处理土地基 | 1.采用12m 长25*25cm的预制混凝土方桩，均布六根； 2.复合地基承载力150Kpa； 3.共100处 | 平板荷载试验 | 4280 ㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 9点 | 9 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】 8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |  |
| 26 | 岸线修复 | 处理土地基 | 1新建堤岸3km，拆除及恢复堤岸5km，地基处理宽度6m； 2、复合地基承载力60Kpa；抛石挤淤 | 平板荷载试验 | 48000 ㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 96点 | 96 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |  |
| 27 | 调水活水泵站（八公里河二级提升泵站） | 支护桩 | 混凝土桩 | 1.钻孔灌注桩，桩径800mm，桩长 15m，根数156根； | 低应变法 | 156根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 32根 | 32 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号1.11.1(灌注桩) |  |
| 28 |  |  |  |  | 钻芯法 | 156根 | 总桩数的3%，且不少于3根 | 5根 | 75 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长 15m) |  |
| 29 |  |  | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩，桩径D 600mm，根数156根，桩长10m。 | 钻芯法 | 156根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 6根 | 60 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径：101mm，桩长 10m) |  |
| 30 |  | 基础桩 | 混凝土桩 | 1.钻孔灌注桩，桩径1000mm，桩长 30m，根数42根；管桩基础：310㎡；松木桩基础：171㎡；抛石基础：429㎡。 1.复合地基面积： 2.管桩基础：310㎡；松木桩基础：171㎡；抛石基础：429㎡。 3.承载力特征值：管桩复合基础：120kpa；松木桩复合基础：100kpa；钻孔灌注桩承载力 KN。 | 低应变法 | 42根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 12根 | 12 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】1 8号1.11.1(灌注桩) |  |
| 31 |  |  |  |  | 钻芯法 | 42根 | 总桩数的3%，且不少于3根 | 3根 | 90 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长 30m) |  |
| 32 |  |  |  |  | 声波透射法 | 42根 | 不少于总桩数的 10% | 5根 | 450 | 24.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.5-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.12(桩长30m，每根桩按3条管) |  |
| 33 |  |  |  |  | 高应变法 | 42根 | 不少于总桩数的 5%，且不少于5根 | 5根 | 5 | 3600.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.3.6-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.10(孔径：101mm，桩长 30m) |  |
| 34 |  |  |  |  | 平板荷载试验 | 118m2 | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 3点 | 3 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 35 |  |  | 水泥土搅拌桩 | 1、水泥土搅拌桩，桩径600mm总根数80根（水池），长度12m， 2、复合地基承载力不小于120kPa | 钻芯法 | 80根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 6根 | 72 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径：101mm，桩长 12m) |  |
| 36 |  |  |  |  | 平板荷载试验 | 118m2 | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 3点 | 3 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 37 | 调水活水泵站（孖涌提升泵站） | 支护桩 | 混凝土桩 | 1.钻孔灌注桩，桩径1000mm，桩长 20m，根数400根；（立柱桩）桩长15m，23根 | 低应变法 | 423根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 85根 | 85 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8号1.11.1(灌注桩) |  |
| 38 |  |  |  |  | 钻芯法 | 423根 | 总桩数的3%，且不少于3根 | 13根 | 227.5 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长 17.5m) |  |
| 39 |  |  | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩，桩径D 1000mm，根数400根，桩长12m； | 钻芯法 | 400根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 6根 | 72 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： 101mm，桩长 12m) |  |
| 40 |  | 基础桩 | 混凝土桩 | 1.钻孔灌注桩，桩径1000mm，桩长 30m，根数147根；管桩基础：944㎡；松木桩基础：937㎡；钻孔灌注桩承载力 KN。 | 低应变法 | 147根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 30根 | 30 | 400.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.4.5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】1 8号1.11.1(灌注桩) |  |
| 41 |  |  |  |  | 钻芯法 | 147根 | 总桩数的3%，且不少于3根 | 5根 | 150 | 320.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长 30m) |  |
| 42 |  |  |  |  | 声波透射法 | 147根 | 不少于总桩数的 10% | 15根 | 1350 | 24.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.5-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.12(桩长30m，每根桩按3条管) |  |
| 43 |  |  |  |  | 高应变法 | 147根 | 不少于总桩数的 5%，且不少于5根 | 8根 | 8 | 3600.00 | 元/根 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019 之3.3.6-3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】 8号1.10(孔径：101mm，桩长30m) |  |
| 44 |  | 基础桩 | 复合地基 | 管桩基础：944㎡，承载力特征值：管桩复合基础120kpa； | 平板荷载试验 | 944㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 3点 | 3 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】 8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn时，6400元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 45 |  | 抛石基础 |  | 抛石基础：954㎡。 承载力特征值基础：100kpa； | 平板荷载试验 | 954㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 3点 | 3 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】 8号 1.3（承载力Q≤ 500kn时，6400元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 46 |  | 松木桩基础 |  | 松木桩基础：937㎡；松木桩复合基础：100kpa； | 平板荷载试验 | 937㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 3点 | 3 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】 8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn时，6400元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 47 | 调水活水泵站（八公里河局部提升泵站） | 基础 | 处理土地基 | 管桩基础：360㎡；承载力特征值：管桩复合基础：120kpa； | 平板荷载试验 | 360㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 3点 | 3 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】 8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn时，6400元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 48 |  |  |  | 抛石基础：235㎡。承载力特征值基础：100kpa； | 平板荷载试验 | 235㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 3点 | 3 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】 8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn时，6400元/点，单价含技术工作费22%） |  |
| 49 | 一体化污水提升泵站（10座）包括：上游铺盖段、主体段、下游消力池段 | 处理土地基 | 处理土地基承载力（10座（其中5座活水泵站，5座污水提升泵站），平均单座面积约7.1㎡，地基承载力值120kPa； | 平板荷载试验 | 1064 ㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 10点 | 10 | 6246.40 | 元/点 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |  |
| 50 | 房屋保护（总长度24km） | 支护桩 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩，桩径D 600 mm，桩长 5 m； 2.孔径尺寸 101 mm，单桩钻芯 1 个孔。 | 钻芯法 | 48000 根 | 不应少于总桩数的0.5%， 且不得少于 3 根 | 240根 | 1200 | 224.00 | 元/m | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.10-1 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径：101mm，桩长 5m) |  |
| 51 | 原有管道修复段CCTV检测 | 1. 管道修复总长285000m | CCTV 检测 | 285000米 | 10% | 28500米 | 28500 | 23.42 | 元/m | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008之3.2.3 | 《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》定额 |  |
|  |  | 2. 暂按检测总长的10%考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ★（三）检测能力要求

投标人须具有有效期内的省级或以上人民政府计量行政主管部门颁发的 CMA 计量认证合格证书，提供的计量认证证书附表中须同时包含：（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（1）混凝土管：外压裂缝荷载 ；

（2）化学管材：环刚度、冲击性能、氧化诱导、环柔性、落锤冲击试验、拉伸屈服强度；

（3）钢筋原材：重量偏差、抗拉强度、屈服强度、弯曲；

（4）水泥原材：标准稠度、凝结时间、安定性，抗折、抗压强度；

（5）管道检测：缺陷（管道潜望镜检测）、缺陷（电视检测）；

（6）闭水试验；

（7）圆锥动力触探。

备注：若CMA证书上的检测项目文字描述与上述描述不完全一致，但检测技术能力、检测对象、含义均一致的，视为符合。

（温馨提示：为便于评审，建议投标人在以上证明材料的对应检测范围作明显标志。）

## （四）检测技术要求

1、钻芯法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

2、声波透射法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

3、高应变法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

4、桩基低应变检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范)（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

5、平板荷载试验法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

6、圆锥动力触探试验检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

7、CCTV法检测技术要求

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

8、混凝土强度检测技术要求

依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03:2007）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

9、混凝土管检测技术要求

依据《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》（GB/T 16752-2017）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

10、化学管材检测技术要求

依据《热塑性塑料管材环刚度的测定》（GB/T 9647-2015）、《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》（GB/T 19472.1-2019）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

11、钢筋原材检测技术要求

依据《钢筋混凝土用钢》（GB/T1499.1-2017 ）（GB/T1499.2-2018）、《焊接接头拉伸试验方法》（GB/T 2651-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

12、水泥原材检测技术要求

依据《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（ GB/T 1346-2011）、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T 17671-1999）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

13、闭水试验检测技术要求

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

14、检测试验必须按照设计单位的技术要求以及试验检测汇总表执行，所有项目的检测结果必须达标。

## （五）拟投入本包组人员要求

1、(1)投标人拟投入本项目的人员须包含：项目负责人（1人）、技术负责人（1人）以及现场作业技术人员（9人），其中市政类或建筑类中级及以上职称或工程检测专业中级及以上职称人员至少3人），每个现场作业技术人员须持有含以下在有效期内检测项目的检测员证（除项目负责人和技术负责人外）：

①高应变法测桩；

②低应变法测桩；

③地基基础静载试验；

④声波透射法测桩；

⑤钻芯法验桩（机长）；

⑥原位测试；

⑦钻芯法验桩（编审）。

含高应变法测桩项目的证书不少于2个，含低应变法测桩项目的证书不少于2个，含地基基础静载试验项目的证书不少于4个；含声波透射法测桩项目的证书不少于2个；含钻芯法验桩（机长）项目的证书不少于2个；含钻芯法验桩（编审）项目的证书2个；含原位测试项目的证书2个。

（2）投标人须投入至少3名项目质量安全控制人员现场驻点，人员须为市政类或水利类或建筑类或检测类中级及以上职称（给排水专业至少1人），根据招标人要求进行工程现场质量安全管理工作，每天对施工面进行至少一次质量安全巡查，发现问题并及时报给招标人，监督施工单位对所发现的质量安全问题进行整改。每周对质量安全检查情况形成周报，报送至招标人。每月至少开展一次项目质量安全检查，发现并督促施工单位整改落实，并及时反馈给招标人。

注：（1）、（2）的投入人员不能重复。

2、中标人须在签订合同前配备齐全以上所有人员，并将人员资料报采购人审批确认后方可作业，否则采购人将取消其中标资格。中标人必须根据检测任务需要进行配置，确保满足检测需要，数量只增不减。

## （六）工期要求

暂定24个月，所有检测项目须自合同签订之日起至竣工验收前完成并提交最终检测报告。

## （七）付款方式

1、各检测项目按实际完成工作量结算, 单价按中标单价计取。

2、费用支付：按《关于规范中山市市级财政性资金投资项目合同价款支付比例问题的通知(中财建[2020] 3号）》执行：按照实际完成工作量支付50%的进度款。待完成相关报告并结算审定后（以经确认相关成果计算为准）一次性支付余款。

3、款项需经财政局审批同意后支付，如因政策影响使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行（或不完全履行）合同规定的义务。

## （八）结算说明

1、计价方式：根据粤价函【2012】1490号文《广东省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试检验收费问题的复函》、粤建检办【2015】8号文《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》、CCTV检测费参照《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额2019》的有关规定，按中标单价及实际发生工程量办理结算。即：结算总价=中标单价×实际完成工作量。

2、本项目按实际完成工作量结算，计价按以下两种方式计取：（1）采购预算清单已有的检测项目按（中标单价×实际完成工作量）计取；（2）采购预算清单以外的检测项目按【收费标准基准价×中标费率×实际完成工作量】计取，变更、修改的检测内容中标人不得拒绝承担。最终结算总价不得超过本包组的最高限价，即本包组结算总价超过¥27,313,380.80元的，则以¥27,313,380.80元进行结算。

注：中标单价＝《试验检测汇总表》对应检测项目的单价最高限价×中标费率

## （九）材料及设备要求

1、检测过程中所需之材料及设备，由中标人自行采购。

2、投标人须保证按投标文件承诺的设备（投标文件中《检测仪器设备配备表》）投入到本项目中，并满足于项目检测的需要，否则，愿意接受采购人对投标人处以合同金额10%的违约金。（按投标文件格式提供“检测仪器设备配备表及承诺书”）

## （十）保险

成果在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身（含项目质量安全控制人员）意外保险。

## （十一）对中标人的其他要求

★1、投标人未在中山市住房和城乡建设局办理单项进入备案手续的，投标时须承诺中标后五个工作日内完成备案手续，否则采购人有权取消其中标资格。按中山市建设主管部门要求中标人所试验检测的数据软件须能接入中山市建设工程质量追踪及动态监管平台，材料及桩基检测数据满足中山建设工程质量监督站对其实时上传的监督要求，其余外检项目需满足监督站上传要求。因满足上述监管要求所产生的软件采购、软件端口接入、其他等一切费用由中标人自行承担。（未备案的需提供承诺函，已备案的提供备案证明）。

2、中标人应根据招标文件及合同要求，收集资料、现场踏勘（勘察现场所发生的费用及安全问题由中标人自己承担），在签订委托合同后7个工作日内向采购人及监理单位提交详细的《检测方案》，方案经批准后，方可进行检测作业。

3、中标人必须服从采购人和监理单位的管理，进度计划必须服从采购人及监理单位的安排，必须满足工程施工进度的需要。

4、中标人按合同约定派出足够的检测技术人员和检测设备，完成采购人所委托的本合同约定检测范围内的业务。

5、中标人严格按照有关规范、规程、标准的要求进行检测，出具客观、准确、公正、真实的检测报告，并要对检测结果负责，对检测结果保密。

6、中标人提供的检测报告等文件，应符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同的定的内容和质量要求。检测结束后，在规定的时间内提供专业的检测报告。

7、中标人负责检测全过程资料和报告的整理、打印、复印、装订等工作，中标人向采购人提供各项成果报告一式六份。中标人提交的检测报告/成果必须完全满足国家和地方有关规范、规程和有关标准的要求，并对其检测结果负责。

8、中标人负责按照《中山市住建和城乡建设局关于加强全市建筑工程质量检测报告防伪溯源管理工作的通知》的要求进行工作。

## （十二）竣工资料归档要求

中标人的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在检测过程应及时做好收集、汇总和整理工作，并在工程竣工后提交给采购人。

## （十三）后续服务

1、免费服务期限：所有检测项目完成后一年，中标人对数据维护提供免费服务。

2、免费服务期限内服务人员接到通知后到场时间：24小时。

3、免费服务期内中标人负责所有因服务质量问题而产生的费用。

4、响应时间：投标人投标时须承诺中标后接到采购人通知、按采购人要求及时到场。如因中标人自身原因未按时到场，每次应当减收合同金额的1‰。

## （十四）其他

中标人不得转包或违法分包本项目，且必须保证在施工期间，现场检测的人员和单位必须具备相应资质，中标人将对此承担全部责任。如果中标人因违反本项要求导致事故的发生，中标人将承担全部责任和赔偿相应损失。

三、包组3需求内容

## （一）项目概况

1、中山市未达标水体综合整治工程（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）项目建设范围为大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域（黄圃镇）所有河涌，包括但不仅限于后岗涌等68条河涌。

2、中山市未达标水体综合整治工程（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）项目建设内容包括：截污工程（包括截污管网、分散式一体化处理工程）、管道检测与修复工程、清淤工程、河涌养护工程、水务信息化系统建设工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程、生态修复工程等内容。项目新建DN200~DN600污水截污管248.334公里（大岑围区域截污管长度28.736公里，大雁围区域截污管长度23.328公里，三乡围区域截污管长度70.112公里、横石围区域截污管长度49.784公里，马新围区域截污管长度76.374公里）；19个污水一体化处理设施及1个污水提升泵站单位站点面积在200-400平方米之间；补水循环工程闸站改造排涝最大流量约259.2万m3/d（详见可行性研究报告）。项目总投资额为320398.03万元，其中建筑安装工程费为245275.11万元，勘察费为2452.75万元，设计费为5316.89万元，运营费为26652.11万元。

具体河涌见下表：

黄圃镇（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围5个流域）河涌一览表

| 序号 | 河涌名称 | 起止地点 | 河长（km） | 平均宽度（m） | 现状水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 止 |  |  |  |
| 1 | 后岗涌 | 后岗水闸 | 猛流水闸 | 3.7 | 10 | V类 |
| 2 | 指北涌 | 指北水闸 | 狗仔涌 | 2.1 | 8 | 劣V类 |
| 3 | 狗仔涌 | 狗仔涌水闸 | 老沙水闸 | 3.5 | 10 | IV类 |
| 4 | 乌珠涌 | 乌珠水闸 | 珠通桥 | 1.7 | 8 | 劣V类 |
| 5 | 下滘涌 | 下滘水闸 | 大生滘 | 1.4 | 15 | V类 |
| 6 | 三星涌 | 下滘涌 | 三星水闸、吴栏村苏埒3队 | 2.3 | 10 | 劣V类 |
| 7 | 苏埒涌 | 苏埒水闸 | 狗仔涌 | 3.3 | 40 | IV类 |
| 8 | 界元涌 | 界元水闸 | 狗仔涌 | 2.4 | 20 | IV类 |
| 9 | 良 涌 | 珠通桥 | 大涌尾 | 3 | 25 | 劣V类 |
| 10 | 沙 涌 | 间闸 | 后岗涌 | 2.2 | 10 | V类 |
| 11 | 新 涌 | 后岗涌 | 指北涌 | 0.8 | 3 | V类 |
| 12 | 柳 涌 | 后岗涌 | 间闸桥头 | 1.9 | 3 | 劣V类 |
| 13 | 火虫滘 | 苏埒涌 | 界元水闸 | 0.9 | 4 | IV类 |
| 14 | 人 涌 | 苏埒涌 | 界元水闸 | 1.2 | 3 | IV类 |
| 15 | 九家村涌 | 狗仔涌 | 南方特殊钢厂 | 0.7 | 2.5 | IV类 |
| 16 | 大生滘 | 苏埒涌 | 界元涌 | 1.4 | 4 | IV类 |
| 17 | 东生涌 | 良 涌 | 大生滘 | 0.8 | 3.5 | 劣V类 |
| 18 | 中型河 | 一英里 | 闸尾水闸 | 5 | 10 | 劣V类 |
| 19 | 二坵涌 | 二坵水闸 | 中型河 | 0.8 | 8 | IV类 |
| 20 | 二坵涌支流(围河涌) | 二坵水闸 | 新沙 | 1.6 | 4 | V类 |
| 21 | 新沙涌 | 新沙头水闸 | 二河水闸 | 3.5 | 10 | IV类 |
| 22 | 新沙涌支流 | 新沙 | 中型河（新大河涌） | 2.4 | 6 | 劣V类 |
| 23 | 二河涌 | 二河水闸 | 中型河 | 1.3 | 10 | 劣V类 |
| 24 | 平洲涌 | 二河水闸 | 中型河 | 3.5 | 7 | V类 |
| 25 | 团范涌 | 南闸 | 中型河 | 1.5 | 10 | V类 |
| 26 | 团范涌支流（岗下涌） | 中型河 | 团范涌（河堤路边） | 1.6 | 6 | V类 |
| 27 | 中沙角涌 | 中沙角水闸 | 中型河 | 1.9 | 10 | 劣V类 |
| 28 | 上沙角涌 | 上沙角水闸 | 中型河 | 1.9 | 8 | 劣V类 |
| 29 | 下沙角涌 | 下沙角水闸 | 中沙角涌 | 1 | 8 | V类 |
| 30 | 上坝头涌 | 上坝头水闸 | 中型河 | 1.3 | 7 | 劣V类 |
| 31 | 下坝头涌 | 下坝头水闸 | 东阜路 | 0.3 | 10 | 劣V类 |
| 32 | 新沙涌支流（新沙头涌） | 新沙头水闸 | 新沙粮仓 | 0.3 | 2 | V类 |
| 33 | 新沙涌支流（西基涌） | 新沙涌 | 二坵涌支流 | 0.9 | 4 | 劣V类 |
| 34 | 新沙涌支流（新大河涌） | 新沙涌 | 中型河 | 1.3 | 3 | 劣V类 |
| 35 | 新沙涌支流（旧大河涌） | 新沙涌 | 中型河 | 1.2 | 3 | V类 |
| 36 | 二坵涌支流 | 二坵涌 | 上坝头涌 | 0.7 | 2 | 劣V类 |
| 37 | 团范涌支流（秧板尾涌） | 团范涌 | 诺尔达铜管厂 | 1 | 8 | 劣V类 |
| 38 | 南沥涌 | 南沥水闸 | 中浪水月宫 | 1.8 | 12 | IV类 |
| 39 | 中浪涌 | 中浪水闸 | 下浪桥头 | 1.9 | 13 | IV类 |
| 40 | 下浪涌 | 下浪水闸 | 壳塘涌口 | 2.4 | 13 | V类 |
| 41 | 猛流涌 | 猛流水闸 | 下浪涌口 | 2.7 | 13 | IV类 |
| 42 | 东河涌 | 东河水闸 | 猛流涌口 | 1.5 | 13 | V类 |
| 43 | 北沥涌 | 南沥涌口 | 壳塘涌口 | 1.3 | 12 | IV类 |
| 44 | 潘大围涌 | 赖四顷 | 东河涌口 | 1.5 | 10 | 劣V类 |
| 45 | 胡四顷涌 | 潘大围涌口 | 猛流涌口 | 0.6 | 10 | IV类 |
| 46 | 长围涌 | 顷九 | 壳塘涌口 | 1 | 10 | IV类 |
| 47 | 上沙涌 | 上沙水闸 | 七宅涌 | 2.9 | 12 | V类 |
| 48 | 大朗基涌 | 大朗基水闸 | 上沙涌（壳塘涌） | 3 | 12 | IV类 |
| 49 | 七宅涌 | 壳塘涌 | 大朗基涌 | 2 | 13 | V类 |
| 50 | 倒插涌 | 到插水闸 | 石军12队 | 1 | 10 | 暂无检测数据 |
| 51 | 壳塘涌 | 壳塘水闸 | 细岗水闸 | 5 | 15 | IV类 |
| 52 | 怡隆涌 | 荔枝基涌 | 壳塘涌口 | 1 | 10 | IV类 |
| 53 | 崩涌 | 壳塘涌口 | 大朗基涌口 | 1.3 | 8 | IV类 |
| 54 | 南天门涌 | 南天门水闸 | 刘芬围 | 1.2 | 4.5 | IV类 |
| 55 | 通天河涌 | 长围涌 | 长围3队 | 1.2 | 6 | 暂无检测数据 |
| 56 | 五份涌 | 五份水闸 | 平洲7队 | 1 | 3 | IV类 |
| 57 | 山尾底涌 | 壳塘口涌 | 工业路边 | 0.19 | 10 | 劣V类 |
| 58 | 长围水闸涌 | 长围水闸 | 长围3队 | 0.15 | 10 | 劣V类 |
| 59 | 南沥围涌 | 南沥三叉涌 | 五加围 | 1.1 | 3.5 | IV类 |
| 60 | 二朗基涌 | 大朗基水闸 | 二朗基尾 | 1.5 | 5 | V类 |
| 61 | 荔枝基涌 | 到插涌 | 上沙涌 | 1 | 6 | 劣V类 |
| 62 | 大魁涌 | 大魁上泵闸 | 大魁下泵闸 | 3 | 5 | 劣V类 |
| 63 | 雁企涌 | 雁企上泵闸 | 雁企下泵闸 | 2.3 | 5 | 劣V类 |
| 64 | 大围北河 | 雁企下泵闸内80米 | 大岑新村险段暗窦 | 1.4 | 2 | 劣V类 |
| 65 | 大岑中河涌 | 大岑东闸 | 大岑牌坊 | 3.5 | 6 | 劣V类 |
| 66 | 顷二涌 | 大岑一站 | 大岑南闸 | 1 | 7 | 劣V类 |
| 67 | 横河涌 | 大岑中河涌 | 横河间闸 | 0.5 | 4 | IV类 |
| 68 | 平洲涌支流 | 平洲水闸 | 中型河 | 0.5 | 7 | 劣V类 |

3、本包组试验检测分为专项检测、见证取样检测、功能性检测等部分，专项检测包括：项目建设范围内的调蓄池工程（大、小调蓄池、一体化处理站）桩基检测；污水厂工程桩基检测；截污管道工程开挖管道处理土地基检测；顶管工作井（接收井）桩基检测、截流井、检查井等地基检测；新建挡墙及挡墙恢复基础桩检测；调水活水泵站桩基检测；一体化提升泵站地基检测；一体化污水处理站桩基检测、房屋保护桩基检测等。见证取样检测包括：水泥物理力学性能检验，钢筋（含焊接与机械与机械连接）力学性能检验，混凝土、砂浆性能检验，砂、石常规检验，沥青、沥青混合料检验（沥青检验、沥青混合料检验），简易土工试验（路基路面土工试验，土壤试验）等。功能性检测包括：新建污水管道 CCTV 检测；现有管道修复段CCTV检测；满水试验；闭水试验；水压试验；消化池气密性试验等。具体检测项目以最终设计需求及施工图为准。

4、检测方案以工程质量监督部门确认的为准，工作量以实际实施为准。

## （二）包组3 《试验检测汇总表》

1、见证取样检测计划

（1）原材、试件检测计划

| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 计费单位 | 检测数量 | 单价最高限价（元） | 执行相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截污工程 | 2 | 截污管道安装 （开槽埋管、涌内架管） | 中粗砂（换填、垫层、管两侧） | m³ | 64070 | 中粗砂 | 砂筛分 | 5000m³为一个检验批，抽检不少于1次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 20 | 160 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 碎石（换填） | m³ | 22390 | 碎石 | 颗粒级配 | 使用火车、船、汽车方式运输时，同产地、同规格，以400m3 或600t 抽检不少于1 次。使用小型运输工具运输时，以200m3 或300t 抽检不少于1 次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 84 | 160 | GB/T 14685-2011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 表观密度 |  | 项 | 84 | 80 |  |
|  |  |  | 块石（抛石挤淤） | m³ | 32036 | 块石 | 抗压强度 | 使用火车、船、汽车方式运输时，同产地、同规格，以400m3 或600t 抽检不少于1 次。使用小型运输工具运输时，以200m3 或300t 抽检不少于1 次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 120 | 400 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 中粗砂垫层（换填、垫层、管两侧，开槽长度） | ㎡ | 106780 | 土工试验 | 击实试验 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 160 | 640 | GB/T 50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 |
|  |  |  | 碎石屑（回填） | ㎡ | 106780 | 土工试验 | 击实试验 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 80 | 640 | GB/T 50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 |
|  |  |  | 素土（回填） | ㎡ | 106780 | 土工试验 | 击实试验 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 80 | 640 | GB/T 50123-1999 JTG E 40-2007 GB50268-2008 |
|  |  |  | HDPE中空壁塑钢缠绕管安装 | m | 17700 | DN300 DN400 DN500 管材 | 颜色、外观 | 内径≤500mm不超过60t为一批，内径＞500mm不超过300t为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 30 | 40 | CJ/T270-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 规格尺寸 |  | 项 | 30 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环刚度 |  | 项 | 30 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  | 项 | 30 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环柔性 |  | 项 | 30 | 320 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烘箱试验 |  | 项 | 30 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 蠕变化率 |  | 项 | 30 | 800 |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土管安装 | m | 32000 | DN300 DN400 DN500 DN600 DN800 DN1000 DN1200 DN1650管材 | 外观质量 | 由相同原材料，相同生产工艺生产的同一种规格,同一种接头型式,同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批。10根受检管子中，A类项目必须全部合格，B类项目的超差不超过两根，B类超差不超过两项，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 50 | 400 | GB/T11836-2009 GB/T16752-2017 GB/T15345-2017 GB/T11837-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 项 | 50 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外压裂缝荷载 |  | 项 | 50 | 1600 |  |
|  |  |  | 球墨铸铁管，C30 | m | 8741 | DN400 | 拉伸试验 | DN350-600，100根一组，DN700-1000,50根一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 23 | 400 | GBT26081-2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向抗弯强度 |  | 项 | 23 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 径向刚度 |  | 项 | 23 | 200 |  |
|  |  |  | 挂管-UPVC | m | 13551 | DN110 DN160 DN200 DN250 管材 | ①硬质聚氯乙烯管材：外观 | 同一批原料、配方、同一工艺、统一规格，每批抽检不少于一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 30 | 40 | GB/T58361-2018 GB/T16800-2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  | 项 | 30 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 项 | 30 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 微卡软化温度 |  | 项 | 30 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 落锤冲击试验 |  | 项 | 30 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拉伸屈服强度 |  | 项 | 30 | 320 |  |
|  |  |  | 混凝土管道基座（钢筋混凝土管） | m³ | 3633 | C15混凝土 | 抗压强度 | 1、拌制 100 盘不超过 100m³ 的同配合比的砼，取样不得少于一次； 2、每工作班拌制的同配合比的砼不足100 盘时，其取样不得少于一次；3、连续浇筑超过 1000m³ 时，同一配合 比的混凝土，每 200m³ 取样不得少于一 次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 65 | 48 | GB/T 50081-2002 |
|  |  |  | 混凝土垫层（涌内架管） | m³ | 336 | C20混凝土 | 抗压强度 |  | 项 | 65 | 48 | GB/T 50081-2002 |
|  |  |  | 混凝土支墩（涌内架管） | m³ | 756 | C30P6混凝土 | 抗压强度 |  | 项 | 65 | 48 | GB/T 50081-2002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗渗强度 |  | 项 | 65 | 400 |  |
|  |  |  | 混凝土中氯离子 | m³ | 4725 | C15/C20/C25/C30混凝土 | 氯离子检测（送检试块） | 根据混凝土工程量及质量控制要求确定批量，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 65 | 800 | JGJ/T 322-2013 GB 50164-2011 GB 50010-2010 |
|  |  |  | 土工布 | ㎡ | 17000 | 土工布 | 单位面积质量 | 按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 80 | GB/T17638-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵横向撕破强力 |  | 项 | 10 | 400 |  |
|  | 3 | 预制检查井 | 100mm厚C15素混凝土垫层 | m³ | 2878.8 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 50 | 48 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 水泥砂浆 |  | 500 | M15水泥砂浆 | 抗压强度 | 250m³砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 20 | 40 | JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  | 预制件井筒、井座构件 | 个 | 3560 | 混凝土抗压强度回弹法（抽检） | 抗压强度 | 考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 100 | 480 | JGJ/T 23-2011 |
|  |  |  | 井筒安全网（含截流井等） | 张 | 3560 | 安全平网 | 耐冲击性能（按大于1200张） | 批量≤500 张，取6 张/组；501～5000 张，取10 张/组；≥5001 张，取16 张/组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 1280 | GB 5725-2009 |
|  |  |  | 井盖 | 套 | 3560 | Φ700球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500套为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 8 | 720 | GB/T 23858-2009 |
|  | 4 | 砖砌小方井 | 混凝土实心砖 | 块 | 15000 | MU10混凝土实心砖 | 抗压强度 | 同厂家、同品种、同规格、同等级，且≤10 万块的产品，抽检不少于1次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 240 | GB/T 21144-2007 |
|  |  |  | 砌筑砂浆 | m³ | 750 | M10水泥砂浆 | 抗压强度 | 250m3 砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 40 | JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  | 井盖 | 套 | 3800 | Φ500球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500套为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 8 | 720 | GB/T 23858-2009 |
|  | 5 | 传统截流井（50座） | 100mm厚C15素混凝土垫层 | m³ | 50 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 48 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 井底、井身、盖板钢筋 | t | 55 | Φ6、Φ10、C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 120 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  | 组 | 10 | 40 |  |
|  |  |  | 井底、井身、盖板砼 | m3 | 500 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 15 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 500 | 混凝土 | 抗渗强度P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 400 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  | 6 | 渠道、管道截流井（120座） | 100mm厚C15素混凝土垫层 | m³ | 100.8 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 12 | 48 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 底板、墙身钢筋 | t | 133 | Φ6、C12、C16、C22、C25 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 15 | 120 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  | 组 | 15 | 40 |  |
|  |  |  | 底板、墙身混凝土 | m³ | 1200 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 30 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m³ | 1200 | 混凝土 | 抗渗强度P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 400 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  | 7 | 井盖 | 重型DN400 | 套 | 3155 | 球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500套为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 7 | 720 | GB/T 23858-2009 |
|  |  |  | 轻型DN250 | 套 | 445 | 球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 单位工程同一厂家500套为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 720 | GB/T 23858-2009 |
|  | 8 | 顶拉管结构 | 水泥（咬合止水桩） | t | 24381 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 122 | 40 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性（雷式法） |  | 项 | 122 | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  | 项 | 122 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  | 项 | 122 | 120 |  |
|  |  |  | 聚乙烯缠绕实壁排水管 | m | 31365 | DN400 | 外观 | 内径≤500mm不超过60t为一批，内径＞500mm不超过300t为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 22 | 40 | T/GDSTT1-2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  | 项 | 22 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 接口 |  | 项 | 22 | 480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环刚度 |  | 项 | 22 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  | 项 | 22 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 项 | 22 | 160 |  |
|  |  | 顶管结构 | F型钢筋混凝土管 | m | 13443 | DN400 | 外观质量 | 每2500根为一批次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 400 | GB/T11836-2009 GB/T16752-2017 GB/T15345-2017 GB/T11837-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 （10 根） |  | 项 | 10 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外压荷载 |  | 项 | 10 | 1600 |  |
|  |  | 顶拉管及顶管井结构（1161） | 井身、底板钢筋 | t | 1425 | Φ8、φ10、C12、C16、C20、C22、C25钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 42 | 120 | GB/T1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  | 组 | 42 | 40 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 8127 | 各类型号 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 28 | 80 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  | 组 | 28 | 64 |  |
|  |  |  | 井身 | m3 | 7664 | 混凝土 | 抗压强度C30 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 150 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 7664 | 混凝土 | 抗渗等级P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 30 | 400 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 底板 | m3 | 1451 | 混凝土 | 抗压强度C25 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 30 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 1451 | 混凝土 | 抗渗等级P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 400 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 垫层 | m3 | 291 | 混凝土 | 抗压强度C15 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 48 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 9406 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 77 | 800 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  | 9 | 道路恢复 | 4%和5%水泥稳定级配碎石层 | ㎡ | 106788 | 水泥稳定级配碎石层 | 7天无侧限抗压（每组13个） | 每2000m²抽检1组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 60 | 400 | JTGE1-200（检） JTG/T20-2015（检） |
|  |  |  |  | m³ | 43000 | 水泥稳定级配碎石层 | 压实度 | 基 层、底基层、沥青面层-每 1000 ㎡、每压实层抽检 1 点，且考虑满足各分批报建项目不少于1组（每组3点） | 组 | 440 | 360 | TGE1-2009（检） JTG/T20-2015（检） CJJ 1-2008 JTG F80/1-2017 JTG F40-2004 JTG/T F20-2015 JTG/T F30-2014 |
|  |  |  |  | ㎡ | 106788 | 厚度 | 钻孔取芯 | ①按城镇道路1000m2抽测 1 点； ② 按公路每 200m 测 2 点 考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 160 | 400 | TGE1-2009（检） JTG/T20-2015（检） |
|  |  |  | 路面混凝土 | m3 | 21000 | 混凝土 | 抗折强度42.5MPa | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 330 | 240 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  | m3 | 21000 | 混凝土 | 抗压强度（抽检） | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 20 | 48 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  | ㎡ | 106788 | 厚度 | 钻孔取芯 | ①按城镇道路每 1000m2抽测 1 点； ② 按公路每 200m 测 2 点。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 160 | 400 | CJJ 1-2008 JTG F80/1-2017 JTG F40-2004 JTG/T F20-2015 JTG/T F30-2014 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 21000 | 混凝土 | 氯离子（试块） | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件。 | 组 | 80 | 800 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  |  |  | 路面沥青混凝土 | ㎡ | 32000 | AC-13C沥青配合比 | / | / | 项 | 5组 | 8000 | JTGE20-2011(检） JTGF40-2004（评） |
|  |  |  |  | ㎡ | 32000 | AC-20C沥青配合比 | / | / | 项 | 5组 | 8000 | JTGE20-2011(检） JTGF40-2004（评） |
|  |  |  |  | ㎡ | 32000 | 沥青面层 | 厚度 | ①按城镇道路1000m2抽测 1 点； ②按公 路每 200m 测 2 点。 且考虑满足各分批报建项目不少于1组。 | 点 | 48 | 400 | CJJ 1-2008 JTG F80/1-2017 JTG F40-2004 JTG/T F20-2015 JTG/T F30-2014 |
|  |  |  |  | m2 | 32000 | 沥青混凝土 | 马歇尔击实试验 | 同一品种、同一现场做1组 | 项 | 50 | 64 | CJJ1-2008 JTGF80/1-2004 |
|  |  |  |  | ㎡ | 32000 | 沥青面层 | 压实度 | 基 层、底基层、沥青面层-每 1000 ㎡、每压实层抽检 1 点，且考虑满足各分批报建项目不少于1组（按3层计算） | 组 | 48 | 360 | CJJ 1-2008 JTG F80/1-2017 JTG F40-2004 JTG/T F20-2015 JTG/T F30-2014 |
|  | 10 | 智能截流井 | 箱变低压系统-截流井电控柜 规格：YJV-1，5*10 电控柜电动闸门 规格：YJV-1,5*2.5 电控柜-UPS、UPS-RTU 规格：YJV-1,3*4 UPS超声波液位计 规格：YJV-1,3*2.5 规格YJV-1，5*16 电线安装；规格：YJV-4*50+1*25 | m | 58000 | 电缆 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格，且考虑满足各分批报建项目不少于1组(每组检测按5芯计算） | 项 | 25 | 40 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 10491.2-2004 JB/T 10491.3-2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  | 项 | 25 | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度、护套厚度 |  | 项 | 25 | 400 |  |
|  |  |  | ZR-YJV-4*50+1*70ZR-YJV-4*50+1*70 电线安装； | m | 500 | 配线 | 标志 | 单位工程同一厂家各种规格产品总量10%，且不小于两种规格，且考虑满足各分批报建项目不少于1组(每组检测按5芯计算） | 项 | 5 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 导体电阻 |  | 项 | 5 | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绝缘厚度、护套厚度 |  | 项 | 5 | 400 |  |
|  |  |  | 1. 材料：镀锌钢管 2.规格：SC50 | m | 300 | 钢管 | 拉伸性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 A)外径≤76mm，并且壁厚≤3mm：400根/批 B)外径＞351mm：50根/批 C)其它尺寸：200根/批 考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 400 | GB/T 8162-2018 GB/T 8163-2018 |
|  |  |  | 2. 材料：镀锌钢管 2.规格：SC32 | m | 8750 | 钢管 | 拉伸性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 D)外径≤76mm，并且壁厚≤3mm：400根/批 E)外径＞351mm：50根/批 F)其它尺寸：200根/批 考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 8 | 400 | GB/T 8162-2018 GB/T 8163-2018 |
|  |  |  | 1. 1.材料：镀锌钢管 2.规格：RC100 | m | 20000 | 钢管 | 拉伸性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 G)外径≤76mm，并且壁厚≤3mm：400根/批 H)外径＞351mm：50根/批 I)其它尺寸：200根/批 考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 400 | GB/T 8162-2018 GB/T 8163-2018 |
|  |  |  | 2. 1.1.材料：聚氯乙烯硬质管22 2.规格：PC100 | m | 4900 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 40 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  | 项 | 5 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 项 | 5 | 240 |  |
|  | 11 | 智能截流井电气及自控 | 1.材料：聚氯乙烯硬质管2 2.规格：PC80 | m | 1500 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 40 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  | 项 | 5 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 项 | 5 | 240 |  |
|  |  |  | 1.材料：聚氯乙烯硬质管2 2.规格：PC65 | m | 9000 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 40 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  | 项 | 5 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 项 | 5 | 240 |  |
|  |  |  | 1.材料：聚氯乙烯硬质管 2.规格：PC50 | m | 9000 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 40 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  | 项 | 5 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 项 | 5 | 240 |  |
|  |  |  | 1.材料：聚氯乙烯硬质管 2.规格：PC32 | m | 850 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 40 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  | 项 | 5 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 项 | 5 | 240 |  |
|  |  |  | 1.材料：聚氯乙烯硬质管 2.规格：PC25 | m | 710 | PVC管 | 外观 | 不超过100t为一批，每批抽检不少于一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 40 | QB/T 2479-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  | 项 | 5 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维卡软化温度 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 冲击性能 |  | 项 | 5 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 纵向回缩率 |  | 项 | 5 | 240 |  |
|  |  |  | 横跨道路电缆管 C15混凝土垫层 | m3 | 114 | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 48 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 拉线手井 C15混凝土垫层 | m3 | 38 | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 48 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | 拉线手井MU10砖砌体 | 块 | 12000 | 蒸压灰砂实心砖 | 抗压强度 | 同厂家、同品种、同等级，且≤10万块的产品抽检不少于1次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 240 | GB/T 11945-1999 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  | 项 | 10 | 240 |  |
|  |  |  | 拉线手井M10水泥砂浆 | m3 | 65 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 每一楼层或250m³砌体的各种标号制作一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 40 | JGJ/T 70-2009 |
| 岸线修复工程 | 12 | 挡墙修复 | MU10水泥砂浆 | m³ | 9600 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 每一楼层或250m³砌体的各种标号制作一组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 30 | 40 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  | MU30块石 | m³ | 30000 | 块石 | 抗压强度 | 每批次，400m³且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 30 | 400 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 混凝土挡墙压顶 | m³ | 900 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 20 | 48 | GB/T 50081-2019 |
| 水系循环及补水工程 | 13 | 补水口 | 补水口结构钢筋 | t | 100 | Φ6、C14、C16、C20、C22钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 38 | 120 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  | 组 | 38 | 40 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 200 | 接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 38 | 80 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  | 组 | 38 | 64 |  |
|  |  |  | 补水口混凝土 | m³ | 150 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 20 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗渗强度P6 |  | 组 | 20 | 400 |  |
|  |  |  |  | m³ | 150 | 混凝土 | 抗压强度 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗渗强度P6 |  | 组 | 10 | 400 |  |
| 构筑物 | 14 | 复合地基处理 | D800水泥土搅拌桩 | t | 16000 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 80 | 40 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性(雷式法） |  | 项 | 80 | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  | 项 | 80 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  | 项 | 80 | 120 |  |
|  | 15 | 泵闸结构（泵站7个，每个28.26㎡；） | 墙身、底板钢筋 | t | 450 | Φ8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 60 | 120 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  | 组 | 60 | 40 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 2250 | 接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 60 | 80 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  | 组 | 60 | 64 |  |
|  |  |  | 墙身、底板砼 | m3 | 5300 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 70 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 5300 | 混凝土 | 抗渗等级P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 50 | 400 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 5300 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 70 | 800 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  |  |  | 高压旋喷桩 | t | 94.5 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 5 | 40 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性(雷式法） |  | 项 | 5 | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  | 项 | 5 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  | 项 | 5 | 120 |  |
|  | 16 | 调蓄池（2个） | 墙身、底板钢筋 | t | 300 | Φ8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 40 | 120 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  | 组 | 40 | 40 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 1500 | 接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 40 | 80 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  | 组 | 40 | 64 |  |
|  |  |  | 墙身、底板砼 | m3 | 1000 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 20 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 1000 | 混凝土 | 抗渗等级P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 10 | 400 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 1000 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 20 | 800 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  |  |  | D800混凝土灌注桩 | m³ | 4500 | 混凝土 | 抗压强度 | 每50m³必须有1组试件，小于50m³的桩，每根必须有 1 组试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 100 | 48 | GB/T 50081-2019 |
|  | 17 | 底泥处理厂（1个） | 混凝土 | m3 | 750 | 混凝土P6 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 12 | 48 | GB/T 50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗渗强度 |  | 组 | 12 | 400 |  |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 750 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 12 | 800 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  | 17 | 一体提升泵站（16个，每个 16㎡） | 块石（抛石挤淤） | m³ | 256 | 块石 | 抗压强度 | 每批次，400m³，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 16 | 400 | GB/T 14685-2011 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 底板 | m³ | 76.8 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 32 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m³ | 76.8 | 混凝土 | 抗渗等级P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 16 | 400 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 76.8 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 32 | 800 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  | 18 | 污水处理厂（2个不含调蓄池） | 墙身、底板钢筋 | t | 250 | Φ8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉批号、同一尺寸的每60t为一验收批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 60 | 120 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 重量偏差 |  | 组 | 60 | 40 |  |
|  |  |  | 钢筋接头 | 组 | 2400 | 接头 | 抗拉强度 | 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当不足300个接头，可在一周内累计计算，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 60 | 80 | JGJ/T27-2014 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 弯曲试验 |  | 组 | 60 | 64 |  |
|  |  |  | 墙身、底板砼 | m3 | 2500 | 混凝土 | 抗压强度 | 拌制100盘不超过100m³的同配比砼，取样一次。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 70 | 48 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  |  | m3 | 2500 | 混凝土 | 抗渗等级P6 | 每500m³应留置一组，且每项工程不得少于2组。考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 50 | 400 | GB/T 50081-2019 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 混凝土氯离子 | m3 | 2500 | 混凝土 | 氯离子 | 结构相同配合比混凝土芯样不少于3个;硬化混凝土一组3个试件，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 50 | 800 | JGJ/T 322-2013 GB50164-2011 GB50010-2010 |
|  |  |  | 高压旋喷桩 | t | 4086 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 32 | 40 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性(雷式法） |  | 项 | 32 | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  | 项 | 32 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  | 项 | 32 | 120 |  |
|  | 19 | 房屋保护 | 高压旋喷桩 | t | 5336.85 | P0 42.5 水泥 | 抗压强度 | 袋装水泥以同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥200t一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 27 | 40 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 安定性(雷式法） |  | 项 | 27 | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 凝结时间 |  | 项 | 27 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 细度 |  | 项 | 27 | 120 |  |

（2）土工检测计划

| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 计费 单位 | 检测数量 | 单价最高限价（元） | 执行相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截污工程 | 1 | 沟槽回填 | 中粗砂垫层（200mm厚） | ㎡ | 106788 | 压实度 | 灌砂法 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 600 | 360 | GB50202-2002 |
|  |  |  | 中粗砂回填（管道中心线以下两侧） | ㎡ | 106788 | 压实度 | 灌砂法 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 1200 | 360 | GB50202-2002 |
|  |  |  | 中粗砂回填（管道中心线以上两侧） | ㎡ | 106788 | 压实度 | 灌砂法 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 1200 | 360 | GB50202-2002 |
|  |  |  | 碎石屑或素土回填（管顶以上500mm） | ㎡ | 106788 | 压实度 | 灌砂法 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 1200 | 360 | GB50202-2002 |
|  |  |  | 路基回填土（管顶50cm至水稳层） | ㎡ | 106788 | 压实度 | 灌砂法 | 每层按1000㎡取样3点，且每层不少于1组 | 组 | 1800 | 360 | GB50202-2002 |
| 截污工程 | 2 | 智能截流井电气及自控 | 电缆管中粗砂垫层（每层30cm,共计2层） | m | 8750 | 压实度 | 灌砂法 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 125 | 360 | GB50202-2002 |
|  |  |  | 电缆管石屑回填（每层30cm,共计2层） | m | 8750 | 压实度 | 灌砂法 | 条件相同的回填材料，每铺筑1000㎡应取样一次，每次取样至少应做两组测试，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 125 | 360 | GB50202-2002 |
|  | 3 | 构筑物 | 土方回填（每层不超过30cm） | m³ | 33000 | 压实度 | 灌砂法 | 每层按1000㎡取样3点，且每层不少于1组，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 组 | 36 | 360 | GB50202-2002 |
|  | 4 | 砂浆抗压强度 | / | 组 | 500 | M7.5砂浆试块 | 抗压强度 | 应取龄期相近的同楼层、同品种、同等级砌筑砂浆且不大于250m³ 砌体为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 25 | 40 | JGJ/T70-2009 |
|  | 5 | 砂浆抗压强度 | / | 组 | 500 | M10砂浆试块 | 抗压强度 | 应取龄期相近的同楼层、同品种、同等级砌筑砂浆且不大于250m³ 砌体为一批，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 25 | 40 | JGJ/T70-2009 |
|  | 6 | MU15砖 | 工作井，MU15非黏土实心砖 | m³ | 200000 | 检验从外观质量合格的试样中抽取10块进行试验 | 抗压强度 | 每3.5万～15万块为一批，不足3.5万块的按一批计，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 240 | GB/T5101-2017 |
|  | 7 | MU20砖 | 小方井MU20非黏土实心砖 | m³ | 200000 | 检验从外观质量合格的试样中抽取10块进行试验 | 抗压强度 | 每3.5万～15万块为一批，不足3.5万块的按一批计，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 240 | GB/T5101-2017 |
|  | 8 | MU10砖 | 砌检查井流槽 | m³ | 200000 | 检验从外观质量合格的试样中抽取10块进行试验 | 抗压强度 | 每3.5万～15万块为一批，不足3.5万块的按一批计，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 240 | GB/T5101-2017 |
|  | 9 | 透水砖 | 人行道铺砌 | m³ | 200000 | / | 抗压 | 每3.5万～15万块为一批，不足3.5万块的按一批计，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 240 | GB/T5101-2017、 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗折 |  | 项 | 10 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐磨 |  | 项 | 10 | 480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 透水、抗冻 |  | 项 | 10 | 240 |  |
|  |  | 透水面板 | 人行道铺砌 | m³ | 4000 | 检验从外观质量合格的试样中 抽取 20块进行试验。 | 抗压强度 | 以用同一批原材料、同一生产工艺生产、同标记的 1000m2透水块材为一批， 不足 1000m2 者亦按一批计，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 240 | GB/T 25993-2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  | 项 | 10 | 160 |  |
|  | 10 | 路缘石 | C30混凝土预制 | 件 | 80000 | / | 外观质量 | 同一类别、同一型号、同一 规格、同一等级，每 20000 件为一批；不足 20000 件， 亦按一批计；超过 20000件， 批量由供需双方商定，且考虑满足各分批报建项目不少于1组 | 项 | 10 | 160 | JC/899-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸偏差 |  | 项 | 10 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗折强度 |  | 项 | 10 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗压强度 |  | 项 | 10 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 吸水率 |  | 项 | 10 | 240 |  |

（3）功能性试验检测

| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | 检测项目 | 检测参数 | 检测频率 | 计费单位 | 检测数量 | 单价最高限价（元） | 执行相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力管 | 1 | 水压试验 | 压力管水压试验 | m | 15000 | 水压试验 | 水压力 | 全检 | m | 15000 | 20 |  |  |
| 截污工程 | 2 | 功能性试验 | 管道闭水试验 | m | 101000 | 闭水试验 | 渗水量 | 全检 | m | 101000 | 12 | GB50268-2008 |  |
| 调蓄工程 | 3 |  | 调蓄池满水试验 | 天 | 8 | 满水试验 | 渗水量 | 全检 | 天 | 16 | 2000 | GB50141-2008 |  |
| 厂站工程 | 4 |  | 水池满水试验 | 天 | 8 | 满水试验 | 渗水量 | 全检 | 天 | 16 | 2000 | GB50141-2008 |  |
|  |  |  | 消化池气密性试验 | 天 | 8 | 气密性试验 | 气压降 | 全检 | 天 | 16 | 2000 | GB50141-2008 |  |

2、第三方试验检测

| 序号 | 检测部位 | 检测部位特征描述 | 检测项目 | 项目工程数量 | 检测频率 | 检测数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 数量 | 检测依据 | 计算说明 | 取费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调蓄池工程 (2个) | 支护桩 | 钻孔灌注桩 | 1.双排钻孔灌注桩，桩径D 800 mm，间距2.0m，桩长 20 m； 2.单个调蓄池 240 根。 | 低应变法 | 2个×240根/个=480根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 96根 | 元/根 | 400 | 96 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.5 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1(灌注桩) |
| 2 |  |  |  |  | 钻芯法 |  | 总桩数的3%，且不少于3根 | 14根 | 元/米 | 320 | 280 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 每根桩钻1孔，每孔长20米，数量为14*20 | （粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长 20m) |
| 3 |  |  |  |  | 声波透射法 |  | 不少于总桩数的 10% | 48根 | 元/米 | 24 | 1920 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.5-3 | 每根灌注桩2根声测管，每根管长20米，数量48*2*20 | （粤建检协 【2015】8 号 1.12 |
| 4 |  |  | 双管法高压旋喷桩（止水帷幕） | 1.高压旋喷桩，桩径D 800 mm，桩长 15 m； 2.单个调蓄池1200根3.孔径尺寸 101 mm，单桩钻芯 1 个孔。 | 钻芯法 | 2个×1200根/个=2400根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 24根 | 元/米 | 224 | 360 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 每根桩钻1孔，每孔长15米，数量为24*15 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14 |
| 5 |  |  | 单管法高压旋喷桩（坑内土加固） | 1.桩径D 600 mm，桩长 6 m； 2.单个调蓄池 520 根。3.孔径尺寸 101 mm，单桩钻芯1 个孔。 | 钻芯法 | 2个×520根/个=1040根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 12根 | 元/米 | 224 | 72 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 每根桩钻1孔，每孔长6米，数量为12*6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14 |
| 6 |  | 基础桩 | PHC500-B型预应力管桩 | 1. PHC500-B型预应力管桩，桩径500 mm，桩长35 m， 单桩承载力设计特征值不小于600kN； 2.单个调蓄520根；3.地基基础设计等级为乙级 | 低应变法 | 2个×520根/个=1040根 | 不少于总桩数的 20%，且不少于10根 | 208根 | 元/根 | 240 | 208 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.6-2 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1(管桩) |
| 7 |  |  |  |  | 高应变法 |  | 不少于总桩数的 5%，且不少于5根 | 52 根 | 元/根 | 1800 | 52 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.6-3 | 按R≤1000KN 计算，管桩为标准价1/2计算 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.10(承载力R：600 kN＜R) |
| 8 | 污水厂（2个）（除去调蓄池） |  | PHC500-B型预应力管桩 | 1.PHC500-B型预应力管桩，桩径500 mm，桩长 35 m， 单桩承载力设计特征值 1000kN；2.单个污水厂2270 根；3.地基基础设计等级为乙级 | 低应变法 | 2个×2270根/个=4540根 | 不少于总桩数的 20%，且不少于10根 | 904根 | 元/根 | 240 | 904 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.6-2 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1(管桩) |
| 9 |  |  |  |  | 高应变法 |  | 不少于总桩数的 5%，且不少于5根 | 227根 | 元/根 | 1800 | 227 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.6-3 | 按R≤1000KN 计算，管桩为标准价1/2计算 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.10(承载力R：R≤1000kN时) |
| 10 |  | 支护桩 | 单管法高压旋喷桩（坑内土加固） | 1.桩径D 600 mm，桩长 6 m； 2.单个污水厂2270 根。3.孔径尺寸 101 mm，单桩钻芯1 个孔。 | 钻芯法 | 2个×2270根/个=4540根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 46根 | 元/米 | 224 | 276 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 每根桩钻1孔，每孔长6米，数量为46*6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14 |
| 11 |  |  | 钻孔灌注桩 | 1.双排钻孔灌注桩，桩径D 800 mm，间距2.0m，桩长 20 m； 2.单个水厂 742 根。 | 低应变法 | 2个×742根/个=1484根 | 不少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根 | 297根 | 元/根 | 400 | 297 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.5 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.11.1(灌注桩) |
| 12 |  |  |  |  | 钻芯法 |  | 总桩数的3%，且不少于3根 | 45根 | 元/米 | 320 | 900 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.1.9、3.2.10-1 | 每根桩钻1孔，每孔长20米，数量为45*20 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.13(孔径： 101mm，桩长 6m) |
| 13 |  |  | 水泥土搅拌桩（止水帷幕） | 1.高压旋喷桩，桩径D 800 mm，桩长15 m； 2.单个污水厂3710根3.孔径尺寸 101 mm，单桩钻芯 1 个孔。 | 钻芯法 | 2个×3710根/个=7420根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 75根 | 元/米 | 224 | 1125 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 每根桩钻1孔，每孔长15米，数量为75*15 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14 |
| 14 | 截污管道工程 | 顶管井（井数1100个） | 水泥搅拌桩/高压旋喷桩（单井20根） | 1. 高压旋喷桩，桩径D 500mm，平均桩长暂按 6 米；2.单个井高压旋喷桩的数量20根。 | 钻芯法 | 1100个×20根/个=22000根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 220 根 | 元/米 | 224 | 1320 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 每根桩钻1孔，每孔长7米，数量246*7 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14(孔径： |
| 15 |  | 顶管井止水帷幕（井数1100个） | 顶管井地基处理 | 1.Φ2.5m,单个顶管井面积为4.91㎡； 2.复合地基承载力特征值不小于80kpa。 | 平板荷载试验 | 1100个×4.91㎡=5401m2 | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 11点 | 元/点 | 6246.40 | 11 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 16 |  | 顶拉管井止水帷幕（井数1700个） | 水泥搅拌桩/高压旋喷桩（单井18根） | 3. 高压旋喷桩，桩径D500mm，平均桩长暂按6米 4.单个井高压旋喷桩的数量18根。 | 钻芯法 | 1700个×18根/个=30600根 | 总桩数的1%，且不小于 6 根 | 306根 | 元/米 | 224 | 1836 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.4.6 | 每根桩钻1孔，每孔长6米，数量306*6 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14 |
| 17 |  | 顶拉管止水帷幕（井数1700个） | 顶拉管井地基处理 | 1.Φ2.5m,单个顶管井面积为4.91㎡； | 平板荷载试验 | 1700个×4.91㎡=8347m2 | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 17点 | 元/点 | 6246.40 | 17 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 18 |  | 开挖施工管道处理土地基 | 1. 天然地基为素填土或淤泥，处理地基采用砂石换填或抛石挤淤；2. 加载值Q≤400kN；地基承载力 80kPa。3.长度89000m，平均宽度1.4米。 | 平板荷载试验 | 89000m×1.4m=124600㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 250点 | 元/点 | 6246.4 | 250 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 19 |  |  | 圆锥动力触探试验 | 圆锥动力触探试验 | 89000m×1.4m=124600m2 | 每 200 ㎡不应少于 1孔， 且不得少于10 孔，基槽每 20 延米不得少于1孔 | 623孔 | 元/米 | 160 | 186.90 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.7-1 | 每孔按0.3米计算，数量为623*0.3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.18.3 按轻型触探计算 |
| 20 |  | 污水检查井（井数5000个） | 1. Φ1000，单个井的面积0.78㎡；2.检查井符合地基承载力100kPa。 | 平板荷载试验 | 5000个×0.78m=3900㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点 | 8点 | 元/点 | 6246.4 | 8 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 21 |  | 截流井（井数232个） | 1.长度：2.45米，宽度：1.5米，单个井的面积3.68㎡；2.检查井符合地基承载力100kPa。 | 平板荷载试验 | 232个×3.68m=853.76㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点 | 3点 | 元/点 | 6246.40 | 3 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 22 |  | 倒虹井（井数30个） | 1. 长度：1.5米，宽度1.5米，单个井的面积2.25㎡；2.检查井符合地基承载力100kPa。 | 平板荷载试验 | 30个×2.25m=67.5㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点 | 3点 | 元/点 | 6246.40 | 3 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 23 | 新建挡墙与挡墙恢复 | 处理土地基 | 1.采用4m 长φ120 松木桩，6根/m；复合地基承载力130kPa； 3.总长15000m，平均宽度2m。 | 平板荷载试验 | 15000m×2m=30000㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3点 | 60点 | 元/点 | 6246.40 | 60 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 24 | 调水活水泵站（12个，每个28.26㎡） | 基础桩 | 1.泵井φ5m，单个面积28.26㎡； 2、高压旋喷桩，桩径500 mm，桩长 10 m， 单桩承载力设计特征值 1000kN； 3、单个泵站9根。 | 平板荷载试验 | 28.26㎡×12个=339.12㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 12点（每个泵站一个点） | 元/点 | 6246.40 | 12 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
|  |  |  |  | 钻芯法 | 9根×12个=108根 | 不少于总桩数的 10% | 12根（每个泵站一根） | 元/米 | 224 | 120 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.3.5-3 | 每根桩钻1孔，每孔长10米，数量12*10 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14 |
| 25 | 调水活水管道 | 开挖施工管道处理土地基 | 1. 天然地基为素填土或淤泥，处理地基采用砂石换填或抛石挤淤；2. 加载值Q≤400kN；地基承载力 80kPa。3.长度13780m，平均宽度1.4米 | 平板荷载试验 | 13780m×1.4m=19292㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 39点 | 元/点 | 6246.40 | 39 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
|  |  |  | 圆锥动力触探试验 | 圆锥动力触探试验 | 13780m×1.4m=19292㎡ | 每 200 ㎡不应少于 1孔， 且不得少于10 孔，基槽每 20 延米不得少于1孔 | 97孔 | 元/米 | 160 | 29.10 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.7-1 | 每孔按0.3米计算，数量为97*0.3 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.18.3 按轻型触探计算 |
| 26 | 一体化提升泵站（ 16个，每个 16㎡） | 处理土地基 | 1.泵站16个，单个面积16㎡ 2.处理土地基承载力80kPa 3.抛填1m块石处理 | 平板荷载试验 | 16个×16㎡=256㎡ | 每 500 ㎡不应少于 1 个点，且不得少于 3 点 | 16点（每个泵站一个点） | 元/点 | 6246.40 | 16 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.6 |  | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.3（承载力Q≤ 500kn 时，6400 元/ 点，单价含技术工作费22%） |
| 27 | 房屋保护 | 支护桩 | 高压旋喷桩 | 1. 高压旋喷桩，桩径D 600 mm，桩长 5 m； 2.孔径尺寸101mm，单桩钻芯 1 个孔。 2. 保护长度16172m每延米2.2根 | 钻芯法 | 16172m×2.2根=35579 根 | 不应少于总桩数的0.5%， 且不得少于 3 根 | 178 根 | 元/米 | 224 | 890 | 《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019 之3.2.10-1 | 每根桩钻1孔，每孔长5米，数量178*5 | 《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》的通知（粤建检协【2015】8 号 1.14 |
| 28 | 新建截污管道工程CCTV检测 | 1. 新建管 221000m 2. 全数检查 | CCTV 检测 | 221000m | 全检 | 221000m | 元/m | 23.42 | 221000 | 《给水排水管道工程施工及验收规 范 》 GB 50268-2008 之3.2.3 |  | 《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额（2019）》定额 价格为全费用单价 |

## ★（三）检测能力要求

投标人须具有有效期内的省级或以上人民政府计量行政主管部门颁发的 CMA 计量认证合格证书，提供的计量认证证书附表中须同时包含：（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（1）混凝土管：外压裂缝荷载 ；

（2）化学管材：环刚度、冲击性能、氧化诱导、环柔性、落锤冲击试验、拉伸屈服强度；

（3）钢筋原材：重量偏差、抗拉强度、屈服强度、弯曲；

（4）水泥原材：标准稠度、凝结时间、安定性，抗折、抗压强度；

（5）管道检测：缺陷（管道潜望镜检测）、缺陷（电视检测）；

（6）闭水试验；

（7）圆锥动力触探。

备注：若CMA证书上的检测项目文字描述与上述描述不完全一致，但检测技术能力、检测对象、含义均一致的，视为符合。

（温馨提示：为便于评审，建议投标人在以上证明材料的对应检测范围作明显标志。）

## （四）检测技术要求

1、钻芯法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

2、声波透射法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

3、高应变法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

4、桩基低应变检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范)（DBJ/T 15-60-2019）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

5、平板荷载试验法检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

6、圆锥动力触探试验检测技术要求

依据《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

7、CCTV法检测技术要求

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

8、混凝土强度检测技术要求

依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03:2007）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

9、混凝土管检测技术要求

依据《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》（GB/T 16752-2017）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

10、化学管材检测技术要求

依据《热塑性塑料管材环刚度的测定》（GB/T 9647-2015）、《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》（GB/T 19472.1-2019）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

11、钢筋原材检测技术要求

依据《钢筋混凝土用钢》（GB/T1499.1-2017 ）（GB/T1499.2-2018）、《焊接接头拉伸试验方法》（GB/T 2651-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

12、水泥原材检测技术要求

依据《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（ GB/T 1346-2011）、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T 17671-1999）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

13、闭水试验检测技术要求

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中有关试验规定及设计单位的技术要求执行。

14、检测试验必须按照设计单位的技术要求以及试验检测汇总表执行，所有项目的检测结果必须达标。

## （五）拟投入本包组人员要求

1、(1)投标人拟投入本项目的人员须包含：项目负责人（1人）、技术负责人（1人）以及现场作业技术人员（9人），其中市政类或建筑类中级及以上职称或工程检测专业中级及以上职称人员至少3人），每个现场作业技术人员须持有含以下在有效期内检测项目的检测员证（除项目负责人和技术负责人外）：

①高应变法测桩；

②低应变法测桩；

③地基基础静载试验；

④声波透射法测桩；

⑤钻芯法验桩（机长）；

⑥原位测试；

⑦钻芯法验桩（编审）。

含高应变法测桩项目的证书不少于2个，含低应变法测桩项目的证书不少于2个，含地基基础静载试验项目的证书不少于4个；含声波透射法测桩项目的证书不少于2个；含钻芯法验桩（机长）项目的证书不少于2个；含钻芯法验桩（编审）项目的证书2个；含原位测试项目的证书2个。

（2）投标人须投入至少3名项目质量安全控制人员现场驻点，人员须为市政类或水利类或建筑类或检测类中级及以上职称（给排水专业至少1人），根据招标人要求进行工程现场质量安全管理工作，每天对施工面进行至少一次质量安全巡查，发现问题并及时报给招标人，监督施工单位对所发现的质量安全问题进行整改。每周对质量安全检查情况形成周报，报送至招标人。每月至少开展一次项目质量安全检查，发现并督促施工单位整改落实，并及时反馈给招标人。

注：（1）、（2）的投入人员不能重复。

2、中标人须在签订合同前配备齐全以上所有人员，并将人员资料报采购人审批确认后方可作业，否则采购人将取消其中标资格。中标人必须根据检测任务需要进行配置，确保满足检测需要，数量只增不减。

## （六）工期要求

暂定24个月，所有检测项目须自合同签订之日起至竣工验收前完成并提交最终检测报告。

## （七）付款方式

1、各检测项目按实际完成工作量结算，单价按中标单价计取。

2、费用支付：按《关于规范中山市市级财政性资金投资项目合同价款支付比例问题的通知(中财建[2020] 3号）》执行：按照实际完成工作量支付50%的进度款。待完成相关报告并结算审定后（以经确认相关成果计算为准）一次性支付余款。

3、款项需经财政局审批同意后支付，如因政策影响使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行（或不完全履行）合同规定的义务。

## （八）结算说明

1、计价方式：根据粤价函【2012】1490号文《广东省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试检验收费问题的复函》、粤建检办【2015】8号文《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》、CCTV检测费参照《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额2019》的有关规定，按中标单价及实际发生工程量办理结算。即：结算总价=中标单价×实际完成工作量。

2、本项目按实际完成工作量结算，计价按以下两种方式计取：（1）采购预算清单已有的检测项目按（中标单价×实际完成工作量）计取；（2）采购预算清单以外的检测项目按【收费标准基准价×中标费率×实际完成工作量】计取，变更、修改的检测内容中标人不得拒绝承担。最终结算总价不得超过本包组的最高限价，即本包组结算总价超过¥16,324,793.60元的，则以¥16,324,793.60元进行结算。

注：中标单价＝《试验检测汇总表》对应检测项目的单价最高限价×中标费率

## （九）材料及设备要求

1、检测过程中所需之材料及设备，由中标人自行采购。

2、投标人须保证按投标文件承诺的设备（投标文件中《检测仪器设备配备表》）投入到本项目中，并满足于项目检测的需要，否则，愿意接受采购人对投标人处以合同金额10%的违约金。（按投标文件格式提供“检测仪器设备配备表及承诺书”）

## （十）保险

成果在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

## （十一）对中标人的其他要求

★1、投标人未在中山市住房和城乡建设局办理单项进入备案手续的，投标时须承诺中标后五个工作日内完成备案手续，否则采购人有权取消其中标资格。按中山市建设主管部门要求中标人所试验检测的数据软件须能接入中山市建设工程质量追踪及动态监管平台，材料及桩基检测数据满足中山建设工程质量监督站对其实时上传的监督要求，其余外检项目需满足监督站上传要求。因满足上述监管要求所产生的软件采购、软件端口接入、其他等一切费用由中标人自行承担。（未备案的需提供承诺函，已备案的提供备案证明）。

2、中标人应根据招标文件及合同要求，收集资料、现场踏勘（勘察现场所发生的费用及安全问题由中标人自己承担），在签订委托合同后7个工作日内向采购人及监理单位提交详细的《检测方案》，方案经批准后，方可进行检测作业。

3、中标人必须服从采购人和监理单位的管理，进度计划必须服从采购人及监理单位的安排，必须满足工程施工进度的需要。

4、中标人按合同约定派出足够的检测技术人员和检测设备，完成采购人所委托的本合同约定检测范围内的业务。

5、中标人严格按照有关规范、规程、标准的要求进行检测，出具客观、准确、公正、真实的检测报告，并要对检测结果负责，对检测结果保密。

6、中标人提供的检测报告等文件，应符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同的定的内容和质量要求。检测结束后，在规定的时间内提供专业的检测报告。

7、中标人负责检测全过程资料和报告的整理、打印、复印、装订等工作，中标人向采购人提供各项成果报告一式六份。中标人提交的检测报告/成果必须完全满足国家和地方有关规范、规程和有关标准的要求，并对其检测结果负责。

8、中标人负责按照《中山市住建和城乡建设局关于加强全市建筑工程质量检测报告防伪溯源管理工作的通知》的要求进行工作。

## （十二）竣工资料归档要求

中标人的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在检测过程应及时做好收集、汇总和整理工作，并在工程竣工后提交给采购人。

## （十三）后续服务

1、免费服务期限：所有检测项目完成后一年，中标人对数据维护提供免费服务。

2、免费服务期限内服务人员接到通知后到场时间：24小时。

3、免费服务期内中标人负责所有因服务质量问题而产生的费用。

4、响应时间：投标人投标时须承诺中标后接到采购人通知、按采购人要求及时到场。如因中标人自身原因未按时到场，每次应当减收合同金额的1‰。

## （十四）其他

中标人不得转包或违法分包本项目，且必须保证在施工期间，现场检测的人员和单位必须具备相应资质，中标人将对此承担全部责任。如果中标人因违反本项要求导致事故的发生，中标人将承担全部责任和赔偿相应损失。

第三部分　投标人须知

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购，本次采购服务必须是在中华人民共和国境内的服务。

1.2 本次采购的资金来源属政府财政性资金，采购招标行为适用法律体系为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》。

1.3 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 国家发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

1.5 除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

1.6 除有特别说明，本招标文件所有条款适用于各包组。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：中山市水务工程建设管理中心

2.2 “监管部门”是指：中山市财政局

2.3 “采购代理机构”是指：广东省机电设备招标有限公司

2.4 合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3关键条款：本招标文件中标注“★”号的为关键条款，对这些关键条款的任何负偏离将导致废标。本项目加注“▲”的内容为重点评标项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 开标、评标、定标

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7）在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领购招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

6.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有领购招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，变更时间将在指定媒体上发布公告，并书面通知所有领购招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标文件应包括以下部分（建议按以下顺序装订）：

(1) 自查表

(2) 评审项目投标资料表

(3) 投标函

(4) 法定代表人证明书

(5) 法定代表人授权委托书

(6) 投标保证金交纳凭证

(7) 招标代理服务费承诺书

(8) 中小企业声明函（如适用）

(9) 残疾人福利性单位声明函（如适用，非残疾人福利性单位的此声明函无需提供）

(10) 资格声明函及资格证明文件

(11) 商务条款响应表

(12) 投标人概况

(13) 用户需求条款响应表

(14) 拟投项目管理及技术人员情况

(15) 检测仪器设备配备表

(16)人员投入及检测仪器设备到位承诺书

(17) 项目实施方案

(18) 开标一览表（报价表）

10.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.3 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.5 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分 用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》确定的格式填报。报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：（本项目不适用）

1）报价内容及金额必须明确，不得含糊不清或存在多个备选金额(方案)；

2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用（如需）。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1 组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13.2 本项目不接受联合体投标。（投标邀请函另有约定的除外）

14. 投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖投标人公章。

14.3 中小企业参加投标的，执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），投标人需根据采购标的实际情况，按照投标文件格式要求填写《中小企业声明函》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

14.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

14.5 符合“《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定”的投标人，视同小型、微型企业。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定（详见“第一部分 投标邀请函”）提交投标保证金。

16.2投标保证金以转账的形式提交，未按时提交投标保证金的，其投标不予受理。同时投标多个包组的供应商，应按包组分别提交投标保证金至指定的子账户。

16.3 凡未按规定提交投标保证金的投标，为无效投标。

16.4 投标保证金的退还：

（1）未中标供应商的投标保证金退付。在发出中标通知书后5个工作日内（法定节假日顺延），由交易中心代采购人将转账提交的投标保证金及银行同期存款利息退回未中标供应商；

（2）中标人的投标保证金退付。采购人与中标人签订合同后5 个工作日内（法定节假日顺延），由交易中心代采购人将转账提交的投标保证金及银行同期存款利息退回中标人；

（3）项目废标或终止招标的投标保证金退付。采购人发出的项目终止的有关文件后5个工作日内（法定节假日顺延），由交易中心代采购人将转账提交的投标保证金及银行同期存款利息退还所有供应商。

16.5 有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 投标有效期内投标供应商撤销投标文件的。

17. 投标的截止期、投标有效期

17.1 投标截止时间：见“第一部分 投标邀请函”，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

18.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的， 应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标供应商拒绝延长的，其投标失效，但投标供应商有权收回其投标保证金。

19. 投标文件的数量和签署（如供应商同时投标多个包组，应按包组分别独立编制投标文件。）

19.1 各包组投标人应提供投标文件正本一份，副本六份，与投标文件内容相同的电子标书一份（U盘/光盘，注明公司名称和招标编号，电子标书与投标文件正本一同密封），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本或电子标书内容有差异，以正本为准。

19.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

19.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名或加盖公章才有效。

19.4 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

19.5 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。（本项目不适用）

19.6 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记（如供应商同时投多个包组，应按包组分别独立编制投标文件，各包组投标文件应分别密封提交。）

20.1 正本1份，封面应当注明项目名称、招标编号、包组号、投标人名称（加盖单位公章），在外包装封面注明“正本”。投标文件正本及电子文件1份共同封装，密封处盖章。

20.2 副本6份，封面应当注明项目名称、招标编号、包组号、投标人名称（加盖单位公章），副本可为正本复印件，要求必须完整复制正本内容，并在外包装封面注明 “副本”，密封处盖章，包装件数不限。

20.3 唱标信封（1份）：为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》、法定代表人证明书、法定代表人授权书 各另行准备一份共同密封在“唱标信封”内提交，并在信封上清晰标明采购项目名称、招标编号、包组号、投标人名称（加盖单位公章）、“唱标信封”字样，密封处盖章。

20.4 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

21.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。

21.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标、定标

见招标文件第四部分。

六、询问、质疑、投诉

22. 询问

22.1 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

23. 质疑

23.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。但需对质疑内容的真实性承担责任。质疑必须是书面的原件，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（《政府采购供应商质疑函范本》可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）下载专区自行下载。）

23.1.1 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日；供应商认为招标文件的内容损害其权益的，按法律法规规定时间内提出质疑，逾期质疑无效。

23.1.2 供应商认为采购过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑，逾期质疑无效。

23.1.3 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购管理部门依法处理。

23.1.4 被质疑的供应商须配合采购代理机构进行调查，被质疑人不提交相关证据、依据和其它有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

23.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

23.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（质疑供应商若委托代理人进行质疑的，应提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。）

质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

23.4 质疑供应商应当在法定质疑期内发出的质疑函，采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商（答复原件，提出质疑的供应商可到采购代理机构现场领取），但答复内容不涉及商业秘密。

23.5 供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

23.6 质疑联系人：广东省机电设备招标有限公司

地址: 中山市兴中道5号颐和中心708室（邮编：528400）

联系人：吴小姐，电话：0760-88817108，传真：0760-88817068

24. 投诉

24.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向中山市财政局（财政部门）提起投诉。（《政府采购供应商投诉书范本》可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）下载专区自行下载。）

24.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

24.3 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

24.4 投诉处理过程中，有下列情形之一的，财政部门应当驳回投诉：

（1）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（2）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（3）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（4）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、 合同的订立和履行

25. 合同的订立

25.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起30日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.3 中标人在规定的时间内未与采购人签订合同或者拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 合同的履行

26.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照26.1条的规定备案。

26.3 中标人无故放弃中标资格或签订合同后不履行合同义务的，采购人或采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.4 关于小微企业应收账款融资服务

关于中小微企业开展政府采购质押融资业务的相关规定：

1）根据《中国人民银行中山市中心支行、中山市财政局、中山市经济和信息化局、中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。中山市辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：

| 政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单 |
| --- |
| 序号 | 银行机构 | 经办部门 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 中国农业发展银行中山市分行 | 客户业务部 | 邹可仕 | 18802598981 |
|  |  | 信贷与风险管理部 | 陈小龙 | 15889891688 |
| 2 | 中国工商银行中山分行 | 普惠金融事业部 | 陈炳菁 | 18928108782 |
|  |  | 普惠金融事业部 | 杨培鹏 | 15900085352 |
| 3 | 中国农业银行中山分行 | 普惠金融事业部 | 赖思韵 | 22644682 |
| 4 | 广发银行中山分行 | 普惠金融部 | 林光宇 | 88862643 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行中山市分行 | 小企业金融部 | 黄嘉霖 | 13824720741 |
| 6 | 中山农村商业银行 | 总行公司业务部 | 杜保森 | 88884181 |
| 7 | 平安银行中山分行 | 普惠金融部 | 林晓冰 | 13823931817 |
| 8 | 兴业银行中山分行 | 企业金融部 | 刘中芳 | 0760-88368666-203172 |
| 9 | 招商银行中山分行 | 公司金融事业部 | 唐庆颖 | 13924998608 |
| 10 | 中国光大银行中山分行 | 公司业务管理部 | 张梓颖 | 0760-88858067 |
| 11 | 广州银行中山分行 | 公司金融部 | 杨顺龙 | 88776919 |
| 12 | 中信银行中山分行 | 普惠金融部 | 陈廷忠 | 15113386853 |
|  |  | 普惠金融部 | 余超贤 | 15918291829 |
| 13 | 渤海银行中山分行 | 公司金融部 | 李建夏 | 13631124024、0760-87911816 |
|  |  | 分行营业部 | 徐艺 | 13928142042、0760-87911808 |
| 14 | 华夏银行中山分行 | 营销管理部 | 叶怡 | 28137855 |
| 15 | 东莞银行中山分行 | 业务部 | 赵荣耀 | 13042854636/86939959 |
| 16 | 东亚银行（中国）有限公司中山支行 | 中山支行 | 王涛 | 89986282/18926998881 |
| 17 | 浦发银行中山分行 | 交易银行部 | 付涛 | 0760-89982303 |

2）中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。

3）采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。

4）中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。

5）财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。

八、适用法律

27. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、知识产权

28. 投标人应保证，采购人在中华人民共和国接受投标人提供的服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他合法权利的起诉或法律和经济纠纷。否则，投标人应承担一切责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于索赔、律师费、诉讼费、采取补救措施的费用等）。

29. 报价应包括所有应支付的对专利权、商标权和著作权等而需要向其他方支付的税费。

十、招标文件的解释权

30. 本招标文件的解释权归采购人及采购代理机构所有。

第四部分  开标、评标、定标

第四部分  开标、评标、定标

一、 开标

1.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

1.2 参加开标的投标人代表应在投标截止时间前完成签到，签到方式有：①.使用指纹或身份证签到或使用“粤省事”居民身份电子凭证签到（相关人员指纹或身份信息需提前在交易中心综合业务窗口办理系统录入。使用“粤省事”居民身份电子凭证其居民身份证签发地需为广东省内， 具体操作详见中山市公共资源交易中心关于启用“粤省事”居民身份电子凭证开标签到功能的通知，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167）的，以投标截止时间前完成指纹或身份证签到或电子凭证签到确认投标文件递交的有效性；②.使用企业数字证书签到的，以投标截止时间前完成企业数字证书签到确认投标文件递交的有效性；使用粤商通移动CA签到的，以投标截止时间前完成粤商通移动CA签到确认投标文件递交的有效性； ③.如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

1.3 投标人不足3家的，不得开标，项目作废标处理。

1.4开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.5 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

二、评标委员会的组成

2.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

与参加采购活动的供应商有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。

2.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格审查、符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

三、评标方法、步骤及标准

3.1 本次评标采用综合评分法。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；对通过资格审查的投标人由评标委员会进行符合性审查，符合性审查阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

3.2 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府招标采购的有关法规，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

3.3评标步骤及定标规定（按包组号依序进行）：第一阶段：对投标人的投标文件进行初步审查（包括资格审查和符合性审查）。第二阶段：再对通过初步审查的投标人按照评标办法进行详细评审。评审结束后，由评标委员会出具书面评标报告，并按综合得分由高至低排序推荐中标候选人。

四、 投标文件的初审

4.1 初审分为资格审查和符合性审查两阶段。项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查。评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查及符合性审查的投标人即为入围投标人。结合本章4.6条款的情形，评标委员会对入围投标人进行商务、技术及价格的详细评审。

4.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定进行报价、是否满足招标文件的实质性要求等确定各投标文件是否有效。只有实质性响应的投标文件才能通过符合性审查进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。

4.3 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）投标报价与以投标费率计算的结果不一致时，按投标报价修正费率。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人（投标供应商）确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效（供应商没有在评标委员会规定的时间内确认的，视为不确认）。

4.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。没有实质性响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。若通过初步评审的投标人不足三家的，该项目（包组）不得评标，将作废标处理。

4.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.6 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，评标委员会根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第三十一条执行（设定了核心产品的，以核心产品的投标品牌作为本条款的执行标的）。（本项目为服务采购项目，不定义核心产品，本条款不适用。）

4.7投标人（投标供应商）有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

(1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5）不同投标人的投标文件相互混装；

(6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.8 资格审查、符合性审查：

4.8.1在资格审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）投标人不符合供应商资格的基本条件（根据招标文件的第一部分 投标邀请函“六、供应商资格（投标人资格）”所列条款内容审查）。

4.8.2在符合性审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）投标函未提交，或未按对应格式文件填写、签署、盖章的；

2）投标有效期不足的；

3）投标文件有重大错漏，或未按照要求签署、盖章的；

4）未提供有效的法定代表人证明书或授权委托书的；

5）未按招标文件要求按时提交投标保证金，或存在认定为无效保证金的情形；

6）未按招标文件要求的形式报价；

7）投标价不是固定价或投标方案不是唯一的；（招标文件另有规定的除外）

8）投标报价有重大漏项或重大不合理；

9）投标文件不满足招标文件的实质性条款（即标注“★”号条款）的；

10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）有法律、法规规定的其他无效情况的。

4.9 公开招标失败后处理

4.9.1 如果开标当天，符合采购要求（即资格审查及符合性审查均合格）的投标人不足法定3家，有以下两种处理方式：

（1）本项目作废标处理，重新组织公开招标采购。

（2）本项目作废标处理，并组建评审委员会对采购文件进行论证（论证采购文件条款是否不存在歧视性、倾向性条款等），论证后并经项目所属政府采购监督管理部门同意，可变更采购方式的，按照变更后的采购方式重新进行采购。

五、投标文件的澄清

5.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

5.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

六、投标的评价

6.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的入围投标人投标文件进行商务和技术(服务)内容的详细评审，综合比较与评价。

七、授标

7.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合得分由高到低的顺序及招标文件约定的定标方法推荐中标候选人名单。

7.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

7.3 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

八、评标方法、步骤及标准

（适用于各包组，本部分各条款如未标明适用于某一包组的，则适用于各包组内的投标文件评审；有特别说明的除外。）

本项目根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

8.  评标方法

8.1 本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。（本项目各包组分别确定中标候选人，具体细则详见本章“9.评标步骤”有关内容。）

8.2 各部分得分权重分配如下：

| 评价内容 | 商务技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 80% | 20% |
| 分值 | 80分 | 20分 |

9.  评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为资格、初审、比较与评价：

9.1 初审

9.1.1资格审查（由资格审查代表执行）：

资格审查表

| 序号 | 投标人资格审查项（即供应商资格） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，独立于采购人及采购代理机构。 |  |  |  |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，按招标文件“供应商资格（投标人资格）”要求提供证明材料。 |  |  |  |
| 3 | 投标人须具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书且在有效期内，检测范围必须包含：（提供证书复印件并加盖投标人公章） （1）地基及复合地基承载力静载检测；（2）桩身完整性检测（低应变法、钻孔取芯法、声波透射法）；（3）桩的承载力检测（高应变法）；（4）混凝土强度检测（回弹法、钻芯法）；（5）水泥物理力学性能检验；（6）钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；（7）砂、石常规检验；（8）混凝土、砂浆性能检验（混凝土性能检验、砂浆性能检验）；（9）简易土工试验（路基路面土工试验、土壤试验）。 |  |  |  |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”、不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于提交投标文件之日在“信用中国”网站及中国政府采购网的查询结果为准，并将查询的投标人信用记录提供给评审现场，供应商可无需提供相关资料。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。） |  |  |  |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动；（提供《资格声明函》） |  |  |  |
| 6 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；（提供《资格声明函》） |  |  |  |
| 7 | 投标人不是联合体投标的。 |  |  |  |
| 8 | 投标人须在中山市公共资源交易中心网完成网上参与投标并成功领购纸质招标文件。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 不通过原因说明：（如有） |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评议。

9.1.2符合性审查（由评标委员会执行）：

符合性审查表

| 序号 | 审 查 项 目 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函已提交，并按对应格式文件填写、签署、盖章。 |  |  |  |
| 2 | 投标有效期符合招标文件规定：90天。 |  |  |  |
| 3 | 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 4 | 提供有效的法定代表人证明书及授权委托书（若投标文件由法定代表人签署的，法定代表人授权委托书可无需提供）。 |  |  |  |
| 5 | 已在规定时间内按招标文件的要求按时提交投标保证金，且为有效保证金。 |  |  |  |
| 6 | 按招标文件要求及方式报价，报价是固定的。 |  |  |  |
| 7 | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的。（招标文件另有规定的除外） |  |  |  |
| 8 | 投标报价无重大漏项或重大不合理。 |  |  |  |
| 9 | 投标文件满足采购文件中带"★"号的条款和指标，无重大偏离，且无经评委认定为无效的投标。 |  |  |  |
| 10 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 不合格原因说明：（如有） |
| 注：1）评审项目合格在相应列中标注“〇”，不合格则在相应列中标注“×”。 2）符合性审查采取评委一人一票，意见不一致时按少数服从多数方法评定。 3）评审项全部合格方可通过符合性审查，在“结论”栏中填写“合格”，否则为“不合格”。表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评议。 |

9.2 详细评审、比较与评价

9.2.1 商务、技术评价（满分80分）

评标委员会将依据招标文件对各投标文件的商务技术内容进行详细审核，填写《商务技术评分表》。汇集每一评委的评分，将所有评分进行算术平均，得出该投标人的商务技术得分。

商务技术评分表（各包组分别评分）

| 序号 | 评价指标 | 评分标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业信用 | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个认证证书得2分，满分6分。 注：提供有效证书复印件加盖投标人公章。 | 6分 |
| 2 | 业绩 | 投标人2018年以来（以合同签订日期为准）承接同类型的检测业绩： 1）合同同时包含地基或复合地基承载力静载试验、钻芯法验桩、圆锥动力触探试验共3个检测项目的，每提供一个合同得2分，最多得6分； 2）合同包含CCTV检测项目的，每提供一个合同得2分，最多得6分。 3）合同同时包含高应变法测桩、低应变法测桩、声波透射法测桩共3个检测项目的，每提供一个合同得2分，最多得4分。 4）合同包含水泥物理力学性能检验，钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验，砂、石常规检验3个检测项目的，每提供一个合同得2分，最多得4分。 注：同一合同可重复计分，没有不得分，本项最多得20分。 （注：投标文件中提供以上合同复印件并加盖投标人公章，递交投标文件截止时间前提供合同原件供评委查验，不提供原件不得分。） | 20分 |
| 3 | 设备投入情况 | 投标人须具备以下检测设备： ①高应变动测仪，每台得0.5分，本项最多得1分； ②低应变动测仪，每台得0.5分，本项最多得1分； ③声波检测仪，每台得0.5分，本项最多得1分； ④圆锥动力触探试验设备，每台得0.5分，本项最多得3分； ⑤CCTV管道检测仪，每台得0.5分，本项最多得2分； ⑥桩基静载荷测试分析仪4台，每台得0.5分，本项最多得2分； ⑦钻芯机，每台得0.5分，本项最多得2分； ⑧落锤冲击试验机，每台得0.5分，本项最多得1分； ⑨水泥管道外压裂缝荷载试验机，每台得0.5分，本项最多得1分； ⑩拉力试验机（或液压式万能材料试验机），每台得0.5分，本项最多得1分 ⑪弯曲试验机（液压式万能材料试验机），每台得0.5分，本项最多得1分； ⑫水泥稠度测定仪，每台得0.5分，本项最多得1分 ⑬水泥凝结时间测定仪各1台，每台得0.5分，本项最多得1分； （注：投标文件中须提供检测设备的有效检定/校准证书相关证明及购买发票复印件（或租赁合同复印件（合同到期日必须在2024年3月31日以后））并加盖投标人公章（钻芯机仅需提供购买发票或租赁合同复印件并加盖投标人公章）；名称需与投标人一致，名称不一致不得分。递交投标文件截止时间前提供证书原件和发票（或租赁合同）原件供评委查验（钻芯机仅需提供购买发票或租赁合同原件），不提供原件不得分。） | 18分 |
| 4.1 | 拟投入本项目人员情况（项目负责人和技术负责人，必须是不同的人员。） | ①项目负责人： （1）项目负责人具有市政类或建筑类高级及以上职称或工程检测专业高级及以上职称得6分，最多得6分。（投标文件需提供职称证书复印件及社保证明，否则不得分；在投标截止时间前提供职称证书原件供评委查验，不提供原件不得分。） （2）项目负责人持有在有效期内的检测员证，检测项目包含地基基础静载试验、高应变法测桩、钻芯法验桩（编审）、低应变法测桩，每项得0.5分，最多得2分。（投标文件需提供检测员证书复印件、检测鉴定培训合格证网上查询截图及社保证明并加盖投标人公章，证明材料不齐备的不得分。） （注：社保证明要求如下：在投标人单位的2020年9月至2021年2月中任意一个月的社保证明复印件并加盖公章，若投标人未能提供以上人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺（承诺书须提供原件并加盖公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，合同签订时保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明或劳务合同，否则视为我单位放弃中标资格），视为满足社保评审要求。） | 8分 |
| 4.2 |  | ②技术负责人： （1）技术负责人具有市政类或建筑类高级及以上职称或工程检测专业高级及以上职称得5分，最多得5分。（投标文件需提供职称证书复印件及社保证明并加盖投标人公章，否则不得分；在投标截止时间前提供职称证书原件供评委查验，不提供原件不得分。） （2）技术负责人持有在有效期内的检测员证，检测项目包含地基基础静载试验、高应变法测桩、钻芯法验桩（编审）、低应变法测桩，每人每项得0.5分，最多得2分。（投标文件需提供检测员证书复印件、检测鉴定培训合格证网上查询截图及社保证明，证明材料不齐备的人员不得分。） （注：社保证明要求如下：在投标人单位的2020年9月至2021年2月中任意一个月的社保证明复印件并加盖公章，若投标人未能提供以上人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺（承诺书须提供原件并加盖公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，合同签订时保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明或劳务合同，否则视为我单位放弃中标资格），视为满足社保评审要求。） | 7分 |
| 4.3 |  | ③其他技术人员（除项目负责人、技术负责人、驻点人员外）： （1）在满足用户需求书中的现场作业技术人员“其中市政类或建筑类中级及以上职称或工程检测专业中级及以上职称人员至少3人”的要求情况下，每增加1个市政类或建筑类中级及以上职称或工程检测专业中级及以上职称人员得3分，最多得9分。（投标文件需提供职称证书复印件及社保证明，否则不得分；在投标截止时间前提供职称证书原件供评委查验，不提供原件不得分。） （注：社保证明要求如下：在投标人单位的2020年9月至2021年2月中任意一个月的社保证明复印件并加盖公章，若投标人未能提供以上人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺（承诺书须提供原件并加盖公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，合同签订时保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明或劳务合同，否则视为我单位放弃中标资格），视为满足社保评审要求。） | 9分 |
| 5.1 | 实施方案 | ①根据各投标人针对本项目的熟悉、理解程度等进行评价： 对本项目的工作重点、难点的理解深刻、认识透切、清晰准确，并具系统性和可操作性，得4分。 对本项目的工作重点、难点的理解较深刻、较清晰准确，并具较好的系统性和可操作性，得2分。 对本项目的工作重点、难点有一定理解，得1分。 对本项目的工作重点、难点理解认识不深刻，得0分。 | 4分 |
| 5.2 |  | ②根据各投标人总体工作思路是否清晰，服务方案是否合理、可行，方法是否科学等进行评价： 总体工作思路清晰，检测方案详细、具体，内容齐全，能满足本项目提出的所有检测项目，有合理可行的保证通过相关验收、满足项目进度的确保措施，检测方法科学、先进，得4分。 总体工作思路较清晰，检测方案较详细、较具体，内容较齐全，有比较可行的保证通过相关验收、满足项目进度的确保措施，得2分。 总体工作思路一般，检测方案基本内容满足要求，方法符合规范要求，能通过相关验收、满足项目进度的确保措施，得1分。 总体工作思路混乱、逻辑不清，检测方案基本内容阐述缺项，方法基本不能满足检测要求，得0分。 | 4分 |
| 6 | 售后服务承诺 | 优：服务机构设置合理，服务机构分工明确，服务专业性强，服务响应快速方便有保障，得4分。 良：服务机构设置比较合理，服务机构分工比较明确，服务专业性强，服务响应比较快速方便，得2分。 一般：服务机构设置合理性一般，服务机构分工不明确，服务专业性一般，服务响应较慢，得1分。 差：售后服务承诺内容不能满足采购要求，服务专业性差、服务响应满，得0分。 （投标人必须在投标文件中提供相关方案或承诺内容，否则不得分。） | 4分 |
|  | 商务技术评分合计： | 80分 |

9.2.2 价格评价

价格评审满分为20分。

1）评委会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 若投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

② 投标报价与以投标费率计算的结果不一致时，按投标报价修正费率。

③ 评委会认为应该调整的价格。

2）评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3）本项目属于 其他未列明行业 。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

中小企业划分标准认定原则：

a、中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。

b、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

c、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

d、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

e、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

f、监狱企业产品价格扣除：

根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

g、残疾人福利性单位产品价格扣除：

根据财政部印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），否则视为非残疾人福利性单位。

注：①投标人若同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

②在货物采购项目中，以货物制造商的划分（大型、中型、小型、微型）作为评审中价格扣除的依据（按投标文件格式提供《中小企业声明函》，否则不享受价格扣除优惠政策）。

d）将评委会校核后的包组内各投标人的投标报价定义为对应包组的评标价格。各包组分别取评标价格的最低价为该包组的评标基准价；各评标报价的评分按以下公式计算：

价格评分＝（评标基准价/评标价格）×100×20%

依此计算出各包组内投标人的价格评分。

（注：投标报价仅作为计算价格分的依据，结算时按中标单价及实际发生工程量办理结算，具体结算方式详见“用户需求书”相关内容。）

9.2.4 综合比较与评价

1）各包组内每个投标人的综合得分按以下公式计算（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

综合得分＝商务技术得分＋价格得分

2）按综合得分从高到低依次列出各投标人排名（第一名、第二名…，出现综合总得分并列时，投标报价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标报价都相同，按技术得分（《商务技术评分表》第3至6项合计）高的投标人名次靠前；若综合得分、投标报价和技术得分都相同，由全体评委投票确定名次）。（按各包组的综合得分情况分别排名）

9.3 推荐中标候选人名单（定标）

本项目分为3个包组，投标人可选择一个包组或多个包组进行投标，但同一投标人最多只能中标一个包组。若同一供应商同时成为不同包组的第1名（综合得分最高者），其将优先成为最高限价较高包组的第一中标候选人。

具体定标方法如下：

①.评标时包组1、包组2、包组3同时进行，但按照各有效包组（指有效供应商不少于3家的包组）的标值（指包组的最高限价）由大到小的先后顺序，依次推荐各有效包组的中标候选人。

②.若同一投标人在多个有效包组同时评审排名第一，则将其确定为对应标值最大的包组的第一中标候选人，并视为自动放弃其他包组的第一中标候选人资格，其他包组的中标候选人按该包组评审排名的先后顺序依次上升替补确定。

③.如果出现某包组的第一中标候选人放弃中标或因其他原因被取消中标资格的，仅在该包组内按照已确定的中标候选人顺序依次上升替补定标或重新组织招标，不影响其他包组的中标候选人顺序及定标工作；若替补上来的中标候选人已成为其他包组的第一中标候选人或中标人，则该单位不得成为该包组的中标人，由该包组排名其后的中标候选人上升替补定标；若该包组所有中标候选人都不能成为中标人，则该包组招标失败。

④.若某包组在确定中标候选人后，因其他原因导致该标段重新招标或中标通知书尚未发出，将不影响其他包组中标人的确定。

⑤.若某包组招标失败不影响其他包组的开标、评标、定标等工作，其他包组的中标候选人按评审排名的先后顺序依次确定。若某包组招标失败而重新招标的，其他包组的中标人不能再成为该项目重新招标包组的中标人。

⑥.当第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，当第二中标候选人因与第一中标候选人同样的原因不能签订合同时，采购人可以确定第三中标候选人为中标人或重新招标。

⑦.若某标段按此规则所能推荐的中标候选人数量不足3名时，按实际情况推荐。

9.4 确定中标人

9.4.1评标委员会提出书面评标报告和推荐中标候选人意见报采购人审核确认，由采购人依法确定中标人。

9.4.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.4.3采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中山市公共资源交易网、广东省政府采购网等网站媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

9.4.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

9.4.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

9.5 替补候选人的设定与使用

9.5.1 在合同签订生效之前，经采购人同意，第一中标候选人因故放弃中标资格，在采购人愿意采纳替补候选人投标方案，且报价合理的前提下，可考虑由第二中标候选人填补为中标供应商。

9.5.2若没有预设替补候选者，或采购人不同意采纳替补候选人投标方案时，则本项目（包组）作采购失败处理。

9.5.3若中标候选人及其投标文件在评审后被审查发现存有重大偏离、或存在没有完全实质性响应之处时，或发现以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标的，则其中标资格无效。

9.5.4 对由于不良行为而被取消中标资格者不得参与重新采购的投标。

九、招标代理服务费

10.1 中标人应按中标通知书要求与采购人签订采购合同。

10.2本项目中标服务费由各包组中标供应商分别按要求缴纳。

10.3具体缴纳金额如下：包组1：招标代理服务费金额 ¥45000.00元（人民币肆万伍仟元整）

包组2：招标代理服务费金额 ¥30000.00元（人民币叁万元整）

包组3：招标代理服务费金额 ¥25000.00元（人民币贰万伍仟元整）

10.4 中标人需在收到中标结果通知之日起5日内向采购代理机构足额交纳招标代理服务费，服务费收款账户具体如下：

| 户 名 | 广东省机电设备招标有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行 | 中国工商银行股份有限公司广州第一支行 |
| 账 号 | 3602 0001 0900 0326 441 |
| 事由（备注） | 招标代理服务费 |
| 注：以上账户仅用于接收中标人缴纳的招标代理服务费 |

10.5 如中标人违约，则采购代理机构凭开出的违约通知，按招标文件约定金额的200%在采购人付给中标人的中标款中扣缴。

10.6 招标代理服务费应包含在投标报价中，但报价表可无需单独列出。

# 第五部分  合同书格式

建设工程检测服务合同

合同编号：

项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务（包组    ）

委托单位：中山市水务工程建设管理中心

检测单位：

签约日期：二〇二一 年   月   日

签约地点：中山市水务工程建设管理中心

委托单位（甲方）：中山市水务工程建设管理中心

检测单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，就下述建设工程检测服务事项经协商一致，订立本合同。

一、检测服务内容

甲方委托乙方为以下工程项目提供检测服务，并支付相应检测费用。

1.1 工程项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务（包组    ）

1.2 工程项目地点、建设规模：                 （按用户需求书内容填写） 。

1.3 检测内容及范围：                （按用户需求书内容填写）  。

二、检测服务期限

本合同约定的乙方功能性检测服务期限为：     年   月至     年   月（暂定）。

三、检测服务费用及支付方式

3.1 检测服务费用

本合同检测服务费用为人民币（暂定价）           （￥           元），详见附件一：试验检测汇总表。

四、检测资格要求

（按招标文件第二部分用户需求书各包组的检测资格填写）

五、 检测目的

工程验收需进行相关质量检测。本次工程范围内进行          （按试验检测汇总表内容填写） 。

六、检测要求

（按用户需求书内容填写）

七、付款方式

7.1各检测项目按实际完成工作量结算, 单价按中标单价计取。

7.2.费用支付：按《关于规范中山市市级财政性资金投资项目合同价款支付比例问题的通知(中财建[2020] 3号）》执行：按照实际完成工作量支付50%的进度款，待完成相关报告并结算审定后（以经确认相关成果计算为准）一次性支付余款。

7.3款项需经财政局审批同意后支付，如因政策影响使拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行（或不完全履行）合同规定的义务。

八、结算说明

8.1计价方式：根据粤价函【2012】1490号文《广东省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试检验收费问题的复函》、粤建检办【2015】8号文《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》、CCTV检测费参照《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额2019》的有关规定，按中标单价及实际发生工程量办理结算。即：结算总价=中标单价×实际完成工作量。

8.2本项目按实际完成工作量结算，计价按以下两种方式计取：（1）采购预算清单已有的检测项目按（中标单价×实际完成工作量）计取；（2）采购预算清单以外的检测项目按【收费标准基准价×中标费率×实际完成工作量】计取，变更、修改的检测内容中标人不得拒绝承担。最终结算总价不得超过项目上限价，即本包组结算总价超过￥     元的，则以￥    元进行结算。

注：中标单价＝《试验检测汇总表》对应检测项目的单价最高限价×中标费率

九、材料及设备要求

9.1检测过程中所需之材料及设备，由乙方自行采购。

9.2乙方须保证按投标文件承诺的设备（投标文件中《检测仪器设备配备表》）投入到本项目中，并满足于项目检测的需要，否则，愿意接受甲方对乙方处以合同金额10%的违约金，即人民币           （￥           元）。

十、保险

成果在验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

十一、对乙方的其他要求

11.1按中山市建设主管部门要求乙方所试验检测的数据软件须能接入中山市建设工程质量追踪及动态监管平台，材料及桩基检测数据满足中山建设工程质量监督站对其实时上传的监督要求，其余外检项目需满足监督站上传要求。因满足上述监管要求所产生的软件采购、软件端口接入、其他等一切费用由乙方自行承担。

11.2乙方应根据招标文件及合同要求，收集资料、现场踏勘（勘察现场所发生的费用及安全问题由乙方承担），在签订委托合同后7个工作日内向甲方及监理单位提交详细的《检测方案》，方案经批准后，方可进行检测作业。

11.3乙方必须服从甲方和监理单位的管理，进度计划必须服从甲方及监理单位的安排，必须满足工程施工进度的需要。

11.4乙方按合同约定派出足够的检测技术人员和检测设备，完成甲方所委托的本合同约定检测范围内的业务。

11.5乙方严格按照有关规范、规程、标准的要求进行检测，出具客观、准确、公正、真实的检测报告，并要对检测结果负责，对检测结果保密。

11.6乙方提供的检测报告等文件，应符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同的定的内容和质量要求。检测结束后，在规定的时间内提供专业的检测报告。

11.7乙方负责检测全过程资料和报告的整理、打印、复印、装订等工作，乙方向甲方提供各项成果报告一式六份。乙方提交的检测报告/成果必须完全满足国家和地方有关规范、规程和有关标准的要求，并对其检测结果负责。

十二、竣工资料归档要求

乙方的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在检测过程应及时做好收集、汇总和整理工作，并在工程竣工后提交给甲方。

十三、后续服务

13.1免费服务期限：所有检测项目完成后一年，乙方对数据维护提供免费服务。

13.2免费服务期限内乙方服务人员接到通知后到场时间：24小时。

13.3免费服务期内乙方负责所有因服务质量问题而产生的费用。

13.4响应时间：接到甲方通知、按甲方要求及时到场。如因乙方自身原因未按时到场，每次应当减收合同金额的1‰。

十四、其他

乙方转包或违法分包本项目，且必须保证在施工期间，现场检测的人员和单位必须具备相应资质，乙方将对此承担全部责任。如果乙方因违反本项要求导致事故的发生，乙方将承担全部责任和赔偿相应损失。

十五、甲方的权利和义务

15.1 甲方选派       （姓名） （联系电话：           ）为本项目负责人，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测任务、指挥联络、现场监督、确认检测工作量、跟进送检等工作。

15.2 甲方应提前    日将检测项目的进度、质量等要求通知乙方，特殊情况不得少于    日。

15.3 甲方应自领取检测报告之日起    日内对检测报告进行审核。甲方的审核、确认或同意，均不免除或减轻乙方应承担的质量责任。若有异议的，在收到报告之日起    日内以书面形式向乙方提出。

15.4 甲方为乙方进行现场检测工作提供便利，保证运输道路畅通，提供现场检测用水、用电的接驳（水电费由乙方承担）。

15.5 负责协调各方关系，按照法律规定办理检测工作所需的手续、证件（乙方应办理的由乙方办理）。

十六、乙方的权利和义务

16.1 乙方选派       （姓名） （联系电话：           ）为本项目负责人，负责与甲方派出的项目负责人对接，协调处理与检测服务有关事宜。

16.2 乙方在规定时间内出具符合国家、地方或行业标准规范的检测报告。

16.3 在单项（或综合）检测完成后，乙方按照标准、规范及任务委托书的有关要求出具检测报告一式六份。

16.4 乙方保证检测结果的科学性、公正性、及时性，对出具的检测报告全面负责。

16.5 乙方须按甲方确认的具体数量进行检测，每次检测前须报甲方同意，并按期保质保量完成检测工作、提交检测报告，否则甲方有权不予支付任何款项并不承担任何责任。

16.6 检测过程中乙方如发现设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。

16.7 乙方应做好现场的安全保卫工作，遵守甲方施工现场管理规定，承担工作过程中的安全责任。若发生安全问题，责任由乙方自行承担，造成甲方和第三方损失的，乙方应另行承担赔偿责任。

16.8 甲方依照本合同约定解除合同的，乙方所有人员、机械设备必须在甲方要求的期限内撤离施工现场并向甲方移交已完工程和工程资料，完成撤场和移交后双方办理工程量确认和结算工作。

16.9 在项目建设和备案过程中，如政府部门或甲方对过程检测情况提出技术意见、对检测成果进行确认或补充资料等，乙方应根据要求提供相关资料，不得以任何理由拒绝或拖延。

16.10 在以下情况下，乙方进场日期可顺延：

（1）因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

（2）经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等。

十七、违约责任

17.1 甲方未能按照本合同约定提供检测场地的，工期顺延。

17.2 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方检测费用，否则，乙方有权停发检测报告至费用缴清。

17.3 如果乙方所提交的检测报告或资料不完整或内容不符合要求的，应按照甲方要求免费补充或重新检测，或因此造成检测延误的，乙方应向甲方承担本合同价款的20%违约金，且甲方有权随时解除合同，造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

17.4 如果乙方未能按照本合同约定时间和质量完成约定义务的，应向甲方承担本合同价款的20%违约金，且甲方有权随时解除合同，造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

17.5 乙方在履行本合同中除不可抗力和甲方原因外，不得以任何理由停工，一旦发现乙方停工的甲方有权随时解除合同，同时乙方向甲方承担本合同价款的20%违约金，造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

17.6 乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付款项中直接扣除，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

17.7 因出现不可抗力因素致使本合同涉及的检测工作无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，且不得向对方索赔。

17.8 在合同履行过程中发生安全事故时，甲方和乙方都有抢险、救灾的义务。事故调查按照国家、地方等有关规定进行。经事故调查组确定事故责任后，由责任方承担所发生的费用。

17.9 甲方和乙方违反本合同约定，但未造成安全事故的，由责任方承担违约责任，违约责任包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。

17.10 单方违约造成的事故，由违约方承担全部责任。由事故导致发生的人员伤亡、火灾、爆炸、设备损毁、财产损失、环境污染事故等，在核算包括直接损失、误工、治疗等在内的总损失额后，由责任方按照国家和地方政府有关法律法规的规定承担民事赔偿责任。

十八、合同变更、解除与终止

18.1 合同变更

18.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

18.1.2 同履行过程中，遇标准、规范或建设行业行政主管部门文件发生变化而引起质量检测的服务范围及工程量变化的，双方应通过协商确定调整办法。

18.2 合同解除和终止

18.2.1 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

18.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（3）任何一方迟延履行其主要义务，经另一方催告后在合理期限内仍未履行。

18.2.3 合同解除后，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。

18.2.4 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

十九、争议解决

19.1 协商

在本合同履行过程中，若双方之间因本合同的签订、解释或履行发生理解分歧或争议，或有任何未尽事宜，均应协商解决。

19.2 仲裁或诉讼

协商不成时，双方有权向本合同涉及项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

二十、合同文件及解释

（一）下列文件是本合同的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行，并互为补充和解释。

（1）本合同文本；

（2）招标文件；

（3）投标文件；

（4）中标通知书；

（5）合同实施期间双方签订的补充协议或相关修正文件；

（6）试验检测汇总表（附件一）

（7）其他。

上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改。

（二）当本合同文件出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同总则；

（2）《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务合同》；

（3）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（4）招标文件、答疑文件；

（5）乙方投标文件及附件；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）其他文件。

在合同履行过程中形成且经双方书面确认达成一致的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该合同文件所作出的补充和修改，对同一事项或问题作出补充和修改的文件，应以最新签署的为准。

二十一、合同份数及生效

本合同一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份，采购代理机构执 壹 份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

二十二、合同签署

| 甲方(盖章)：中山市水务工程建设管理中心 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权的委托 代理人（签字）： | 法定代表人或其授权的委托 代理人（签字）： |
| 统一社会信用代码：12442000MB2D076621 | 统一社会信用代码： |
| 住所：中山市石岐区民生路38号民生办公区9楼 | 住所： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 邮政编码：528400 | 邮政编码： |
| 电 话：(0760) | 电 话： |
| 传 真：(0760) | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |

附件1   试验检测汇总表

附件2   中标通知书

附件3   ……

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

第六部分　投标文件格式

第六部分  投标文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术（服务）部分

五、  价格部分

六、  其它事项说明

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，包括以下内容：

2.1开标一览表（报价表）

2.2 法定代表人证明书

2.3 法定代表人授权书

2.4 投标保证金交纳凭证

封面格式（参考）

正本/副本

中山市政府采购项目

投标文件

招标编号：M4400000707008822001

项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务

所投包组：包组

投标人名称（盖公章）：

日期： 2021 年     月     日

一、自查表

1.1  资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性自查 | 具有独立承担民事责任能力并在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，独立于采购人及采购代理机构。 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书等有效登记证明）复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 提供2019年度财务报表或2020年7月（或之后）任意一个月的财务报表复印件（财务报表须包含资产负债表、2020年7月利润表） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 提供依法缴纳税收的证明材料（提供2020年7月或之后内任意一个月的缴纳税收证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应证明文件复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 提供缴纳社会保障资金的证明材料（提供2020年7月或之后内任意一个月由社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的参保证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供《资格声明函》） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《资格声明函》） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动；（提供《资格声明函》） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；（提供《资格声明函》） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 不是联合体投标的。 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 已在中山市公共资源交易中心网完成网上参与投标并到采购代理机构领购招标文件。 | □通过 □不通过 |  |  |
| 符合性自查 | 投标文件内容完整，并按照招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 法定代表人证明书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 法定代表人授权委托书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 投标函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 投标有效期符合招标文件规定：90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 已在规定时间内按招标文件的要求按时提交投标保证金，且为有效保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 按招标文件要求及方式报价，报价是固定的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款，标注★号条款无负偏离的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 | □通过 □不通过 |  |  |
|  | 其他要求：招标文件规定提供“必须提交”的文件资料（如有）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |  |

注：1、以上材料将作为投标人/投标供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照以上表格内容要求在投标文件中对应如实提供，并在对应的“□”打“√”或填写为“█”。投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。

2、未通过资格审查、符合性审查的投标人，为无效投标，不进入技术、商务和价格评审。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

1.2  评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |

注，为方便评审，请根据“商务技术评分表”对应评审内容填写上表。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

二、资格性文件

2.1  投标函

投 标 函

中山市水务工程建设管理中心/广东省机电设备招标有限公司：

依据贵方采购的 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务 （招标编号：M4400000707008822001)项目招标采购的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交（包组号：包组   ）的下述文件正本   份，副本   份。

1. 符合性自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术(服务)部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，自动放弃中标/成交资格并承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7. 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

开户银行：

账号：

日期：

2.2  法定代表人证明书及授权委托书格式（参考）

法定代表人证明书

同志，现任我单位 法定代表人 ，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

签发日期：     年   月   日                      单位：（公章）

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人授权委托书

中山市水务工程建设管理中心/广东省机电设备招标有限公司：

本授权委托书声明：我        （姓名）是                  （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位的              （被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务（招标编号：M4400000707008822001）（包组号：包组   ）的投标活动。代理人在开标、评标和谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至投标截止后90天。特此声明。

特此委托。

法定代表人（签名或盖私章）：

授权单位（盖公章）：

附：委托代理人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：1、委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。委托书不得转让、买卖。

2、本附件须加盖单位公章。

3、投标文件签字代表为法定代表人的，则本授权书可无需提供。

2.3  投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

中山市水务工程建设管理中心/广东省机电设备招标有限公司：

（投标人名称)      参加贵方组织的中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务（招标编号：M4400000707008822001）（包组号：包组   ）的采购活动。按招标文件的规定，已通过 转账 形式足额交纳本项目的投标保证金。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

转账凭证复印件（或扫描件或网银截图）

2.4  招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

我们在贵方组织的中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务（招标编号：M4400000707008822001）招标活动中一旦获得中标，我们保证在招标文件规定时间内，按招标文件规定的计费方法，以转账、电汇形式向贵方（广东省机电设备招标有限公司，地址：中国广州市环市中路316号金鹰大厦10楼，开户银行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行，帐号：3602000109000326441，开户银行地址：广东省广州市沿江中路193号）缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金中扣缴，如投标保证金金额不足，则在买方付给卖方的中标金额中扣缴。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

2.5  中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属业）；承建（承接）企业为（投标企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、政策文件链接：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm）

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人提交本函需按上述格式内容填写，否则不享受评审中价格扣除政策。

4、民办非企业组织不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》对中小企业的优惠政策，评审时不享受相应的价格扣除。

5、投标人如为大型企业的，无需填写本声明函。

2.6  残疾人福利性单位声明函（如适用，非残疾人福利性单位的此声明函无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）    的   （采购项目名称）   采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本声明函，并对声明的真实性负责。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利性单位的，发布的中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、政策文件链接：财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201709/t20170901_2689542.html）

2.7  资格声明函

资格声明函

中山市水务工程建设管理中心/广东省机电设备招标有限公司：

关于贵方采购项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务（招标编号：M4400000707008822001）（包组号：包组   ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的服务，并证明提交的文件和说明是准确的和真实的。

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方是独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，在法律上、财务上和运作上完全独立于中山市水务工程建设管理中心（采购人）及广东省机电设备招标有限公司（采购代理机构）。

3、我方提供履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录，如有发生重大违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

5、我方声明，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目投标。

6、我方声明，未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

7、我方声明，绝不以他人名义投标，不组织、不参与以其他弄虚作假的方式参加投标的行为。

8、我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管/监督部门对此作出的处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。

9、（其他需声明的内容，如有）                       。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

2.8  资格证明文件

[说明]

投标人（投标供应商）应按照招标文件的要求提交以下内容（包括但不限于以下各项）：

- 营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书等有效登记证明）复印件；

- 2019年度财务报表或2020年7月（或之后）任意一个月的财务报表复印件（财务报表须包含资产负债表、利润表）；

- 依法缴纳税收的证明材料（提供2020年7月或之后内任意一个月的缴纳税收证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应证明文件复印件）；

- 缴纳社会保障资金的证明材料（提供2020年7月或之后内任意一个月由社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的参保证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件复印件）；

- 建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书且在有效期内，检测范围必须包含：（提供证书复印件并加盖投标人公章）

（1）地基及复合地基承载力静载检测；

（2）桩身完整性检测（低应变法、钻孔取芯法、声波透射法）；

（3）桩的承载力检测（高应变法）；

（4）混凝土强度检测（回弹法、钻芯法）；

（5）水泥物理力学性能检验；

（6）钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；

（7）砂、石常规检验；

（8）混凝土、砂浆性能检验（混凝土性能检验、砂浆性能检验）；

（9）简易土工试验（路基路面土工试验、土壤试验）。

- 投标人认为有必要提交的其他证明文件（如有）。

注：复印件均须加盖投标人公章。

三、商务部分

3.1 商务条款响应表

商务条款响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完全理解并接受对投标人资格的要求。 |  |  |
|  | 满足投标有效期要求。 |  |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。 |  |  |
|  | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
|  | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
|  | 若投标报价出现前后不一致的，同意评标委员会按照招标文件规定的方法、条款进行修正。 |  |  |
|  | 满足项目服务期及合同条款要求。 |  |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |

注：对上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”，对空白或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

3.2  投标人概况

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 经济类型 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介 |  |
| 经营范围 |  |
| 单位概况 | 成立日期 | 年 月 日 | 注册资本 | 万元 |
|  | 办公面积 | 自有面积 平方米，承租面积 平方米， 人均面积 平方米 |
|  | 员工总数 | 人 | 其中：初级职称 人，中级职称 人，高级职称 人 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 | 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 | 万元 |
| 财务状况 （近三年，成立时间不足三年的，按成立时间填报） | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产 负债率 |

注：如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关法律责任。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

（二）投标人资质、资信及认证等

| 序号 | 资质证书/认证名称 | 等级 | 颁发日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | （此表可延长） |  |  |  |  |

注：提供证书或相关证明材料复印件，复印件加盖投标人公章。

（三）同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目委托单位 | 服务内容 | 合同金额 | 合同签订 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | （此表可延长） |  |  |  |  |

注：必须是投标人承接的项目业绩，根据评审要求提供项目合同等相关证明复印件，复印件加盖投标人公章。

（四）投标人目前涉及可能影响本项目合同履约的诉讼案件或仲裁的资料（如有）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端原因 | 涉及金额 |
| --- | --- | --- |

注：如不存在相关情况，则填写“无”。

（五）其它重要事项说明及承诺（如有）

3.3  拟投项目管理及技术人员情况

拟投项目管理及技术人员情况

| 序号 | 姓名 | 本项目担任何职务 | 学历 及专业 | 专业工龄 | 职称 | 执业(从业)资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | (此表可延长) |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员的身份证、职称/资格证书（如有）、社保等证明材料复印件，复印件需加盖投标人公章。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

3.4  检测仪器设备配备表

检测仪器设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | （此表可延长） |  |  |  |  |

注：提供设备的相关证明材料复印件，复印件需加盖投标人公章。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

3.5  人员投入及检测仪器设备到位承诺书

人员投入及检测仪器设备到位承诺书

本公司参加 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务 (招标编号：M4400000707008822001) （包组号：包组   ）的采购活动，现郑重承诺如下：

1、投入本包组人员按照用户需求书“拟投入本包组人员要求”配备，并在签订合同前配备齐全所有人员，并将人员资料报采购人审批确认后方可作业，否则采购人将取消其中标资格。我方务必根据检测任务需要进行配置，确保满足检测需要，数量只增不减。

2、我公司保证按照《检测仪器设备配备表》中所配备的检测仪器设备按时进场，并满足于项目检测的需要，否则，愿意接受采购人对我公司处以合同金额10%的违约金。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

四、技术(服务)部分

4.1 用户需求条款响应表

用户需求条款响应表

（投标人必须对招标文件“用户需求书”条款逐条应答并按要求填写下表）

| 序号 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 (投标人根据用户需求条款，如实填写响应内容) | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）项目概况 | 完全了解本包组的项目概况及包组内各河涌的水质监测结果 |  |  |
| 2 | （二）《试验检测汇总表》 | 完全响应各试验检测对象的数据指标及报价要求 |  |  |
| 3 | ★（三）检测能力要求 |  |  |  |
| 4 | （四）检测技术要求 |  |  |  |
| 5 | （五）拟投入本包组人员要求 |  |  |  |
| 6 | （六）工期要求 |  |  |  |
| 7 | （七）付款方式 |  |  |  |
| 8 | （八）结算说明 |  |  |  |
| 9 | （九）材料及设备要求 |  |  |  |
| 10 | （十）保险 |  |  |  |
| 11 | （十一）对中标人的其他要求 |  |  |  |
| 12 | （十二）竣工资料归档要求 |  |  |  |
| 13 | （十三）后续服务 |  |  |  |
| 14 | （十四）其他 |  |  |  |
| … | … | （此表可延长） |  |  |

注：1.投标人按用户需求书的采购标的、内容、服务指标等项目对应回答，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”，如投标人不完全响应（负偏离），则打“×”，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与服务实施方案中所介绍的内容一致，标注“★”的内容为不可负偏离（劣于）的重要项，投标人必须对各项目进行真实应答描述。

3.投标人可根据“用户需求书”要求及投标响应，对本表进行适当的扩充、优化。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

4.2  项目实施方案

注：投标人应尽可能提供详细的项目实施方案（服务方案），以便评标委员会对投标方案有详细了解。如因提供内容不详导致投标方案被否决，责任由投标人自负。方案内容应包含但不限于项目实施方法步骤，项目进度计划、主要技术流程、质量控制与管理、项目重点难点及风险分析和应对措施、保密工作、应急管理方案等。（格式自拟）

五、价格部分

5.1 开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

招标编号：M4400000707008822001

项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务

所投包组：包组 1

| 包组1 | 报价内容 |
| --- | --- |
| 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）第三方试验检测服务 | 投标报价 （单位：元） | 小写：¥ 元 大写：人民币 |
|  | 投标费率（%） | % |

注：1. 投标人应根据所投包组号选择对应的内容填写报价。

2. 投标报价精确至小数点后两位，投标报价仅作为计算价格分的依据。投标报价与以投标费率计算的结果不一致时，按投标报价修正费率。

3. 投标费率有效范围：0%＜投标费率≤100%（费率不得为0%或负数）数值精确至小数点后两位，必须为固定值，不得存在区间值（如75～80%），对所投包组分别报一个统一的投标费率，不接受有选择性报价，且所报的投标费率应当适用于该包组的所有采购内容，且在合同期内费率不作调整。投标人须对本项目的采购内容进行整体报价，任何只对包组内其中一部分内容进行的报价或对包组内的不同内容提供有差异的费率报价的均视为无效投标。

4. 投标人的投标费率将作为其中标后签订合同的依据，在合同期内，包组内各采购内容的结算单价为《试验检测汇总表》中对应检测项目的单价最高限价×中标单位的投标费率。

5. 投标人应以《试验检测汇总表》数据作为报价基础，结合投标人自身能力因素及市场价格变动趋势进行充分考虑，并愿意承担由此带来的风险，保证中标后能提供满足采购人所需的服务，所有项目定价后不能够因为市场价格上涨的因素或其他理由暂停或终止服务。

6. 请投标人按上表格式及内容填写。此表是投标文件的必要文件，是投标文件及唱标信封的组成部分。

7. 投标费率＝投标报价/36894353.66*100%

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

开标一览表（报价表）

招标编号：M4400000707008822001

项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务

所投包组：包组 2

| 包组2 | 报价内容 |
| --- | --- |
| 中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域）第三方试验检测服务 | 投标报价 （单位：元） | 小写：¥ 元 大写：人民币 |
|  | 投标费率（%） | % |

注：1. 投标人应根据所投包组号选择对应的内容填写报价。

2. 投标报价精确至小数点后两位，投标报价仅作为计算价格分的依据。投标报价与以投标费率计算的结果不一致时，按投标报价修正费率。

3. 投标费率有效范围：0%＜投标费率≤100%（费率不得为0%或负数）数值精确至小数点后两位，必须为固定值，不得存在区间值（如75～80%），对所投包组分别报一个统一的投标费率，不接受有选择性报价，且所报的投标费率应当适用于该包组的所有采购内容，且在合同期内费率不作调整。投标人须对本项目的采购内容进行整体报价，任何只对包组内其中一部分内容进行的报价或对包组内的不同内容提供有差异的费率报价的均视为无效投标。

4. 投标人的投标费率将作为其中标后签订合同的依据，在合同期内，包组内各采购内容的结算单价为《试验检测汇总表》中对应检测项目的单价最高限价×中标单位的投标费率。

5. 投标人应以《试验检测汇总表》数据作为报价基础，结合投标人自身能力因素及市场价格变动趋势进行充分考虑，并愿意承担由此带来的风险，保证中标后能提供满足采购人所需的服务，所有项目定价后不能够因为市场价格上涨的因素或其他理由暂停或终止服务。

6. 请投标人按上表格式及内容填写。此表是投标文件的必要文件，是投标文件及唱标信封的组成部分。

7. 投标费率＝投标报价/27313380.80*100%

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

开标一览表（报价表）

招标编号：M4400000707008822001

项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务

所投包组：包组 3

| 包组3 | 报价内容 |
| --- | --- |
| 中山市未达标水体综合整治工程（大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服 | 投标报价 （单位：元） | 小写：¥ 元 大写：人民币 |
|  | 投标费率（%） | % |

注：1. 投标人应根据所投包组号选择对应的内容填写报价。

2. 投标报价精确至小数点后两位，投标报价仅作为计算价格分的依据。投标报价与以投标费率计算的结果不一致时，按投标报价修正费率。

3. 投标费率有效范围：0%＜投标费率≤100%（费率不得为0%或负数）数值精确至小数点后两位，必须为固定值，不得存在区间值（如75～80%），对所投包组分别报一个统一的投标费率，不接受有选择性报价，且所报的投标费率应当适用于该包组的所有采购内容，且在合同期内费率不作调整。投标人须对本项目的采购内容进行整体报价，任何只对包组内其中一部分内容进行的报价或对包组内的不同内容提供有差异的费率报价的均视为无效投标。

4. 投标人的投标费率将作为其中标后签订合同的依据，在合同期内，包组内各采购内容的结算单价为《试验检测汇总表》中对应检测项目的单价最高限价×中标单位的投标费率。

5. 投标人应以《试验检测汇总表》数据作为报价基础，结合投标人自身能力因素及市场价格变动趋势进行充分考虑，并愿意承担由此带来的风险，保证中标后能提供满足采购人所需的服务，所有项目定价后不能够因为市场价格上涨的因素或其他理由暂停或终止服务。

6. 请投标人按上表格式及内容填写。此表是投标文件的必要文件，是投标文件及唱标信封的组成部分。

7. 投标费率＝投标报价/16324793.60*100%

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：        年    月    日

附录1

提供相关评审资料原件附表（如适用）

如项目评审时须投标人提供相关评审资料原件，请各投标人按以下表格填写并提供相关原件以方便评审，此表不用装订在投标文件中，随原件在开标前递交：

| 评审资料原件目录 招标编号：M4400000707008822001 项目名称：中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域，小隐涌流域，大岑围、大雁围、三乡围、横石围、马新围流域）第三方试验检测服务 |
| --- |
| 序号 | 资料名称 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

取回所有原件资料，投标人代表签名确认：

日期：        年    月    日

附录2  询问函格式（参考）

询 问 函

广东省机电设备招标有限公司：

我单位参与的         （采购项目名称）        （项目采购编号：          ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                      （事项一）

（1）                     （问题或条款内容）

（2）                     （说明疑问或无法理解原因）

（3）                     （建议）

二、                      （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：       年    月    日

附录3  质疑函格式（范本）

质疑函（范本）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                           邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                                 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                                 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一包组进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附录4（仅适用于通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，需向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。）

政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函

中山市财政局[ 镇区财政（分局）]：

根据政府采购评审结果（项目名称、采购项目编号：），（采购人）与（中标人/成交人）签订政府采购合同（合同编号：）。现（中标人/成交人）凭政府采购合同在（银行机构）融资（金额）万元。为保证该笔融资按期归还，现将政府采购合同中政府采购资金唯一回款账户确认如下，请将合同款项直接拨付至以下账户：

户名：

账户：

开户行：

特此备案。

采购人（公章）：           供应商（公章）：           银行机构（公章）：

法人或授权人：             法人或授权人：             法人或授权人：

日期：                     日期：                     日期：

# Text boxes

法定代表人身份证（含正反面）复印件或扫描件

委托代理人身份证（含正反面）复印件或扫描件