LB-4020四合一台式多参数水质检测仪【COD/氨氮/总磷/总氮】

该产品将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来，应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法，消除了人为误差，测量分辨率大大提高。实现了测定过程的自动化。可广泛地应用于厂矿企业排污口监测、城市污水处理工厂进出口监测、江河湖泊水质监测和污水治理设施过程控制之中。

主要功能特点：

● 大屏幕液晶背光显示器，纯中文操作界面，人性化的程序设计。

● 测量范围宽，并可据水样实际情况自动进行量程切换。

● 1点至7点校正模式，自动计算斜率、截距及相关系数，测量精度高。

● 故障自诊断智能设计，使仪器管理和维护简易方便。

● 大容量数据存储，断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。

● 抗干扰能力强，适用于工业现场。

● 可广泛应用于地表水和污染源的监控。

● 采用独特的半导体冷光源发光器，光源寿命可达几万小时。

● 可连接电脑导出测量数据，可连接打印机自动打印测量数据。

● 试剂用量少，运行成本低，抗干扰能力强。

COD：

① 测定方法：快速催化法（铬法）；

② 测定范围：5 ~ 5000 mg/L（＞1000 mg/L时稀释测定）；

③ 测量误差：5~100 mg/L，绝对误差≤±5 mg/L;100 mg/L~5000 mg/L，相对误差≤±5 %

④ 消解温度：165 ± 1℃； 消解时间：10分钟；

⑤ 抗氯干扰：[CL-] ＜4000mg/ L；

氨氮：

① 测定方法：纳氏比色法；

② 测定范围：0 ～ 50mg/L；

③ 测量误差：≤±5 %

总磷：

① 测定方法：钼酸铵分光光度法；

② 测定范围：0.01mg/L～10mg/L；

③ 测量误差：≤±5 %；

④ 消解温度：120 ± 1℃； 消解时间：30分钟；

总氮：

测定方法：光度比色法；

测定范围：≤100mg/L；

测量误差：≤±5 %；

消解温度：125± 1℃；消解时间：30分钟；自动定时。

LB-901B 消解器参数：