LB-60 水质硫化物酸化吹气仪

产品说明 Product description

水质硫化物-酸化吹气仪根据国家标准：水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法(碘量法)GB T 16489-1996标准开发生产的。完全满足样品前处理的需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该酸化吹气仪具有容易控制、操作简便、快捷等特点。该仪器是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架、升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。

主要特征 Principal character

1、采用恒温水浴加热方式，加热均匀

2、手动控制样品架和配气系统的升降

3、旋转样品架，正面安装样品，操作简单

4、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭

5、针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量

应用范围 Application range

适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定

技术参数 Technical parameter

1、型号：LB-60

2、样品数：4个  或 6个

3、气体流量计：0-3L/min

4、加热方式：自动控温恒温水浴

5、加热功率：1000W

6、温度范围：室温—99.9℃

7、显示方式：数字显示

8、控温精度：±1 ℃

9、外形尺寸：530×390×620mm