关于完善特种设备检验有关收费政策的

汇     报

省市场监督管理局申请进一步明确特种设备检验等有关收费政策，申请将承压类特种设备监督检验和机电类特种设备监督检验、定期检验等法定检验收费项目继续纳入行政事业性收费管理，其他检验检测（含劳务防护用品[安全防护装置、器材]）收费转为经营服务性收费，由委托双方协商确定收费标准；将6项属于法定检验但没有收费标准的项目列入特种设备检验收费目录，并核定收费标准；明确特种设备作业人员等考核费用按照冀价行费〔2018〕86号文件执行。我们梳理了国家和省特种设备检验收费政策，开展开展了调查研究，了解了外省市特种设备检验收费管理情况，组织省财政厅、省市场监督管理局及省特种设备检验机构召开会议进行了分析研究，提出了拟办意见，有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）检验机构概况。河北省特种设备监督检验研究院属于省市场监管局直属机构，是财政性资金零补助事业单位，主要承担锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备检验检测工作。

（二）目前收费管理情况。特种设备检验收费属于行政事业性收费。目前，该院特种设备检验有关收费仍执行《河北省安全卫生监察系统行政事业性收费项目及标准（试行）》（冀价涉费字〔1992〕248号）《河北省锅炉压力容器监督、检验收费办法》（冀价行费字〔1998〕297号）。以上两个文件均为上个世纪九十年代制订的，其收费管理模式、收费项目范围等与当前经济发展和工作需要不相适应。

二、调研结论及拟办意见

（一）关于将承压类特种设备监督检验和机电类特种设备监督检验、定期检验收费项目继续按照行政事业性收费管理，其他自愿委托检验检测（含劳务防护用品[安全防护装置、器材]）收费项目转为经营服务性收费，由委托双方协商确定收费标准

1.非法定强制性的其他检验收费标准由委托双方协商确定符合国家特种设备检验行业改革要求。随着国家特种设备检验行业改革的推进，目前除承压类特种设备监督检验和机电类特种设备监督检验、定期检验仍具有较强的强制性和一定的垄断性外，其他收费项目国家取消了原来的地域和行业限制，已不具有垄断性，国家规定任一取得检验资质的检验检测机构（含事业性机构和企业性机构），均可在全国范围内开展检验工作，仅石家庄市就有两家企业单位取得了相应项目的检验资质，仍按行政事业性收费管理制约了该院参与市场竞争。近年来，中国特种设备检测研究院及山东省特种设备检验有限公司、广东省特种设备检测研究院以及许多民营检测机构在我省大量承揽检验业务，电站锅炉、大型企业使用的容器管道等特种设备几乎全部采用公开招标方式确定检验机构。受行政事业性收费标准强制管理要求，该院无法参与市场竞争，导致大量检验业务流失，也无法在减轻企业负担、激发市场活力方面发挥作用。

2.国家和部分省份特种设备检验检测收费已转为经营服务性收费。从国家层面看，2015年，国家发展改革委《关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》(发改价格〔2015〕1299号)规定，“为认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神，落实国务院第69次常务会议部署，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，决定放开原实行政府定价或政府指导价管理的检验检测等9项经营服务收费”，其中包括国家级特种设备检验检测费。文件明确中国特种设备检测研究院等5家国家级特种设备检验检测机构，承担与特种设备相关的检验检测、鉴定评审、商业性自愿委托技术服务等收取的费用，由委托双方协商确定。从外省情况看，浙江、湖南、广东三省规定，参照国家特种设备检验机构的收费政策，对已形成完全市场竞争的部分特种设备定期检验、监督检验及委托检验项目，其收费标准由检验机构与委托检验的单位、企业或个人自主协商定价，并按照收费只减不增原则开展服务。

综合考虑上述情况，为推进“放管服”改革，更好地服务实体经济发展，结合我省特种设备检验工作实际，拟同意该院申请，将承压类特种设备监督检验和机电类特种设备监督检验、定期检验收费项目以外的其他检验检测（含劳务防护用品[安全防护装置、器材]）收费纳入经营服务性收费管理，收费标准按不高于《河北省锅炉压力容器监督、检验收费办法》（冀价行费字〔1998〕297号）的规定由委托双方协商确定，收取的检验检测费用使用税票，依法纳税，自觉接受相关部门监督。

（二）关于将属于法定检验但没有收费标准的项目列入行政事业性收费目录并明确收费标准

近年来，随着经济发展，特种设备目录不断修订，医用氧舱、机械式停车设备等六项纳入了特种设备目录管理，并实施强制检验。1992年以来，由于相关收费标准一直没有修订，收费项目、范围不能满足实际工作需要，亟需将新增的特种设备检验纳入收费目录并明确收费标准。

我们认为，省市场监管局申请合理合规，拟同意省市场监管局意见。我们会同省市场监管局对新增2项承压类（医用氧舱、锅炉设计文件节能审查）、4项机电类（机械式停车设备[监督、定期检验]、防爆电梯[监督、定期检验]、防爆/绝缘起重机[监督、定期检验]、防爆叉车[首次、定期检验]）的检验成本进行了测算，按照成本补偿原则从严拟定了收费标准（详见附件）。

（三）关于明确特种设备作业人员等考核费用按照冀价行费〔2018〕86号文件执行

省市场监管局特种设备作业人员考核收费依据充分，符合国家行政事业性收费管理政策规定。经分析核对，该院目前组织开展的各项考核项目，符合《河北省物价局 河北省财政厅关于进一步规范全省职业技能鉴定考核收费标准等事项的通知》（冀价行费〔2018〕86号）相关规定。

我们意见，拟同意省市场监管局申请，明确特种设备作业人员等考核费用按照冀价行费〔2018〕86号文件执行。

（四）其他事项

1.规范远程检验增收费及出车费相关规定。冀价行费字〔1998〕297号和冀价涉费字〔1992〕248号都对远程检验增收费及出车费作出规定（冀价行费字〔1998〕297号中承压类特种设备远程检验增收费及出车费：“对于外出检验单程超过15公里时，每超过10公里检验费加收5%，但最多不超过60%。单程在25公里以内，每往返一次收取交通费60元，单程超过25公里时，按实际里程每公里加收1.2元。”冀价涉费字〔1992〕248号文件中规定机电类远程检验增收费和出车费：“对于外出检验单程超过30公里时，每超过10公里检验费加收5%，但最多不超过40%。单程在15公里以内，每往返一次收取交通费15元，单程超过15公里时，按实际里程每公里加收0.5元。”），这两项收费性质相同、成本相近，应统一规范。我们意见，拟将远程检验增收费及出车费统一调整为“对于外出检验单程超过15公里时，每超过10公里检验费加收5%，但最多不超过50%。单程在25公里以内，每往返一次收取交通费60元，单程超过25公里时，按实际里程每公里加收1.2元。”调整后的收费标准与原规定收费标准基本一致，便于检验机构执行。

2.随着经济发展，特种设备目录不断修订，为确保以后年度新纳入特种设备目录产品能够顺利开展检验，提高管理效率，拟同意新纳入特种设备目录产品按照特种设备检验收费目录中相类似的收费标准执行。

附件：关于完善我省特种设备监督检验收费有关政策的通知

服务价格处

2021年6月4日

附件

关于完善我省特种设备监督检验收费有关政策的通知

河北省市场监督管理局，各设区市（含定州、辛集）发改委、财政局：

为深化“放管服”改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性的作用，进一步降低实体经济相关检验检测成本，激发市场活力，根据《财政部 国家发展改革委关于特种设备检验检测收费管理有关问题的复函》（财综〔2011〕16号）《国家发展改革委 财政部关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》(发改价格〔2015〕1299号)《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）等文件精神，经研究，决定放开部分形成市场竞争的特种设备检验收费，规范实行行政事业性收费管理的检验收费，有关事项一并通知如下：

一、承压类特种设备监督检验和机电类特种设备监督检验、定期检验收费项目（详见附件，河北省特种设备检验收费标准），继续按照行政事业性收费管理，使用财政部门规定的收费票据，收费收入纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。特种设备检验机构收取的检验费，主要用于检验机构基本运转和事业发展支出。

二、除纳入行政事业性收费项目外，其他检验检测（含劳务防护用品〔安全防护装置、器材〕）收费标准由委托双方协商确定，其收费收入按照经营服务性收费管理，使用税务部门票据，依法纳税。

三、对中小学、托儿所、幼儿园、养老院的锅炉压力容器监督检验，其收费标准按照规定收费标准的50%收取。

四、特种设备作业人员考试收费标准，按照《关于进一步规范全省职业技能鉴定考试收费标准等事项的通知》（冀价行费〔2018〕86号）执行，按照行政事业性收费管理，使用财政部门规定的收费票据，收费收入纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。

五、本通知自2021年7月1日起执行，有效期3年，有效期满前3个月，请你单位按规定程序申请重新核定收费标准。以前规定与本通知不符的，以本通知规定为准。河北省物价局、河北省财政厅印发的《河北省锅炉压力容器监督、检验收费办法》（冀价行费字〔1998〕第297号）《河北省劳动安全卫生监察系统行政事业性收费项目及标准（试行）》（冀价涉费字〔1992〕第248号）《河北省物价局 河北省财政厅关于继续执行我省游艺机和游乐设施安全检验现行收费标准的通知》（冀价行费字〔2004〕第62号）同时废止。

附件：河北省特种设备检验收费标准

河北省发展改革委员会            河北省财政厅

2021年6月  日

附件

河北省特种设备检验收费标准

一、承压类

（一）符号和系数说明

A ——锅炉、压力容器产品监督检验特种设备总造价  元(含增值税)。对锅炉应扣除烟囱与电气部分，锅炉驻厂监检还应扣除送引风机。

W——额定功率    千瓦(KW)

Q——额定热功率  兆瓦(MW)

V——公积容积    立方米(m3)

D——额定蒸发量  吨/小时(t/h)(1吨/小时等同于O.7MW)

S——最大透照厚度  毫米(mm)

（二）收费项目及标准

1.锅炉、压力容器产品监督检验

表l                                                        单位：元

| 检验方式 收费标准 锅炉 压力容 器类别 | 监督检验 |
| --- | --- |
|  | 安装监检 | 驻厂监检 |
| 发电锅炉 | 0.5%A | 3‰A |
| 特种锅炉 |  | 5‰A |
| 工业锅炉 | 0.8%A | 4‰A |
| 压力容器 | V≤50 | 0.7%A | 5‰A |
|  | 50＜V≤200 | 0.8%A |  |
|  | V＞200 | 1.0%A |  |
| 气瓶 | - | 3‰A |
| 医用氧舱（新增） | 2%A | 8‰A |

表l说明：

①安装监检是指对现场进行本体组焊的锅炉压力容器安装质量的监督检验，安装竣工后的验收不收费。

②本体不进行现场组焊的设备不进行安装监检(如快装锅炉、立式锅炉、本体不进行现场组焊的容器)。

③特种锅炉指不是以水为介质的锅炉。工业锅炉指除发电锅炉、特种锅炉以外的以水为介质的蒸汽锅炉、热水锅炉(含生活锅炉)。

④锅炉压力容器受压元件重大修理、改造监检按修理、改造费用的2%收费。

⑤受压元部件(含压力管道制造)监检按出厂价的4‰(来料加工按加工费2%)收费。

2.压力管道安装监检收费

当压力管道安装施工工程总造价≤5000万时按1%收取，当压力管道安装施工工程总造价＞5000万时，超出部分按O.8%收取。

3.进口锅炉压力容器安全性能监督检验

（1）进口锅炉压力容器安全性能检验：成批检验时按设备到岸价的1%，且每台设备不少于2000元；单台设备检验时，按该设备到岸价的2%，且不少于3000元；瓶类产品批量检验时，按总到岸价的l%，但每批不少于500元。对于旧设备在上述基础上加收100%。

（2）进口锅炉压力容器如需赴制造国进行监造时，全部费用由报检单位负责。

（3）报检单位不能提供或合约中未规定进口锅炉压力容器的设计、制造、检验境外规范、标准时，加收20%的检验费。

（4）进口锅炉压力容器安全性能检验不合格，需对索赔后的设备进行检验时，按本条第l款另行收费；进口设备在国内修理后的检验按设备到岸价的O.5%收取费用，其他情况的检验由双方商定。

（5）随机文件翻译、检验现场的准备与清理工作(达到检验条件要求)由报检单位负责(含费用)。

4.锅炉设计文件鉴定、节能审查收费

表2                                                       单位：元

| 项 目 | 收 费 |
| --- | --- |
| 锅炉设计文件鉴定 | D＜1t/h | 200 |
|  | D≥1t/h | 340+40D |
| 锅炉设计文件节能审查（新增） | 900 |

二、机电类

（一）起重设备检验

1.门、桥类等起重机检验

|  | 门式、门 座式、桥式 （元／台） | 移动式 （元／台） | 桅杆式 （元／台） | 缆 索 （元／台） | 固定回 转 式 （元／台） | 轻小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电动葫芦 （元／台） | 手动葫芦 （元／台） |
| ＜5 | 250 | 200 | 150 | 310 | 100 | 100 | 20 |
| 5～10 | 300 | 250 | 200 | 350 | 120 | 150 | 30 |
| 11～15 | 350 | 300 | 250 | 400 | 140 |  |  |
| 16～30 | 400 | 350 | 300 |  | 160 |  |  |
| 31～40 | 450 | 400 | 350 |  | 200 |  |  |
| 41～80 | 500 | 450 | 400 |  | 250 |  |  |
| ＞80 | 550 | 500 | 450 |  | 300 |  |  |
| 备 注 | 1．凡有副钩、双小车、双司机室、抓斗、电磁吸盘或冶金起重机检验，加收30%。 2．跨度大于31.5 m的起重机检验加收20%。 3．高温有毒有害作业场所的起重机检验加收20%。 4．其它起重机按上述相似类别标准收取。 5．安装、移装、重大修理和改造监督检验，按相应定期检验的200%收取。 6．进出口检验按本标准加收30%。 7. 防爆/绝缘起重机安装监检以总价的1%收取费用。（新增） 8. 防爆/绝缘起重机定期检验按列表300%收取费用。（新增） 9. 总价包括设备货物价值和安装费用。 |

2.机械式停车设备检验（新增）

| 机械式停车设备 | 70元/泊位 |
| --- | --- |
| 备注：1.安装、移装、重大修理和改造监督检验，按总价的1%收费。 2.总价包括设备货物价值和安装费用。 |

3.塔式起重机检验                                元/台

|  | ≤16 | ≤25 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | >80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度（10米） | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 备 注 | 1．每增加10米或一标准节加收10%。 2．自开式加收50%。 3．安装、移装、重大修理和改造监督检验，按相应定期检验的200%收取。 4．进出口检验按本标准加收30%。 |

4.升降机检验

| 项 目 | 收费标准（元／台） |
| --- | --- |
| 单笼施工升降机 | 200 |
| 双笼施工升降机 | 300 |
| 单卷筒简易升降机 | 120 |
| 双卷筒简易升降机 | 150 |
| 备注 | 1．施工升降机起升高度超过30米时，每增加10米加收10%。 2．简易升降设备包括井架、门架、门立架。 3．安装、移装、重大修理和改造监督检验，按相应定期检验的200%收取。 |

（二）电梯检验

| 项 目 | 收费标准（元／台） |
| --- | --- |
|  | ≤4层 | ≤5层 |  |
| 乘客电梯 |  | 400 |  |
| 载货电梯（含杂物电梯） | 300 |  |  |
| 自动扶梯与自动人行道 |  |  | 400 |
| 备 注 | 1．乘客电梯、载货电梯（含杂物电梯），每增加一层加收50元。 2. 10层以下乘客电梯安装监督检验按电梯总价0.9～1.1%收取。 3. 10层以上乘客电梯安装监督检验按电梯总价0.8～1.0%收取。 4．载货电梯（含杂物电梯）安装监督检验按总价0.8～1.0%收取。 5．自动扶梯与自动人行道安装检验按总价0.7～l.0%收取。 6.移装、重大修理和改造监督检验，按相应电梯定期检验的200%收取。 7.进出口检验按本标准加收30%。 8.防爆电梯安装监检以总价的1.2%收取费用。（新增） 9.防爆电梯定期检验按载货电梯（含杂物电梯）200%收取费用。（新增） 10.消防员电梯按乘客电梯收取费用。 11.井道安全门按层站收取费用。 12.总价包括设备货物价值和安装费用。 |

（三）场（厂）内机动车辆检验

| 序号 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 检验费 | 台 | 20 |  |
| 2 | 牌照 | 台 | 15 |  |
| 备注：防爆叉车首次（定期）检验按1000元/台收取费用。（新增） |

（四）客运索道检验

| 项 目 | 收费标准（元／条） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 往复式 | 4000～5000 | 1．安装检验按索道总投资的1%收取。 2．修理检验按表列200%收费。 3．进出口检验按本标准加收30%。 |
| 循环式 | 5000～6000 |  |

（五）大型游乐设施检验(暂停收费)

| 序号 | 产品名称 | 项号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 碰碰车类游乐设施 | l | 基本要求 | 场地 | 20 |  |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 20 |  |
|  |  | 3 | 车场 | 场地 | 20 |  |
|  |  | 4 | 车辆 | 台 | 20 |  |
|  |  | 5 | 机械传动系统 | 台 | 20 |  |
|  |  | 6 | 电气系统 | 台 | 20 |  |
|  |  | 7 | 缓冲装置 | 台 | 10 |  |
|  |  | 8 | 操作与控制 | 台 | 30 |  |
|  |  | 9 | 安全栅栏和操作室 | 台 | 20 |  |
|  |  | 10 | 以内燃机为动力的 | 台 | 20 |  |
| 2 | 电池车类游乐设施 | 1 | 基本规定 | 场地 | 30 |  |
|  |  | 2 | 车场和车道 | 场地 | 20 |  |
|  |  | 3 | 车场和车体 | 台 | 20 |  |
|  |  | 4 | 机械传动系统 | 台 | 20 |  |
|  |  | 5 | 电气系统 | 台 | 30 |  |
|  |  | 6 | 安全装置 | 台 | 30 |  |
| 3 | 赛车类游乐设施 | l | 基本规定 | 场地 | 60 |  |
|  |  | 2 | 车道 | 场地 | 30 |  |
|  |  | 3 | 车辆 | 台 | 20 |  |
|  |  | 4 | 机械传动系统 | 台 | 60 |  |
|  |  | 5 | 操作与控制部分 | 台 | 50 |  |
|  |  | 6 | 安全装置 | 台 | 40 |  |
|  |  | 7 | 覆盖物与防冲装置 | 台 | 40 |  |
| 4 | 小火车类游乐设施 | l | 基本规定 | 场地 | 80 |  |
|  |  | 2 | 路基 | 场地 | 50 |  |
|  |  | 3 | 轨道 | 场地 | 50 |  |
|  |  | 4 | 车辆 | 台 | 50 |  |
|  |  | 5 | 车轮 | 台 | 50 |  |
|  |  | 6 | 机械传动系统 | 台 | 100 |  |
|  |  | 7 | 电气系统 | 台 | 100 |  |
|  |  | 8 | 安全装置 | 台 | 50 |  |
|  |  | 9 | 安全栅栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 50 |  |
| 5 | 转马类游乐设施 | l | 基本规定 | 场地 | 200 | 直径≥1Om，按1.5倍收费。 专供儿童乘坐按0.8倍收费。 |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 100 |  |
|  |  | 3 | 支承部分 | 台 | 100 |  |
|  |  | 4 | 轨道 | 台 | 50 |  |
|  |  | 5 | 转动平台 | 台 | 150 |  |
|  |  | 6 | 乘人部分 | 台 | 30 |  |
|  |  | 7 | 机械传动系统 | 台 | 200 |  |
|  |  | 8 | 液压和气动系统 | 台 | 200 |  |
|  |  | 9 | 电气系统 | 台 | 150 |  |
|  |  | 10 | 安全装置 | 台 | 50 |  |
|  |  | 11 | 安全栅栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 100 |  |
| 6 | 自控飞机类游乐设施 | 1 | 基本规定 | 场地 | 250 | 回转直径≥12m或飞行高度≥5m时，按1.5倍收费。 专供儿童乘坐按0.8倍收费。 |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 150 |  |
|  |  | 3 | 支承面与水平面 | 台 | 100 |  |
|  |  | 4 | 机械传动系统 | 台 | 200 |  |
|  |  | 5 | 液压和气动系统 | 台 | 300 |  |
|  |  | 6 | 电气系统 | 台 | 250 |  |
|  |  | 7 | 安全装置 | 台 | 150 |  |
|  |  | 8 | 安全栅栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 100 |  |
| 7 | 陀螺类游乐设施 | l | 基本规定 | 场地 | 300 | 倾角≥45度，或回转直径≥10m时，按1.5倍收费。 |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 150 |  |
|  |  | 3 | 下支承部和上转盘 | 台 | 100 |  |
|  |  | 4 | 乘人部分 | 台 | 50 |  |
|  |  | 5 | 机械传动系统 | 台 | 300 |  |
|  |  | 6 | 液压和气动系统 | 台 | 300 |  |
|  |  | 7 | 电气系统 | 台 | 250 |  |
|  |  | 8 | 安全装置 | 台 | 150 |  |
|  |  | 9 | 安全栅栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 100 |  |
| 8 | 飞行塔类游乐设施 | 1 | 基本规定 | 场地 | 350 | 塔身高度≥30m，或飞行高度≥5m时，按1.5倍收费。 专供儿童乘坐按0.8倍收费。 |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 150 |  |
|  |  | 3 | 塔身 | 台 | 100 |  |
|  |  | 4 | 回转部分 | 台 | 150 |  |
|  |  | 5 | 吊舱 | 台 | 150 |  |
|  |  | 6 | 升降和回转传动系统 | 台 | 200 |  |
|  |  | 7 | 液压和气动系统 | 台 | 300 |  |
|  |  | 8 | 电气系统 | 台 | 300 |  |
|  |  | 9 | 安全装置 | 台 | 200 |  |
|  |  | 10 | 安全栅栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 100 |  |
| 9 | 架空游览车类游乐设施 | 1 | 基本规定 | 场地 | 400 | 高度≥8m时，按1.5倍收费。 |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 300 |  |
|  |  | 3 | 轨道 | 台 | 200 |  |
|  |  | 4 | 车轮和车体 | 台 | 100 |  |
|  |  | 5 | 机械传动系统 | 台 | 300 |  |
|  |  | 6 | 电气系统 | 台 | 200 |  |
|  |  | 7 | 安全装置 | 台 | 300 |  |
|  |  | 8 | 安全栅栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 150 |  |
| 10 | 观览车类游乐设施 | l | 基本规定 | 场地 | 400 |  |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 200 |  |
|  |  | 3 | 立柱和主轴 | 台 | 100 |  |
|  |  | 4 | 转盘 | 台 | 200 |  |
|  |  | 5 | 吊厢 | 台 | 200 |  |
|  |  | 6 | 机械传动系统 | 台 | 350 |  |
|  |  | 7 | 液压和气动系统 | 台 | 350 |  |
|  |  | 8 | 电气系统 | 台 | 300 |  |
|  |  | 9 | 安全装置 | 台 | 300 |  |
|  |  | 10 | 安全栅栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 100 |  |
| 11 | 滑行类游乐设施 | l | 基本规定 | 场地 | 400 | 速度≥30km/h或轨道高度≥5m，按1.5倍收费;轨道高度≥10m，按2倍收费。 |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 200 |  |
|  |  | 3 | 轨道 | 台 | 150 |  |
|  |  | 4 | 车辆 | 台 | 200 |  |
|  |  | 5 | 提升及传动系统 | 台 | 350 |  |
|  |  | 6 | 液压和气动系统 | 台 | 400 |  |
|  |  | 7 | 电气系统 | 台 | 300 |  |
|  |  | 8 | 安全装置 | 台 | 300 |  |
|  |  | 9 | 安全栅栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 200 |  |
| 12 | 大型水上游乐设施 （大滑梯、造浪 池、漂流河等） | l | 基本规定 | 场地 | 300 |  |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 200 |  |
|  |  | 3 | 电气系统 | 台 | 200 |  |
|  |  | 4 | 控制系统 | 台 | 200 |  |
|  |  | 5 | 大滑梯 | 台 | 500 |  |
|  |  | 6 | 造浪池 | 台 | 500 |  |
|  |  | 7 | 漂流河 | 条 | 500 |  |
|  |  | 8 | 安全栅栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 100 |  |
| 13 | 小型水上游乐设施 （碰碰船、电池船、海战船、激光战船、水上自行车、儿童滑梯等） | 1 | 基本规定 | 场地 | 30 |  |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | lO |  |
|  |  | 3 | 控制系统 | 台 | 20 |  |
|  |  | 4 | 动力系统 | 台 | 20 |  |
|  |  | 5 | 船体 | 台 | 50 |  |
|  |  | 6 | 儿童滑梯 | 台 | 50 |  |
|  |  | 7 | 稳定性实验 | 台 | 20 |  |
| 14 | 其它类游乐设施 （蹦极系列、滑索系列、空中飞人系列、系留式观光气球系列、滑道类等） | l | 基本规定 | 场地 | 500 |  |
|  |  | 2 | 基础部分 | 场地 | 400 |  |
|  |  | 3 | 控制系统 | 台 | 400 |  |
|  |  | 4 | 电气系统 | 台 | 400 |  |
|  |  | 5 | 钢丝绳 | 台 | 400 |  |
|  |  | 6 | 安全装置 | 台 | 200 |  |
|  |  | 7 | 安全棚栏、站台、阶梯和操作室 | 场地 | 200 |  |

三、其他事项

（一）远程收费标准。对于外出检验单程超过15公里时，每超过10公里检验费加收5%，但最多不超过50%。单程在25公里以内，每往返一次收取交通费60元，单程超过25公里时，按实际里程每公里加收1.2元。

（二）新纳入特种设备目录产品检验收费标准。因特种设备目录修订，以后年度新纳入特种设备目录产品检验收费标准，按照该收费标准中相类似的特种设备检验收费标准执行。

# Text boxes

项目

目

收费

标准

标准

起重量

（t）

起重力矩（t·m）

（元/台）

项目

收费

标准