政府采购项目

公开招标采购文件

项目编号：科信建代字[2021]100197号

项目名称：宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目

之海洋环境监测及效果评估工程采购项目

采购单位：宁波梅山物流产业集聚区梅山湾建设管理中心

招标代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2021年6月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	17

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  合同主条款（参考）	31

第六章　投标文件格式	41

# 第一章  公开招标公告

项目概况

宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目之海洋环境监测及效果评估工程采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年7月12日09:30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2021]100197号

项目名称：宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目之海洋环境监测及效果评估工程采购项目

预算金额（元）：7485000.00

最高限价（元）：7485000.00

采购需求：

标项名称:宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目之海洋环境监测及效果评估工程采购项目

数量:1

预算金额（元）:7485000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：针对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目目标和特点制定项目实施各阶段的监测方案，包括项目前、中、后期修复效果评估监测方案等，并研究典型封闭海湾生物治理模式，为工程实施提供技术保障。

备注：组成联合体的成员数量不超过2个。

合同履行期限：合同签订生效后，接采购人通知完成本项目的全部工作。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：/至2021年7月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年7月12日09:30

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”：北仑区（开发区）公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心开标室）

开标时间：2021年7月12日09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：1．对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

（2）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

（3）电子招投标有关事项说明：

（3.1）本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（3.2）供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（3.3）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（3.4）供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”和纸制备份投标文件。

（4）疫情期间特别提醒事项：

供应商提交电子备份投标文件方式：

采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2021年7月9 日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际大厦A座934室。

收件人：杜振华     联系式：0574-89076310

采用现场递交方式递交备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波梅山物流产业集聚区梅山湾建设管理中心

地址：宁波梅山岛保税区行政大楼

传真：/

项目联系人（询问）：方老师

项目联系方式（询问）：0574-89284533

质疑联系人：史老师

质疑联系方式：0574-89284519

2.采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际大厦A座934室

联系方式：0574-89076310

项目联系人（询问）：杜振华、郑涵、王腾、汪珍、周丙海

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：房科红

质疑联系方式：0574-89076310

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市梅山物流产业集聚区政府采购管理办公室

地址：宁波梅山保税港区成海路6号

传真：/

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-89284431

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 本项目针对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目目标和特点制定项目实施各阶段的监测方案，为工程实施提供技术保障。 |
| 2 | 服务期限 | 1、梅山湾植被资源调查：在项目施工前和施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告； 2、梅山湾鸟类调查：在项目施工前和施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告； 3、海水、汇流区及河流生态环境调查：在项目施工前、施工中、施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告； 4、项目跟踪监视监测：在项目完工后二个月内完成研究工作及编制完成研究报告； 5、典型半封闭海湾生物治理模式研究：在项目完工后二个月内完成研究工作及编制完成研究报告； 6、效果评估指标体系研究：在项目完工后二个月内完成相关工作。 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 采购单位指定地点 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见二、服务需求及内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 满足执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 |
| 6 | 服务要求 | 详见二、服务需求及内容 |
| 7 | 物理特性要求 | / |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见二、服务需求及内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见二、服务需求及内容 |
| 10 | 验收标准 | 按招标文件要求验收 |
| 11 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 12 | 演示时间及地点 | / |
| 13 | 样品要求 | / |
| 14 | 本项目的核心产品 | / |

一、商务要求表

| 付款条件 | （1）合同签署后7天内，采购人向中标方支付合同金额的30%作为预付款； （2）完成2021年度植被资源调查、鸟类调查、生态环境调查，并形成阶段性报告后，采购人向中标方支付相应合同金额的25%；完成2022年度植被资源调查、鸟类调查、生态环境调查，并形成阶段性报告后，采购人向中标方支付相应合同金额的25%。 （3）项目跟踪监视监测每完成一次，支付相应合同金额的10%；完成可视化成果、整治修复图集、工程汇编资料，支付相应合同金额50%。 （4）完成效果评估研究、海湾生物治理模式研究等报告（专题），支付相应合同金额的50%。 （5）全部成果经专家评审通过后结清合同尾款。 |
| --- | --- |
| 验收 | 项目由采购人组织验收。 |
| 项目保密要求 | 中标人对本项目所有数据所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标人的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。 中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本项目的履行。 |

二、服务需求及内容

一、项目背景

坚持以陆海统筹总原则，遵循保护优先、自然恢复为主的方针，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，以“海洋生态扩容”和“污染减排”为总抓手，开展宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目，整体改善提升整个梅山湾生态环境质量，保障生态系统完整性、稳定性和生态健康，提高滨海盐沼生态系统功能，实行海岛保护，实现岸线资源的合理利用，加快推进海洋经济快速和可持续发展，建立海洋保护修复长效机制，营造“天蓝水清”的美丽港湾、绿色海岸。

本项目针对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目目标和特点制定项目实施各阶段的监测方案，为工程实施提供技术保障。

二、项目主要内容

（一）生态环境调查

1、植被调查：植被资源调查的范围包括梅山湾盐沼植被及海堤附近陆生植被，根据现有资料及了解的情况，通过内业分析遥感影像图、地形图等，初步确定调查范围内的植被系统类型（乔木林、灌木林、草地、滨海盐沼等）和分布情况，进行初步的植被类型分布图制作，以此计算各类植被类型的面积和斑块分布情况，并进一步设定植被调查的样地数量和布点方式。整理出主要的立地类型、林种、起源、优势物种、物种组成等基础信息，掌握各种类型植物生态系统的分布情况。利用ArcGis等地理信息系统软件，对卫星影像进行Grid 栅格化处理，提取叶面积指数（LAI）、归一化植被指数（NDVI）、差值植被指数（DVI）、比值植被指数（RVI）、景观空间格局指数等数据，初步构建植被结构数据库。抽样开展样地调查进行实地验证，对数据库资料进行检验和矫正，以保障分析结果的准确性。根据植被类型和分布情况，在调查范围内布设20-30个调查点，每个点位设置乔木样地1个，灌木样地3个，草本样地5个，样地规格为：乔木10 m×10 m、灌木5 m×5 m、草本1 m×1 m。类型覆盖全部植被系统类型（乔木林、灌木林、草地、滨海盐沼等），布点范围覆盖调查范围全域。利用典型样地调查法通过设立临时调查样地对各类型森林生态系统开展实地调查，根据不同类型森林生态系统的面积设置该类型森林生态系统的样地数量。依据样地调查方法进行立地基本情况（土壤质地、坡度、坡向等）、树种组成、密度、蓄积量、冠层结构、林龄结构、更新演替情况、灌木层生长情况、草本层生长情况以及枯枝落叶层蓄积量等开展详细调查。

2、鸟类调查：调查采用距离取样中的样带法进行调查。观测者沿固定线路活动，并记录样线两侧所见到的鸟，沿样带在陆地上可以行走、驾车，在海上可乘船进行观察。 记录鸟类的种名，在有条件的情况下拍摄鸟类栖息、摄食等影像资料。调查时间分二期进行，分别在项目施工前和施工后。室内分析及资料整理。整理相关记录资料形成完整的鸟类名录。

3、海水生态调查：布设梅山湾海区16个站位进行现场采样监测及调查（站位具体位置可根据实际情况进行适当调整）。对水质、沉积物的理化参数和生物多样性进行监测分析。在项目施工前、施工中和施工后开展三期监测调查。主要监测内容包括：①水文气象要素：风速、风向、水深、透明度、海况等；②水质要素：水色、水温、悬浮物、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、活性硅酸盐、油类等；③生物要素：叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、渔业资源；④沉积物要素：油类、硫化物、重金属等。

4、汇流区生态调查：布设梅山湾入海闸门11个站位，进行现场采样监测及调查（站位具体位置可根据实际情况进行适当调整）。对水质、沉积物的理化参数和生物多样性进行监测分析。在项目施工前、施工中和施工后开展三期监测调查。主要监测内容包括：①水文气象要素：风速、风向、水深、透明度、海况等；②水质要素：水色、水温、悬浮物、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、活性硅酸盐、油类等；③生物要素：叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、渔业资源；④沉积物要素：油类、硫化物、重金属等。

5、梅山岛河流生态调查：布设梅山岛入海河流8个站位，进行现场采样监测及调查（站位具体位置可根据实际情况进行适当调整）。对水质、沉积物的理化参数和生物多样性进行监测分析。在项目施工前、施工中和施工后开展三期监测调查。主要监测内容包括：①水文气象要素：风速、风向、水深、透明度、海况等；②水质要素：水色、水温、悬浮物、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、活性硅酸盐、油类等；③沉积物要素：油类、硫化物、重金属等。

6、海水、汇流区和河流总的站位中，沉积物测站占总测站数的3/5，生物多样性测站占总测站数的1/2。

（二）项目跟踪监视监测

1、可视化成果集成：对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目的重要节点拍摄、收集项目视频，形成可视化成果集成。

2、整治修复图集编绘：对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目的重要节点拍摄、收集项目照片，形成整治修复图集编绘。

3、工程跟踪监视监测：对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目的重要节点做项目进展报告，对任务进度、项目开支、需求和变更进行监视监测。主要包括：①项目组织管理情况监管：项目实施进展（项目总体筹备情况、工程推进情况）、规章制度建设与执行情况、资金到位及使用情况、项目影响情况。②技术监管：了解工程施工进度，查阅项目招投标、施工合同、施工设计、批复要求，现场查看项目实施情况。跟踪监视监测频率：每季度开展1次。

4、工程资料收集与汇总：收集、整理、汇总宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目的重要节点的工程资料。

（三）效果评估

1、资料收集、调查：收集、调查城镇生态系统和自然海岸带生态系统服务功能的各项指标资料；

2、数据分析、处理：综合运用恢复生态学、生态系统服务价值评估、层次分析法等理论方法，进行数据分析、处理，提取具有滨海城镇特色的海岸带生态修复效果评价指标，建立滨海城镇生态修复效果评价体系，以期综合评定梅山湾生态修复工程实施后效果。

3、模型建立和调试费：在综合城镇生态系统和自然海岸带生态系统服务功能的基础上，选择14个指标，同时运用层次分析法，通过专家调查分析，引入各指标权重赋值，构建滨海城镇海岸带生态修复效果评估模型。运用层次分析软件，并根据专家打分评判结果，绘制层次模型，然后输入多个专家数据，建立专家群决策，运用判断矩阵集结，经过加权几何平均得到计算结果。最终计算滨海城镇海岸带各目标层生态服务价值，对生态修复最终效果进行评价。

4、评估报告编制：在现场踏勘、资料收集分析以及工程实施前后的生态调查、评估的基础上，分生态系统服务功能评估及社会经济、生态、景观效益评估两个层面，编制项目评估报告。

5、典型封闭海湾生物治理模式研究：提出基于典型半封闭海湾的资源环境调查分析与评价、SWOT分析、海湾综合整治方案规划和海湾综合整治预评估的海湾综合整治研究技术路线；并对相关整治技术进行系统地研究。

（4）项目进度要求

| 序号 | 内容名称 | 工作周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梅山湾植被资源调查 | 在项目施工前和施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告 |
| 2 | 梅山湾鸟类调查 | 在项目施工前和施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告 |
| 3 | 海水、汇流区及河流生态环境调查 | 在项目施工前、施工中、施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告 |
| 4 | 项目跟踪监视监测 | 在项目完工后二个月内完成研究工作及编制完成研究报告 |
| 5 | 典型半封闭海湾生物治理模式研究 | 在项目完工后二个月内完成研究工作及编制完成研究报告 |
| 6 | 效果评估指标体系研究 | 在项目完工后二个月内完成相关工作 |

（五）项目质量要求

按相关技术标准、规范和规程开展专题研究，通过技术评审、审批或备案，为工程设计、施工以及运营管理提供依据。

1、服务单位应组织技术力量强、经验丰富的技术、经济和管理人员组成工作团队，要制订和建立严格的质量保证措施和管理制度，确保工作按时、按质完成。

2、服务单位应首先编制工作大纲，报采购人核准后开展相关工作。

3、服务单位编制研究报告时应严格执行国家的有关政策、规定和技术标准、规范。

4、服务单位完成的报告的内容和深度应满足报告审查的要求，并根据报批需要，调整最终报告范围、内容。

5、服务单位应配合采购人开展其他相关专题研究工作。

*（六）项目成果及数量

（一）成果

研究报告要求达至的深度及格式要求，详见附件1和附件2。

（二）数量

1、中间成果的份数满足专家会审查需要提供；

2、最终成果报告需纸质10份，电子文件1份。以上数量均为暂定，采购人可根据实际情况要求调整，费用已包含在相应的内容中。

海洋环境监测及效果评估项目采购控制价表

|  | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价最高限价 | 合价 |  |
| 一 | 生态环境调查 |  |  |  |  | 说明 |
| 1 | 植被调查 | 样点 | 20 | 20000 |  |  |
| 2 | 鸟类调查 | 样线 | 5 | 50000 |  |  |
| 3 | 海水生态调查 | 站 | 48 | 39000 |  |  |
| 4 | 汇流区生态调查 | 站 | 33 | 39000 |  |  |
| 5 | 梅山岛河流生态调查 | 站 | 24 | 39000 |  |  |
| 二 | 项目跟踪监视监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视化成果集成 | 项 | 1 | 300000 |  |  |
| 2 | 整治修复图集编绘 | 项 | 1 | 150000 |  |  |
| 3 | 工程跟踪监视监测 | 项 | 5 | 50000 |  |  |
| 4 | 工程资料收集与汇总 | 项 | 6 | 40000 |  |  |
| 三 | 效果评估 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料收集、调查 | 项 | 1 | 160000 |  |  |
| 2 | 数据分析、处理 | 项 | 1 | 260000 |  |  |
| 3 | 模型建立和调试费 | 项 | 2 | 300000 |  |  |
| 4 | 评估报告编制 | 项 | 1 | 280000 |  |  |
| 5 | 典型封闭海湾生物治理模式研究 | 项 | 1 | 500000 |  |  |
| 四 | 费用合计 | 总额 |  |  |  |  |

注：投标人在单价一栏中所报单价不能≥上表中单价最高限价。

附件1

2021年宁波市（北仑）海洋生态修复项目

之海洋生态环境调查要求

1 盐沼植被调查

1.1 调查内容及方法

在工程实施前和实施后，在梅山湾开展盐沼植被资源调查，调查范围包括梅山湾盐沼植被及海堤附近陆生植被。

根据现有资料及了解的情况，通过内业分析遥感影像图、地形图等，初步确定调查范围内的植被系统类型（乔木林、灌木林、草地、滨海盐沼等）和分布情况，进行初步的植被类型分布图制作，以此计算各类植被类型的面积和斑块分布情况，并进一步设定植被调查的样地数量和布点方式。整理出主要的立地类型、林种、起源、优势物种、物种组成等基础信息，掌握各种类型植物生态系统的分布情况。利用ArcGis等地理信息系统软件，对卫星影像进行Grid 栅格化处理，提取叶面积指数（LAI）、归一化植被指数（NDVI）、差值植被指数（DVI）、比值植被指数（RVI）、景观空间格局指数等数据，初步构建植被结构数据库。抽样开展样地调查进行实地验证，对数据库资料进行检验和矫正，以保障分析结果的准确性。根据植被类型和分布情况，在调查范围内布设20-30个调查点，每个点位设置乔木样地1个，灌木样地3个，草本样地5个，样地规格为：乔木10 m×10 m、灌木5 m×5 m、草本1 m×1 m。类型覆盖全部植被系统类型（乔木林、灌木林、草地、滨海盐沼等），布点范围覆盖调查范围全域。

利用典型样地调查法通过设立临时调查样地对各类型森林生态系统开展实地调查，根据不同类型森林生态系统的面积设置该类型森林生态系统的样地数量。依据样地调查方法进行立地基本情况（土壤质地、坡度、坡向等）、树种组成、密度、蓄积量、冠层结构、林龄结构、更新演替情况、灌木层生长情况、草本层生长情况以及枯枝落叶层蓄积量等开展详细调查。

2鸟类调查及评估研究

2.1 调查内容和要求

鸟类调查时间分两期进行，分别在项目施工前和施工后。调查采用距离取样中的样带法或样点法进行调查。观测者沿固定线路活动，并记录样线两侧所见到的鸟，沿样带在陆地上可以行走、驾车，在海上可乘船进行观察。 记录鸟类的种名，在有条件的情况下拍摄鸟类栖息、摄食等影像资料。外业调查结束后，在室内分析及资料整理，整理相关记录资料形成完整的鸟类名录。

2.2 调查方法

样带法：在调查地点选择多条样带线，肉眼或借助10 倍双筒望远镜和60 倍单筒望远镜在开阔湿地生境中，记录鸟类的种类及数量分布。在梅山湾适宜区域设置6条样线, 每条样线长0.6–2.0 km, 相邻样线的间隔均在1 km以上。样点的设置采用系统抽样法, 在样线上每隔200 m设1处样点站并用GPS定位，在地图纸上标记出样带位置。6条样线上设置约24个样点站。

样点法：在梅山湾适宜的区域内选择数个样点，借助10 倍双筒望远镜和60倍的单筒望远镜，以点为中心形成一个圆直接计数一定面积内的鸟类种类数量。样点法可用于估计每个种的相对密度，或者与距离估测结合，从而计算出绝对密度。

3海洋生态环境调查

3.1 调查内容

布设梅山湾海区16个站位、入海闸门11个站位和入海河流8个站位，进行现场采样监测及调查（站位具体位置可根据实际情况进行适当调整）。对水质、沉积物的理化参数和生物多样性进行监测分析。其中沉积物测站占总测站数的3/5，生物多样性测站占总测站数的1/2。在项目施工前、施工中和施工后开展三期监测调查。

主要监测内容包括：1)水文气象要素：风速、风向、水深、透明度、海况等；2)水质要素：水色、水温、悬浮物、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、活性硅酸盐等；3)生物要素：叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、渔业资源；4)沉积物要素：油类、硫化物、重金属等。

3.2 调查依据

调查方法、站位布设、采样数量、样品分析等均按照《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》（GB/T 12763.4-2007）、《海洋调查规范 第6部分：海洋生物调查》（GB/T 12763.6-2007）、《海洋调查规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》（GB/T 17378.7-2007）、《海洋监测规范 第4部分：海水化学要素调查》（GB/T 17378.4-2007）、《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》（GB 17378.5-2007）、《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》（GB 17378.5-2007）等相关技术文件要求进行。

4成果要求

4.1 盐沼植被调查

（1）梅山湾植被调查研究分析报告两份（施工前和施工后）；

（2）梅山湾植物的影像资料；

（3）整理相关记录资料形成完整的植物名录。

4.2鸟类现状调查及评估研究

（1）梅山湾鸟类调查研究分析报告两份（施工前和施工后）；

（2）梅山湾鸟类栖息、摄食等影像资料；

（3）整理相关记录资料形成完整的鸟类名录。

4.3 海洋生态环境调查

（1）梅山湾水质调查分析报告三份（施工前、施工中和施工后），报告内容包括：

①梅山湾水质水文、理化参数分析及评价；

②梅山湾沉积物各项理化参数研究分析及评价；

③梅山湾浮游动物多样性等分析；

④梅山湾浮游植物多样性调查分析。

附件2

2021年宁波市（北仑）海洋生态修复项目

之海洋环境监测及效果评估要求

1 项目跟踪监视监测

（1）在项目重要节点做项目进展报告，使项目主管及项目组成员及时了解项目最新进展情况。对任务进度及开支进行监视，以及监测评价实际和计划的完成情况、检验技术指标的正确与否、需求和变更是否合乎程序、工期进展是否与项目要求相一致以及成本监控等内容。

（2）对一些绩效目标，包括技术指标、预算成本、工期和资源的需求数量，进行统计估算、比较和评估。在比较的同时，需要将绩效与计划做比较，在比较的基础上预测项目总成本和工期是否符合项目的预期目标。如果产生比较大的偏差，就需要采取适当的纠正行动或进行调整。项目监视包括：

（3）任务进度：记录下任务的实际开始时间与实际结束时间，实际的工作量及工作成果等信息以判断该任务是否正常执行。

（4）项目开支：记录下所有的项目开支，与计划中的开支项进行对比，看是否超出原预算，若有较大的赤字，则要找出具体的费用超出项，分析原因，并采取相应的措施。

（5）跟踪监视监测频率：每季度开展1次。

1.1 项目组织管理情况监管

主要为项目开展的行政监管：项目实施进展（项目总体筹备情况、工程推进情况）、规章制度建设与执行情况、资金到位及使用情况、项目影响情况。

1.2技术监管

1.2.1 海洋生态保护和修复治理工程

（1）梅山湾互花米草治理工程

监视内容：了解工程施工进度，查阅项目招投标、施工合同、施工设计、批复要求，现场查看项目实施情况，包括完成清理互花米草面积、盐沼生态系统重建面积、堤岸生态化改造总长度等情况，修复后是否达到了生态化、绿植化等。

（2）梅山湾生态浮床工程

监视内容：了解工程施工进度，查阅项目招投标、施工合同、施工设计、批复要求，通过现场查看、卫星遥感或无人机等，及时掌握项目实施情况，现场查看项目实施情况，包括增设生态浮床的情况。

（3）梅山岛水系生态治理工程

监视内容：了解工程施工进度，查阅项目招投标、施工合同、施工设计、批复要求，通过现场查看、卫星遥感或无人机等，及时掌握项目实施情况，现场查看项目实施情况，包括河道滨水区海绵化改造、 建设生态河道的情况。

1.2.2 海洋环境监测及效果评估工作

监视内容：跟踪海洋环境监测及效果评估等工作落实情况。

2 工程实施效果评估

在现场踏勘、资料收集分析以及工程实施前后的生态调查、评估的基础上，分生态系统服务功能评估及社会经济、生态、景观效益评估两个层面。

2.1生态系统服务功能评估

（1）综合运用恢复生态学、生态系统服务价值评估、层次分析法等理论方法，提取具有滨海城镇特色的海岸带生态修复效果评价指标，建立滨海城镇生态修复效果评价体系，以期综合评定梅山湾生态修复工程实施后效果。

（2）滨海城镇海岸带生态系统，受人类活动影响较大，在考量其生态系统服务功能时，更多的考虑服务功能对城镇人群需求的贡献率。因此，在综合城镇生态系统和自然海岸带生态系统服务功能的基础上，选择指标，同时运用层次分析法，通过专家调查分析，引入各指标权重赋值，构建滨海城镇海岸带生态修复效果评估模型。最终计算滨海城镇海岸带各目标层生态服务价值，对生态修复最终效果进行评价。

2.2 社会经济、生态、景观效益评估及综合评估

（1）社会经济效益评估

经济效益评估则是对整个工程完成对区域经济的带动作用，包括吸引更多游客的旅游经济收入、对区域房地产、地价带动作用、以及工程本身带来的经济收益等方面；当前对社会效益评价的常见方法有熵值法、模糊物元分析法等多种方式，选择合适的方法对社会经济效益进行评价。

（2）生态效益评估

生态效益评估则主要是对工程前后的环境改善情况进行评估，主要是对工程施工过程中对海洋环境的影响，作一个动态的评估分析，主要针对三个工程展开。

（3）景观效应评估

评估工程实施后对工程周边区域带来的景观改善程度和效应。

（4）综合评估

是对整个工程建设的成效综合评估。该评估综合工程施工引起的生态环境影响和工程完成带动的经济、社会、生态效益，综合分析项目带来的社会、经济、生态成效。

3 成果要求

（1）项目跟踪监视监测报告

完成每季度1份的季报，以及总监视监测报告1份。

（2）项目生态评估报告

通过理论方法提取生态修复效果评价指标，建立生态修复效果评估体系，对工程实施前后的生态进行评估，综合评估梅山万生态修复工程实施效果。完成生态评估报告1份。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目之海洋环境监测及效果评估采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标报价应是完成本项目的所有费用之和。4、中标服务费的收取标准：根据国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的货物招标费率标准，下浮20%，按照中标通知书确定的中标总金额向中标供应商收取。 与本次投标相关的款项都汇入以下账户： 开户银行：中信银行宁波高新区支行 账 号：7550110195700003212 户 名：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 现场踏勘（如有）：投标人可自主前往现场踏勘 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑，逾期不予处理；招标方不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 6 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易网（北仑区分网）。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 投标文件有效期：90天 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

5.“书面形式”包括信函、传真等。

6.“*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。如为联合体投标的，所有联合体成员均需盖电子签章，由联合体牵头人上传至政采云平台。如联合体中标后，联合体成员双方应在合同中明确分工事项并加盖公章。

（七）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

*2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（八）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。

1.资格审查部分：

（1）投标人自查表①资格条件自查表（格式见第六章）

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（3）书面声明（格式见第六章）

2.报价部分：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）分项报价表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函(格式见第六章)；

（5）残疾人福利性单位声明函(格式见第六章，如是请提供)。

3.技术商务部分：

（1）投标人自查表②符合性自查表（格式见第六章）；

（2）商务条款偏离表（格式见第六章）；

（3）法定代表人身份证明（投标人代表为法定代表人时必须提供法定代表人身份证明，格式见第六章）或法定代表人授权书及被授权代表身份证复印件（投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书，格式见第六章）；

（4）业绩一览表（格式见第六章，并附合同复印件加盖公章）；

（5）项目人员配置表（格式见第六章）；

（6）根据评分标准中各项提供相应资料；

（7）投标人认为需要的其他文件资料。

（二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括费用详见前附表。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子加密投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

（七）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格审查文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（3）投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、付款方式等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）带“*”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（8）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供技术方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的或者与采购文件中标“*”的主要服务条款发生实质性偏离的；

（3）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术部分文件、报价部分文件进行评审；

4.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

解密失败的异常处理：若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回；如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

- 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

确定中标：本项目由采购单位确定中标人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公示时间为1个工作日。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人无正当理由拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并承担相应法律责任。

（二）履约保证金

1.签订合同后3个工作日内中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。合同中所有事项履行完毕后无息退还。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则采购单位有权没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、特别说明

1.本项目  非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

6.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8. 执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

9. 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

10.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

12.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则及顺序

1.评标委员会按照政府采购法相关规定的规定组织评标项目的招标评标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2.评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3.评标严格按照本招标文件规定程序进行。评标委员会将对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。仅对实质上响应了招标文件的要求，不存在重大商务偏差和技术偏差的投标进行商务和技术的比较、评估和评定。

4.评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、评标方法

1.本项目采用综合评分法评标。

2.按本招标文件下列规定评分细则，由评标委员会各成员以记名方式独立评定打分。

3.汇总各评委的评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的总得分，对明显畸高、畸低的报价（其投标报价偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

4.推荐中标候选人：评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人。如该标段投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由投标人抽签决定。

三、评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分(合计75分) |
| 1 | 对项目的理解（10分） | 对项目所在地的熟悉情况、详细区域的掌握情况进行综合评审； 分析详细、透彻的，得3.6-5分； 分析基本详细、透彻的，得2.1-3.5分； 分析欠详细、透彻的，得0-2分； |
|  |  | 根据投标人提交的针对本次项目背景、目标任务的描述以及分析方向进行综合评审； 描述及分析的准确性和全面性较强的，得3.6-5分； 描述及分析的准确性和全面性强的，得2.1-3.5分； 描述及分析的准确性和全面性较弱的，得0-2分； |
| 2 | 基本思路、技术路线（15分） | 根据投标人提交的针对本项目工作思路、任务分解等情况进行综合评审； 思路较清晰，任务分解较合理、可行的，得5.6-7.5分； 思路清晰，任务分解合理、可行的，得2.6-5.5分； 思路欠清晰，任务分解欠合理、可行的，得0-2.5分； |
|  |  | 根据投标人提交的针对本项目工作方法和技术路线进行综合评审； 方法较科学合理、全面的，得5.6-7.5分； 方法科学合理、全面的，得2.6-5.5分； 方法欠科学合理、全面的，得0-2.5分； |
| 3 | 重点、难点 及解决方案 （15分） | 对本次规划的重点和难点把握进行综合评审； 分析较准确，较到位，得5.6-7.5分； 分析准确，到位，得2.6-5.5分； 分析欠准确，欠到位，得0-2.5分； |
|  |  | 对提出的对策、思路与解决方案进行综合评审； 对策、思路与解决方案可操作性和实用性较强的，得5.6-7.5分； 对策、思路与解决方案可操作性和实用性强的，得2.6-5.5分； 对策、思路与解决方案可操作性和实用性欠强的，得0-2.5分； |
| 4 | 组织和实施计划（15分） | 针对本项目方案构思,对相关政策和规划的解读及衔接情况进行评审； 构思较清晰可行，解读及衔接较全面的，得5-3.5分； 构思较清晰可行，解读及衔接较全面的，得3.4-2分； 构思较清晰可行，解读及衔接较全面的，得1.9-0分； |
|  |  | 整体方案编写质量进行综合评审； 编目条理性和可操作性较强、内容较全面可行的，得5-3.5分； 编目条理性和可操作性较强、内容较全面可行的，得3.4-2分； 编目条理性和可操作性较强、内容较全面可行的，得1.9-0分； |
|  |  | 计划进度安排、进度控制、时间节点的把握合理性较强的，得5-3.5分； 计划进度安排、进度控制、时间节点的把握合理性强的，得3.4-2分； 计划进度安排、进度控制、时间节点的把握合理性欠强的，得1.9-0分； |
| 5 | 质量保证措施（15分） | 根据投标人提供的成果质量保证措施进行评审； 可操作性和实用性较强的，得5-3.5分； 可操作性和实用性强的，得3.4-2分； 可操作性和实用性欠强的，得1.9-0分； |
|  |  | 根据投标人提供的包括服务响应时间、响应程度、问题解决能力、紧急处理预案、培训、技术指导等综合评价，得0—5分； |
|  |  | 据投标人提供的实施期间和实施后的服务的时效性承诺进行评审，得0—5分； |
| 6 | 项目组人员情况（5分） | 评标委员会根据拟派项目配备的调查人员均具有海洋监/检测从业资质证书，人员专业结构配置情况得0-5分。 |
| 二 | 商务部分（合计15分） |
| 1 | 项目负责人职称（3分） | 拟派项目负责人（3分） 拟派项目负责人具有正高级职称的得3分，高级职称的得1分，其余不得分。 备注：投标文件中须提供职称证书复印件及投标人为其缴纳的2021年2月、3月、4月的社保缴纳证明并加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 同类业绩（3分） | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人承担过海洋生态保护利用或海洋生态环境修复或海洋环境监测等领域的课题研究或实践项目，每个项目得1分，最高3分（投标文件中合同复印件并加盖公章。） |
| 3 | 奖项荣誉（3分） | 投标人曾获得过海湾生态修复类奖项的，海湾生态修复类奖项具有省部级及以上颁发的奖项的，每提供1个得2分；海湾生态修复类奖项具有地市部门颁发奖项的，每提供1个得1分；最高得3分。（需提供奖项证明材料等，同一项目获奖就高不就低。） |
| 4 | 检测能力（3分） | 投标人具有有效的CMA计量认证证书及证书附表，检测能力包括①水文气象要素：风速、风向、水深、透明度、海况；②水质要素：水色、水温、悬浮物、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、活性硅酸盐、油类；③生物要素：叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、渔业资源；④沉积物要素：油类、硫化物、重金属的得3分，否则不得分。（需提供CMA计量认证证书及证书附表内容） |
| 5 | 设备投入情况（3分） | 投标人拟投入的仪器设备充分、合理，投标自有仪器设备：监测船舶、无人机航拍设备及测绘系统的每一个得1分，同时具有监测船舶、无人机航拍设备及测绘系统的得3分。（需提供监测船舶自有的相关证明材料、无人机航拍设备及测绘系统相关证明材料、无人机操作证复印件加盖公章。） |
| 三 | 价格部分(合计10分) |
| 1 | 投标报价 （10分） | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值（6%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分10分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 |

# 第五章  合同主条款（参考）

合同登记编号：

技  术  咨  询  合  同  书

项目名称：

委 托 方：

（甲方）

服 务 方：

（乙方）

签订地点：

签订日期：   年  月  日

有效期限：   年  月  日至  年  月  日

浙江省科学技术厅监制

依据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》的规定，合同双方就 宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目之海洋环境监测及效果评估工程采购项目  的技术咨询，经协商一致，签订本合同。

- 项目主要内容：

（一）生态环境调查

1、植被调查：植被资源调查的范围包括梅山湾盐沼植被及海堤附近陆生植被，根据现有资料及了解的情况，通过内业分析遥感影像图、地形图等，初步确定调查范围内的植被系统类型（乔木林、灌木林、草地、滨海盐沼等）和分布情况，进行初步的植被类型分布图制作，以此计算各类植被类型的面积和斑块分布情况，并进一步设定植被调查的样地数量和布点方式。整理出主要的立地类型、林种、起源、优势物种、物种组成等基础信息，掌握各种类型植物生态系统的分布情况。利用ArcGis等地理信息系统软件，对卫星影像进行Grid 栅格化处理，提取叶面积指数（LAI）、归一化植被指数（NDVI）、差值植被指数（DVI）、比值植被指数（RVI）、景观空间格局指数等数据，初步构建植被结构数据库。抽样开展样地调查进行实地验证，对数据库资料进行检验和矫正，以保障分析结果的准确性。根据植被类型和分布情况，在调查范围内布设20-30个调查点，每个点位设置乔木样地1个，灌木样地3个，草本样地5个，样地规格为：乔木10 m×10 m、灌木5 m×5 m、草本1 m×1 m。类型覆盖全部植被系统类型（乔木林、灌木林、草地、滨海盐沼等），布点范围覆盖调查范围全域。利用典型样地调查法通过设立临时调查样地对各类型森林生态系统开展实地调查，根据不同类型森林生态系统的面积设置该类型森林生态系统的样地数量。依据样地调查方法进行立地基本情况（土壤质地、坡度、坡向等）、树种组成、密度、蓄积量、冠层结构、林龄结构、更新演替情况、灌木层生长情况、草本层生长情况以及枯枝落叶层蓄积量等开展详细调查。

2、鸟类调查：调查采用距离取样中的样带法进行调查。观测者沿固定线路活动，并记录样线两侧所见到的鸟，沿样带在陆地上可以行走、驾车，在海上可乘船进行观察。 记录鸟类的种名，在有条件的情况下拍摄鸟类栖息、摄食等影像资料。调查时间分二期进行，分别在项目施工前和施工后。室内分析及资料整理。整理相关记录资料形成完整的鸟类名录。

3、海水生态调查：布设梅山湾海区16个站位进行现场采样监测及调查（站位具体位置可根据实际情况进行适当调整）。对水质、沉积物的理化参数和生物多样性进行监测分析。在项目施工前、施工中和施工后开展三期监测调查。主要监测内容包括：①水文气象要素：风速、风向、水深、透明度、海况等；②水质要素：水色、水温、悬浮物、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、活性硅酸盐、油类等；③生物要素：叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、渔业资源；④沉积物要素：油类、硫化物、重金属等。

4、汇流区生态调查：布设梅山湾入海闸门11个站位，进行现场采样监测及调查（站位具体位置可根据实际情况进行适当调整）。对水质、沉积物的理化参数和生物多样性进行监测分析。在项目施工前、施工中和施工后开展三期监测调查。主要监测内容包括：①水文气象要素：风速、风向、水深、透明度、海况等；②水质要素：水色、水温、悬浮物、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、活性硅酸盐、油类等；③生物要素：叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、渔业资源；④沉积物要素：油类、硫化物、重金属等。

5、梅山岛河流生态调查：布设梅山岛入海河流8个站位，进行现场采样监测及调查（站位具体位置可根据实际情况进行适当调整）。对水质、沉积物的理化参数和生物多样性进行监测分析。在项目施工前、施工中和施工后开展三期监测调查。主要监测内容包括：①水文气象要素：风速、风向、水深、透明度、海况等；②水质要素：水色、水温、悬浮物、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、活性硅酸盐、油类等；③沉积物要素：油类、硫化物、重金属等。

海水、汇流区和河流总的站位中，沉积物测站占总测站数的3/5，生物多样性测站占总测站数的1/2。

（二）项目跟踪监视监测

1、可视化成果集成：对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目的重要节点拍摄、收集项目视频，形成可视化成果集成。

2、整治修复图集编绘：对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目的重要节点拍摄、收集项目照片，形成整治修复图集编绘。

3、工程跟踪监视监测：对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目的重要节点做项目进展报告，对任务进度、项目开支、需求和变更进行监视监测。

4、工程资料收集与汇总：收集、整理、汇总宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目的重要节点的工程资料。

（三）效果评估

1、资料收集、调查：收集、调查城镇生态系统和自然海岸带生态系统服务功能的各项指标资料；

2、数据分析、处理：综合运用恢复生态学、生态系统服务价值评估、层次分析法等理论方法，进行数据分析、处理，提取具有滨海城镇特色的海岸带生态修复效果评价指标，建立滨海城镇生态修复效果评价体系，以期综合评定梅山湾生态修复工程实施后效果。

3、模型建立和调试费：在综合城镇生态系统和自然海岸带生态系统服务功能的基础上，选择14个指标，同时运用层次分析法，通过专家调查分析，引入各指标权重赋值，构建滨海城镇海岸带生态修复效果评估模型。运用层次分析软件，并根据专家打分评判结果，绘制层次模型，然后输入多个专家数据，建立专家群决策，运用判断矩阵集结，经过加权几何平均得到计算结果。最终计算滨海城镇海岸带各目标层生态服务价值，对生态修复最终效果进行评价。

4、评估报告编制：编制项目评估报告。

5、典型封闭海湾生物治理模式研究：提出基于典型半封闭海湾的资源环境调查分析与评价、SWOT分析、海湾综合整治方案规划和海湾综合整治预评估的海湾综合整治研究技术路线；并对相关整治技术进行系统地研究。

- 项目进度要求、履行地点、履行目的：

- 进度要求：

| 序号 | 内容名称 | 工作周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梅山湾植被资源调查 | 在项目施工前和施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告 |
| 2 | 梅山湾鸟类调查 | 在项目施工前和施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告 |
| 3 | 海水、汇流区及河流生态环境调查 | 在项目施工前、施工中、施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告 |
| 4 | 项目跟踪监视监测 | 在项目完工后二个月内完成研究工作及编制完成研究报告 |
| 5 | 典型半封闭海湾生物治理模式研究 | 在项目完工后二个月内完成研究工作及编制完成研究报告 |
| 6 | 效果评估指标体系研究 | 在项目完工后二个月内完成相关工作 |

2、履行地点：在梅山履行。

本合同的履行目的：针对宁波市（北仑）海洋生态保护修复项目目标和特点制定项目实施各阶段的监测方案，为工程实施提供技术保障。

三、项目质量要求

按相关技术标准、规范和规程开展专题研究，通过技术评审、审批或备案，为工程设计、施工以及运营管理提供依据。

1、服务单位应组织技术力量强、经验丰富的技术、经济和管理人员组成工作团队，要制订和建立严格的质量保证措施和管理制度，确保工作按时、按质完成。

2、服务单位应首先编制工作大纲，报采购人核准后开展相关工作。

3、服务单位编制研究报告时应严格执行国家的有关政策、规定和技术标准、规范。

4、服务单位完成的报告的内容和深度应满足报告审查的要求，并根据报批需要，调整最终报告范围、内容。

5、服务单位应配合采购人开展其他相关专题研究工作。

*四、项目成果及数量

（一）成果

研究报告要求达至的深度及格式要求，详见附件1和附件2。

（二）数量

1、中间成果的份数满足专家会审查需要提供；

2、最终成果报告需纸质10份，电子文件1份。以上数量均为暂定，采购人可根据实际情况要求调整，费用已包含在相应的内容中。

五、 委托方的协作事项：

六、技术情报和资料的保密：

甲乙双方有义务对合同方的技术情报进行保密。

七、验收、评价方法：

调查报告达到了本合同第一项所列要求，由甲方依据国家有关的法律、法规和相关条文，采用会议方式进行验收。

八、报酬及其支付方式：

1、本项目咨询经费：大写：人民币         元整（￥：          元整）。

2、支付方式：

（1）合同签署后7天内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；

（2）完成2021年度植被资源调查、鸟类调查、生态环境调查，并形成阶段性报告后，甲方向乙方支付相应合同金额的25%；完成2022年度植被资源调查、鸟类调查、生态环境调查，并形成阶段性报告后，甲方向乙方支付相应合同金额的25%。

（3）项目跟踪监视监测每完成一次，支付相应合同金额的10%；完成可视化成果、整治修复图集、工程汇编资料，支付相应合同金额50%。

（4）完成效果评估研究、海湾生物治理模式研究等报告（专题），支付相应合同金额的50%。

（5）全部成果经专家评审通过后结清合同尾款。

九、争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求双方主管部门进行调解。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第    种方式解决。

（1）因本合同所发生任何争议，申请    仲裁委员会仲裁；

（2）按司法程序解决。

十、其它（含中介方权利、义务、服务费及其支付方式等上述条款未尽事宜）：

（1）本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

（2）本合同会务费、专家咨询费等由乙方承担。

| 委 托 方 甲 方 | 名称（或姓名） | （签章） 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联 系 人 | (签章） |
|  | 住 所 （通信地址） |  |
|  | 电 话 |  | E—mail |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 帐 号 |  | 邮政编码 |  |
| 服 务 方 乙 方 | 名称（或姓名） | （签章） 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | （签章） | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联 系 人 | （签章） |
|  | 住 所 （通信地址） |  |
|  | 电 话 |  | E－mail |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 帐 号 |  | 邮政编码 |  |

附件1

2021年宁波市（北仑）海洋生态修复项目

之海洋生态环境调查要求

1 盐沼植被调查

1.1 调查内容及方法

在工程实施前和实施后，在梅山湾开展盐沼植被资源调查，调查范围包括梅山湾盐沼植被及海堤附近陆生植被。

根据现有资料及了解的情况，通过内业分析遥感影像图、地形图等，初步确定调查范围内的植被系统类型（乔木林、灌木林、草地、滨海盐沼等）和分布情况，进行初步的植被类型分布图制作，以此计算各类植被类型的面积和斑块分布情况，并进一步设定植被调查的样地数量和布点方式。整理出主要的立地类型、林种、起源、优势物种、物种组成等基础信息，掌握各种类型植物生态系统的分布情况。利用ArcGis等地理信息系统软件，对卫星影像进行Grid 栅格化处理，提取叶面积指数（LAI）、归一化植被指数（NDVI）、差值植被指数（DVI）、比值植被指数（RVI）、景观空间格局指数等数据，初步构建植被结构数据库。抽样开展样地调查进行实地验证，对数据库资料进行检验和矫正，以保障分析结果的准确性。根据植被类型和分布情况，在调查范围内布设20-30个调查点，每个点位设置乔木样地1个，灌木样地3个，草本样地5个，样地规格为：乔木10 m×10 m、灌木5 m×5 m、草本1 m×1 m。类型覆盖全部植被系统类型（乔木林、灌木林、草地、滨海盐沼等），布点范围覆盖调查范围全域。

利用典型样地调查法通过设立临时调查样地对各类型森林生态系统开展实地调查，根据不同类型森林生态系统的面积设置该类型森林生态系统的样地数量。依据样地调查方法进行立地基本情况（土壤质地、坡度、坡向等）、树种组成、密度、蓄积量、冠层结构、林龄结构、更新演替情况、灌木层生长情况、草本层生长情况以及枯枝落叶层蓄积量等开展详细调查。

2鸟类调查及评估研究

2.1 调查内容和要求

鸟类调查时间分两期进行，分别在项目施工前和施工后。调查采用距离取样中的样带法或样点法进行调查。观测者沿固定线路活动，并记录样线两侧所见到的鸟，沿样带在陆地上可以行走、驾车，在海上可乘船进行观察。 记录鸟类的种名，在有条件的情况下拍摄鸟类栖息、摄食等影像资料。外业调查结束后，在室内分析及资料整理，整理相关记录资料形成完整的鸟类名录。

2.2 调查方法

样带法：在调查地点选择多条样带线，肉眼或借助10 倍双筒望远镜和60 倍单筒望远镜在开阔湿地生境中，记录鸟类的种类及数量分布。在梅山湾适宜区域设置6条样线, 每条样线长0.6–2.0 km, 相邻样线的间隔均在1 km以上。样点的设置采用系统抽样法, 在样线上每隔200 m设1处样点站并用GPS定位，在地图纸上标记出样带位置。6条样线上设置约24个样点站。

样点法：在梅山湾适宜的区域内选择数个样点，借助10 倍双筒望远镜和60倍的单筒望远镜，以点为中心形成一个圆直接计数一定面积内的鸟类种类数量。样点法可用于估计每个种的相对密度，或者与距离估测结合，从而计算出绝对密度。

3海洋生态环境调查

3.1 调查内容

布设梅山湾海区16个站位、入海闸门11个站位和入海河流8个站位，进行现场采样监测及调查（站位具体位置可根据实际情况进行适当调整）。对水质、沉积物的理化参数和生物多样性进行监测分析。其中沉积物测站占总测站数的3/5，生物多样性测站占总测站数的1/2。在项目施工前、施工中和施工后开展三期监测调查。

主要监测内容包括：1)水文气象要素：风速、风向、水深、透明度、海况等；2)水质要素：水色、水温、悬浮物、盐度、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、活性硅酸盐等；3)生物要素：叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、渔业资源；4)沉积物要素：油类、硫化物、重金属等。

3.2 调查依据

调查方法、站位布设、采样数量、样品分析等均按照《海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查》（GB/T 12763.4-2007）、《海洋调查规范 第6部分：海洋生物调查》（GB/T 12763.6-2007）、《海洋调查规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》（GB/T 17378.7-2007）、《海洋监测规范 第4部分：海水化学要素调查》（GB/T 17378.4-2007）、《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》（GB 17378.5-2007）、《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》（GB 17378.5-2007）等相关技术文件要求进行。

4成果要求

4.1 盐沼植被调查

（1）梅山湾植被调查研究分析报告两份（施工前和施工后）；

（2）梅山湾植物的影像资料；

（3）整理相关记录资料形成完整的植物名录。

4.2鸟类现状调查及评估研究

（1）梅山湾鸟类调查研究分析报告两份（施工前和施工后）；

（2）梅山湾鸟类栖息、摄食等影像资料；

（3）整理相关记录资料形成完整的鸟类名录。

4.3 海洋生态环境调查

（1）梅山湾水质调查分析报告三份（施工前、施工中和施工后），报告内容包括：

①梅山湾水质水文、理化参数分析及评价；

②梅山湾沉积物各项理化参数研究分析及评价；

③梅山湾浮游动物多样性等分析；

④梅山湾浮游植物多样性调查分析。

附件2

2021年宁波市（北仑）海洋生态修复项目

之海洋环境监测及效果评估要求

1 项目跟踪监视监测

（1）在项目重要节点做项目进展报告，使项目主管及项目组成员及时了解项目最新进展情况。对任务进度及开支进行监视，以及监测评价实际和计划的完成情况、检验技术指标的正确与否、需求和变更是否合乎程序、工期进展是否与项目要求相一致以及成本监控等内容。

（2）对一些绩效目标，包括技术指标、预算成本、工期和资源的需求数量，进行统计估算、比较和评估。在比较的同时，需要将绩效与计划做比较，在比较的基础上预测项目总成本和工期是否符合项目的预期目标。如果产生比较大的偏差，就需要采取适当的纠正行动或进行调整。项目监视包括：

（3）任务进度：记录下任务的实际开始时间与实际结束时间，实际的工作量及工作成果等信息以判断该任务是否正常执行。

（4）项目开支：记录下所有的项目开支，与计划中的开支项进行对比，看是否超出原预算，若有较大的赤字，则要找出具体的费用超出项，分析原因，并采取相应的措施。

（5）跟踪监视监测频率：每季度开展1次。

1.1 项目组织管理情况监管

主要为项目开展的行政监管：项目实施进展（项目总体筹备情况、工程推进情况）、规章制度建设与执行情况、资金到位及使用情况、项目影响情况。

1.2技术监管

1.2.1 海洋生态保护和修复治理工程

（1）梅山湾互花米草治理工程

监视内容：了解工程施工进度，查阅项目招投标、施工合同、施工设计、批复要求，现场查看项目实施情况，包括完成清理互花米草面积、盐沼生态系统重建面积、堤岸生态化改造总长度等情况，修复后是否达到了生态化、绿植化等。

（2）梅山湾生态浮床工程

监视内容：了解工程施工进度，查阅项目招投标、施工合同、施工设计、批复要求，通过现场查看、卫星遥感或无人机等，及时掌握项目实施情况，现场查看项目实施情况，包括增设生态浮床的情况。

（3）梅山岛水系生态治理工程

监视内容：了解工程施工进度，查阅项目招投标、施工合同、施工设计、批复要求，通过现场查看、卫星遥感或无人机等，及时掌握项目实施情况，现场查看项目实施情况，包括河道滨水区海绵化改造、 建设生态河道的情况。

1.2.2 海洋环境监测及效果评估工作

监视内容：跟踪海洋环境监测及效果评估等工作落实情况。

2 工程实施效果评估

在现场踏勘、资料收集分析以及工程实施前后的生态调查、评估的基础上，分生态系统服务功能评估及社会经济、生态、景观效益评估两个层面。

2.1生态系统服务功能评估

（1）综合运用恢复生态学、生态系统服务价值评估、层次分析法等理论方法，提取具有滨海城镇特色的海岸带生态修复效果评价指标，建立滨海城镇生态修复效果评价体系，以期综合评定梅山湾生态修复工程实施后效果。

（2）滨海城镇海岸带生态系统，受人类活动影响较大，在考量其生态系统服务功能时，更多的考虑服务功能对城镇人群需求的贡献率。因此，在综合城镇生态系统和自然海岸带生态系统服务功能的基础上，选择指标，同时运用层次分析法，通过专家调查分析，引入各指标权重赋值，构建滨海城镇海岸带生态修复效果评估模型。最终计算滨海城镇海岸带各目标层生态服务价值，对生态修复最终效果进行评价。

2.2 社会经济、生态、景观效益评估及综合评估

（1）社会经济效益评估

经济效益评估则是对整个工程完成对区域经济的带动作用，包括吸引更多游客的旅游经济收入、对区域房地产、地价带动作用、以及工程本身带来的经济收益等方面；当前对社会效益评价的常见方法有熵值法、模糊物元分析法等多种方式，选择合适的方法对社会经济效益进行评价。

（2）生态效益评估

生态效益评估则主要是对工程前后的环境改善情况进行评估，主要是对工程施工过程中对海洋环境的影响，作一个动态的评估分析，主要针对三个工程展开。

（3）景观效应评估

评估工程实施后对工程周边区域带来的景观改善程度和效应。

（4）综合评估

是对整个工程建设的成效综合评估。该评估综合工程施工引起的生态环境影响和工程完成带动的经济、社会、生态效益，综合分析项目带来的社会、经济、生态成效。

3 成果要求

（1）项目跟踪监视监测报告

完成每季度1份的季报，以及总监视监测报告1份。

（2）项目生态评估报告

通过理论方法提取生态修复效果评价指标，建立生态修复效果评估体系，对工程实施前后的生态进行评估，综合评估梅山万生态修复工程实施效果。完成生态评估报告1份。

# 第六章　投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人公章                        年  月  日

2. 投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件（报价文件/资格证明文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

附件一：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______          _（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：___________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

日期:_____年___月___日

附件二：

开标一览表

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 投标报价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人单位（盖章）：

日期：     年   月   日

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附件三：

分项报价表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 一 | 生态环境调查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 植被调查 | 样点 | 20 |  |  |  |
| 2 | 鸟类调查 | 样线 | 5 |  |  |  |
| 3 | 海水生态调查 | 站 | 48 |  |  |  |
| 4 | 汇流区生态调查 | 站 | 33 |  |  |  |
| 5 | 梅山岛河流生态调查 | 站 | 24 |  |  |  |
| 二 | 项目跟踪监视监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视化成果集成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 整治修复图集编绘 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 工程跟踪监视监测 | 项 | 5 |  |  |  |
| 4 | 工程资料收集与汇总 | 项 | 6 |  |  |  |
| 三 | 效果评估 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料收集、调查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据分析、处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 模型建立和调试费 | 项 | 2 |  |  |  |
| 4 | 评估报告编制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 典型封闭海湾生物治理模式研究 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 费用合计 | 总额 |  |  |  |  |

注：上分项报价表中的单价不得超出招标需求中单价最高限价，合计总价金额应与开标一览表一致。

投标人（盖章）：

日    期：

附件四：

商务条款偏离（响应）表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 1、梅山湾植被资源调查：在项目施工前和施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告； 2、梅山湾鸟类调查：在项目施工前和施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告； 3、海水、汇流区及河流生态环境调查：在项目施工前、施工中、施工后各一次，最后一次调查完成后二个月内编制完成调查报告； 4、项目跟踪监视监测：在项目完工后二个月内完成研究工作及编制完成研究报告； 5、典型半封闭海湾生物治理模式研究：在项目完工后二个月内完成研究工作及编制完成研究报告； 6、效果评估指标体系研究：在项目完工后二个月内完成相关工作。 |  |
| 2 | 付款条件 | （1）合同签署后7天内，采购人向中标方支付合同金额的30%作为预付款； （2）完成2021年度植被资源调查、鸟类调查、生态环境调查，并形成阶段性报告后，采购人向中标方支付相应合同金额的25%；完成2022年度植被资源调查、鸟类调查、生态环境调查，并形成阶段性报告后，采购人向中标方支付相应合同金额的25%。 （3）项目跟踪监视监测每完成一次，支付相应合同金额的10%；完成可视化成果、整治修复图集、工程汇编资料，支付相应合同金额50%。 （4）完成效果评估研究、海湾生物治理模式研究等报告（专题），支付相应合同金额的50%。 （5）全部成果经专家评审通过后结清合同尾款。 |  |

注：说明一栏中应填写“完全响应”

投标人单位（盖章）：

日期：     年   月   日

附件六：

法定代表人授权书

致 （招标代理公司）               ：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   （招标编号） (项目名称) （标项号）     项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

被授权代表身份证号码：

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：        职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人单位全称：                                （盖单位公章）

年       月        日

附件七：

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 业主单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人单位（盖章）：

日期：     年   月   日

注：

1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

3.表中列出的项目必须提交合同复印件加盖公章。

附件九：

书面声明

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

附件十

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

风险提示：
1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。
2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件十一

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4.投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.本项目不接受联合体投标 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性自查 表 | 1.投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |