青岛容广电子技术有限公司

RGQX-5气象五参数测试仪

产品概述

RGQX-5气象五参数测试仪可测量记录风速、风向、温度、湿度、气压5个气象基本参数，该气象仪具备USB接口，可通过U盘无限量的记录参数，记录在U盘上的数据以EXCEL文件格式保存，可在电脑中直接打开进行查询、统计、图形化处理等操作。可将每天的数据进行保存以便查阅、统计。

执行标准

HJ/T194-2005《环境空气质量手工监测技术规范》

功能特点

--- 无启动风速限制，测量精度高，无角度，性能稳定，适合微风的测量，能耗低。

--- 通过双周固态罗盘，三轴加速计来控制俯仰和滚动。

--- 可测量相对风和真风的风速、风向。

--- 防尘、防潮等级达到国家标准，结构坚固，仪器抗腐蚀性强，可以在恶劣条件下使用。

--- 测量数据通过无线通讯传输到数采仪（150米内），数采仪通过通讯协议与上位机通讯。

--- 选配雨量测量功能（雨量分辨率0.01mm；雨量强度分辨率0.1mm/h，雨量强度测量范围(0-200mm/h）。

--- 选配太阳能电池板，保证设备在无电区正常使用。

主要参数：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- |
| 风速 | 0～40m/s | 0.1m/s |
| 风向 | 0～360° | 0.1° |
| 气压 | （30～110）kPa | 0.01kP |
| 气温 | -40℃～55℃ | 0.1℃ |
| 温度 | （10～95）%（不凝结） | 0.1% |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！