产品介绍：

LH-T725型智能COD分析仪，采用快速消解分光光度法，用于地表水，地下水，饮用水源，生活污水和工业废水中化学需氧量COD的测定。仪器智能、精准、操作简单、适合野外和现场使用。

产品特点：

◆采用德国新型光路结构，具有卓越的光学性能，极高的测量精确度、稳定性，是国内目前较先进、较实用的分析仪器。

◆采用准平行冷光源，具有透射面积广、节能、环保、寿命长、响应速度快等优点。

◆仪器全塑机壳，流线型设计，外观优美，表面经过特殊处理，抗氧化、耐酸碱，核心部件密封防水。

◆采用全触摸7寸彩屏，屏幕清晰，界面人性化，中文显示，操作指导，读数直观;并支持8个触摸辅助按键操作，两种操作模式更智能、更实用。

◆多参数水质分析仪可检测项COD、氨氮、总磷、总氮等参数，支持16mm 比色管及24mm比色瓶两种检测规格，实用性极高。

◆采用消解比色一体管，COD消解与检测用同一根管子，无需移液，减少检测危险性。

◆COD试剂配方升级，低可到5mgL，高可到15000mg/L;消解时间从传统法两小时缩短到20分钟。

◆检测数据实时存储，随时打印，随时调取，且可存入电脑永久保存，读取无需驱动软件。

◆大容量内存，可测量多个检测项目和储存多组检测数据，存储数量为10000条。

技术参数：

| 检测项目 | COD（化学需氧量） |
| --- | --- |
| 检测范围 | 0-15000mg/l（分段） |
| 消解温度 | 165℃，20min |
| 测量方法 | 重铬酸钾光度法 |
| 精度 | ＜±5% |
| 吸光度范围 | 0-3.5Abs |
| 操作重复性 | ≤±0.005Abs |
| 光源寿命 | 10万小时 |
| 滤光片寿命 | 5年以上 |
| 产品重量 | 3.25kg |
| 产品尺寸 | 412mm*253mm*164mm |
| 仪器电源 | DC 12V/5A |
| 环境温度 | 0-50℃ |
| 环境湿度 | 无要求 |

产品介绍：

LH-TX6型消解器采用密封微回流的消解方法。广泛应用于电镀、污水处理厂、焦化、造纸、石化、皮毛、制革、制药、食品加工等分析时样品的消解反应，亦适用于其它用途。

产品特点：

◆双通道，既可单通道操作，也可双通道同时使用，多达16个样品可以同时进行不同温度、时长的消解反应。

◆双操作，触屏与按键既可以分开操作，也可以随时切换操作。

◆使用方便，消解温度45-180C任意设定，并有超温报警装置。

◆操作简单，消解时间0-120分钟任意设定，并有消解结束提示音。

◆安全可靠，试管有透明防护罩保护。

产品参数：

| 产品名称 | 16孔消解器 | 产品型号 | LH-TX6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温控范围 | 45-180℃ | 消解温度 | 45-180℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃ | 温度公差 | ±0.5℃ |
| 处理数量 | 可同时处理16个水样 | 电源 | DC12V/12.5A |
| 尺寸 | 359*195*167mm | 重量 | 4kg |

培训案例列举：

①太仓市南郊污水处理厂：LH-T725台式触屏COD氨氮总磷总氮检测仪培训

②浙江涛涛车业股份有限公司：LH-T725台式触屏COD氨氮总磷总氮检测仪培训