YMPZ-2LCD型

自动金相试样磨抛机

产品介绍：

在金相试样的制备过程中，试样的预磨、抛光研磨是多道必不可少的程序。本机是采用单片机控制的金相试样磨抛机，磨盘无级调速，7寸液晶触摸屏操控和显示，操作简便，清晰直观。采用高品质变频电机，使用时间长，机台烤漆无毒性, 牢固的大型支撑底盘设计确保了精密的回转平衡度，强大的电机扭力带来强大的动力，带来高效的研磨抛光体验，主轴防漏设计, 确保了几乎不会损坏的轴承，静音的设计带来良好的使用体验。主要特点：噪音低，操作方便，外形美观，使用安全，可适应各种材料的试样制备，磨抛盘独立操作，是金相试样制备理想设备。

本机配备了自动磨头装置，可以同时磨抛3个试样，完全可以代替人工手动操作，大大提高效率和时间。另可根据使用需求选购自动滴液装置，大幅度提高磨抛质量。

主要参数：

| 型号 | YMPZ-2LCD（230） | YMPZ-2LCD（250） |
| --- | --- | --- |
| 磨盘直径 | 230mm | 250mm |
| 砂纸直径 | 230mm | 250mm |
| 抛光盘直径 | 230mm | 250mm |
| 抛光布直径 | 230mm | 250mm |
| 转速 | 无极调速50-1500r/min |
| 磨盘转向 | 顺时针或逆时针 |
| 主机电机 | 350W，220V |
| 磨头电机 | 步进电机 |
| 磨头转速 | 无级调速20~120r/min |
| 定时可调时间 | 0~99min |
| 试样夹持数量 | 3个 |
| 试样夹持规格 | Φ22mm, Φ30mm, Φ45mm 任一规格 （特殊规格可定做） |
| 加压方式 | 中心气动加压 |
| 显示及操作 | 7寸液晶触摸屏显示及控制 |
| 电源 | 220V,50Hz |
| 外形尺寸 | 710mm×660mm×580mm |
| 重量 | 80kg |

标准配置：

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 |  | 1台 |
| 自动磨头 |  | 1个 |
| 试样托盘 |  | 1个 |
| 磨抛盘 | 230（250）mm | 2个 |
| 磁性盘 | 230（250）mm | 2个 |
| 磁性更换盘 | 230（250）mm | 4个 |
| 背胶砂纸 | 230（250）mm | 10张 |
| 背胶抛光布 | 230（250）mm | 10张 |
| 进水管 |  | 1根 |
| 出水管 |  | 1根 |
| 说明书 |  | 1份 |
| 保修卡 |  | 1份 |
| 合格证 |  | 1份 |