浮标式水质光谱在线监测系统

hyperspectral water quality detector

1.系统简介

“水质光谱在线监测系统”是以水质参量光谱提取技术为核心，综合运用传感器、自动测量、自动控制和网络通讯等技术，对水体水质进行在线实时综合评价的智能系统。

系统由水质智能监测仪和数据分析云服务平台组成，监测仪可在固定位置，定时采集数据，通过4G/5G网络实时传输到云服务平台，实现24小时连续在线监测。数据分析云服务平台针对不同的水体类型和监测指标需求，智能选取水质模型，快速计算水质参数。目前支持15类常用水质指标的监测。

HS-W-B（400-1000）

水质指标及量程

2.参数指标

光谱模块 ：

谱段覆盖范围 400nm_1000nm

光谱分辨率 5nm

光谱采样间隔 优于3nm

光谱通道数 300个

光源类型 内置卤素光源

采集频次 可调节，最高5s/次

检测精度 优于85%

电源模块

供电方式 锂电池/太阳能/市电

设计工作时长  6个月（采集频次设置30Min/次条件下）

外观及其他

尺寸 70cmx20cmx32cm

重量 小于20kg(含浮标)

通讯接口  4G/5G

防水等级 不低于IP67

3.配置清单

浮标式水质智能监测仪

HS-W-B（400-1000）

“水质在线监测系统”看板及APP绑定账号

4.产品特点

5.典型案例

系统已在全国各地如天津、山东、江苏、安徽与重庆等多地进行实地部署应用示范，智能水质监测仪地面点数据累计采集百万余条，系统的水质指标监测数据精度与国标法检测对比，数据的趋势一致性在97%以上，绝对精度在85%以上。