TCuG-3050型总铜在线自动分析仪

总铜在线自动分析仪是遵循国家环境保护标准设计的光学法重金属在线分析仪，应用于地表水、工业制程水和工业废水等水质中多种重金属元素的同时在线分析，所测重金属元素包括环保部《重金属污染综合防治“十二五”规划》中的一类和二类防控重金属项目。

测量原理：

本研究采用二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法测定总铜，即在高温下，水样中的各种铜化合物经过硝酸氧化消解变成正二价铜离子，在氨性条件下，铜离子与二乙基二硫代氨基甲酸钠发生络合反应生成黄棕色配合物，在一定浓度范围内，体系吸光度与铜离子浓度成正比，即可以根据分光光度测定出水样中总铜的含量。

技术指标：

方法依据：二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度。

测量范围：0-3.00mg/L 、0.10-10.00mg/L

示值误差：≥0.2 mg/L时，不超过±10%；

＜0.2 mg/L时，不超过±0.02 mg/L；

重 复 性：不超过±5%；

稳 定 性：24h内≤±10%；

测量周期：最小测量周期为30分钟，据现场环境，

可在5～120min任意修改显色时间；

采样周期：时间间隔（10～9999min任意可调）和整点测量模式；

校准周期：1～99天任意间隔任意时刻可调；

输    出：4~20mA(2路) RS232、RS485

环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）

电    源：AC220±10% V，50±10% Hz，5A；

尺    寸：高1570×宽500×深450 mm ；

其    他：异常报警和断电不会丢失数据；触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。