产品介绍：
　 　 QG-3LCD立式金相试样切割机可适用于一般金相、岩相试样材料的切割，切割夹具钳口和工作台面等主要零部件均采用不锈钢材料制成，使用寿命长；双夹具，更好固定样品，方便夹持切割样品；内置冲洗水枪，维护保养方便；切割室采用双面透明有机玻璃窗口和内置LED照明灯，使观察更清晰。

特点介绍：

1. 整机采用厚板材制造，坚固平稳；

2. 7寸彩色高清触摸屏，显示直观，操作便捷；

3. 手动操作，Y轴进给，进刀方式灵活；

4. 防爆透明观察窗，开盖骤停保护，安全可靠；

5. 内置LED灯照明，实现对整个切割室所用区域的有效照明；

6. 标配双边快速夹具和T型槽工作台，操作便捷，耐腐蚀，易更换；

7. 可调节冷却水路，防止试样烧伤，独立清理水枪，便于清理；.

8.  移动式循环冷却水箱，搭配切割冷却液，有效过滤，防止试样烧伤。

主要技术参数：

| 切割机型号 | QG-3LCD |
| --- | --- |
| 显示及控制 | 7寸液晶触摸屏显示及控制 |
| 切割方式 | 手动，平台Y向进给 |
| 最大切割截面 | 85×85mm |
| 砂轮片规格 | Φ300×2×Φ32mm |
| 转速 | 2800r/min |
| 电机功率 | 2.2KW |
| 切割平台尺寸 | 195mm×180mm |
| 切割夹具 | 快速夹具 |
| 输入电源 | 380V,50Hz |
| 主机外形尺寸 | 680×850×1300mm |
| 重量 | 180kg |
| 内置水箱 |  |
| 水箱容量 | 32L |
| 水泵功率 | 90W |
| 水流量 | 25min/L |
| 水泵电压 | 380V，50Hz |
| 水箱尺寸 | 480×320×460mm |
| 重量 | 14kg |
| 产品附件 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 主机 | 台 | 1 |  |
| 立柜 | 台 | 1 |  |
| 冷却水箱 | 只 | 1 |  |
| 呆 扳 手 | 把 | 2 |  |
| 砂 轮 片 | 片 | 1 |  |
| 进、排水管 | 根 | 各1 |  |
| 技术文件 | 产品说明书、产品合格证、保修卡一份 |

配置清单：

液晶触摸屏

# Text boxes

QG-3LCD液晶型金相试样切割机