TPG-3030型总磷在线自动分析仪

本产品检测简单，待测样品无需任何预处理，将水样提升管直接插到系统水样内，即可测得总磷浓度。该设备最大测量范围为 0.1~500mg/L TP，本方法主要用于废（污）水排放点源、地表水等总磷浓度的在线自 动监测。

主要特点：

· 独特的设计，使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比；

· 选择阀组件：选择试剂采样时序；

· 计量组件：通过可视光电系统实现试剂精确计量，克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差；同时实现了微量试剂的精确定量，每剂量仅为1.5毫升，大大减少了试剂使用量；

· 进样组件：蠕动泵负压吸入，在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区，避免了泵管的腐蚀；

· 密封消解组件：高温高压消解体系，加快反应进程，克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备的腐蚀；

· 试剂管：采用进口新型聚四氟乙烯透明软管，管径大于1.5mm，减少了水样颗粒堵塞几率。

技术指标：

方法依据：国家标准 GB11893-89《水质-总磷的测定 钼酸铵分光光度法》；

测量范围：0-500mg/L总磷（分档 0-2mg/L；0.1-10mg/L；0.5-50mg/L；

1-100mg/L；5-500mg/L）。

示值误差： ≤0.5mg/L:±0.05mg/L; >0.5mg/L:±10%；

重 复 性： 不超过±5%；

稳 定 性： 24h内不超过±10%；

测量周期： 最小测量周期为30分钟，可在5～120min任意修改显色时间；

采样周期： 时间间隔（10～9999min任意可调）和整点测量模式；

校准周期： 1～99天任意间隔任意时刻可调；

输    出： 4~20mA(2路) RS232、RS485；

环境要求： 温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）；

电    源： AC220±10% V，50±10% Hz，5 A；

尺    寸： 高1570×宽500×深450 mm；

其    他： 异常报警和断电不会丢失数据；触摸屏显示及指令输入；

异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。