青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG-PAMS环境空气挥发性有机物连续监测系统

工作原理

RG-PAMS环境空气挥发性有机物连续监测系统以在线气相色谱仪为监测主体，综合了计算机IP技术、数据采集、上传及处理技术、互连网应用技术、地理信息系目标物的自动采样、富集、检测分析、数据传输和共享的自动化、智能化管理以及动态管控。

环境空气PAMs的基本原理是固体吸附剂吸附浓缩空气中低浓度样品，在热解析条件下经色谱载气代入色谱柱分析。其中PAMs监测设备分为高低碳色谱仪，高碳色谱仪主要监测的目标物为C6-C12,低碳色谱仪主要监测C2-C6的物质。目标物经监测根据峰面积计算出各组分含量。系统可通过网线与企业监控室相连，实现数据的传输；通过无线网络或者RS485/RS232端口将监测数据传输至环保局。

仪器概述

气相色谱仪由程序升温柱箱、吸附冷阱模块、质量流量控制模块、恒温阀箱、氢火焰离子化检测器（FID）、十通阀、电子流量控制单元气路控制系统和计算机控制系统组成。采用精致的结构设计，体积较小，便于携带，功能齐全，能根据不同方案配备不同的检测器与气路连接。

进样主要采用隔膜阀进样，连带毛细柱以及自动膜阀进样系统。

检测器火焰光度检测器（FID） 可根据需要再配置其他类型检测器。

气路控制完全采用EPC控制，能实现全自动化调节流量。

色谱仪计算机控制系统，采用微机与专属软件结合，对进样口、程序升温柱箱、检测器、快速升降温系统进行稳温度控制，以及整个管路的其流量控制，保证了仪器的可靠性和重复性。

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！